## Slide 1
Hợp phần 4.
Thực trạng, tiềm năng TKNL trong các ngành công nghiệp ở Việt Nam.
Ngành Xi măng
KHOÁ TẬP HUẤN TKNL DÀNH CHO CÁN BỘ KỸ THUẬT
1
Hợp phần 4.
Thực trạng, tiềm năng TKNL trong các ngành công nghiệp ở Việt Nam.
Ngành Xi măng
DỰ ÁN THÚC ĐẨY TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

## Slide 2: Nội dung
Thực trạng sử dụng năng lượng trong công nghiệp tại Việt Nam
Thực trạng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong ngành công nghiệp xi măng tại Việt Nam

## Slide 3
Thực trạng sử dụng năng lượng trong công nghiệp tại Việt Nam

## Slide 4: Thảo luận
Chia lớp thành 4 nhóm
Thảo luận trong 15 phút
Theo bạn, lĩnh vực nào sử dụng nhiều năng lượng nhất ở Việt Nam?
Xác định các đối tượng sử dụng năng lượng trong ngành xi măng?
Công ty của bạn chủ yếu sử dụng nguồn năng lượng nào?
Tiềm năng tiết kiệm năng lượng (TKNL) của công ty bạn là gì?
Thuyết trình trong 5 phút

## Slide 5: 1. ĐẶC ĐIỂM TIÊU THỤ NL TRONG CÔNG NGHIỆP Ở VN
Công nghiệp là lĩnh vực tiêu thụ Năng lượng hàng đầu ở Việt Nam tính theo tiêu thụ điện và tiêu thụ năng lượng cuối cùng
Việt Nam hiện có 3.491 (năm 2023) cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (DEUs) tổng tiêu thụ năng lượng khoảng 40.586.299 TOE. Trong đó DEUs thuộc ngành công nghiệp chiếm phần lớn và có 2.864 cơ sở và tổng tiêu thụ khoảng 39.583.611 TOE (97.5% trên tổng các DEU). Công nghiệp Việt Nam có ưu thế rất lớn về TKNL.
Ngành xi măng Việt Nam chỉ có 91 DEUs nhưng lại sử dụng đến 8,825,788 TOE (chiếm những 21,7% trên tổng số DEUs và 22,3% so với DEUs ngành công nghiệp) do đặc thù trang thiết bị sản xuất.
Đến năm 2025, Việt Nam yêu cầu 100% doanh nghiệp trọng điểm phải áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định theo quyết định 280/Q Đ TTG của Thủ Tướng Chính Phủ về phê duyệt chương trình Quốc gia về sử dụng NLTKHQ giai đoạn 2019 – 2030.
Việc áp dụng hệ thống QLNL ở Việt Nam còn rất thiếu và yếu. Nhiều doanh nghiệp chỉ thực hiện để đáp ứng khuôn khổ về luật.

## Slide 6: 2. CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM
Số lượng CSSD NLTD và năng lượng tiêu thụ tương ứng, giai đoạn 2017-2023
(Nguồn: Tổng hợp từ Danh sách CSSD NLTĐ)
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023
Năng lượng tiêu thụ | 24126 | 26750 | 35997 | 34294 | 51394 | 40586
Số lượng DEU | 2496 | 2605 | 3006 | 2961 | 3068 | 3491

## Slide 7: 3. TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG CUỐI CÙNG THEO NGÀNH Ở VN
Chart: 2022
| Công nghiệp | Nông nghiệp | GTVT | Dịch vụ | Dân dụng | Phi năng lượng
 | 0.519 | 0.05 | 0.208 | 0.037 | 0.139 | 0.047
Chart: 2023
| Công nghiệp | Nông nghiệp | GTVT | Dịch vụ | Dân dụng | Phi năng lượng
 | 0.523 | 0.05 | 0.206 | 0.037 | 0.135 | 0.048

## Slide 8: 4. MỤC TIÊU TKNL CHO CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030
Các ngành công nghiệp | Đến năm 2025 |  | Đến năm 2030 | 
 | Từ | Đến | Từ | Đến
Công Nghiệp thép (%) | 3 | 10 | 5 | 16.5
Công nghiệp hóa chất (%) | 7 |  | 10 | 
Công nghiệp sản xuất nhựa (%) | 18 | 22.46 | 21.55 | 24.81
Xi măng (%) | 7.5 |  | 10.89 | 
Dệt may (%) | 5 |  | 6.8 | 
Rượu bia nước giải khát (%) | 3 | 6.88 | 4.6 | 8.44
Giấy (%) | 8 | 15.8 | 9.9 | 18.48
Dự án Thúc đẩy Tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam

## Slide 9: 5. BẢNG SO SÁNH GIÁ ĐIỆN CỦA VIỆT NAM VỚI MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI (NGUỒN EVN)
Bảng so sánh giá điện của Việt Nam với một số nước trên thế giới (Nguồn: EVN 2022)
Chart: Biểu đồ giá điện từ năm 2009 đến năm 2024
| Năm 2009 | Năm 2010 | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024
 | 948 | 1058 | 1242 | 1369 | 1508 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1720 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1920 | 2103

## Slide 10: 6. TIỀM NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CỦA MỘT SỐ NGÀNH ĐIỂN HÌNH
C3 Energy efficiency scenario of the Vietnam Energy Outlook 2019 report
Ngành | Sản phẩm | Tiềm năng tiết kiệm (%)
Đồ uống | Bia | 9 - 12
 | Đồ uống không có cồn | 4 - 9
Nhựa | Nhựa tiêu dùng | 9 - 13
 | Nhựa xây dựng | 5 - 14
 | Bao bì | 4 - 12
 | Chai nhựa | 5 - 14.5
 | Túi nhựa | 11 - 17
Giấy | Bột giấy | 6.8
 | Bao bì | 3.8
 | Giấy in | 4.4
 | Giấy vệ sinh | 3.8
Hóa chất | Cao su SVR 10CV, 20CV | 9.4 - 32.7
 | Cao su SSVR 10, 20 | 9.8 - 32.7
 | Phân bón | 1.4 - 5.4
 | Sơn nước | 20 - 30
Sản phẩm ngành công nghiệp nặng | Thép thành phẩm | 13
 | Xi măng | 14
 | Sợi dệt | 14

## Slide 11: 7. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG CÔNG NGHIỆP
Tỷ trọng tiêu thụ năng lượng: Ngành công nghiệp chiếm khoảng 52.4% tổng tiêu thụ năng lượng cả nước. (dữ liệu năm 2023)
Ngành Sản xuất Xi măng
  Năng lượng điện: Khoảng 80-100 kWh/tấn xi măng.
  Năng lượng nhiệt: Khoảng 3-4 Gcal/tấn clinker.
Đặc điểm: Ngành xi măng là ngành tiêu thụ năng lượng rất lớn, đặc biệt trong công đoạn nung clinker. Công nghệ sử dụng lò quay khô và nghiền đứng giúp giảm tiêu thụ năng lượng
Dự án Thúc đẩy Tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam
Notes: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/Son_Energy_Vietnam_Background_V1.pdf?

## Slide 12: 8. NGUYÊN NHÂN TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG CAO
Công nghệ cần nâng cấp: công đoạn nung hiệu suất chưa cao; thiếu thu hồi nhiệt dư; tự động hóa chưa cao.
Thiếu đầu tư vào đổi mới: Thiếu nguồn vốn và động lực đầu tư vào các thiết bị, công nghệ tiết kiệm năng lượng.
Thách thức về chi phí: Chi phí đầu tư ban đầu cho các công nghệ tiết kiệm năng lượng cao, khiến nhiều doanh nghiệp ngần ngại thay đổi.
Thiếu chính sách hỗ trợ đủ mạnh: Mặc dù có các chính sách khuyến khích, nhưng vẫn chưa đủ hiệu quả để thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng rộng rãi.
Dự án Thúc đẩy Tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam

## Slide 13: 9. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG CÔNG NGHIỆP XI MĂNG
Tăng cường sử dụng nhiên liệu thay thế
  Sử dụng chất thải rắn công nghiệp, rác thải đô thị, vỏ trấu, mùn cưa, RDF...
  Giảm phụ thuộc vào than đá – giảm phát thải CO₂.
Sử dụng nguyên liệu thay thế clinker
  Tro bay, xỉ hạt lò cao, đá vôi mịn, pozzuolana tự nhiên.
  Giảm tỷ lệ clinker trong xi măng (chỉ số Clinker ratio).
Tối ưu hóa công nghệ sản xuất
  Áp dụng lò quay tiên tiến, hệ thống phân tích tự động.
  Tối ưu nhiệt thu hồi, giảm tiêu hao nhiệt và điện.
4. Chuyển đổi số và giám sát năng lượng
Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001.
Ứng dụng AI và IoT để theo dõi vận hành thiết bị.
5. Triển khai tín chỉ carbon và kiểm kê khí nhà kính
Hướng tới trung hòa carbon
Tích cực tham gia thị trường tín chỉ carbon trong nước và quốc tế.
6. Tuân thủ chính sách quốc gia và quốc tế
Nghị định 06/2022/NĐ-CP, Quyết định 2600/QĐ-BCT...
Cam kết giảm phát thải GHG theo NDC và Net Zero 2050.
Dự án Thúc đẩy Tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam

## Slide 14
II. THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG TKNL TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG TẠI VIỆT NAM
Dự án Thúc đẩy Tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam

## Slide 15: 1. TỔNG QUAN NGÀNH SẢN XUẤT XI MĂNG
90+
Dây chuyền sản xuất
Số lượng dây chuyền sản xuất xi măng lò quay hiện có tại Việt Nam
120 triệu
Tấn sản phẩm
Sản lượng xi măng và clinker năm 2023
30-35 triệu
Tấn xuất khẩu
Lượng xi măng xuất khẩu hàng năm
6-7%
Năng lượng công nghiệp
Tỷ lệ tiêu thụ năng lượng của ngành xi măng trong tổng năng lượng công nghiệp
Ngành xi măng Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, trở thành một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu xi măng hàng đầu thế giới. Với hơn 90 dây chuyền sản xuất, ngành này đóng góp đáng kể vào nền kinh tế quốc gia, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về sử dụng năng lượng hiệu quả.
Dự án Thúc đẩy Tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam
Notes: OECD Europe includes: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, and the United Kingdom.
Changing focus from the U.S. stage of energy management to the work stage now.
Borrowed this slide from DOE. The stand out part of this is that industry consumes 50% of world energy. When you look at many developing countries, industrial energy use can be as large as 70- 80% of their total use.
This does not go unrecognized. Many countries have developed energy management system standards or other types of national programs to help their industry. These countries include Denmark, Ireland, China, Korea, Japan, Spain, Thailand, Germany, Sweden, United Kingdom. So there is a ground swell of energy management standards that have been developed our are in the process of being developed.

## Slide 16: 2. CƯỜNG ĐỘ NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM TẠI VIỆT NAM

## Slide 17: 3. CƯỜNG ĐỘ NĂNG LƯỢNG NHIỆT TRUNG BÌNH CỦA CLINKER
Cường độ năng lượng nhiệt toàn cầu trong sản xuất clinker theo loại nhiên liệu trong kịch bản Net Zero, giai đoạn 2010-2030
Nhiên liệu hóa thạch tiếp tục là nguồn cung cấp năng lượng nhiệt chính cho ngành này (chiếm 90%) vào năm 2022, tiếp theo là sinh khối và rác thải tái tạo (4%) và rác thải không tái tạo (4%). Việc áp dụng nhiên liệu Cacbon thấp là yếu tố then chốt để giảm tỷ lệ nhiên liệu hóa thạch xuống còn 79% và rác thải không tái tạo xuống còn 3% vào năm 2030, phù hợp với Kịch bản Net Zero (NZE), trong đó sinh khối và rác thải tái tạo sẽ tăng lên 16% và hydro sẽ chiếm 2% trong tổng nguồn cung năng lượng nhiệt.
Nhiên liệu hóa thạch
Chất thải không thể tái tạo

## Slide 18: 4. CƠ CẤU SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
Cơ cấu sử dụng năng lượng trong ngành xi măng Việt Nam hiện nay vẫn phụ thuộc chủ yếu vào than đá, chiếm tới 80-85% tổng năng lượng tiêu thụ. Điện năng đứng thứ hai với khoảng 15-20%, chủ yếu phục vụ cho các công đoạn nghiền và vận chuyển.
Nhiên liệu thay thế như rác thải, sinh khối và chất thải nguy hại mới chỉ chiếm dưới 5% tổng năng lượng sử dụng, nhưng đang có xu hướng tăng dần khi các nhà máy bắt đầu áp dụng các giải pháp thân thiện với môi trường hơn.
Than (antraxit)
80-85% tổng năng lượng
Chủ yếu dùng cho lò nung clinker
Điện năng
15-20% tổng năng lượng
Sử dụng cho nghiền nguyên liệu, nghiền xi măng, đóng bao, vận chuyển
Nhiên liệu thay thế
Dưới 5% (đang tăng dần)
Bao gồm rác thải, sinh khối, chất thải nguy hại

## Slide 19: 5. HIỆU SUẤT VÀ CƯỜNG ĐỘ NĂNG LƯỢNG
Chỉ số
Mức hiện tại
Mức tối ưu
Tiêu hao than cho sản xuất clinker
730-850 kcal/kg clinker
<730 kcal/kg
Tiêu thụ điện trung bình
95 -108 kWh/tấn xi măng
<85 kWh/tấn
Hiệu suất lò nung
Thay đổi theo công nghệ
Cao với lò quay precalciner
Ngành xi măng Việt Nam tiêu thụ một lượng năng lượng đáng kể, chủ yếu dưới dạng nhiệt năng và điện năng.
Cơ cấu tiêu thụ năng lượng để sản xuất xi măng: khoảng 80-85% là nhiệt năng, 15-20% là điện năng, còn lại một phần rất nhỏ khoảng 1% là đầu DO, FO
Ước tính chi phí năng lượng điện năng chiếm khoảng 10 - 15% giá thành sản xuất xi măng

## Slide 20: 6. TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH XI MĂNG
Tiêu thụ năng lượng cao
Mức tiêu thụ năng lượng vẫn cao hơn chuẩn thế giới khoảng 10-20%, gây lãng phí và tăng chi phí sản xuất.
Công nghệ cần nâng cấp
Nhiều dây chuyền lò nung đã cũ, chưa được đầu tư cải tiến, dẫn đến hiệu suất thấp và tiêu hao nhiên liệu cao.
Thu hồi nhiệt chưa cao
Tỷ lệ thu hồi nhiệt thải để phát điện còn chưa triệt để, chỉ khoảng 20 nhà máy có hệ thống WHR trên tổng số 90 dây chuyền.
Quản lý năng lượng chưa hiệu quả
Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa áp dụng hệ thống quản lý năng lượng hiện đại và hiệu quả.
. Mức tiêu thụ năng lượng vẫn cao hơn chuẩn thế giới, nhiều dây chuyền chưa được nâng cấp.
Việc ứng dụng nhiên liệu thay thế còn hạn chế do quy định môi trường và chi phí đầu tư cao.

## Slide 21: 7. CÁC KHU VỰC TIỀM NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
1. Lò nung clinker
Tiềm năng tiết kiệm: 5–15% năng lượng nhiệt
Giải pháp:
  Tối ưu hóa tỷ lệ nhiên liệu thay thế (RDF, sinh khối, lốp xe phế thải...).
  Cải thiện bọc cách nhiệt, giảm thất thoát nhiệt qua vỏ lò.
  Tối ưu hóa điều khiển cấp liệu và đốt cháy (công nghệ điều khiển tiên tiến – APC).
  Sử dụng các đầu đốt hiệu suất cao và thiết kế mới cho vùng làm nguội.
2. Tháp trao đổi nhiệt & calciner
Tiềm năng tiết kiệm: 3–10%
Giải pháp:
  Tối ưu hóa dòng khí – liệu trong tháp cyclone để nâng cao hiệu suất trao đổi nhiệt.
  Giảm áp suất rò rỉ và kiểm soát tốt quá trình phân hủy CaCO₃ (decarbonation).

## Slide 22: 7. CÁC KHU VỰC TIỀM NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
3. Máy nghiền (nghiền nguyên liệu, nghiền xi măng)
Tiềm năng tiết kiệm: 5–20% điện năng
Giải pháp:
  Thay thế hoặc nâng cấp máy nghiền bi sang máy nghiền con lăn đứng (VRM).
  Cải tiến bi phân loại, tối ưu hóa bi đập trong máy nghiền bi.
  Sử dụng biến tần cho động cơ chính và hệ thống quạt.
  Giám sát hiệu quả nghiền và dòng liệu tự động.
4. Hệ thống quạt công nghệ
Tiềm năng tiết kiệm: 10–30% điện năng tiêu thụ của quạt
Giải pháp:
  Tối ưu hóa đường ống dẫn khí, giảm tổn thất áp suất.
  Lắp biến tần cho quạt, nhất là quạt gió cấp 1, quạt lọc bụi, quạt làm nguội clinker.
  Lựa chọn quạt hiệu suất cao và điều chỉnh cánh hợp lý.

## Slide 23: 7. CÁC KHU VỰC TIỀM NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
5. Hệ thống tận dụng nhiệt thải (WHR – Waste Heat Recovery)
Tiềm năng tiết kiệm: sản xuất được 20–30 kWh điện/tấn clinker
Giải pháp:
  Lắp đặt hệ thống thu hồi nhiệt khói thải từ clinker cooler và preheater để chạy turbine phát điện.
  Phù hợp với các nhà máy sản xuất ≥2.500 tấn clinker/ngày.

## Slide 24: 8. TIỀM NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH XI MĂNG
Thu hồi nhiệt thải (WHR)
Tiềm năng cao với khả năng thu hồi 5-7 kWh/tấn clinker, giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ từ lưới.
Tối ưu hóa thiết bị nghiền
Nâng cấp motor, máy nghiền đứng, biến tần giúp giảm tiêu thụ điện năng trong quá trình nghiền.
Tự động hóa quy trình
Áp dụng hệ thống điều khiển tự động và tối ưu quy trình nung giúp giảm tiêu hao nhiên liệu.
Sử dụng nhiên liệu thay thế
Tăng cường sử dụng chất thải công nghiệp, sinh khối, RDF để thay thế một phần than đá.

## Slide 25: 9. GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH XI MĂNG
Tối ưu hóa quá trình sản xuất clinker:
Sử dụng lò nung hiệu suất cao (pre-calciner).
Giảm tổn thất nhiệt bằng cách cải thiện lớp cách nhiệt.
Tối ưu hóa chế độ vận hành lò với phần mềm mô phỏng.
Thu hồi nhiệt thải để phát điện (WHR)
Thu hồi nhiệt thải từ lò nung và thiết bị làm mát clinker.
Ứng dụng công nghệ tiên tiến như hệ thống ORC (Chu trình Rankine hữu cơ).
Lợi ích: Tiết kiệm 20 – 30% điện năng tiêu thụ, giảm phát thải khí nhà kính

## Slide 26
Sử dụng nhiên liệu thay thế
9. GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH XI MĂNG
Loại nhiên liệu
Nguồn gốc
Lợi ích
Tỷ lệ thay thế
RDF
Rác thải đô thị đã xử lý
Giảm tiêu thụ than, giảm phát thải CO₂
5-15%
Sinh khối
Phụ phẩm nông nghiệp
Giảm phát thải ròng, tái tạo
10-15%
Lốp xe phế thải
Lốp xe hết hạn sử dụng
Nhiệt trị cao, giảm chất thải
3-8%
Bùn thải xử lý
Nhà máy xử lý nước thải
Tận dụng chất thải, giảm chi phí xử lý
2-5%

## Slide 27
Sử dụng nhiên liệu thay thế
Nhiên liệu sinh học: Viên nén gỗ, rơm rạ, vỏ trấu.
Đồng xử lý rác thải: Lốp xe, rác sinh hoạt.
Lợi ích: Giảm chi phí và phát thải CO₂.
Cải tiến công nghệ nghiền
Sử dụng máy nghiền đứng thay cho máy nghiền bi.
Lắp đặt biến tần để giảm tiêu thụ điện năng.
Lợi ích: Tiết kiệm 20-30% điện năng.
Quản lý và bảo trì thiết bị hiệu quả
Bảo trì định kỳ để duy trì hiệu suất thiết bị.
Lắp đặt hệ thống giám sát tiêu thụ năng lượng.
Lợi ích: Giảm lãng phí năng lượng.
9. GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH XI MĂNG

## Slide 28
Giải pháp công nghệ lò nung
Tối ưu hóa quá trình nung
Điều chỉnh thông số vận hành để đạt hiệu suất nhiệt tối ưu, giảm tiêu hao năng lượng và duy trì chất lượng sản phẩm.
Cải tạo buồng đốt và vòi đốt
Nâng cấp thiết kế buồng đốt và vòi phun để tăng hiệu quả cháy, giảm tiêu thụ nhiên liệu và phát thải.
Tăng tỷ lệ thay thế nhiên liệu
Sử dụng RDF (nhiên liệu tái chế từ rác thải) và biomass (sinh khối) để thay thế một phần than đá truyền thống.
Các giải pháp công nghệ cho lò nung clinker có thể mang lại mức tiết kiệm năng lượng từ 5-10%. Đây là khu vực tiêu thụ năng lượng lớn nhất trong nhà máy xi măng, do đó những cải tiến nhỏ cũng có thể mang lại hiệu quả đáng kể.
9. GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH XI MĂNG

## Slide 29
Nâng cấp thiết bị phụ trợ
Việc nâng cấp các thiết bị phụ trợ như quạt, bơm, hệ thống khí nén và chiếu sáng có thể giúp tiết kiệm 10-15% điện năng tiêu thụ cho các hệ thống này. Đặc biệt, việc lắp đặt biến tần VSD cho các động cơ lớn mang lại hiệu quả rõ rệt trong thời gian ngắn.
Quạt công nghiệp
Thay thế bằng mô hình hiệu suất cao, lắp đặt biến tần VSD để điều chỉnh tốc độ theo nhu cầu thực tế
Hệ thống bơm
Nâng cấp động cơ và lắp đặt hệ thống điều khiển thông minh để tối ưu hóa hoạt động
Hệ thống khí nén
Kiểm soát rò rỉ và tối ưu hóa áp suất hoạt động để giảm tiêu thụ điện
Hệ thống chiếu sáng
Chuyển đổi sang đèn LED và lắp đặt cảm biến tự động điều chỉnh theo nhu cầu
9. GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH XI MĂNG

## Slide 30
Giải pháp quản lý và vận hành
Áp dụng ISO 50001
Triển khai hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 50001 giúp tiết kiệm 5-10% năng lượng thông qua việc thiết lập quy trình giám sát và cải tiến liên tục.
Tối ưu ca sản xuất
Sắp xếp lịch sản xuất hợp lý, tránh vận hành thiết bị công suất thấp và tận dụng giờ thấp điểm điện có thể tiết kiệm 3-5% năng lượng.
Kiểm toán năng lượng
Thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ giúp xác định các cơ hội tiết kiệm cụ thể và đánh giá hiệu quả của các biện pháp đã triển khai.
Xi măng Bỉm Sơn là một ví dụ điển hình về việc áp dụng thành công hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001, kết hợp với hệ thống giám sát năng lượng trực tuyến để theo dõi và tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng trong thời gian thực.
9. GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH XI MĂNG

## Slide 31: 10. VÍ DỤ VỀ CÁC GIẢI PHÁP TKNL TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG TRÊN THẾ GIỚI
Hấp thụ hóa học, tỷ lệ thu giữ một phần (dưới 20%)
Mô tả công nghệ
Hấp thụ hóa học CO2 là một quy trình vận hành phổ biến dựa trên phản ứng giữa CO2 và dung môi hóa học (ví dụ: dung môi dựa trên amine). CO2 được giải phóng ở nhiệt độ thường nằm trong khoảng từ 120 °C đến 150 °C và dung môi được tái tạo để tiếp tục vận hành. Quá trình này có thể được áp dụng cho lò nung, là thiết bị chính sản xuất clinker trong sản xuất xi măng.
Liên quan đến phát thải ròng bằng 0
Thu giữ và lưu trữ CO2 là một công nghệ quan trọng để giảm lượng khí thải trong quá trình sản xuất xi măng mà khó có thể tránh được. Hầu hết các công nghệ CCS thay thế đều có chi phí cao hơn và/hoặc đang ở giai đoạn phát triển sớm hơn, trong khi các giải pháp thay thế phát thải thấp khác để sản xuất xi măng, chẳng hạn như vật liệu kết dính thay thế, lại gặp phải các thách thức như mức độ sẵn sàng công nghệ thấp hoặc giới hạn về khả năng cung cấp nguyên liệu thô. Tuy nhiên, các mục tiêu với tỷ lệ thu giữ cao hơn nên được đặt ra.

## Slide 32: 10. VÍ DỤ VỀ CÁC GIẢI PHÁP TKNL TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG TRÊN THẾ GIỚI
Một số nhà máy xi măng tiêu biểu đã áp dụng hoặc thử nghiệm hấp thụ CO₂ bằng amine:
1. Norcem Brevik (Heidelberg Materials) – Na Uy
Là nhà máy xi măng đầu tiên trên thế giới đang triển khai dự án CCS quy mô thương mại sử dụng MEA (Monoethanolamine) để hấp thụ CO₂.
Dự kiến đi vào vận hành cuối năm 2024–2025.
Công suất thu giữ: khoảng 400.000 tấn CO₂/năm (gần 50% tổng phát thải).
Dung môi: amine-based solvent, có tái sinh ở ~120–140°C.
2. Lehigh Hanson (thuộc Heidelberg) – Edmonton, Canada
Đang triển khai dự án thu giữ CO₂ quy mô thương mại (~1 triệu tấn/năm).
Dự kiến sử dụng hệ thống hấp thụ hóa học tương tự Norcem.
Được hỗ trợ tài chính từ chính phủ Canada và liên bang.
3. Cemex – Đức và Mexico
Cemex đang thử nghiệm công nghệ amine-based CO₂ capture tại một số nhà máy.
Một số thử nghiệm trong chương trình CLEANKER hoặc hợp tác EU–Horizon 2020.
Cũng kết hợp với công nghệ thu hồi nhiệt từ khí thải lò nung.

## Slide 33
Dự án tiêu biểu:
Đức: Heidelberg Linde CCS: Vào tháng 4 năm 2023, Heidelberg Materials đã hợp tác với công ty kỹ thuật Linde để lắp đặt một hệ thống thu giữ carbon có công suất 70 kt tại nhà máy xi măng Lengfurt (công suất 1 triệu tấn/năm) vào năm 2025.
Tây Ban Nha: ECCO2 - Nhà máy xi măng LafargeHolcim Carboneras: LafargeHolcim España, Carbon Clean và Sistemas de Calor đã thành lập ECCO2, một liên doanh để phát triển nhà máy thu giữ CO2 công nghệ tiên tiến tại nhà máy xi măng Carboneras (tỉnh Almeria). Ba công ty đã bắt đầu làm việc với dự án này từ cuối năm 2020 để đánh giá tính khả thi về mặt kỹ thuật và lợi ích cho cộng đồng địa phương. Nhà máy dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 2023.
Nguồn: https://www.osti.gov/servlets/purl/1241314
Hoa Kỳ:Capitol Aggregates: Nhà máy thu giữ và sử dụng carbon (CCU) quy mô thương mại sau đốt đã được đưa vào hoạt động vào năm 2014 tại nhà máy Capitol Aggregates ở Texas, thu giữ 15% lượng khí thải từ sản xuất xi măng (75 kt CO2/năm) để sử dụng trong các vật liệu như baking soda (muối nở), thuốc tẩy và axit hydrochloric.
10. VÍ DỤ VỀ CÁC GIẢI PHÁP TKNL TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG TRÊN THẾ GIỚI

## Slide 34
Vicem Hoàng Thạch
Đã triển khai thành công hệ thống thu hồi nhiệt khí thải (WHR) và sử dụng nhiên liệu thay thế RDF, giúp giảm đáng kể chi phí năng lượng và phát thải CO₂.
Xi măng Bỉm Sơn
Áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 và kết nối hệ thống giám sát năng lượng trực tuyến, cho phép theo dõi và tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng theo thời gian thực.
Xi măng Fico
Đang thử nghiệm đốt sinh khối thay thế than đá, hướng tới giảm phát thải carbon và tận dụng nguồn nhiên liệu tái tạo sẵn có tại địa phương.
10. VÍ DỤ VỀ CÁC GIẢI PHÁP TKNL TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG TRÊN THẾ GIỚI

## Slide 35: Câu hỏi: Bạn thấy tiềm năng tiết kiệm năng lượng nào phù hợp với nhà máy bạn nhất ? Giải thích?
THẢO LUẬN

## Slide 36
CẢM ƠN