## Slide 1
Hợp phần 7: Giới thiệu đặc điểm dây chuyền công nghệ điển hình trong dây chuyền sản xuất xi măng
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN TKNL DÀNH CHO CÁN BỘ KỸ THUẬT

## Slide 2
Ngành công nghiệp xi măng

## Slide 3
1. Thông tin về đặc điểm dây chuyền công nghệ điển hình
2. Một số đặc điểm dây chuyền công nghệ trong dây chuyền sản xuất xi măng
CONTENT

## Slide 4
Thông tin về đặc điểm dây chuyền công nghệ điển hình
.

## Slide 5: Thông tin chung
Lĩnh vực sản xuất chính : Sản xuất xi măng và clinker
Sản phẩm chính : Clinker, xi măng PCB 30, PCB 40
Qui mô sản xuất: 1 dây chuyền sản xuất xi măng với công suất 4000 tấn clinker /ngày
Các thiết bị năng lượng chính: trạm biến áp, trạm khí nén, trạm bơm tuần hoàn…

## Slide 6: Dây chuyền sản xuất
Qui trình công nghệ

## Slide 7: Dây chuyền sản xuất
Qui trình sản xuất
Quy trình sản xuất cơ bản:
Khai thác nguyên liệu (đá vôi, đất sét, phụ gia)
Nghiền, trộn liệu sống
Nung clinker ở nhiệt độ ~1.450°C
Làm nguội clinker
Nghiền clinker với phụ gia (thạch cao, phụ gia khoáng) để ra xi măng

## Slide 8: Dây chuyền sản xuất
Các loại năng lượng được sử dụng trong dây chuyền:
Than là năng lượng chủ đạo được sử dụng cho quá trình nung clinker.
Điện năng được sử dụng ở các hệ thống, thiết bị như: Các máy đập, máy nghiền, hệ thống quạt, lọc bụi, đóng bao, điều hòa, chiếu sáng, máy nén khí…
Hệ thống phân phối khí nén cấp khí nén cho quá trình điều khiển các pit-tông trong các máy sản xuất và các công đoạn lọc bụi, đóng bao, lò nung.
Dầu FO được sử dụng cho quá trình khởi động lò nung và đốt bổ sung khi cần thiết.

## Slide 9
Một số đặc điểm dây chuyền công nghệ trong dây chuyền sản xuất xi măng.

## Slide 10
Ưu Điểm
Giảm tiêu hao nhiên liệu (than, điện)
Tăng sản lượng
Giảm phát thải khí nhà kính
Chiếm Ưu Thế
Công nghệ lò quay khô là công nghệ phổ biến nhất trong ngành xi măng Việt Nam hiện nay, chiếm phần lớn các nhà máy sản xuất.
Công nghệ này sử dụng lò quay khô với hệ thống tiền nung và tiền canxi hóa, giúp tiết kiệm năng lượng và tăng hiệu suất so với công nghệ lò đứng truyền thống.
1.Công nghệ lò quay khô

## Slide 11
1.Công nghệ lò quay khô
Xi măng Hoàng Thạch (Vicem Hoàng Thạch): Một trong những nhà máy tiên phong áp dụng lò quay tại Việt Nam, với công suất lớn và dây chuyền hiện đại. Nhà máy này nằm ở tỉnh Hải Dương và sản xuất khoảng 1,6-1,8 triệu tấn xi măng/năm.
Xi măng Nghi Sơn: Liên doanh giữa Việt Nam và Nhật Bản, sử dụng lò quay công suất 5.800 tấn clinker/ngày, là một trong những nhà máy lớn nhất nước ta.
Xi măng Bút Sơn (Vicem Bút Sơn): Hà Nam, với công suất khoảng 4.000-5.000 tấn clinker/ngày, sản xuất hơn 1,6 triệu tấn xi măng/năm.
Xi măng Hà Tiên (Vicem Hà Tiên): Nhà máy tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, sử dụng lò quay hiện đại, sản lượng hàng năm đạt hàng triệu tấn.
Xi măng Cẩm Phả: Nhà máy tại Quảng Ninh, áp dụng lò quay phương pháp khô, công suất khoảng 2,3 triệu tấn xi măng/năm.
Xi măng The Vissai: Tập đoàn lớn tại Ninh Bình, với nhiều dây chuyền lò quay, tổng sản lượng lên đến 13 triệu tấn xi măng/năm.
Xi măng Duyên Hà: Tại Ninh Bình, công suất lò quay khoảng 4.000-5.000 tấn clinker/ngày, sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế.

## Slide 12
1.Công nghệ lò quay khô
Thực trạng và xu hướng
Hiện đại hóa: Nhiều nhà máy đang đầu tư vào công nghệ thu hồi nhiệt thải để sản xuất điện, giảm khí thải CO2 và tăng hiệu suất. Ví dụ, Xi măng Hoàng Thạch và Nghi Sơn đã áp dụng các giải pháp này.
Thách thức: Dù công nghệ lò quay khô ít ô nhiễm hơn lò đứng, các nhà máy vẫn đối mặt với vấn đề bụi mịn và khí thải (SO2, NOx, CO2), đòi hỏi hệ thống xử lý môi trường hiện đại.
5. Số liệu tổng quan
Tính đến nay, Việt Nam có khoảng 80 nhà máy xi măng lớn nhỏ, trong đó hơn 50% sử dụng lò quay với tổng công suất thiết kế trên 100 triệu tấn/năm. Sản lượng thực tế năm 2024 ước tính khoảng 90-100 triệu tấn, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

## Slide 13
1.Công nghệ lò quay khô
Thực trạng và xu hướng
Hiện đại hóa: Nhiều nhà máy đang đầu tư vào công nghệ thu hồi nhiệt thải để sản xuất điện, giảm khí thải CO2 và tăng hiệu suất. Ví dụ, Xi măng Hoàng Thạch và Nghi Sơn đã áp dụng các giải pháp này.
Thách thức: Dù công nghệ lò quay khô ít ô nhiễm hơn lò đứng, các nhà máy vẫn đối mặt với vấn đề bụi mịn và khí thải (SO2, NOx, CO2), đòi hỏi hệ thống xử lý môi trường hiện đại.
5. Số liệu tổng quan
Tính đến nay, Việt Nam có khoảng 80 nhà máy xi măng lớn nhỏ, trong đó hơn 50% sử dụng lò quay với tổng công suất thiết kế trên 100 triệu tấn/năm. Sản lượng thực tế năm 2024 ước tính khoảng 90-100 triệu tấn, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

## Slide 14
Nhiệt Năng
Suất tiêu hao nhiệt năng trung bình để sản xuất 1 kg clinker tại Việt Nam dao động từ 730 đến 850 kcal/kg clinker. Các nhà máy sử dụng lò quay phương pháp khô hiện đại thường đạt mức thấp hơn.
Điện Năng
Suất tiêu hao điện năng trung bình để sản xuất 1 tấn xi măng dao động từ 90 đến 110 kWh/tấn xi măng. Các nhà máy hiện đại với hệ thống tự động hóa cao có thể giảm xuống dưới 90 kWh/tấn xi măng.
Suất tiêu hao năng lượng là một chỉ số quan trọng phản ánh hiệu quả sử dụng năng lượng trong quá trình sản xuất xi măng. Việc giảm suất tiêu hao năng lượng không chỉ giúp các nhà máy tiết kiệm chi phí mà còn góp phần bảo vệ môi trường.
Suất tiêu hao năng lượng trung bình

## Slide 15
So sánh với tiêu chuẩn quốc tế
Mục Tiêu Quốc Gia
Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam giai đoạn 2021-2030 đặt mục tiêu suất tiêu hao nhiệt năng ≤ 730 kcal/kg clinker và điện năng ≤ 90 kWh/tấn xi măng.
Tiệm Cận Tiêu Chuẩn
Nhiều nhà máy lớn tại Việt Nam đã tiếp cận hoặc đạt gần các chỉ tiêu này nhờ áp dụng công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhà máy nhỏ hoặc cũ chưa đạt được mức tiêu hao tối ưu.
Khoảng Cách
Mức trung bình chung của ngành xi măng Việt Nam vẫn cao hơn so với các nước phát triển như Nhật Bản (650-700 kcal/kg clinker và 80-85 kWh/tấn xi măng).
Việc so sánh với tiêu chuẩn quốc tế giúp chúng ta thấy rõ hơn về vị trí của ngành xi măng Việt Nam trên bản đồ năng lượng thế giới và những nỗ lực cần thiết để đạt được hiệu quả cao hơn.

## Slide 16
Thực trạng tại mốt số nhà máy
Nhà Máy
Nhiệt Năng (kcal/kg clinker)
Điện Năng (kWh/tấn xi măng)
Xi măng Nghi Sơn
730-750
85-90
Xi măng Hoàng Thạch
760-800
90-95
Xi măng INSEE Hòn Chông
700-730
N/A
Nhà máy nhỏ (<2.500 tấn/ngày)
850-950
100-120
Bảng so sánh này cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các nhà máy về hiệu quả sử dụng năng lượng, phụ thuộc vào công nghệ và quy mô sản xuất.

## Slide 17
Công Nghệ Sản Xuất
Lò quay phương pháp khô với tháp trao đổi nhiệt và lò tiền nung giúp giảm đáng kể tiêu hao nhiệt năng.
Nhiên Liệu Sử Dụng
Than cám là nhiên liệu chính, chiếm khoảng 80-90% năng lượng nhiệt. Một số nhà máy đã bắt đầu sử dụng nhiên liệu thay thế.
Quy Mô Nhà Máy
Các nhà máy công suất lớn thường có suất tiêu hao năng lượng thấp hơn so với các nhà máy nhỏ.
Bảo Trì và Quản Lý
Việc bảo trì định kỳ và tối ưu hóa quy trình vận hành cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu suất năng lượng.
Các yếu tố này có mối quan hệ mật thiết với nhau và việc tối ưu hóa từng yếu tố sẽ mang lại hiệu quả tổng thể trong việc giảm suất tiêu hao năng lượng.
Yếu tố ảnh hưởng đến suất tiêu hao năng lượng

## Slide 18
Đến năm 2025, 100% các dây chuyền sản xuất xi măng công suất từ 2.500 tấn clinker/ngày trở lên được yêu cầu lắp đặt hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải, giúp giảm 25-30% chi phí điện năng.
1. Nguyên lý hoạt động
Hệ thống WHR sử dụng nhiệt thừa từ:
  Khí thải từ lò nung clinker (kiln gas): ~300–400°C
  Khí thải từ thiết bị làm nguội clinker (cooler gas): ~250–350°C
Nhiệt này được thu hồi để sinh hơi (hoặc dầu nhiệt), dẫn vào turbine hơi hoặc ORC (Organic Rankine Cycle) để phát điện.
2. Tận dụng nhiệt thải

## Slide 19
2. Tận dụng nhiệt thải

## Slide 20
2. Tận dụng nhiệt thải
Cấu hình phổ biến
Hệ thống thu hồi nhiệt kiểu hơi nước (Steam Rankine Cycle):
  Nồi hơi thu hồi nhiệt (Waste Heat Boiler)
  Turbine hơi – máy phát điện
  Hệ thống xử lý nước cấp, bình ngưng tụ, bơm cao áp
Hệ thống ORC (chu trình Rankine hữu cơ) – áp dụng cho khí thải có nhiệt độ thấp hơn (~200–300°C)

## Slide 21
2. Tận dụng nhiệt thải
Hạng mục | Giá trị tham khảo
Nhiệt thu hồi | 15–20% tổng nhiệt đầu vào
Suất phát điện | 20–30 kWh/tấn clinker
Công suất tổ máy | 4 – 10 MW (nhà máy quy mô 5.000 – 10.000 tấn clinker/ngày)
Tỷ lệ đáp ứng điện nội bộ | 20 – 30% nhu cầu điện toàn nhà máy
Suất đầu tư | 2,0 – 2,5 triệu USD/MW
Thời gian hoàn vốn | 3 – 5 năm (tùy giá điện và tải vận hành)
Công suất và hiệu quả

## Slide 22
Nguyên Liệu Thay Thế
Xỉ lò cao, tro bay từ nhà máy nhiệt điện
Nhiên Liệu Thay Thế
Rác thải công nghiệp, vỏ trấu, phế liệu nhựa
Nhiều nhà máy xi măng tại Việt Nam đã áp dụng việc sử dụng nguyên liệu và nhiên liệu thay thế để giảm chi phí và tác động môi trường. Ví dụ, một số nhà máy tận dụng tro xỉ từ các nhà máy nhiệt điện than để làm phụ gia trong sản xuất clinker.
3. Sử dụng nhiên liệu thay thế

## Slide 23
3. Sử dụng nhiên liệu thay thế
Sử dụng rác làm nhiên liệu thay thế tại Xi măng Bút Sơn

## Slide 24
2. Sử dụng nhiên liệu thay thế
Nhà máy | AFR trung bình ước tính | Loại nhiên liệu thay thế
INSEE (trước là Holcim) | > 30% | RDF, cao su, nhựa, vải vụn
Xi măng Nghi Sơn | ~10% | RDF, bùn thải công nghiệp
Xi măng Xuân Thành | ~8% | Rác thải, vải vụn
Vicem Hoàng Thạch | < 5% | Trấu, dầu thải
Nhiều nhà máy Vicem khác | < 2% | Sử dụng thử nghiệm
🔎 Trung bình ngành: Tỷ lệ sử dụng năng lượng thay thế - AFR: dưới 5%, trong khi mục tiêu đến năm 2030 là 15–20% theo Chiến lược Phát triển Vật liệu Xây dựng.
Khó khăn và rào cản
Chưa có hệ thống phân loại – xử lý rác chuẩn hóa để cung cấp RDF ổn định
Công nghệ lò cần thích ứng để đốt đồng thời nhiều loại nhiên liệu có độ ẩm, nhiệt trị khác nhau
Khâu chuẩn bị nhiên liệu (sấy, nghiền, trộn) phức tạp, cần đầu tư lớn
Vấn đề xin giấy phép môi trường, lo ngại về phát thải mùi và chất độc

## Slide 25
4. Tự động hóa và điều khiển trung tâm
Tối Ưu Hóa
Quá trình sản xuất
Giám Sát
Chất lượng sản phẩm
Giảm Thiểu
Sai sót do con người
Các dây chuyền sản xuất hiện đại thường được trang bị hệ thống điều khiển trung tâm và tự động hóa cao, giúp tối ưu hóa quá trình sản xuất, giám sát chất lượng và giảm thiểu sai sót do con người. Công nghệ này cũng hỗ trợ theo dõi lượng khí thải và tiêu thụ năng lượng theo thời gian thực.

## Slide 26
4. Tự động hóa và điều khiển trung tâm
VICEM Hoàng Thạch: Nhà máy này đã áp dụng các hệ thống tự động hóa tiên tiến và đang hướng tới tích hợp AI để tối ưu hóa lò quay và quản lý năng lượng. Hệ thống phát điện tận dụng nhiệt thải cũng được hỗ trợ bởi các công cụ phân tích dữ liệu thông minh.
Xi măng Nghi Sơn: Với công nghệ Nhật Bản, nhà máy này sử dụng các hệ thống điều khiển thông minh có thể tích hợp AI để giảm tiêu hao năng lượng xuống mức 730-750 kcal/kg clinker và tối ưu hóa vận hành lò quay.
Xi măng The Vissai: Tập đoàn này đang đầu tư vào công nghệ hiện đại, bao gồm các giải pháp tự động hóa và phân tích dữ liệu, có thể là nền tảng để triển khai AI trong tương lai gần.

## Slide 27
4. Tự động hóa và điều khiển trung tâm
Công nghệ AI phổ biến trong nhà máy xi măng
Học máy (Machine Learning - ML): Sử dụng các thuật toán như Gradient Boosting, Neural Networks để dự đoán chất lượng sản phẩm hoặc tối ưu hóa quy trình.
Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Networks - ANN): Được áp dụng để mô phỏng các quá trình phức tạp như nung clinker hoặc nghiền xi măng.
Hệ thống điều khiển tiên tiến (Advanced Process Control - APC): Kết hợp AI với các hệ thống điều khiển truyền thống để tự động hóa các quyết định vận hành.
Internet vạn vật công nghiệp (IIoT): Kết nối cảm biến và thiết bị trong nhà máy để thu thập dữ liệu lớn (Big Data), cung cấp nền tảng cho AI phân tích.
Digital Twin: Tạo mô hình số của lò quay, máy nghiền hoặc toàn bộ dây chuyền sản xuất để thử nghiệm và tối ưu hóa mà không ảnh hưởng đến hoạt động thực tế.

## Slide 28
5. Công nghệ nghiền đứng
Chuyển Đổi
Từ máy nghiền bi sang máy nghiền đứng
Ứng Dụng
Nghiền nguyên liệu thô, than và xi măng
Hiệu Quả
Tiết kiệm điện năng và tăng hiệu suất nghiền
Nhiều nhà máy đã chuyển từ máy nghiền bi sang máy nghiền đứng để nghiền nguyên liệu thô, than và xi măng. Công nghệ này tiết kiệm điện năng và tăng hiệu suất nghiền.

## Slide 29
6. Công suất dây chuyền lớn
4.000 - 6.000
Tấn Clinker/Ngày
Công suất phổ biến
Tiêu Chuẩn Quốc Tế
Thiết Kế
Phù hợp nhu cầu
Các dây chuyền sản xuất hiện đại tại Việt Nam thường có công suất từ 4.000 - 6.000 tấn clinker/ngày, thậm được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với nhu cầu tiêu thụ xi măng lớn trong nước và xuất khẩu.

## Slide 30
7. Hệ thống phụ trợ
1. Hệ thống cung cấp điện
Đặc điểm: Cung cấp năng lượng cho toàn bộ các thiết bị trong nhà máy như lò quay, máy nghiền, quạt, hệ thống chiếu sáng, và các thiết bị phụ trợ khác.
Tính năng: Đảm bảo phân phối điện năng ổn định và đáng tin cậy, đặc biệt trong các nhà máy lớn với các thiết bị có công suất cao. Một số nhà máy sử dụng máy phát điện dự phòng để duy trì các bộ phận quan trọng khi mất điện lưới.
2. Hệ thống khí nén
Đặc điểm: Cung cấp khí nén cho các hệ thống điều khiển, vận hành các thiết bị tự động như van, bơm, và quạt.
Tính năng: Hệ thống khí nén trong nhà máy xi măng Việt Nam sử dụng máy nén khí công suất lớn 100=250kW, có khả năng cung cấp khí nén ổn định, tiết kiệm năng lượng khi sử dụng hệ thống biến tần điều khiển công suất máy nén.

## Slide 31
7. Hệ thống phụ trợ
3. Hệ thống nước
Đặc điểm: Cung cấp nước cho các công đoạn làm mát, sấy, vệ sinh thiết bị và phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong nhà máy.
Tính năng: Hệ thống nước trong các nhà máy xi măng tại Việt Nam thường sử dụng nước tái sử dụng từ các quá trình làm mát và xử lý nước thải, giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.
4. Hệ thống xử lý khí thải và bụi
Đặc điểm: Nhà máy xi măng ở Việt Nam thường sử dụng các hệ thống lọc bụi túi (bag filter), cyclone hoặc quạt hút để loại bỏ bụi và khí thải từ quá trình sản xuất.
Tính năng: Đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường theo quy định của pháp luật, giảm ô nhiễm không khí và bảo vệ sức khỏe công nhân.

## Slide 32
7. Hệ thống phụ trợ
5. Hệ thống làm mát
Đặc điểm: Hệ thống làm mát có nhiệm vụ làm mát các thiết bị như lò quay, máy nghiền và các bộ phận khác trong nhà máy.
Tính năng: Sử dụng nước làm mát hoặc quạt làm mát để duy trì nhiệt độ ổn định trong quá trình sản xuất, giảm nguy cơ hư hỏng thiết bị và tiết kiệm năng lượng.
6. Hệ thống tự động hóa và điều khiển
Đặc điểm: Các nhà máy xi măng hiện đại tại Việt Nam thường sử dụng hệ thống điều khiển tự động hóa (PLC, SCADA) để giám sát và điều khiển các quy trình sản xuất.
Tính năng: Tăng hiệu quả quản lý và điều hành, giúp giảm thiểu sự cố và tiết kiệm năng lượng bằng cách điều chỉnh các thông số vận hành như nhiệt độ, áp suất, lưu lượng.
7. Hệ thống nhiên liệu
Đặc điểm: sử dụng than cốc hoặc dầu FO làm nhiên liệu chính cho quá trình nung clinker trong lò quay.
Tính năng: Hệ thống nhiên liệu thường có các thiết bị như bể chứa nhiên liệu, máy bơm để phân phối nhiên liệu một cách hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.

## Slide 33: CÂU HỎI
Câu hỏi 1: Dựa và các đặc diểm công nghệ, bạn hãy nêu các cơ hội TKNL có thể áp dụng cho nhà máy của mình.
Câu hỏi 2: Hãy rà soát hệ thống phụ trợ của nhà máy, tìm kiếm và đưa ra các phát hiện về tiềm năng?

## Slide 34
CẢM ƠN