## Slide 1
Hợp phần 8: Các cơ hội TKNL điển hình trong dây chuyền sản xuất trong các ngành công nghiệp
DỰ ÁN THÚC ĐẨY TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHÓA TẬP HUẤN TKNL DÀNH CHO CÁN BỘ KỸ THUẬT
Ngành xi măng

## Slide 2
Ngành công nghiệp xi măng

## Slide 3: Nội dung
I. Thông tin về cơ hội tiết kiệm năng lượng cho ngành xi măng
II. Một số giải pháp tính toán điển hình

## Slide 4: I. Thông tin về cơ hội tiết kiệm năng lượng cho ngành xi măng

## Slide 5
1. Cơ hội cải tạo hệ thống lò nung
Hiệu quả làm kín của thiết bị làm kín đầu, đuôi lò không đủ, điều này làm tăng tiêu hao nhiệt của hệ thống. Các thiết bị bịt kín đầu và đuôi lò hiện tại vẫn sử dụng thiết kế phớt bịt kín ra đời từ khá sớm dạng vảy cá hoặc khối ma sát. Thiết bị bịt kín nhanh chóng bị mòn và hiệu quả bịt kín không lý tưởng, thường xảy ra rò rỉ khí nghiêm trọng, phì liệu và các hiện tượng không mong muốn khác. Điều này không chỉ làm tăng mức tiêu hao năng lượng của hệ thống mà còn ảnh hưởng đến môi trường tại hiện trường và sự an toàn của người lao động và thiết bị tại hiện trường.
Vấn đề 1: Hiệu quả làm kín kém

## Slide 6
Vấn đề 2: Dao động cân bột than
Khi dừng máy nghiền than, cân bột than đầu và đuôi lò sẽ xuất hiện dao động quá mức, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định các điều kiện làm việc của hệ thống lò.
Dao động áp suất của quạt Roots cân than là một vấn đề đáng lo ngại. Tất cả vấn đề trên thường tồn tại trong quá trình thiết kế dây chuyền sản xuất xi măng giai đoạn đầu. Sau khi qua cải tạo, chỉ số tiêu hao nhiệt của doanh nghiệp này đạt nhỏ hơn 700kCal/kg.cl.
1. Cơ hội cải tạo hệ thống lò nung

## Slide 7
Calciner đóng vai trò quan trọng trong quá trình nung clinker. Việc cải tạo calciner giúp tối ưu hóa quá trình trao đổi nhiệt và giảm tiêu hao năng lượng. Các giải pháp cải tạo bao gồm việc thay đổi thiết kế bên trong, sử dụng vật liệu chịu nhiệt tốt hơn và cải thiện hệ thống điều khiển.
2. Cơ hội cải tạo Calciner

## Slide 8
3. Cơ hội cải tạo buồng khói đuôi lò
Buồng khói đuôi lò là nơi khí thải từ lò nung được thu gom và xử lý. Cải tạo buồng khói đuôi lò giúp
giảm thiểu lượng bụi và khí độc hại thải ra môi trường, đồng thời thu hồi nhiệt để tái sử dụng.

## Slide 9
4. Cơ hội cải tạo hộp rải liệu tháp trao đổi nhiệt
Hộp rải liệu tháp trao đổi nhiệt có vai trò phân phối liệu đều khắp tháp, đảm bảo hiệu quả trao đổi nhiệt tối ưu. Cải tạo hộp rải liệu giúp tăng cường hiệu suất trao đổi nhiệt và giảm tiêu hao năng lượng.

## Slide 10
5. Cơ hội cải tạo thiết bị làm kín đầu, đuôi lò
Việc cải tạo thiết bị làm kín đầu và đuôi lò là một giải pháp quan trọng để giảm thiểu rò rỉ khí và tiêu hao nhiệt.
Các thiết bị làm kín hiện đại sử dụng công nghệ tiên tiến, đảm bảo hiệu quả làm kín cao và tuổi thọ dài.

## Slide 11
6. Cơ hội cải tạo tối ưu hóa thiết bị ghi làm mát
Thực hiện cải tạo và tối ưu hóa phương thức phân phối gió và phối trộn gió của quạt của thiết bị ghi làm mát. Các biện pháp chính như sau: Tối ưu hóa việc phân phối gió của quạt ở đoạn nhiệt độ cao, điều chỉnh lượng gió và áp suất của quạt sao cho tổng lưu lượng gió ở đoạn nhiệt độ cao đáp ứng nhu cầu cấp gió của lò và mật độ thông gió và áp suất gió của từng vị trí đáp ứng nhu cầu làm mát của vật liệu trên bề mặt sàng ghi. Dầm thông gió và tấm ghi cố định không cần cải tạo, nhưng tiến hành tối ưu hóa phương pháp phân phối gió của sàng ghi tĩnh, điều chỉnh mật độ thông gió và áp suất gió trong từng vị trí của sàng ghi tĩnh. Thay mới bốn quạt gió ghi làm nguội thành quạt tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao, không những đáp ứng đủ nhu cầu cung cấp gió cho lò mà còn thực hiện mục đích giảm tiêu hao điện.

## Slide 12
6. Cơ hội cải tạo tối ưu hóa thiết bị ghi làm mát

## Slide 13
7. Cơ hội cải tạo và tối uu hóa hệ thống vậnchuyển bột than và vòi đốt
Vòi đốt "gió một thấp, lực đẩy cao" không chỉ giải quyết vấn đề kết cô la mà còn cải thiện hiệu quả tiết kiệm năng lượng của lò.
Việc giảm lượng gió cần thiết cho quá trình đốt giúp giảm thiểu lượng nhiệt bị thất thoát, từ đó tiết kiệm nhiên liệu và giảm chi phí vận hành.
Đường ống vận chuyển bột than hiện tại có kích thước lớn hơn nhiều so với nhu cầu thực tế, dẫn đến lãng phí nhiệt và điện năng. Việc tối ưu hóa đường ống theo lượng than tiêu thụ thực tế sẽ giúp giảm đáng kể việc sử dụng quạt, từ đó tiết kiệm than và điện năng.
Vòi đốt đầu lò hiện tại (Kiến An Nam Kinh) đã giải quyết được vấn đề kết cô la, nhưng vẫn còn tồn tại hạn chế về lưu lượng gió lớn và tổn thất công suất động cơ. Sử dụng quá nhiều gió lạnh gây lãng phí năng lượng tiêu hao. Việc lựa chọn vòi đốt mới với "gió một thấp, lực đẩy cao" sẽ giúp giải quyết triệt để vấn đề kết cô la và cải thiện hiệu quả tiết kiệm năng lượng.

## Slide 14
8. Cơ hội cải tạo két than bột ở đầu lò và cuối lò
Cân bột than ở đầu lò và đuôi lò hiện đang gặp vấn đề dao động quá mức khi dừng nghiền. Sự biến động của lưu lượng bột than vào két ảnh hưởng đáng kể đến độ ổn định của quá trình xả liệu của két bột than, gây ra dao động cho cân bột than.
Két ổn định dòng liệu đảm bảo rằng việc mở và dừng máy nghiền than sẽ không gây ra dao động cho cân bột than. Điều này giúp duy trì sự ổn định của quá trình sản xuất và giảm thiểu các sự cố có thể xảy ra.

## Slide 15
9. Cơ hội thu hồi nhiệt nước xả lò AQC, SP để gia nhiệt cho nước cấp
Lò thu hồi nhiệt AQC, SP:
  Dây chuyền 1 và 2 có các lò thu hồi nhiệt thải từ khí thải trong sản xuất xi măng.
  Nước xả lò trong quá trình vận hành được thải trực tiếp ra môi trường.
  Thông số nước xả:
    Áp suất: 1.3 MPa.
    Lưu lượng: 100 120 m³/ngày cho mỗi dây chuyền.
    Nhiệt độ nước: 25 28°C.
Hệ thống nước cấp:
  Lượng nước bổ sung cần thiết: 150 m³/ngày/dây chuyền.
  Hiện nay, nước cấp vào bình khử khí đang ở nhiệt độ thấp (25°C).

## Slide 16
9. Cơ hội thu hồi nhiệt từ nước xả lò AQC,SP để gia nhiệt cho nước cấp bổ sung.
Thu hồi nhiệt từ nước xả lò AQC, SP để gia nhiệt cho nước cấp bổ sung.
Lắp đặt các thiết bị cần thiết:
  Bình chứa nước xả lò.
  Đường ống dẫn nước xả và hơi giãn nở.
  Bộ trao đổi nhiệt để gia nhiệt nước cấp.
  Bể tích trữ nước xả lò.
Thu hồi nhiệt từ nước xả lò AQC, SP để gia nhiệt cho nước cấp bổ sung, nhằm tận dụng lượng nhiệt thải và giảm chi phí năng lượng. Lưu trữ nước xả trong bể để tái sử dụng làm nguồn nước tuần hoàn làm mát.
Nguyên lý hoạt động: Nước xả lò từ AQC, SP được dẫn đến bình chứa. Hơi giãn nở từ nước xả lò được thu hồi và dẫn vào bộ trao đổi nhiệt, nơi nước cấp bổ sung được gia nhiệt. Nước xả lò sau đó được tích trữ và tái sử dụng trong hệ thống nước tuần hoàn làm mát bình ngưng.
Phân tích lợi ích:
Nâng nhiệt độ nước cấp:
  Nước cấp bổ sung (150 m³/ngày/dây chuyền) từ 25°C lên 90–95°C.
  Giảm năng lượng tiêu thụ cho hệ thống khử khí và gia nhiệt nước cấp.
Giảm tiêu thụ nước:Nước xả lò được tận dụng cho hệ thống tuần hoàn làm mát bình ngưng, giảm lượng nước cấp mới cần thiết.

## Slide 17
9. Cơ hội thu hồi nhiệt từ nước xả lò AQC,SP để gia nhiệt cho nước cấp bổ sung.

## Slide 18
10. Dự kiến giảm tiêu hao các giải pháp cụ thể

## Slide 19
11. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng hệ thống phụ trợ
Hệ thống phụ trợ | Tiềm năng TKNL | Biện pháp cải tiến
Hệ thống khí nén | 15–30% | Giảm rò rỉ Tối ưu áp suất làm việc Lắp biến tần cho máy nén Thu hồi nhiệt khí nénBảo trì định kỳ
Quạt công nghệ & hút bụi | 10–25% | Lắp biến tần cho quạt lớn Tối ưu cánh quạt và đường ống Thay quạt hiệu suất cao Tối ưu vận hành theo tải
Hệ thống nước làm mát | 10–20% | Dùng biến tần cho bơm Tối ưu quy trình làm mát Cải thiện cách nhiệt ống nước Lắp cảm biến điều khiển tự động

## Slide 20
11. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng hệ thống phụ trợ
Hệ thống phụ trợ | Tiềm năng TKNL | Biện pháp cải tiến
Hệ thống lọc bụi | 5–15% | Tối ưu chu kỳ rũ bụi Giảm tổn thất áp suất qua filter Lắp biến tần cho quạt hút Thay túi lọc hiệu suất cao
Hệ thống chiếu sáng | 30–60% | Thay bóng LED Cảm biến ánh sáng & chuyển động Tối ưu bố trí đèn
Hệ thống cấp liệu & vận chuyển | 5–20% | Dùng biến tần cho băng tải, gầu nâng Điều khiển theo tải Bôi trơn và cân chỉnh động cơ
Máy bơm nước, bơm hóa chất | 10–25% | Lắp biến tần Giảm tổn thất cột áp Tối ưu hệ thống đường ống
Hệ thống điều hòa & HVAC | 10–30% | Tối ưu nhiệt độ cài đặt Sử dụng biến tần cho quạt và máy nén Cách nhiệt phòng tốt hơn

## Slide 21: 12. Tăng cường quản lí nội vi và bảo dưỡng thiết bị
Đối với hệ thống thiết bị điện
Thường xuyên tuyên truyền, đào tạo về tiết kiệm năng lượng cho nhân viên. Tăng cường tham gia của nhân viên vận hành (Việc tiết kiệm điện cần dựa trên nền tảng rộng rãi và phải được sự hỗ trợ của nhân viên vận hành).
Theo dõi mức tiêu thụ năng lượng dựa theo số ngày sản xuất, và không sản xuất để tìm và khắc phục những điểm thất thoát năng lượng. Xây dựng quy trình và danh mục kiểm tra để bảo đảm rằng việc tắt thiết bị đã được thực hiện hay chưa
Lắp các thiết bị kiểm soát tự động để tắt thiết bị khi không dùng
Tắt tất cả các đèn chiếu sáng không cần thiết (như giờ nghỉ giải lao, giờ ăn trưa, thay ca, ngày nghỉ).
Lắp tụ bù tạo hệ số công suất “dẫn” để khắc phục hệ số công suất “lùi” của thiết bị và có thể lắp đặt tại từng thiết bị hay một số thiết bị để kiểm soát một phần hoặc toàn bộ hệ thống phân phối.
Kiểm soát nhiệt độ môi trường xung quanh giúp kéo dài tuổi thọ cách điện và độ tin cậy của động cơ, tránh để động cơ dưới với ánh nắng mặt trời trực tiếp, đặt động cơ ở những khu vực được thông gió tốt và giữ động cơ ở tình trạng sạch sẽ.

## Slide 22: 12. Tăng cường quản lí nội vi và bảo dưỡng thiết bị
Đối với hệ thống lạnh và điều hòa không khí
Vệ sinh và thay thế định kỳ bộ lọc, làm sạch thiết bị bay hơi và ống xoắn giàn ngưng để tăng hiệu quả làm mát của máy điều hoà nhiệt độ.
Cài đặt nhiệt độ hệ thống điều hòa hợp lý. Nhiệt độ điều hòa nên để 26°C ÷ 27°C vào mùa hè, không nên để thấp hoặc cao hơn. Việc để nhiệt độ quá thấp sẽ khiến điều hòa hoạt động với thời gian nhiều hơn. Mỗi một mức giảm nhiệt độ xuống 1°C sẽ tăng mức tiêu thụ năng lượng lên 3 4% điện năng của hệ thống điều hòa.
Đối với hệ thống máy nén khí
Đào tạo và nâng cao nhận thức của nhân viên để vận hành và bảo dưỡng hiệu quả cho hệ thống máy nén.
Bảo đảm hệ thống khô ráo. Bảo đảm rằng độ dốc thải, điểm thải và điểm thoát để hạn chế sự han rỉ ống.
Đầu tư mua thiết bị kiểm tra sự rò rỉ/ máy kiểm tra rò khí để đo tổng thất thoát qua hệ thống nén khí và công suất máy nén. Tìm và xử lý các điểm rò rỉ khí nén và ngăn ngừa sự lặp lại

## Slide 23: 12. Tăng cường quản lí nội vi và bảo dưỡng thiết bị
Đối với tòa nhà văn phòng
Kiểm tra độ dày lớp cách nhiệt tường, mái.
Rà soát và bịt kín lại các chỗ hở gây thất thoát nhiệt ra bên ngoài phòng.
Sử dụng rèm bên trong và bên ngoài của sổ giúp giữ nhiệt vào mùa đông và làm mát vào mùa hè.
Lắp đặt mái che nắng cho cửa sổ để giảm nhiệt mùa hè.
Lắp đặt thiết bị đóng cửa, cổng tự động.
Lắp đặt cửa hai lớp, cửa cắt gió ở các hướng tây–bắc.
Đặt điều hòa ở mức nhiệt độ trên 26°C vào mùa hè và 23°C vào mùa đông.
Tắt hết các thiết bị chiếu sáng khi không sử dụng hoặc khi tan ca.

## Slide 24: II. Một số giải pháp điển hình được đề xuất

## Slide 25: 1. Cải tạo hệ thống chiếu sáng
a. Hiện trạng
Hệ thống chiếu sáng trong nhà xưởng chủ yếu là đèn cao áp thủy ngân 400 W, 250W, 125 W và bóng đèn huỳnh quang T8 chấn lưu sắt từ. Các thiết bị chiếu sáng của Công ty đều là các thiết bị có hiệu suất thấp dẫn tới tiêu tốn nhiều điện năng trong quá trình sử dụng.
b. Mô tả giải pháp
“ Cải tạo hệ thống chiếu sáng”
Phương án thực hiện giải pháp
Thay thế dần 219 bóng đèn cao áp thủy ngân 400 W bằng các bóng đèn cao áp Sodium 250W
Thay thế dần 176 bóng đèn cao áp thủy ngân 250 W bằng các bóng đèn cao áp Sodium 150W
Thay thế dần 126 bóng đèn cao áp thủy ngân 125 W bằng các bóng đèn cao áp Sodium 70W
Thay thế dần 3170 bộ đèn huỳnh quang T8, 1,2m, 36W, chấn lưu sắt từ (12W) bằng các đèn huỳnh quang T5 1,2m, 28W chấn lưu điện tử (3,5W) có độ sáng tương đương.

## Slide 26: 1. Cải tạo hệ thống chiếu sáng
Thông số kỹ thuật của các đèn tiêu biểu
b. Mô tả giải pháp

## Slide 27: 1. Cải tạo hệ thống chiếu sáng
Nguyên tắc tiết kiệm
Nâng cao hiệu quả sử dụng chiếu sáng bằng cách thay thế các thiết bị chiếu sáng hiện tại có hiệu suất thấp bằng các thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao và đảm bảo được các yêu cầu chất lượng sáng cần thiết.
Bóng đèn cao áp sodium 250kW và đèn huỳnh quang Metal halide
b. Mô tả giải pháp

## Slide 28: 1. Cải tạo hệ thống chiếu sáng
STT | Thông số | Đơn vị | Giá trị
1 | Giá điện trung bình của Công ty 10 tháng đầu năm 2015 | VNĐ | 1.355
2 | Điện năng tiết kiệm được sau khi thực hiện giải pháp | kWh/năm | 327.439
3 | Thu nhập do TKNL mang lại trong 1 năm | Triệu VNĐ/năm | 444
4 | Tổng chi phí đầu tư thực hiện dự án | Triệu VNĐ | 998
5 | Thời gian hoàn vốn giản đơn | tháng | 27,0
6 | Hệ số chiết khấu | % | 10
7 | Vòng đời của dự án | năm | 4
8 | Lơi nhuận thuần của dự án (NPV) | Triệu VNĐ | 509
9 | Chỉ số hoàn vốn nội tại (IRR) | % | 31%
10 | Thời gian hoàn vốn đầu tư dự án | tấn/năm | 30,5
c. Tính toán tiềm năng TKNL của giải pháp

## Slide 29: 2. Lắp đặt biến tần kết hợp bộ điều khiển chung cho trạm máy nén khí
a. Hiện trạng
Trạm khí nén của công ty gồm 5 máy nén khí 200kW (4 máy chạy và 1 máy dự phòng, phương thức điều khiển thủ công và theo áp suất đặt từng máy từ 6,3 – 6,5 bar. Thời gian chạy không tải của máy dưới 10% tổng thời gian chạy. Khi hoạt động ở chế độ không tải máy nén khí vẫn tiêu thụ khoảng 40% công suất định mức mà không sinh ra khí nén, gây lãng phí điện năng.
b. Mô tả giải pháp
“ Lắp đặt biến tần kết hợp bộ điều khiển chung cho trạm máy nén khí”

## Slide 30: 2. Lắp đặt biến tần kết hợp bộ điều khiển chung cho trạm máy nén khí
Tiêu thụ năng lượng của trạm khí nén theo lưu lượng khí nén sản xuất
Biểu đồ so sánh sự dao động áp suất đối của máy nén khí có biến tần so với các máy nén khí khác
b. Mô tả giải pháp

## Slide 31: 2. Lắp đặt biến tần kết hợp bộ điều khiển chung cho trạm máy nén khí
Công dụng bộ điều khiển trạm khí nén
Tự động vận hành các máy nén khí trong hệ thống theo nhu cầu khí nén của sản xuất.
Thiết lập lịch trình hoạt động của máy nén cho phù hợp với thời gian sản xuất.
Đồng bộ hóa số giờ hoạt động, số lần khởi động: tạo sự ổn định chất lượng khí cung cấp, thuận lợi cho việc bảo hành, bảo trì hệ thống máy nén khí.
Sơ đồ kết nối bộ điều khiển phối hợp với các máy nén khí
b. Mô tả giải pháp

## Slide 32: 2. Lắp đặt biến tần kết hợp bộ điều khiển chung cho trạm máy nén khí
TT | THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | GIÁ TRỊ
1 | Giá điện trung bình của Công ty 10 tháng đầu năm 2015 | VNĐ | 1.355
2 | Điện năng tiết kiệm được sau khi thực hiện giải pháp | kWh/năm | 354.816
3 | Thu nhập do TKNL mang lại trong 1 năm | Triệu VNĐ/năm | 481
4 | Tổng chi phí đầu tư thực hiện dự án | Triệu VNĐ | 640
5 | Thời gian hoàn vốn giản đơn | tháng | 16,0
6 | Hệ số chiết khấu | % | 10
7 | Vòng đời của dự án | năm | 10
8 | Lơi nhuận thuần của dự án (NPV) | Triệu VNĐ | 2937
9 | Chỉ số hoàn vốn nội tại (IRR) | % | 80%
10 | Thời gian hoàn vốn đầu tư dự án | tấn/năm | 40,6
c. Tính toán tiềm năng TKNL của giải pháp

## Slide 33: 3. ENPOSS DORCE cho hệ thống chỉnh lưu cấp điện cho cụm lò nung, lò sấy dây chuyền 1,2
a. Hiện trạng
Hầu hết các thiết bị quạt làm mát clinker của Công ty đều được trang bị biến tần để điều khiển, tốc độ quạt được điều khiển theo sự điều khiển của người vận hành tùy thuộc vào điều kiện hoạt động sản xuất. Các van cánh hướng gió đầu hút và đầu đẩy đều mở 100% khi sử dụng biến tần.
Kết quả đo chất lượng điện khu vực sấy & nung
Nhận xét: sóng hài tại các khu vực trên đều cao quá mức tiêu chuẩn cho phép

## Slide 34
b. Mô tả giải pháp:
Hiện nay trên thị trường có 2 kiểu giải pháp ngăn ngừa sóng hài: sử dụng cuộn kháng (linh kiện thụ động) và sử dụng các linh kiện tích cực (bộ lọc tích cực). Bộ lọc này sẽ phát ra các xung để làm giảm sự biến dạng của nguồn điện.
Một sản phẩm được chứng nhận và sử dụng khá rộng rãi là sản phẩm ENPOSS có thể tiết kiệm từ 715% điện năng (theo đánh giá của nhà sản xuất).
Minh họa hiệu quả của thiết bị lọc sóng hài ENPOSS FORCE
3. Lắp đặt thiết bị lọc sóng hài ENPOSS DORCE cho hệ thống chỉnh lưu cấp điện cho cụm lò nung, lò sấy dây chuyền 1,2

## Slide 35
Sơ đồ lắp đặt thiết bị FORCE
3. Lắp đặt thiết bị lọc sóng hài ENPOSS DORCE cho hệ thống chỉnh lưu cấp điện cho cụm lò nung, lò sấy dây chuyền 1,2
b. Mô tả giải pháp

## Slide 36: 3. Lắp đặt thiết bị lọc sóng hài ENPOSS DORCE cho hệ thống chỉnh lưu cấp điện cho cụm lò nung, lò sấy dây chuyền 1,2
TT | Vị trí | Nhiệt độ, oC | Nhiệt độ trung bình, oC
1 | Tháp trao đổi nhiệt | 320-350 | 330
2 | Ghi làm mát clinker | 280-332 | 310
b. Mô tả giải pháp

## Slide 37
TT | THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | GIÁ TRỊ
1 | Giá điện trung bình của Công ty 9 tháng đầu năm 2015 | VNĐ | 1.355
2 | Điện năng tiết kiệm được sau khi thực hiện giải pháp | kWh/năm | 554.400
3 | Thu nhập do TKNL mang lại trong 1 năm | Triệu VNĐ/năm | 751,2
4 | Suất đầu tư thiết bị lọc sóng hài ENPOSS FORCE | USD/kW | 45
5 | Tỷ giá ngoại tệ | VNĐ/USD | 21.673
6 | Tổng chi phí đầu tư thực hiện dự án | Triệu VNĐ | 1.170
7 | Thời gian hoàn vốn giản đơn | tháng | 18,7
8 | Hệ số chiết khấu | % | 10
9 | Vòng đời của dự án | năm | 5
10 | Lơi nhuận thuần của dự án (NPV) | Triệu VNĐ | 1947,6
11 | Chỉ số hoàn vốn nội tại (IRR) | % | 62%
12 | Thời gian hoàn vốn đầu tư dự án | tháng | 21,0
3. Lắp đặt thiết bị lọc sóng hài ENPOSS DORCE cho hệ thống chỉnh lưu cấp điện cho cụm lò nung, lò sấy dây chuyền 1,2
c. Tính toán tiềm năng TKNL của giải pháp

## Slide 38: 4. Tận dụng nhiệt thải của khói lò nung clinker và không khí thải ra từ quá trình làm mát clinker để sản xuất điện
Sơ đồ nguyên lí hệ thống sản xuất clinker
a. Hiện trạng

## Slide 39: 4. Tận dụng nhiệt thải của khói lò nung clinker và không khí thải ra từ quá trình làm mát clinker để sản xuất điện
Công suất lắp đặt hệ thống phát điện là 7,5MW, hệ số phụ tải 85%, trung bình công suất phát sẽ là 6,4 MW.
Suất chi phí đầu tư dự kiến khoảng 2,5 triệu USD/ 1 MW công suất lắp đặt.
b. Mô tả giải pháp

## Slide 40: 4. Tận dụng nhiệt thải của khói lò nung clinker và không khí thải ra từ quá trình làm mát clinker để sản xuất điện
Tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của trạm phát điện cho các loại công suất lò nung clinker
TT | Thông số kinh tế kĩ thuật của trạm phát điện | Đơn vị | Chỉ số cho các lò nung (tấn clinker/ ngày) |  | 
 |  |  | 2500T | 4000T | 5000T
1 | Công suất lắp đặt | MW | 4,5 | 7,5 | 9,0
2 | Công suất phát điện bình quân | MW | 4,0 | 7,0 | 8,6
3 | Thời gian hoạt động/ năm | Giờ | 7200 | 7200 | 7200
4 | Lượng phát điện/ năm | MWh | 28800 | 50000 | 62000
5 | Cán bộ kĩ thuật vận hành trạm | Người | 10 | 10 | 10
6 | Tổng mức đầu tư | Triệu USD | 9-12 | 15-20 | 18-22
c. Tính toán tiềm năng TKNL của giải pháp

## Slide 41: 4. Tận dụng nhiệt thải của khói lò nung clinker và không khí thải ra từ quá trình làm mát clinker để sản xuất điện
Bảng tính chỉ tiêu tài chính đầu tư cho giải pháp TKNL số 5
TT | THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | GIÁ TRỊ
1 | Tổng đầu tư | triệu VNĐ | 406.369
2 | Điện năng tiết kiệm được sau khi thực hiện giải pháp TKNL | kWh/năm | 50.688.000
3 | Giá điện trung bình 10 tháng đầu năm 2015 | VNĐ/kWh | 1.355
4 | Chi phí tiết kiệm được sau khi thực hiện giải pháp TKNL | triệu VNĐ/năm | 68.682
5 | Thời gian hoàn vốn giản đơn | tháng | 71
6 | Hệ số chiết khấu | % | 10
7 | Tuổi thọ của dự án | năm | 15
8 | Giá trị hiện tại thuần (NPV) | Triệu VNĐ | 256.441
9 | Thời gian hoàn vốn đầu tư | tháng | 110
10 | Lượng giảm phát thải khí CO2 | Tấn /năm | 42.035
c. Tính toán tiềm năng TKNL của giải pháp

## Slide 42: 5. Lắp biến tần cho các quạt gió calciner 421FN02
a. Hiện trạng
Hệ thống calciner của nhà máy được cấp gió bằng 1 quạt có mã hiệu 421FN02M01 với công suất thiết kế 132 kW, dòng điện định mức Iđm = 231A, tốc độ định mức n = 2975 vòng/phút, điện áp 380V. Thông số làm việc: dòng điện làm việc Ilv = 138, công suất tiêu thụ thực tế khoảng 70 kW.

## Slide 43: 5. Lắp biến tần cho các quạt gió calciner 421FN02
Theo đặc tính của quạt ta có:
Q1 / Q2 = n1 / n2 : Lưu lượng tỷ lệ thuận với tốc độ
H1 / H2 = (n1 / n2)2 : Áp suất tỷ lệ với bình phương tốc độ
P1 / P2 = (n1 / n2)3 : Công suất tỷ lệ với lập phương tốc độ
b. Mô tả giải pháp
Đề xuất giải pháp: Lắp biến tần 01 động cơ quạt (421FN02) công suất 132 kW điện áp vào 380V.

## Slide 44: 5. Lắp biến tần cho các quạt gió calciner 421FN02
Lắp biến tần 01 động cơ quạt (421FN02) công suất 132 kW điện áp vào 380V.
Bảng tính tiềm năng tiết kiệm năng lượng cho giải pháp
TT | THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | GIÁ TRỊ
1 | Số giờ vận hành trung bình trong ngày | giờ | 24
2 | Số ngày hoạt động trung bình trong năm | ngày | 330
3 | Tổng công suất định mức của các thiết bị | kW | 132
4 | Tổng công suất trung bình thực tế của các thiết bị | kW | 70
5 | Điện năng tiêu thụ của phương án cơ sở | kWh/năm | 554.400
6 | Tỷ lệ phần trăm tiết kiệm được so với phương án cơ sở | % | 25,0%
7 | Điện năng tiêu thụ sau khi thực hiện giải pháp | kWh/năm | 415.800
8 | Điện năng tiết kiệm được sau khi thực hiện giải pháp | kWh/năm | 138.600
9 | Giảm phát thải khí CO2 | tấn/năm | 75,0
b. Tính toán tiềm năng TKNL của giải pháp

## Slide 45: 6. Lắp biến tần cho quạt hút hệ thống nghiền xi 541FN03
a. Hiện trạng
Máy nghiền xi có 1 quạt hút mã hiệu 541FN03M01 với công suất thiết kế 850 kW, điện áp 6 kV. Thông số làm việc: dòng điện làm việc Ilv = 64, công suất tiêu thụ thực tế khoảng 645 kW. Độ mở của van cánh hướng phụ thuộc vào phụ tải, năng suất của lò và do người vận hành điều khiển tại phòng điều hành trung tâm, với độ mở van đầu hút 60%. Lưu lượng thực tế làm việc của quạt bằng khoảng 70% lưu lượng định mức. Mức tải này được duy trì thường xuyên chiếm tới 90% thời lượng vận hành của quạt.

## Slide 46: 6. Lắp biến tần cho quạt hút hệ thống nghiền xi 541FN03
Giải pháp: Lắp biến tần 01 động cơ quạt (541FN03) công suất 850 kW điện áp vào 6kV.
b. Mô tả giải pháp

## Slide 47: 6. Lắp biến tần cho quạt hút hệ thống nghiền xi 541FN03
TT | THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | GIÁ TRỊ
1 | Giá điện trung bình của Công ty 9 tháng đầu năm 2015 | VNĐ | 1.355
2 | Điện năng tiết kiệm được sau khi thực hiện giải pháp | kWh/năm | 1.021.680
3 | Thu nhập do TKNL mang lại trong 1 năm | Triệu VNĐ/năm | 1.384
4 | Tổng chi phí đầu tư thực hiện dự án | Triệu VNĐ | 3.150
5 | Thời gian hoàn vốn giản đơn | tháng | 27,3
6 | Hệ số chiết khấu | % | 10
7 | Vòng đời của dự án | năm | 10
8 | Lơi nhuận thuần của dự án (NPV) | Triệu VNĐ | 7150
9 | Chỉ số hoàn vốn nội tại (IRR) | % | 47%
10 | Thời gian hoàn vốn đầu tư dự án | tháng | 38,7
c. Tính toán tiềm năng TKNL của giải pháp

## Slide 48
7. Tận dụng khí nóng thải ra từ QT làm mát clinker để sử dụng cho quạt cấp gió một đầu lò
Thiết bị | Lưu lượng gió (m³/phút) | Áp suất gió (kPa) | Công suất (kW) | Ghi chú
Quạt gió một cho vòi đốt | 180 | 58.8 | 250 | Mã hiệu: ASF300
Quạt Roots cân than đầu lò | 112 | 69.0 | 185 | Mã hiệu: S51
Quạt Roots cân than đuôi lò | 122 | 57.0 | 185 | Mã hiệu: S51
a. Hiện trạng

## Slide 49
7. Tận dụng khí nóng thải ra từ QT làm mát Clinker để sử dụng cho quạt cấp gió một đầu lò
Lắp đặt đường ống dẫn khí nóng thoát ra từ quá trình làm mát clinker (nhiệt độ khoảng 110-130°C) đến quạt cấp gió một cho vòi đốt đầu lò. Việc này nhằm tăng nhiệt độ không khí cấp vào quá trình cháy, từ đó nâng cao hiệu suất nhiệt của lò nung clinker.
Tiềm năng tiết kiệm năng lượng:
Khi tăng nhiệt độ không khí cấp cho quá trình cháy lên khoảng 20°C, hiệu suất nhiệt của lò có thể tăng 1%.
Lượng nhiên liệu cấp đầu lò chiếm khoảng 34% tổng lượng nhiên liệu cho lò nung.
Lượng không khí cấp vào vòi đốt đầu lò chiếm khoảng 10% tổng lượng không khí cần thiết cho quá trình đốt cháy.
Với việc tăng nhiệt độ không khí cấp từ 28°C lên 130°C (tăng 102°C), hiệu suất nhiệt của lò có thể tăng thêm:
b. Mô tả giải pháp

## Slide 50
7. Tận dụng khí nóng thải ra từ QT làm mát Clinker để sử dụng cho quạt cấp gió một đầu lò
b. Mô tả giải pháp

## Slide 51
7. Tận dụng khí nóng thải ra từ QT làm mát Clinker để sử dụng cho quạt cấp gió một đầu lò
TT | Thông số | Ký hiệu | Công thức tính | Đơn vị | Giá trị tính
Phần 1: Tiết kiệm năng lượng |  |  |  |  | 
1 | Lưu lượng nước cấp bổ sung | m | - | kg/ngày | 150000
2 | Chênh lệch nhiệt độ | ΔT | T2 ​−T1​ | °C | 65
3 | Nhiệt dung riêng của nước | c | - | kJ/kg.°C | 4
4 | Nhiệt lượng gia nhiệt | Q | Q=m×c×ΔTQ | kJ/ngày | 40819500
5 | Chuyển đổi năng lượng sang kWh | E | E=Q/3600 | kWh/ngày | 11339
6 | Hiệu suất phát điện | η | - | % | 20,5
7 | Sản lượng điện tăng thêm | Ed | Ed=E×η​ | kWh/ngày | 2324
8 | Giá điện trung bình | P | - | VNĐ/kWh | 1572
9 | Tiết kiệm chi phí điện hàng năm | Cy | Ed×P×330 | triệu VNĐ/năm | 1332,2
Phần 2: Lợi ích từ nước xả |  |  |  |  | 
10 | Lưu lượng nước xả thu hồi | Wx | mx×80% | m³/ngày | 96
11 | Giá nước | Pw | - | VNĐ/m³ | 5000
12 | Lợi ích từ tiết kiệm nước hàng năm | Cw | Wx×Pw×330 | triệu VNĐ/năm | 158,4
Phần 3: Tổng hợp lợi ích và chỉ số kinh tế |  |  |  |  | 
13 | Tổng lợi ích hàng năm | Ct | Cy​+Cw​ | triệu VNĐ/năm | 1490,6
14 | Chi phí đầu tư | I0 | - | Triệu VNĐ | 3500
15 | Lãi suất chiết khấu | r | - | % | 10
16 | Giá trị hiện tại thuần (NPV) | NPV |  | Triệu VNĐ | 7947
17 | Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) | IRR | NPV=0 giải IRR | % | 35,5
18 | Thời gian hoàn vốn | Th |  | Năm | 2,7
c. Tính toán tiềm năng TKNL của giải pháp

## Slide 52
Các cơ hội tiết kiệm năng lượng chủ yếu tập trung vào 3 nhóm giải pháp:
Tối ưu hóa vận hành thiết bị hiện hữu, như cải tiến chế độ vận hành lò nung, điều chỉnh tốc độ quạt, nâng cao hiệu quả nghiền xi măng, và tối ưu chu trình khí thải – khí hồi.
Thay thế hoặc nâng cấp thiết bị công nghệ cao, như lắp biến tần cho quạt, máy nghiền; sử dụng động cơ hiệu suất cao; thay thế hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED; hoặc nâng cấp máy nén khí và hệ thống điều khiển.
Thu hồi và tái sử dụng nhiệt thải, đặc biệt là trong hệ thống lò quay và máy làm lạnh clinker, bằng công nghệ phát điện từ nhiệt thừa (WHR – Waste Heat Recovery).
Ngoài ra, việc áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 và các công cụ kiểm toán năng lượng định kỳ cũng được đánh giá là nền tảng giúp duy trì và cải tiến hiệu quả sử dụng năng lượng bền vững.
Kết luận

## Slide 53
Câu hỏi thảo luận 1: Trong số các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả (EEM) được trình bày trong mô-đun này, giải pháp nào theo bạn là khả thi và mang lại lợi ích lớn nhất cho cơ sở của mình? Vì sao?
Câu hỏi thảo luận 2: Khi triển khai giải pháp EEM đã chọn tại nhà máy, bạn sẽ gặp những thách thức nào và cần những nguồn lực gì để thực hiện?
THẢO LUẬN

## Slide 54
CẢM ƠN BẠN