## Slide 1
Hợp phần 9: Nghiên Cứu Điển Hình về Tiết Kiệm Năng Lượng trong Ngành Xi Măng
DỰ ÁN THÚC ĐẨY TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHÓA TẬP HUẤN TKNL DÀNH CHO CÁN BỘ KỸ THUẬT

## Slide 2
Ngành công nghiệp xi măng

## Slide 3: Nội dung
Thu hồi nhiệt khí thải để phát điện (WHR – Waste Heat Recovery)
Cải tạo hệ thống quạt ID/PA/SA kết hợp biến tần
Tối ưu hóa vận hành lò nung clinker
Sử dụng nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng
Tối ưu hóa hệ thống nghiền trong sản xuất xi măng
Tăng cường cách nhiệt và thu hồi nhiệt ở thiết bị làm nguội clinker

## Slide 4: 1. Thu hồi nhiệt khí thải để phát điện (WHR)
Nghiên cứu điển hình: Xi măng INSEE Hòn Chông

## Slide 5: 1.1. Bối cảnh thực hiện
INSEE Hòn Chông: nhà máy xi măng hiện đại tại Kiên Giang.
Tiêu thụ điện lớn (~90–100 kWh/tấn xi măng).
Tiềm năng lớn từ khí thải lò nung và máy làm nguội.
Nguồn nhiệt: khí thải từ preheater và thiết bị làm nguội clinker.
Thiết bị: nồi hơi thu nhiệt, turbine hơi, hệ thống ORC.
Tổng công suất phát điện: ~6,3 MW.
1.2. Mô tả hệ thống WHR
Phát điện: ~44 triệu kWh/năm (~20–25% nhu cầu nội bộ).
Tiết kiệm chi phí điện: ~22 tỷ VNĐ/năm.
Giảm phát thải CO₂: ~25.000 tấn/năm.
Thời gian hoàn vốn: ~4–5 năm.
1.3. Hiệu quả đạt được
1. THU HỒI NHIỆT KHÍ THẢI ĐỂ PHÁT ĐIỆN (WHR)

## Slide 6: 1.4. Thách thức và lưu ý khi triển khai
Chi phí đầu tư lớn (~10–12 triệu USD).
Cần khảo sát kỹ lưu lượng và nhiệt độ khí thải.
Yêu cầu bảo trì thiết bị đồng bộ.
WHR tại INSEE Hòn Chông là mô hình hiệu quả.
Giúp tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.
Phù hợp cho các nhà máy ≥ 5.000 tấn clinker/ngày.
1.5 Thách thức và lưu ý khi triển khai
1. THU HỒI NHIỆT KHÍ THẢI ĐỂ PHÁT ĐIỆN (WHR)

## Slide 7
1. THU HỒI NHIỆT KHÍ THẢI ĐỂ PHÁT ĐIỆN (WHR)

## Slide 8: 2. Cải tạo hệ thống quạt ID/PA/SA kết hợp biến tần
Các nghiên cứu điển hình tại Xi măng Bỉm Sơn, Vicem Hoàng Thạch, Hà Tiên 1

## Slide 9: 2.1. Bối cảnh và lý do thực hiện
Hệ thống quạt ID (hút khí thải), PA (gió chính), SA (gió phụ) hoạt động liên tục.
Chiếm ~30–40% điện tiêu thụ toàn nhà máy.
Trước cải tạo dùng van cơ/IGV gây tổn thất năng lượng lớn.
2.2. Mô tả giải pháp kỹ thuật
Thay động cơ cũ bằng động cơ hiệu suất cao (IE2/IE3).
Lắp biến tần (VSD) cho phép điều chỉnh tốc độ linh hoạt.
Đồng bộ điều khiển với hệ thống DCS/SCADA.
2.3. Hiệu quả đạt được Xi măng Bỉm Sơn
Cải tạo 6 quạt ID/PA/SA.
Tiết kiệm ~1,2 triệu kWh/năm.
Giảm phát thải CO₂ ~960 tấn/năm.
Hoàn vốn ~2,5 năm.
2. CẢI TẠO HỆ THỐNG QUẠT ID/PA/SA KẾT HỢP BIẾN TẦN

## Slide 10: 2.4. Hiệu quả đạt được Hoàng Thạch & Hà Tiên 1
Vicem Hoàng Thạch: Tiết kiệm 20–25%, tăng độ tin cậy.
Hà Tiên 1: Giảm từ 150 kW xuống 110–120 kW/quạt.
Tối ưu O₂ dư, ổn định buồng đốt.
2.5. Lợi ích tổng thể
Tiết kiệm điện: 10–25%.
Giảm chi phí: 600 triệu – 1,5 tỷ VNĐ/năm.
Giảm CO₂: 500–1000 tấn/năm.
Giảm hao mòn thiết bị, tăng điều khiển chính xác.
2.6. Ghi chú mở rộng
Có thể áp dụng cho: quạt nghiền liệu, làm nguội clinker, khử bụi.
Lưu ý: tương thích hệ điều khiển, nhiễu sóng hài, bảo vệ động cơ.
2. CẢI TẠO HỆ THỐNG QUẠT ID/PA/SA KẾT HỢP BIẾN TẦN

## Slide 11: 3. Tối ưu hóa vận hành lò nung clinker
Ứng dụng tại: Xi măng Hà Tiên 1, Nghi Sơn Cement, Fico Tây Ninh...

## Slide 12: 3.1. Bối cảnh và lý do thực hiện
Lò nung clinker là thiết bị tiêu thụ nhiệt lớn nhất trong nhà máy xi măng.
Chi phí nhiên liệu chiếm 40–60% tổng chi phí sản xuất clinker.
Vận hành chưa tối ưu gây lãng phí nhiệt, tăng phát thải CO₂.
3.2. Mô tả giải pháp kỹ thuật
Điều chỉnh tỷ lệ phối liệu thô để đảm bảo thành phần khoáng tối ưu.
Tối ưu hóa quá trình đốt: kiểm soát ngọn lửa, cấp gió hợp lý.
Giám sát liên tục nhiệt độ, oxy và khí thải bằng thiết bị online.
3.3. Hiệu quả đạt được
Xi măng Hà Tiên 1: giảm tiêu hao nhiệt ~40 kcal/kg clinker.
Nghi Sơn Cement: nâng hiệu suất lò từ 88% lên 91%.
Fico Tây Ninh: giảm tổn thất nhiệt vùng đầu lò và cuối lò.
Lưu ý Kết hợp hiệu quả nhất khi đi kèm kiểm soát nguyên liệu, cải tạo buồng đốt, và áp dụng công nghệ số.
Cần đào tạo vận hành viên về phân tích dữ liệu và điều chỉnh trực tiếp theo thông số kỹ thuật.
3. TỐI ƯU HÓA VẬN HÀNH LÒ NUNG CLINKER

## Slide 13: 4. Sử dụng nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng
Ứng dụng tại: Xi măng INSEE, Cẩm Phả, Vicem Hoàng Mai...

## Slide 14: 4.1. Bối cảnh và lý do thực hiện
Chi phí nhiên liệu truyền thống (than, FO) ngày càng tăng.
Áp lực giảm phát thải CO₂ và xử lý chất thải rắn tăng cao.
Ngành xi măng có lò nung phù hợp để xử lý đồng thời và thu hồi năng lượng.
4.2. Mô tả giải pháp kỹ thuật
Nhiên liệu thay thế bao gồm: RDF, vỏ trấu, mùn cưa, biomass, bùn thải đã xử lý.
Sử dụng hệ thống nghiền, sấy và cấp liệu chuyên dụng vào buồng đốt lò nung.
Kiểm soát thành phần nhiên liệu và tỷ lệ phối trộn để đảm bảo ổn định vận hành.
4.3. Hiệu quả đạt được
INSEE: Thay thế đến 40% tổng năng lượng nhiệt bằng RDF và biomass.
Xi măng Cẩm Phả: giảm 15–20% lượng than tiêu thụ.
Vicem Hoàng Mai: tăng tỷ lệ sử dụng vỏ trấu và mùn cưa lên 25%.
RDF (Refuse-Derived Fuel) là viết tắt của nhiên liệu có nguồn gốc từ chất thải rắn.
4. SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU THAY THẾ TRONG SẢN XUẤT XI MĂNG

## Slide 15: 4.4. Lợi ích kinh tế môi trường
Tiết kiệm chi phí nhiên liệu 10–30% tùy nhà máy và nguồn cấp.
Giảm phát thải CO₂: ~0,9–1,2 tấn CO₂ mỗi tấn than thay thế.
Giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch, tăng tính bền vững.
Giảm áp lực chôn lấp chất thải rắn công nghiệp và sinh hoạt.
4.5 Chú ý khi triển khai
Cần kiểm soát chất lượng RDF (nhiệt trị, độ ẩm, kim loại nặng).
Đầu tư hệ thống tiếp liệu kín, an toàn và kiểm soát bụi/khí độc.
Phù hợp với các nhà máy có lò quay hiện đại, nhiệt độ cao và vận hành liên tục.
4. SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU THAY THẾ TRONG SẢN XUẤT XI MĂNG

## Slide 16
4. SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU THAY THẾ TRONG SẢN XUẤT XI MĂNG

## Slide 17: 5. Tối ưu hóa hệ thống nghiền trong sản xuất xi măng
Ứng dụng tại: Vicem Hoàng Thạch, Xi măng Long Sơn

## Slide 18: 5.1. Bối cảnh và lý do thực hiện
Các hệ thống nghiền (than, liệu, xi măng) tiêu thụ điện lớn nhất trong nhà máy (~40–50%).
Nhiều thiết bị cũ, hiệu suất thấp, chưa được tự động hóa.
Nhu cầu cải thiện hiệu suất, giảm tiêu hao điện và tối ưu chất lượng sản phẩm.
5.2. Mô tả giải pháp kỹ thuật
Thay thế máy nghiền bi bằng máy nghiền đứng (VRM) hiệu suất cao.
Lắp đặt biến tần cho động cơ nghiền, quạt hút và băng tải liệu.
Tối ưu vận hành: kiểm soát độ mịn, nhiệt độ, hồi liệu và dòng không khí.
5.3. Hiệu quả đạt được
Vicem Hoàng Thạch: tiết kiệm 7–10 kWh/tấn xi măng sau cải tạo nghiền xi.
Xi măng Long Sơn: cải thiện độ mịn và độ đồng đều clinker nghiền.
Giảm sự cố rung động, giảm hao mòn bi đạn và lớp lót.
5. TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG NGHIỀN TRONG SẢN XUẤT XI MĂNG

## Slide 19: 5.4. Lợi ích tổng thể
Giảm tiêu thụ điện 5–15% hệ thống nghiền.
Tăng độ ổn định và năng suất máy nghiền.
Kéo dài tuổi thọ thiết bị cơ khí và motor điện.
Tăng chất lượng sản phẩm (độ mịn, phân bố kích thước hạt).
5.5. Ghi chú triển khai
Cần phân tích hồi liệu và vận tốc dòng khí để đạt tối ưu.
Ưu tiên tích hợp cảm biến độ mịn online và hệ thống SCADA.
Có thể kết hợp với kiểm toán năng lượng để xác định tiềm năng tiết kiệm cụ thể.
5. TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG NGHIỀN TRONG SẢN XUẤT XI MĂNG

## Slide 20
5. TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG NGHIỀN TRONG SẢN XUẤT XI MĂNG

## Slide 21: 6. Tăng cường cách nhiệt và thu hồi nhiệt ở thiết bị làm nguội clinker
Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hầu hết nhà máy xi măng

## Slide 22: 6.1 Bối cảnh và lý do thực hiện
Thiết bị làm nguội clinker sinh ra lượng nhiệt lớn, nhưng thường bị thất thoát ra môi trường.
Vỏ máy, băng tải, silo chứa... đều có khả năng tổn thất nhiệt nghiêm trọng nếu cách nhiệt kém.
Nhiệt khí thải từ máy làm nguội có thể tận dụng để sấy nguyên liệu hoặc phát điện.
Bổ sung hoặc thay mới lớp vật liệu cách nhiệt chất lượng cao tại vỏ thiết bị.
Gia cố khe hở, điểm tiếp xúc sinh nhiệt, giảm rò rỉ nhiệt.
Thu hồi nhiệt khí thải bằng ống thu hồi hoặc bộ trao đổi nhiệt để:
+ Sấy nghiền liệu, sấy than.
+ Làm nguồn nhiệt đầu vào cho lò nung.
6.2 Mô tả giải pháp kỹ thuật
6.3 Hiệu quả đạt được
Giảm tổn thất nhiệt qua bề mặt thiết bị đến 10–15%.
Tận dụng được nhiệt khí thải 300–400°C để sấy liệu hoặc phát điện.
Giảm tiêu hao nhiệt lò nung từ 5–20 kcal/kg clinker tùy cấu hình tích hợp.
6. TĂNG CƯỜNG CÁCH NHIỆT VÀ THU HỒI NHIỆT Ở THIẾT BỊ LÀM NGUỘI CLINKER

## Slide 23: 6.4. Lợi ích tổng thể
Tiết kiệm chi phí nhiên liệu đáng kể cho sấy nguyên liệu.
Giảm phát thải CO₂ do giảm tiêu thụ than hoặc dầu FO.
Tăng tuổi thọ thiết bị và giảm nguy cơ hư hỏng do sốc nhiệt.
Cải thiện an toàn vận hành và môi trường làm việc.
6.5. Ghi chú kỹ thuật
Ưu tiên sử dụng vật liệu cách nhiệt có hệ số dẫn nhiệt thấp, chịu mài mòn cao.
Lắp cảm biến giám sát nhiệt độ để kiểm soát tổn thất theo thời gian.
Kết hợp hiệu quả nhất với hệ thống WHR hoặc tái sử dụng nhiệt nội bộ.
6. TĂNG CƯỜNG CÁCH NHIỆT VÀ THU HỒI NHIỆT Ở THIẾT BỊ LÀM NGUỘI CLINKER

## Slide 24
THẢO LUẬN
Dựa trên 6 nghiên cứu điển hình đã được trình bày (thu hồi nhiệt thải để phát điện, cải tạo hệ thống quạt ID/PA/SA với biến tần, tối ưu hóa vận hành lò nung clinker, sử dụng nhiên liệu thay thế, tối ưu hóa hệ thống nghiền, tăng cường cách nhiệt và thu hồi nhiệt tại ghi làm nguội clinker, …), biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả (EEM) nào theo bạn là phù hợp và mang lại lợi ích nhiều nhất cho hoạt động của công ty mình?
Hãy cân nhắc các yếu tố như: chi phí đầu tư, thời gian hoàn vốn, tính khả thi về mặt kỹ thuật, quy mô nhà máy, và tiềm năng tiết kiệm năng lượng/giảm phát thải.
Sẵn sàng chia sẻ ví dụ hoặc lý do dựa trên tình hình thực tế tại nhà máy của bạn.

## Slide 25
CẢM ƠN BẠN