## Slide 1
HỢP PHẦN 8.3: CÁC CƠ HỘI TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ĐIỂN HÌNH TRONG NGÀNH SẢN XUẤT ĐỒ UỐNG
KHÓA TẬP HUẤN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
DÀNH CHO CÁN BỘ KỸ THUẬT
DỰ ÁN THÚC ĐẨY TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

## Slide 2: NỘI DUNG
Tổng quan ngành công nghiệp đồ uống
Tiêu thụ năng lương trong ngành đồ uống
Phương pháp xác định tiềm năng tiết kiệm năng lượng
Các cơ hội tiết kiệm năng lượng
Lộ trình triển khai tại nhà máy

## Slide 3: CÂU HỎI THẢO LUẬN
1. Các dạng năng lượng chính mà nhà máy đang sử dụng là gì (điện, hơi, nước nóng, khí nén...)? Đâu là dạng tiêu thụ lớn nhất?
2. Nhà máy có theo dõi định kỳ chỉ số năng lượng không (kWh/tấn sản phẩm, kg hơi/lít đồ uống...)? Xu hướng trong 3 năm gần đây ra sao?
3. Hệ thống giám sát năng lượng (EMS) đã được triển khai đến mức độ nào? Có chia nhỏ theo khu vực/công đoạn không?

## Slide 4
1. Tổng quan về ngành công nghiệp đồ uống
Giới thiệu về ngành bia, nước giải khát, nước đóng chai...
  Đặc điểm về tiêu thụ năng lượng của: điện, hơi, nước, khí nén...
  Các công đoạn chính trong dây chuyền sản xuất

## Slide 5
Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất đồ uống
Quy trình công nghệ (1)
Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất nước giải khát không gas

## Slide 6: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất nước giải khát có gas
Quy trình công nghệ (2)
Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất đồ uống

## Slide 7: Sơ đồ quy trình công nghệ pha chế si rô nước ngọt có gas
Quy trình công nghệ (3)
Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất đồ uống

## Slide 8
Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất bia
Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất đồ uống
Quy trình công nghệ (4)

## Slide 9: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất sữa
Quy trình công nghệ (5)
Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất đồ uống

## Slide 10: Các loại năng lượng được sử dụng trong dây chuyền - Điện năng được sử dụng hầu hết tất cả các thiết bị trong dây chuyền sản xuất và các thiết bị hệ thống phụ trợ khác như: hệ thống chiếu sáng, hệ thống lạnh và điều hòa không khí, máy nén khí,… - Hơi được dùng để gia nhiệt cho sản xuất. - Dầu DO được dùng để chạy máy phát điện dự phòng, xe nâng, bơm cứu hỏa, xe nội bộ.
2. Tiêu thụ năng lượng trong ngành đồ uống

## Slide 11
2. Tiêu thụ năng lượng trong ngành đồ uống
Tổng quan về tiêu thụ năng lượng trong ngành sản xuất đồ uống
Những giá trị này thay đổi tùy theo loại đồ uống (bia, nước ngọt, nước trái cây, nước đóng chai..) và quy mô sản xuất.
Khu vực | Tỉ lệ
Hơi nước / Nhiệt | 30% - 50%
Làm lạnh / Làm mát | 20% - 35%
Hệ thống khí nén | 10% - 15%
Thiết bị đóng gói | 5% - 10%
Bơm và động cơ | 5% - 10%
Chiếu sáng & HVAC | 3% - 7%
Phân tích tiêu thụ năng lượng điển hình trong sản xuất đồ uống

## Slide 12
2. Tiêu thụ năng lượng trong ngành đồ uống
Bảng ví dụ về mức sử dụng năng lượng theo loại đồ uống (từ báo cáo của ngành)
hl* = hectoliter (100 liters)
Loại đồ uống | Năng lượng sử dụng (kWh/hl*) | Hơi (%) | Điện (%)
Nước uống có ga | 15 - 20 | 40 - 50 | 50 - 60
Bia | 20 - 30 | 45 - 55 | 45 - 55
Nước đóng chai | 10 – 15 | 25 - 35 | 65 - 75
Nước ép trái cây Sữa đặc | 18 – 25 | 40 – 50 0.3-0.5 GJ/tấn | 50 – 60

## Slide 13: 3. Phương pháp xác định tiềm năng tiết kiệm năng lượng
Sử dụng báo cáo kiểm toán năng lượng
Các chỉ số đánh giá: SEC (kWh/lit sản phẩm), định mức tiêu hao năng lượng của ngành
Thu thập dữ liệu tiêu thụ năng lượng
Phân tích và đánh giá mức tiêu thụ năng lượng
Xác định các hộ tiêu thụ năng lượng chính và nguyên nhân gây lãng phí
Đánh giá và lựa chọn các giải pháp tiết kiệm năng lượng
Ưu tiên các giải pháp dựa trên tính khả thi và hiệu quả kinh tế
Triển khai, giám sát và tối ưu hóa
Đào tạo nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

## Slide 14: 4. Cơ hội tiết kiệm năng lượng
Tối ưu hóa lò hơi:
+ Tối ưu hóa quá trình cháy;
+ Giảm thất thoát nhiệt;
+ Thu hồi nhiệt từ khí thải
+ Nâng cấp trang thiết bị công nghệ tiên tiến
+ Bảo trì thường xuyên và vận hành đúng Hình ảnh lò hơi
Hơi

## Slide 15: 4. Cơ hội tiết kiệm năng lượng
+ Sử dụng máy nén biến tần
+ Lựa chọn công nghệ làm lạnh hiệu suất cao
+ Sử dụng hệ thống thu hồi nhiệt
+ Bảo trì, vệ sinh thường xuyên
+ Triển khai hệ thống điều khiển thông minh
+ Thay máy nén lạc hậu bằng máy nén hiệu suất cao
+ Tối ưu hóa nhiệt độ bay hơi/ngưng tụ
+ Sử dụng biến tần cho máy bơm, quạt ngưng tụ…
+ Tăng cường cách nhiệt cho kho lạnh và đường ống
Hệ thống lạnh và điều hòa không khí

## Slide 16: 4. Cơ hội tiết kiệm năng lượng
+ Giảm rò rỉ khí nén
+ Sử dụng máy nén khí biến tần
+ Tối ưu áp suất vận hành hệ thống
+ Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ:
+ Thu hồi nhiệt thải
+ Triển khai hệ thống quản lý và giám sát năng lượng
Hệ thống máy nén khí

## Slide 17: 4. Cơ hội tiết kiệm năng lượng
+ Thu hồi nhiệt từ nước thải
+ Tối ưu hóa việc sử dụng nước và hóa chất
+ Sử dụng hiệu quả hệ thống gia nhiệt nước
+ Tự động hóa chu trình CIP
+ Kiểm soát nhiệt độ
+ Bảo trì và giám sát hệ thống thường xuyên
Hệ thống CIP và nước nóng

## Slide 18: 4. Cơ hội tiết kiệm năng lượng
Hình ảnh hệ thống chiếu sáng trong sản xuất đồ uống
+ Thay thế bóng đèn LED, lắp cảm
biến ánh sáng
+ Sử dụng thiết bị điều khiển
+ Tối ưu hóa thiết kế chiếu sáng
+ Sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng
+ Điều chỉnh hệ số công suất
+ Bảo trì thường xuyên
Nâng cấp hệ thống chiếu sáng

## Slide 19: 4. Cơ hội tiết kiệm năng lượng
+ Triển khai hệ thống quản lý năng lượng (EMS) hoặc hệ thống quản lý tòa nhà (BMS)
+ Theo dõi mức năng lượng theo thực tế để xác định các tải, hộ sử dụng năng lượng không hiệu quả
+ Đào tạo nhân viên về tiết kiệm năng lượng
Quản lý và giám sát năng lượng

## Slide 20: 4. Cơ hội tiết kiệm năng lượng
+ Sử dụng năng lượng mặt trời, sinh khối và các nguồn năng lượng tái tạo khác
+ Lợi ích và thách thức
+ Nghiên cứu các dự án điển hình
Sử dụng năng lượng tái tạo

## Slide 21: 4. Cơ hội tiết kiệm năng lượng
+ Phân tích chi phí, lợi ích của các giải pháp tiết kiệm năng lượng
+ Ưu tiên dựa trên thời gian hoàn vốn và tính khả thi
+ Cải tiến liên tục
Phân tích kinh tế và chiến lược thực hiện

## Slide 22: QUIZ
1. Nồi hơi hiện tại có trang bị economizer, bộ thu hồi nhiệt từ khói không? Độ tổn thất ống khói là bao nhiêu độ C?
2. Có kiểm tra rò rỉ và bảo trì định kỳ hệ thống hơi không? Tỷ lệ tổn thất đường ống là bao nhiêu?
3. COP của hệ thống lạnh trung bình đạt bao nhiêu? Có vận hành theo tải không hay chạy cố định?
4. Nhiệt thải từ dàn ngưng có được tận dụng không (ví dụ để gia nhiệt nước)?
5. Có giám sát rò rỉ khí nén và điều chỉnh áp suất tối ưu không? Tỷ lệ rò rỉ ước tính là bao nhiêu %?
6. Máy nén khí có được điều khiển bằng biến tần (VSD) hay chạy ON/OFF?

## Slide 23: 5. Lộ trình triển khai tại nhà máy
Khảo sát đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng
Lên kế hoạch và lựa chọn giải pháp tiết kiệm năng lượng
Đầu tư và lắp đặt thiết bị
Giám sát và tối ưu hóa hệ thống
Đánh giá hiệu quả và mở rộng quy mô
Đào tạo nâng cao và nâng cấp liên tục

## Slide 24
Nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng đã được triển khai thành công tại Việt Nam cũng như các nước khác:
Cải tiến công nghệ và nâng cấp thiết bị
Sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và thu hồi nhiệt
…
Những nghiên cứu điển hình này sẽ được trình bày ở phần tiếp theo.

## Slide 25
THANK YOU FOR ATTENTION!