## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Hợp phần 4: Thực trạng, tiềm năng TKNL trong ngành giấy và bột giấy ở Việt Nam
Đối tượng: Cán bộ kỹ thuật

## Slide 2
Thực trạng sử dụng năng lượng trong công nghiệp tại Việt Nam
Thực trạng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong ngành công nghiệp giấy và bột giấy tại Việt Nam
Dự án Thúc đẩy Tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam
Nội dung

## Slide 3
Thực trạng sử dụng năng lượng trong công nghiệp tại Việt Nam

## Slide 4: Thảo luận nhóm và trình bày
Chia lớp thành 4 nhóm
Thảo luận trong 15 phút
Theo bạn, ngành nào sử dụng nhiều năng lượng nhất tại Việt Nam ?
Xác định những người sử dụng năng lượng được chỉ định trong công ty giấy và bột giấy ?
Công ty của bạn chủ yếu sử dụng nguồn năng lượng nào ?
Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công ty của bạn ?
Trình bày trong 5 phút

## Slide 5: Đặc điểm tiêu thụ NL trong công nghiệp ở VN
Công nghiệp là lĩnh vực tiêu thụ Năng lượng hàng đầu ở Việt Nam tính theo tiêu thụ điện và tiêu thụ năng lượng cuối cùng
Việt Nam hiện có 3.491 (năm 2023) cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (DEUs) tổng tiêu thụ năng lượng khoảng 40.586.299 TOE. Trong đó DEUs thuộc ngành công nghiệp chiếm phần lớn và có 2.864 cơ sở và tổng tiêu thụ khoảng 39.583.611 TOE (97.5% trên tổng các DEU). Công nghiệp Việt Nam có ưu thế rất lớn về TKNL
Đến năm 2025, Việt Nam yêu cầu 100% doanh nghiệp trọng điểm phải áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định theo quyết định 280/Q Đ TTG của Thủ Tướng Chính Phủ về phê duyệt chương trình Quốc gia về sử dụng NLTKHQ giai đoạn 2019 – 2030.
Việc áp dụng hệ thống Quản lý Năng lượng ở Việt Nam còn rất thiếu và yếu. Nhiều doanh nghiệp chỉ thực hiện để đáp ứng khuôn khổ về luật.

## Slide 6: 2. CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM
Số lượng CSSD NLTD và năng lượng tiêu thụ tương ứng, giai đoạn 2017-2023
(Nguồn: Tổng hợp từ Danh sách CSSD NLTĐ)
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023
Năng lượng tiêu thụ | 24126 | 26750 | 35997 | 34294 | 51394 | 40586
Số lượng DEU | 2496 | 2605 | 3006 | 2961 | 3068 | 3491

## Slide 7: Mục tiêu TKNL cho các ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2030
Các ngành công nghiệp | Đến năm 2025 |  | Đến năm 2030 | 
 | Từ | Đến | Từ | Đến
Công Nghiệp thép (%) | 3 | 10 | 5 | 16.5
Công nghiệp hóa chất (%) | 7 |  | 10 | 
Công nghiệp sản xuất nhựa (%) | 18 | 22.46 | 21.55 | 24.81
Xi măng (%) | 7.5 |  | 10.89 | 
Dệt may (%) | 5 |  | 6.8 | 
Rượu bia nước giải khát (%) | 3 | 6.88 | 4.6 | 8.44
Giấy (%) | 8 | 15.8 | 9.9 | 18.48

## Slide 8: Bảng so sánh giá điện của Việt Nam với một số quốc gia trên thế giới (nguồn EVN)
Bảng so sánh giá điện của Việt Nam với một số nước trên thế giới (Nguồn: EVN 2022)
Chart: Biểu đồ giá điện từ năm 2009 đến năm 2024
| Năm 2009 | Năm 2010 | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024
Series1 | 948 | 1058 | 1242 | 1369 | 1508 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1720 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1920 | 2103

## Slide 9: Tiêu thụ năng lượng cụ thể và tiềm năng tiết kiệm năng lượng
Kịch bản hiệu quả năng lượng C3 của báo cáo Triển vọng năng lượng Việt Nam 2019
Ngành | Sản phẩm | Tiềm năng tiết kiệm (%)
Đồ uống | Bia | 9 - 12
 | Đồ uống không có cồn | 4 - 9
Nhựa | Nhựa tiêu dùng | 9 - 13
 | Nhựa xây dựng | 5 - 14
 | Bao bì | 4 - 12
 | Chai nhựa | 5 - 14.5
 | Túi nhựa | 11 - 17
Giấy | Bột giấy | 6.8
 | Bao bì | 3.8
 | Giấy in | 4.4
 | Giấy vệ sinh | 3.8
 | Phân bón | 1.4 - 5.4
 | Sơn nước | 20 - 30
Sản phẩm ngành công nghiệp nặng | Thép thành phẩm | 13
 | Xi măng | 14
 | Sợi dệt | 14

## Slide 10: Thực trạng sử dụng năng lượng trong công nghiệp
Tỷ trọng tiêu thụ năng lượng: Ngành công nghiệp chiếm khoảng 52.4% tổng tiêu thụ năng lượng cả nước. (dữ liệu năm 2023).
Các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng:
  Ngành sản xuất thép, xi măng, dệt may, chế biến gỗ, hóa chất.
  Ngành giấy tiêu thụ khoảng 5 % tổng năng lượng tiêu thụ trong tất cả các ngành công nghiệp.
Hiệu quả sử dụng năng lượng: Hiệu suất tiêu thụ năng lượng vẫn chưa cao, có sự lãng phí đáng kể do công nghệ lạc hậu và quản lý kém hiệu quả.
Notes: Tiết kiệm năng lượng - Chìa khóa bền vững cho ngành giấy

## Slide 11: Nguyên nhân tiêu thụ năng lượng cao
Công nghệ lạc hậu: Nhiều doanh nghiệp vẫn sử dụng công nghệ cũ, tiêu thụ năng lượng cao và gây ô nhiễm môi trường.
Thiếu đầu tư vào đổi mới: Thiếu nguồn vốn và động lực đầu tư vào các thiết bị, công nghệ tiết kiệm năng lượng.
Nhận thức thấp về tiết kiệm năng lượng: Một số doanh nghiệp chưa chú trọng đến các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong quy trình sản xuất.

## Slide 12: Những thách thức trong quản lý và SDNL
Công nghệ lỗi thời: Nhiều doanh nghiệp vẫn sử dụng công nghệ cũ như: nồi hơi hiệu suất thấp, máy xeo cũ, máy xeo giấy hở không có chụp, tiêu thụ năng lượng cao và gây ô nhiễm môi trường.
Thiếu đầu tư vào đổi mới: Không đủ vốn và động lực để đầu tư vào thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng lượng.
Nhận thức thấp về hiệu quả năng lượng: Một số doanh nghiệp đã không ưu tiên các biện pháp hiệu quả năng lượng trong quy trình sản xuất của họ.

## Slide 13: Xu hướng phát triển bền vững trong công nghiệp
Công nghiệp xanh: Các doanh nghiệp đang dần quan tâm hơn đến việc sử dụng năng lượng tái tạo và phát triển sản xuất bền vững.
Xu hướng quốc tế: Các tập đoàn đa quốc gia đòi hỏi cao hơn về tiêu chuẩn năng lượng và môi trường khi hợp tác, đặc biệt trong các ngành như dệt may, điện tử.
Chuyển đổi số và tối ưu hóa năng lượng: Ứng dụng công nghệ số vào giám sát và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong sản xuất.
Các xu hướng mới đều có những chú trọng nhất định đến việc giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất và trở thành tiêu chí hợp tác đối với nhiều tập đoàn quốc tế lớn. Vấn đề này đang ngày càng trở nên quan trọng và thách thức trong sự phát triển công nghiệp của Việt Nam

## Slide 14
II. Thực trạng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong ngành công nghiệp giấy và bột giấy tại Việt Nam

## Slide 15
Ngành công nghiệp giấy và bột giấy tại Việt Nam

## Slide 16: Cường độ năng lượng trong các ngành công nghiệp trọng điểm tại Việt Nam
Sắt thép
Bột giấy và giấy
Dệt may và da
Vật liệu xây dựng khác
Xi măng
Nguồn: RCEE-NIRAS, Đánh giá chương trình hiệu quả năng lượng Việt Nam – Giai đoạn II (Hà Nội: Danida/MOIT, 2017)

## Slide 17: Ngành công nghiệp giấy và bột giấy tại Việt Nam
Diện mạo ngành:
  Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia tiêu thụ giấy lớn nhất thế giới.
  Năng lực sản xuất: 5,3 triệu tấn giấy/năm.
  Nhu cầu tiêu thụ giấy năm 2023: hơn 5,9 triệu tấn, dự kiến tiếp tục tăng.
Phân khúc sản phẩm:
  Giấy in, viết: 10%.
  Giấy bao bì: 75%.
  Các loại giấy khác (vệ sinh, chuyên dụng): 15%.

## Slide 18: Ngành công nghiệp giấy và bột giấy tại Việt Nam
Hiện trạng sản xuất:
  Sản lượng bột giấy trong nước: khoảng 1,2 triệu tấn/năm.
  Phụ thuộc nhập khẩu: hơn 60% nhu cầu bột giấy.
Nguyên liệu:
  Chủ yếu từ gỗ rừng trồng (keo, bạch đàn) và giấy tái chế.
  Hạn chế về nguồn nguyên liệu tự nhiên và công nghệ chế biến.

## Slide 19
Tác động môi trường:
  Sản xuất giấy tiêu thụ nhiều nước và hóa chất, gây ô nhiễm nguồn nước.
  Chất thải rắn từ bột giấy làm gia tăng áp lực xử lý rác thải.
Xu hướng thị trường:
  Tăng trưởng của ngành bao bì do thương mại điện tử bùng nổ.
  Nhu cầu giấy vệ sinh và giấy in ấn ổn định.
Dự báo:
  Tăng trưởng trung bình 10%/năm đến năm 2030.
  Động lực từ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.
Ngành công nghiệp giấy và bột giấy tại Việt Nam

## Slide 20
Những thách thức hiện tại:
Nhiều nhà máy vẫn sử dụng công nghệ lỗi thời, tiêu tốn nhiều năng lượng.
Mức độ tự động hóa vẫn còn thấp so với các nước phát triển.
Hướng cải thiện:
Đầu tư vào công nghệ tái chế: Nâng cao hiệu quả tái chế và tiết kiệm năng lượng.
Áp dụng số hóa: Tích hợp các công cụ kỹ thuật số vào quá trình quản lý và sản suất
Ngành công nghiệp giấy và bột giấy tại Việt Nam

## Slide 21: Tiêu thụ năng lượng trong ngành giấy và bột giấy
Ngành giấy và bột giấy thuộc nhóm tiêu thụ năng lượng nhiều nhất trong công nghiệp sản xuất.
Các nguồn năng lượng chính:
Điện, than, khí tự nhiên, và năng lượng sinh khối.
Tiêu thụ năng lượng lớn trong các khâu sấy, sản xuất bột giấy, và vận hành máy móc.
Các chỉ số năng lượng chính:
Năng lượng tiêu thụ bình quân: 18-30 GJ/tấn sản phẩm, cao hơn so với các nước phát triển. Ở các nước Châu Âu, trung bình khoảng 10.8 GJ/tấn sản phẩm
Chi phí điện năng: chiếm 10 - 15% tổng chi phí sản xuất.
Nguồn năng lượng nhiệt: Than và năng lượng sinh khối chiếm phần lớn trong sản xuất nhiệt (hơi nước).
Hiệu suất: hiệu suất sử dụng năng lượng còn thấp do công nghệ lạc hậu.

## Slide 22: Tiêu thụ năng lượng trong ngành giấy và bột giấy
Các khâu tiêu thụ năng lượng chính.
  Sản xuất bột giấy: Năng lượng dùng để nghiền bột, nấu bột, và xử lý hóa học.
  Chế tạo giấy: Năng lượng tiêu thụ cao trong khâu sấy (hơi nước và điện).
  Hệ thống phụ trợ: Máy nén khí, hệ thống bơm, và xử lý nước thải.
Chi phí năng lượng và áp lực cạnh tranh
  Chi phí năng lượng chiếm từ 15-20% giá thành sản phẩm giấy tại Việt Nam.
  Cạnh tranh với các nước sử dụng công nghệ hiện đại (như Trung Quốc, Nhật Bản)
Tác động của tiêu thụ năng lượng đến môi trường
  Phát thải CO2 từ việc sử dụng than và dầu trong sản xuất nhiệt.
  Ô nhiễm không khí và nước từ các lò hơi sử dụng công nghệ cũ.
  Áp lực lớn từ các tiêu chuẩn môi trường quốc tế.

## Slide 23: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành giấy
Giải pháp nội bộ:
  Tối ưu hóa quy trình sản xuất bằng cách cải tiến thiết bị (nồi hơi, máy nén khí).
  Tăng cường cách nhiệt đường ống dẫn hơi để giảm thất thoát nhiệt.
  Sử dụng biến tần cho các máy móc tiêu hao năng lượng lớn.
Giải pháp tái tạo năng lượng:
  Chuyển đổi từ than sang năng lượng sinh khối hoặc khí tự nhiên.
  Sử dụng năng lượng mặt trời để cung cấp điện cho hệ thống phụ trợ.
Công nghệ tái chế năng lượng:
  Thu hồi nhiệt thải từ nồi hơi để sử dụng lại.
  Áp dụng hệ thống CHP (Combined Heat and Power) để sản xuất đồng thời điện và hơi nước.

## Slide 24: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành giấy
Tự động hóa:
  Lắp đặt hệ thống giám sát năng lượng (EMS) để theo dõi và kiểm soát hiệu quả.
  Áp dụng công nghệ số hóa để tối ưu hóa vận hành máy móc.
Tối ưu hóa hệ thống nồi hơi và hơi nước
  Nâng cấp nồi hơi hiệu suất cao hoặc thay thế bằng nồi hơi tầng sôi sử dụng năng lượng sinh khối.
  Bọc cách nhiệt cho đường ống dẫn hơi để giảm thất thoát nhiệt.
  Thu hồi nhiệt thải từ hệ thống nồi hơi để tái sử dụng.
  Thu hồi nước ngưng ở áp suất cao
  Nâng cao chất lượng nước cấp vào lò và giảm xả đáy lò hơi
  Sử dụng vỏ cây, bã giấy, và các phế liệu sản xuất làm nhiên liệu.
  Lắp đặt nồi hơi đốt sinh khối để cung cấp hơi nước cho sản xuất

## Slide 25: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành giấy
Hệ thống quản lý năng lượng (EMS)
Ứng dụng:
• Lắp đặt hệ thống giám sát năng lượng để đo lường và quản lý mức tiêu thụ năng lượng ở từng giai đoạn sản xuất.
• Xác định sớm các điểm lãng phí năng lượng.
Lợi ích:
• Giảm mức tiêu thụ năng lượng từ 5-10% thông qua kiểm soát chặt chẽ.
• Nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn bộ dây chuyền sản xuất.

## Slide 26: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành giấy
Tái sử dụng nhiệt thải
Giải pháp:
  Lắp đặt thiết bị thu hồi nhiệt từ khói thải của nồi hơi.
  Sử dụng nhiệt thải để sấy giấy hoặc đun nước cho quy trình nấu bột.
Lợi ích:
  Tăng hiệu quả sử dụng năng lượng lên 10-15%.
  Giảm chi phí vận hành nhờ tận dụng năng lượng dư thừa.

## Slide 27: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành giấy
Đào tạo và nâng cao nhận thức
Nội dung:
• Đào tạo nhân viên về phương pháp vận hành tiết kiệm năng lượng.
• Khuyến khích các ý tưởng cải tiến từ đội ngũ kỹ thuật và công nhân.
• Tiến hành kiểm toán năng lượng thường xuyên để xác định cơ hội cải thiện.
Lợi ích:
• Nâng cao hiệu quả quản lý năng lượng và giảm thiểu lãng phí do lỗi vận hành.

## Slide 28: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành giấy
Ứng dụng năng lượng tái tạo
Giải pháp lâu dài:
  Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà xưởng để cung cấp điện cho hệ thống phụ trợ.
  Kết hợp hệ thống năng lượng tái tạo với lưới điện hiện hữu.
Thực tiễn:
  Một số nhà máy giấy lớn tại Việt Nam đã tiết kiệm đến 20% chi phí điện nhờ sử dụng năng lượng mặt trời.
Lợi ích:
  Giảm phụ thuộc vào nguồn điện từ lưới quốc gia, giảm chi phí sản xuất.

## Slide 29: Các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành giấy trên thế giới
Gia nhiệt bằng điện
Mô tả công nghệ
Theo truyền thống, bột giấy được sấy khô bằng hơi nước quá nhiệt tạo ra từ các nguồn nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, việc sử dụng gia nhiệt điện trở để làm ấm không khí đồng nghĩa với việc có thể sử dụng điện tái tạo, từ đó giảm lượng khí thải liên quan. Ngoài ra, nhu cầu điện năng đáng kể có thể được quản lý bởi bộ điều khiển công suất để giảm thiểu sự gián đoạn tải trên lưới điện.

## Slide 30
Gia nhiệt bằng điện
Dự án khác
Phần Lan: Nồi hơi điện của UPM: Công ty sản xuất giấy UPM sẽ lắp đặt 8 nồi hơi điện tại các nhà máy ở Đức và Phần Lan vào năm 2023, phù hợp với mục tiêu giảm 65% lượng khí thải CO2 từ nhiên liệu vào năm 2030.Nguồn: https://www.packaging-gateway.com/news/upm-eight-electric-boilers-mills/
Na Uy: Hệ thống sưởi bằng điện của Vafos: Vafos, một công ty sản xuất bột giấy của Na Uy, đã hợp tác với ABB vào năm 2022 để thay thế các nồi hơi chạy bằng dầu bằng các máy sưởi không khí chạy bằng điện, được điều khiển bằng bộ điều khiển công suất nhằm giảm thiểu tác động lên lưới điện. Source:https://new.abb.com/news/detail/91305/pulp-plant-decarbonizes-by-switching-to-electric-drying
Các nồi hơi mới sẽ làm tăng công suất của nhà máy và giảm lượng khí thải. Nguồn: Tomi Mäkitalo/commons.wikimedia.org.
Các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành giấy trên thế giới

## Slide 31: Thảo luận
Bạn tin rằng giải pháp tiết kiệm năng lượng nào có tiềm năng triển khai trong tổ chức của mình? Bạn cần thực hiện những bước nào để triển khai giải pháp tiết kiệm năng lượngnày?

## Slide 32
CẢM ƠN