## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Module 8:
Các cơ hội tiết kiệm năng lượng điển hình trong dây chuyền sản xuất giấy và bột giấy.
Đối tượng: Cán bộ kỹ thuật

## Slide 2: Nội dung
Các giải pháp TKNL điển hình trong dây chuyền sản xuất giấy và bột giấy được trình bày bao gồm:
Giải pháp trong điều trị sơ bộ Giải pháp trong sản xuất giấy hóa học Giải pháp trong sản xuất bột giấy cơ khí Giải pháp trong sản xuất giấy

## Slide 3
Vd. - Thay thế các băng tải khí nén bằng băng chuyền tải
Băng tải khí nén:
Hiệu suất động cơ
Hiệu suất hệ truyền động
Hiệu suất hệ truyền khí
Tổn thất sản phẩm
Băng chuyền tải:
Động cơ
Hiệu suất hệ truyền động
Tiết kiệm năng lượng 80-95 %, dăm vụn 1-2 %
Chi phí Bảo trì có thể cao hơn đáng kể
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong xử lý sơ bộ

## Slide 4
Vd. – Bốc dỡ dăm gỗ và kiểm tra độ dày tự động :
Sàng lọc:
  Sàng theo độ dày
  Jet Screen
  OPTI
  Sàng quay hồi chuyển
  CSCS gyratory chip screen (4 kích cỡ)
  SCL gyratory chip screen (3 kích cỡ)
Kết quả
  Giảm năng lượng đun nấu
  Tăng sản lượng bột giấy
  Tăng sản lượng phụ phẩm
  Ít hư hại dăm gỗ
  Xử lý cá mảnh dăm không hợp cách
  HQ-sizer (quá khổ và quá dầy)
  Định lại kết cấu của dăm mảnh
  bằng Chip optimizer (quá khổ và quá dầy)
  Máy cắt lại (chỉ dành cho dăm gỗ quá khổ)
  Loại khác
  Sàng đĩa
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong xử lý sơ bộ

## Slide 5
Lưới sàng lọc dăm gỗ dạng tấm
Những lợi ích:
Vòng đời dài
Chi phí bảo trì thấp
Tiêu thụ năng lượng thấp
Tăng năng suất trong nghiền bột gỗ
Điều gì là quan trọng?
Lượng thấp dăm gỗ quá dầy chuyển sang
Lượng dăm gỗ quá khổ chuyển sang thấp
Hiệu suất bảo trì với sự thay đổi về tốc độ
và kích thước
Hiệu suất nhất quán theo thời gian
Không hư hại bởi dăm mảnh
Giảm hao mòn trên bề mặt sàng

## Slide 6: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong xử lý sơ bộ
Điều hoà nhiệt độ cho dăm gỗ- Dăm gỗ quá khổ?
Trong quá khứ:
Máy thái mỏng và máy cắt lại được sử dụng. Những máy này có mặt bất cập – tạo ra dăm vụn và pins.
Máy cắt dăm gỗ điển hình có thể sản xuất lên tới 15% pins đi kèm với 2%-8% dăm vụn phụ thuộc vào điều kiện dao cắt, độ ẩm, phụ tải của máy. Loại máy chặt lại thông thường tạo ra tỷ lệ dăm vụn thậm chí cao hơn.
Điều hoà dăm gỗ Kim tự tháp
Tạo các vết nứt dọc theo dăm vụn
Gia tăng diện tích bề mặt
Tăng cường thẩm thấu dung dịch
Giảm dăm vụn
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong xử lý sơ bộ

## Slide 7: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Sản xuất bột giấy Kraft – Sử dụng phụ gia hỗ trợ sản xuất bột giấy để tăng năng suất
Phụ gia hỗ trợ :
Tăng cường thẩm thấu dung dịch
Cải thiện tình trạng nấu cân bằng hơ
Giảm thời gian nấu
Lợi ích:
Tăng năng suất sản xuất bột giấy (giảm bột giấy bị loại bỏ)
Giảm tiêu thụ năng lượng (36 kWh trên một tấn gỗ )
Giảm nguyên liệu thô đầu vào
Cải thiện năng suất
Giảm hoá chất tẩy trắng
Giảm phát thải lưu huỳnh

## Slide 8: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Sản xuất bột giấy Kraft– Tối ưu hoá việc kiểm soát hệ số pha loãng
Giảm thiểu tình trạng pha loãng dung dịch đen
Giảm lượng nước trung bình bốc hơi từ
dịch đen loãng
Tối ưu hoá bằng:
Kiểm soát dòng chảy nước từ vòi hoa sen
trong công đoạn rửa cuối cùng tới mức tối ưu
bằng cách:
  Xem xét các chi phí hơi nước
  Chi phí hoá chất tẩy trắng
  Ảnh hướng đối với chất lượng nước thải
  Các thông số biến đổi khác

## Slide 9: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Nồi nấu bột giấy được biết đến như một bộ phận quan trọng trong lưu đồ nghiền bột giấy vì nó đòi hỏi từ 5% đến 50% thời gian vận hành trực tuyến, làm cho hợp phần này của quá trình làm bột giấy đòi hỏi vốn đầu tư lớn.
Cải thiện hiệu suất của nồi nấu có thể làm giảm đáng kể thất thoát khi sản xuất, chi phí vận hành và tác động tiêu cực về môi trường đồng làm tăng sản lượng và chất lượng của giấy.
Sử dụng mô hình dựa trên máy tính và hệ thống kiểm soát cho nồi nấu liên tục có thể điều tiết quá trình nghiền, do đó giảm thiểu thời gian chết máy gây ra bởi các vấn đề của nồi nấu và tạo thuận lợi cho sản xuất bột giấy và vận hành liên tục.
Sản xuất bột giấy Kraft– Hệ thống kiểm soát nồi nấu liên tục

## Slide 10: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Sản xuất bột giấy Kraft– Chuyển đổi nồi nấu gián đoạn
Nồi nấu gián đoạn phù hợp với nhiều sản phẩm.
Sử dụng nhiệt gián tiếp và xả lạnh
Sử dụng hơi nước gián tiếp thay cho hơi nước trực tiếp
Nhiệt được thu hồi từ dung dịch còn thừa
  Hấp sơ bộ dăm gỗ
  Làm nóng trước dung dịch trắng
  Làm nóng trước nước sử dụng
  trong quy trình

## Slide 11: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Sản xuất bột giấy Kraft– Xả nồi nấu/ thu hồi nhiệt giãn áp
Giảm áp suất trong nồi nấu tạo ra hơi nước có thể sử dụng để:
Hấp dăm gỗ – có hai cách:
1) giãn áp từ công đoạn đầu tiên thường được sử dụng để làm nóng dăm gỗ trong bình hấp
2) giãn áp từ công đoạn thứ hai có thể được sử dụng thay thế cho hơi nước trực tiếp trong thùng đựng dăm gỗ
Đun nước nóng tại cơ sở sản xuất
Bay hơi dung dịch đen được sử dụng như nhiệt năng trong thiết bị bay hơi nhiều giai đoạn.

## Slide 12: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Sản xuất bột giấy Kraft– Xả nồi nấu/ thu hồi nhiệt giãn áp
Giảm áp suất trong nồi nấu tạo ra hơi nước có thể sử dụng để:
Hấp dăm gỗ – có hai cách:

## Slide 13: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Tẩy trắng – thu hồi nhiệt từ nước thải nhà máy tẩy trắng
Nước thải của nhà máy tẩy trắng có thể chứa một lượng lớn nhiệt và sẽ rất lãng phí nếu nước thải được thải ra mà không thu hồi nhiệt. Có thể lắp đặt các bộ trao đổi nhiệt để thu hồi một phần từ lượng nhiệt này cho các quy trình hữu ích khách xung quanh nhà máy, bao gồm sưởi ấm bằng nước nóng, including hot water heating
Tẩy trắng
Thu hồi

## Slide 14: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Tầy trắng – Cải thiện công nghệ rửa dung dịch nâu
Công nghệ rửa bằng dung dịch nâu truyền thống gồm gồm một chuỗi từ 3 đến 4 trống rửa, tại đó một tấm lót dạng sợi ở áp suất chân không được phun nước để hoà tan các chất rắn.
Các hệ thống rửa hiện đại thay thế các đơn vị áp suất chân không được khuyếch tán chân không hoặc máy ép rửa. Các hệ thống này loại bỏ chất rắn hiệu quả hơn;
Đòi hỏi ít điện năng hoặc hơi nước hơn
Giảm hoá chất tẩy trắng
Đặc biệt, máy ép rửa đã chứng minh hiệu quả được cải thiện và ngày càng trở lên phổ biến hơn trong ngành công nghiệp giấy.

## Slide 15: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Tẩy trắng – Trao đổi nhiệt bằng Chlorine dioxide
Dung dịch ClO2 thường được ướp lạnh để tối đa hoá nồng độ CIO2 trước khi sử dụng trong nhà máy tẩy trắng.
Tuy nhiên, việc làm nóng CIO2 trước khi trộn vào hỗn hợp sẽ làm giảm nhu cầu sử dụng hơi nước trong nhà máy tẩy trắng, và đó là một phương pháp bảo tồn năng lượng quan trọng.
Làm nóng trước có thể được thực hiện bằng cách sử dụng nguồn nhiệt thứ cấp với việc lắp đặt bộ trao đổi nhiệt trong mạch cung cấp ClO2
Bleach
Pre-heat

## Slide 16: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Tẩy trắng – Các biện pháp khác
Nấu mở rộng
Loại bỏ chất gỗ sơ bộ bằng Oxy
Tẩy trắng bằng Ozone
Thu hồi oxy hoá hệ thống thu hồi kiềm trực tiếp
Tẩy trắng sinh học
Máy ép rửa

## Slide 17: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Thu hồi hoá chất- Cô đặc chất rắn trong dung dịch đen
Máy cô đặc dung dịch đen được thiết kế để làm tăng hàm lượng chất rắn của dung dịch đen trước khi đốt cháy trong lò hơi thu hồi.
Gia tăng hàm lượng chất rắn có nghĩa là lượng nước bốc hơi trong lò hơi thu hồi ít hơn từ đó có thể làm tăng hiệu quả của quy trình tạo hơi nước một cách đáng kể.
Hiện nay có hai loại máy cô đặc dung dịch đen : Máy cô đặc dạng ống chìm và máy cô đặc dạng màng rơi

## Slide 18: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Thu hồi hoá chất– Ống composite hoàn thiện cho nồi hơi thu hồi
Nồi hơi thu hồi có các ống sinh hơi bằng thép Carbon thuờng bị ăn mòn nghiêm trọng và do thường xuyên bị hỏng đã phát sinh nhu cầu tìm kiếm các hợp kim tiên tiến hơn để sản xuất ống.
Các nghiên cứu đã dẫn đến sự phát triển của lớp phủ hàn mới các ống hợp kim dạng đúc ép. Những hợp kim tiên tiến này giúp chúng ta có thể sử dụng dung dịch đen với hàm lượng chất rắn khô cao hơn, từ đó làm tăng hiệu suất nhiệt của nồi hơi cũng như giảm số lần tắt lò.

## Slide 19: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Thu hồi hoá chất– Giám sát bám bẩn của Nồi hơi thu hồi
Kiểm soát tình trạng bám bẩn trên bề mặt truyền nhiệt trong Nồi hơi thu hồi có thể làm tăng hiệu suất vận hành máy, giảm thời gian chết, và xây dựng kế hoạch tắt máy linh hoạt hơn.
Hệ thống giám sát hồng ngoại cầm tay đã được phát triển có thể phát hiện sớm các chi tiết bị lỗi và hình thành xỉ, ngăn ngừa hư hỏng do va đập và cho phép vệ sinh sach hơn trước khi bám bẩn bị khô đặc.
Hệ thống này được cho là có thể cung cấp hình ảnh rõ nét bên trong nồi hơi tích tụ nhiều bụi bẩn và cho phép kiểm tra bất cứ khu vực nào bên trong buồng đốt.
Lợi ích:
  Tăng hiệu suất nhiệt
  Cải thiện năng suất lò hơi
  Giảm số lần tắt lò và phát thải khí
  Cải thiện tính an toàn cho nồi hơi

## Slide 20: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Thu hồi hoá chất– Phun không khí bốn giai đoạn
Nhiều Nồi hơi thu hồi có 3 giai đoạn phun không khí nhưng lại sử dụng giai đoạn thứ 3 một cách hạn chế.
Bằng cách sử dụng đầy đủ giai đoạn thứ 3 và bổ sung thêm một cổng phun khí thứ tư, tình trạng chuyển khí sang và đường ống bị bám cặn được giảm bớt..
Điều này có thể làm giảm tần suất rửa Nồi hơi thu hồi, từ đó tiết kiệm năng lượng vì có thể làm giảm số lần tắt nồi hơi và tình trạng gia nhiệt lại.

## Slide 21: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy cơ học
Sản xuất bột giấy cơ học
Sản xuất bột giấy cơ học là hình thức sản xuất bột giấy lâu đời nhất. Quy trình này sử dụng năng lượng cơ học để làm suy yếu và tách sợi ra khỏi gỗ và nguyên liệu giấy thải qua thông qua công đoạn mài.
Lợi thế của sản xuất giấy cơ học là tạo ra sản lượng cao hơn so vơi sản xuất giáy hoá học (lên đến 95%). Tuy nhiên, vì quy trình này không phân huỷ chất gỗ, độ dai của sợi và độ bền của bột giấy thấp hơn.
Độ yếu của giấy càng trở lên nghiêm trọng hơn do quy trình nghiền cơ học cũng sản xuất ra sợi ngắn hơn. Kết quả là, hầu hết bột giấy cơ học thường được sử dụng cho các loại giấy chất lượng thấp như báo in, tạp chí, catalogue. Phương pháp sản xuất bột giấy cơ học đòi hỏi sàng lọc nguyên liệu kỹ hơn để loại bỏ các tạp chất như bụi, mảnh vụn, mạt gỗ hơn so với quy trình sản xuất bột giấy hoá học.
Sản xuất bột giấy bằng phương pháp mài
Sản xuất bột giấy bằng máy nghiền bột giấy
Sản xuât bột giấy nghiền cơ nhiệt
Sản xuất bột giấy hoá nhiệt cơ

## Slide 22: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy cơ học
Sản xuất bột giấy cơ học – Trợ nghiền liên tục
Quy trình trợ nghiền liên tục đối với bột giấy mua trên thị trường liên quan tới việc trộn các nguyên liệu bột khô với nước trong một bể lớn để tạo ra hồ giấy dạng chất xơ
Thông thường quy trình này được thực hiện gián đoạn tuy nhiên khi chuyển sang quy trình liên tục có thể giúp tiết kiệm năng lượng do hiệu suất của quy trình được cải thiện.Có thể tiết kiệm năng lượng lên đến 40% thông qua việc giảm yêu cầu sử dụng công suất động cơ trợ nghiền.

## Slide 23: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy cơ học
Sản xuất bột giấy cơ học – Cánh quạt trợ nghiền liên tục hiệu quả
Thiết kế cánh quạt của máy trợ nghiền mới đã được tối ưu hóa tiêu thụ điện năng bằng cách sử dụng mô phỏng thủy động lực học theo tính toán để nghiên cứu tương tác của cánh quạt với hồ giấy.
Theo báo cáo, việc thay thế một cánh quạt hiện có bằng một cánh quạt mới được tối ưu hóa về mặt hiệu quả có thể làm giảm tiêu thụ động cơ cánh quạt ở bất cứ cứ nơi nào từ 10% đến 30%

## Slide 24: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy cơ học
Sản xuất bột giấy cơ học – Máy nghiền bột giấy dạng trống
Máy nghiền bột giấy dạng trống cho phép nhà máy sản xuất bột giấy từ giấy tái chế và sản phẩm giấy bao bì.
Máy nghiền bột giấy dạng trống là máy nghiền quay, trống nghiêng có màng ngăn dùng để trộn các loại sợi giấy tái chế, nước và (khử mực) hóa chất khử mực. Hoạt động cơ học nhẹ hơn của máy nghiền cho phép giữ nguyên thành phần tạp chất trong quá trình tách sợi.
Máy nghiền bột giấy dạng trống tiêu thụ năng lượng thấp hơn so với máy nghiền cơ học truyền thống, tiêu thụ ít nước hơn và giảm tình trạng đứt gãy sợi giấy.

## Slide 25: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy cơ học
Sản xuất bột giấy cơ học –Thu hồi nhiệt từ chất thải khử mực
Nước thải tẩy mực in thường được thải ra ở nhiệt độ được làm nóng và là một nguồn thu hồi nhiệt độ cấp thấp tại nhà máy sản xuất bột giấy từ sợi giấy tái chế điển hình.
Việc lắp đặt các bộ trao đổi nhiệt trong mạch nước thải có thể thu hồi một phần nhiệt để sử dụng cho các mục đích hữu ích, chẳng hạn như đun nước nóng tại cơ sở sản xuất.
Ví dụ: Một nhà máy sản xuất giấy in báo và sản phẩm giấy chuyên dụng từ ba máy xeo giấy, sử dụng khoảng 60% sợi tái chế từ giấy báo và tạp chí cũ làm nguyên liệu. Dòng nước thải của nhà máy có nhiệt độ khoảng 48°C với tốc độ dòng chảy là m3/h. Một hệ thống trao đổi nhiệt sẽ tạo ra nước ấm đã được lọc cho các máy xeo giấy của nhà máy, từ đó sẽ bù lại một phần nhu cầu hơi nước của nhà máy

## Slide 26: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy cơ học
Sản xuất bột giấy cơ học – Thu hồi nhiệt trong quy trình TMP
Một số lượng lớn hơi nước được tạo ra như là phụ phẩm của quy trình sản xuất bột giấy cơ nhiệt. Lượng hơi nước có áp suất thấp này thường bị nhiễm bẩn tuy nhiên hầu hết năng lượng có thể được tái sử dụng cho các quy trình khác của nhà máy thông qua thiết bị thu hồi nhiệt. Các phương pháp thu hồi nhiệt bao gồm:
  Nén hơi nước bằng biệt pháp cơ học hoặc các nhà máy tích hợp, tại đó hơi nước sạch được tạo ra có thể được sử dụng trong công đoạn xeo khô của máy xeo giấy
  Các bộ trao đổi nhiệt tiếp xúc trực tiếp tạo ra nước nóng để sử dụng cho máy xeo giấy và làm nước bổ sung thêm cho nồi hơi và hơi nước sạch sử dụng trong các quy trình
  Nồi hơi để tạo ra hơi nước sạch sử dụng trong các quy trình
  Các thiết bị khác hệ thống nén nơi nước bằng nhiệt và hệ thống bơm nhiệt xiclothem

## Slide 27: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy cơ học
Sản xuất bột giấy cơ học – Thu hồi nhiệt trong quy trình TMP
Quy trình thu hồi nhiệt TMP được áp dụng cho bất kỳ nhà máy nào có sử máy nghiền điều áp và hiện tại không sử dụng quy trình thu hồi nhiệt (thường là các nhà máy cũ, bởi vì hầu hết các nhà máy TMP hiện đại đều được thiết kế có hệ thống thu hồi nhiệt).
Một hệ thống thu hồi nhiệt điển hình của máy nghiền bột giấy điều áp có thể tạo ra 1,1-1,9 tấn hơi nước sạch tại máy xeo cho mỗi tấn bột giấy.

## Slide 28: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Sản xuất giấy:
Theo kinh nghiệm:
  Năng lượng cần tới bốn lần trong bộ phận ép so với bộ phận tạo hình
  Năng lượng cần tới 25 lần trong bộ phận xeo so với bộ phận tạo hình

## Slide 29: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận ép ẩm

## Slide 30: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận làm ẩm – Tối ưu hoá quá trình khử nước trong bộ phận tạo hình dạng và bộ phận ép
Trong các máy xeo giấy cũ:
  Quá nhiều các bộ phận chân không cao dư thừa bổ sung năng lượng vận hành chân không
  Làm tăng tải trọng kéo chất sợi tạo hình dạng và lực dẫn động liên quan.
Giảm tái ngấm thấu
  Sử dụng nỉ phù hợp cho mỗi lớp giấy đã sản xuất.
  Tối ưu hóa hình dạng đường chạy băng giấy và đường chạy dây nỉ sao cho hai đường chạy này tách riêng càng sớm càng tốt
Ép:
  Tối đa hóa tải trọng níp ép trong giới hạn thiết kế
  Tối ưu hoá trải cuộn các mẫu bề mặt
  Thiết kế nỉ
  Giảm thiểu giảm nhiệt độ

## Slide 31: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận làm ẩm– Làm nóng sơ bộ các hộp hơi
Thông thường một hộp hơi được cài đặt nhằm làm tăng nhiệt độ của băng giấy ẩm, trước khi ép, do đó độ nhớt nước sẽ giảm và hộp hơi sẽ ráo và khô dễ dàng hơn.
Sau đó, hộp hơi sẽ cho phép máy xeo giấy hoạt động tại tốc độ nhanh nhất hoặc tiêu thụ ít năng lượng hơn. Hộp hơi sẽ sử dụng năng lượng dưới dạng hơi nước, nhưng việc tiết kiệm năng lượng trong bộ phận xeo khô sẽ cao hơn nhiều.
Hơi nước bổ sung làm tăng nhiệt độ và độ nhớt
Việc tiết kiệm năng lượng tương đương với lượng nước đó sẽ không còn bị bốc hơi.

## Slide 32: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận làm ẩm– Khử nước tại bộ phận ép
Khử nước trong các nhà máy sản xuất giấy được thực hiện bằng cách tăng áp lực nip và sử dụng áp lực nip thống nhất theo chiều ngang .
Để đảm bảo sử dụng hiệu quả các chức năng thiết bị, thì tại tất cả các thời điểm cần cung cấp đầy đủ hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng và sửa đổi.
Nên cẩn thận trong việc kiểm soát hàng ngày nhằm đảm bảo rằng phôi ép đủ đàn hồi để có được lực hút đầy đủ.
W = (Pw-Dm) / (1-PW)
W: là giá trị lượng ẩm bốc hơi từ 1 kg dm % giấy [ kg ]
Dm: là độ ẩm cuộn giấy tại phần ống dẫn xeo [%]
Pw: là độ ẩm cuộn giấy tại ống dẫn ép [%] Bảng hiển thị độ ẩm bốc hơi từ Pw % giấy ẩm khi sản 1 kg giấy , khi đó độ ẩm giấy ở cuối máy xeo ( Dm ) là 5 % hoặc 10 %
Pw % |  | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55
W (kg) | Độ ẩm của giấy: 5 % (Dm) | 1,71 | 1.64 | 1.57 | 1.50 | 1.44 | 1.38 | 1.32 | 1.26 | 1.21 | 1.16 | 1.11
 | Độ ẩm của giấy 10% (Dm) | 1.67 | 1.50 | 1.43 | 1.37 | 1.31 | 1.25 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00

## Slide 33: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận sấy
Cần loại bỏ nước khỏi giấy, và sau bộ phận ép, cách duy nhất để loại bỏ nước là nhờ vào sự bốc hơi. Nước bay hơi cầnt rất nhiều năng lượng, nhưng đó là cách duy nhất
Điều quan trọng là chúng ta cần quan sát cách thức nước bốc hơi và nếu thiết bị được làm việc trong tình trạng tối ưu
Có ba vị trí chính của bộ phận xeokhi chúng tôi cân nhắc mức tiêu thụ năng lượng. Đó là vị trí xử lý và nung nóng, vị trí tiêu thụ nước và hơi nước, vị trí đốt nóng trực tiếp

## Slide 34: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận xeo– Giảm và tái sử dụng khí ẩm
Nước bốc hơi từ đường giấy được loại bỏ bằng khí hòa tan. Tại một số điểm, không khí sẽ được bão hòa với nước và không thể mang them nước và cần thay đổi bằng không khí sạch. Các tính chất vật lý của không khí là độ hòa tan của tang cơ bản với sự gia tang nhiệt độ.
Điều quan trọng nhất là không khí đi ra là nhiệt độ được trao đổi với không khí đi vào. Thông thường, hoạt động trao đổi nhiệt này được lắp đặt trong mọi hệ thống và được coi là tiêu chuẩn. Hiệu suất trao đổi có thể khác nhau vì vậy cần kiểm tra.
Bên cạnh đó, sử dụng toàn bộ năng suất xeo của khí trước khi khí được đưa tới môi trường xung quanh. Công suất làm khô của khí phụ thuộc vào độ ẩm tương đối, không cụ thể, công suất làm khô của khí phụ thuộc của nhiệt độ. Ý tưởng chung nhằm đo độ ẩm tương đối, nếu độ ẩm tương đối thấp, chúng ta cần quay lại hoạt động đưa khí vào bộ phận sấy.

## Slide 35: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận xeo– Thu hồi nhiệt từ hệ thống ống xả
Trên một nhà máy sản xuất giấy có thể có nhiều nguồn khác nhau không khí nóng khác nhau để lại ống xả. Không khí nóng này chứa rất nhiều năng lượng có thể tái sử dụng trong các quá trình sản xuất giấy, dẫn đến năng lượng được tiết kiệm và tăng năng suất sản xuất. Bước đầu tiên trong việc tái sử dụng năng lượng là nhằm cân nhắc xem liệu có thể truyền nhiệt trực tiếp giữa dòng khi đi ra và dòng khí mới đi vào. Sau khi khả năng này được sử dụng càng nhiều càng tốt, thì bước tiếp theo là xem xét việc sử dụng năng lượng nhiệt thứ cấp.
Cách phổ biến nhất là đặt khí cho các bộ trao đổi nhiệt nước trong ống khí nóng. Theo cách này, có rất nhiều năng lượng nhiệt có thể được chuyển tới ống nước phụ hay các loại nước có nhiệt độ thấp khác. Có thể sử dụng theo cách thức khác, đó là làm nóng lại nước, tăng nhiệt độ chung trên máy xeo giấy.
Khí nóng bỏ lại trong quá trình sản xuất thường rất ẩm ướt, và có rất nhiều năng lượng tiềm ẩn bằng nước. Nếu nước ngưng tụ, thì có thể thu hồi được tất nhiều năng lượng. Thông thường, tình trạng này sẽ xảy ra tại nhiệt độ thấp và khó có thể tản nhiệt. Chúng ta có thể thực hiện giải pháp bơm nhiệt để nâng mức nhiệt độ, nhưng cần phải tính toán thêm và có ứng dụng khoa học .

## Slide 36: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận xeo – Sử dụng máy làm khô khí bằng phương pháp tác động
Quá trình làm khô khí bằng phương pháp tác động liên quan đến việc thổi khí nóng ( 300C ) bằng lò đốt khí tại tốc độ cao đối với các tờ giấy ẩm. Quá trình là khô khí tác động dẫn đến sử dụng hơi nước ít hơn và sử dụng điện cao hơn một chút. Công nghệ này là chủ yếu áp dụng để làm khô lớp phủ, nhưng cũng được chấp nhận để làm khô giấy nói chung thay cho xi lanh hơi nước truyền thống.
Thực tế cho thấy biện pháp này liên quan đến sự cân bằng giữa việc sử dụng năng lượng nhiệt và điện, và mức độ cân bằng này có thể thay đổi thông qua cài đặt, cần xác định năng lượng tiết kiệm trên cơ sở theo từng cơ sở.

## Slide 37: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận sấy– Sử dụng máy xeo Condebelt(CJ)
Máy xeo CondeBelt thương mại đầu tiên được lắp đặt tại Phần Lan vào năm 1996 và ở Hàn Quốc năm 1999. Trong máy xeo CondeBelt, giấy được làm khô trong một buồng xeo do tiếp xúc với dải thép nóng liên tục, được làm nóng bằng hơi nước hoặc bằng khí ga nóng. Nước từ giấy được bốc hơi do nhiệt từ dải kim loại này.
Kỹ thuật xeo này có khả năng thay thế hoàn toàn bộ phận xeo cho nhà máy sản xuất giấy thường, với một tốc độ xeo cao gấp 5-15 lần máy xeo bằng hơi nước thông thường. Tuy nhiên, máy xeo CondeBelt không phù hợp với giấy trọng lượng cao và bị hạn chế sử dụng

## Slide 38: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận xeo khô – Tối ưu hóa nhiệt độ thông gió trong lỗ rỗng
Để xeo khô giấy hiệu quả, điểu cực kỳ quan trọng là loại bỏ hơi nước xung quanh cuộn giấy để tăng lực dẫn động bốc hơi
Khi tăng nhiệt độ bề mặt xi lanh không cần thiết cải thiện tỷ lệ loại bỏ nước trong quá trình xeo khô, khi nước bốc hơi từ băng giấy phải được loại bỏ từ trong lô xeo bằng khí
khô đủ nóng. Các chức năng của thông gió:
Thu và loại bỏ nước bốc hơi trong lô sấy
Tạo ra môi trường thuận lợi và có kiểm soát trong quá trình sấy
Cải thiện việc sử dụng năng lượng và tiết kiệm năng lượng trong quá trình sấy
Cải thiện vận hành máy không chỉ bằng các thiết bị của hệ thống mà còn thông qua
việc phân phối và kiểm soát thích hợp lượng hơi sử dụng trong toàn bộ công đoạn sấy
Duy trì điều kiện làm việc trong phòng máy với điều kiện nhiệt độ, độ ẩm và tiếng ồn tốt
Bảo vệ tòa nhà và máy móc khỏi hỏng hóc do độ ẩm gây ra
Giảm phát thải và sương mù bên ngoài nhà máy

## Slide 39: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận xeo – Hệ thống nhiều tầng ép
Hệ thống nhiều tầng ép có thể được phân loại là hệ thống khôi phục nhiệt, bởi vì dòng nhiệt đi qua và hơi nước ngắn phát sinh tại thời điểm hâm nóng máy xeo hoặc thuộc một nhóm bộ phận làm khô được sử dụng một lần nữa để làm nóng máy sấy.
Hệ thống nhiều tầng ép đang hoạt động cách thức đi xuống từ đầu khô tới đầu ướt bằng áp suất khác nhau trong hệ thống làm nóng.
Quá trình làm khô giấy bắt đầu ở nhiệt độ thấp trong bộ phận là khô sơ bộ nếu, tại đây giấy được làm nóng một cách nhẹ nhàng. Quá trình xeo tăng nước bắt đầu bốc hơi tới đầu khô của máy xeo giấy. Trong máy sấy, hơi nước ngưng tụ trong bề mặt bên trong của máy sấy. Từ máy xeo nước ngưng tụ được trả lại vào bình tách.
Để ráo nước ngưng tụ, áp suất trong bình riêng phải gần với áp suất của hơi nước trực tiếp . Trong bình tách, gió thông qua hơi nước được giảm trong giai đoạn làm khô thứ hai trong Hệ thống nhiều tầng ép. tàu tách các đòn thông qua hơi nước sau đó được phát hành vào giai đoạn làm khô sec- cửa sổ mới của Hệ thống nhiều tầng ép.
Ở giai đoạn thứ hai hơi nước ngắn được sử dụng như một phương tiện truyền thông làm khô. Nếu lượng hơi nước là không đủ để bảo đảm nhu cầu trực tiếp có thể được bổ sung bằng van điều khiển áp suất thứ hai

## Slide 40: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận xeo – Hệ thống nhiều tầng ép
Điều khiển áp lực
Các máy sấy: đâu ẩm
Các máy sấy
Các máy sấy
Hệ thống dùng thử được
tối ưu hóa
www.balesio.com
Bình tách
Đồng hồ đo
Điều khiển áp suất
cho bình tách đầu tiên
Điều khiển mức
Bình ngưng
Van điều khiển lưu lượng

## Slide 41: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận xeo – Hệ thống nhiều tầng ép
Sử dụng máy nén nhiệt:
Sử dụng máy nén nhiệt làm tăng hiệu quả năng lượng trong quá trình làm khô vì ít hơi nước tại các tụ điện. Máy nén nhiệt được sử dụng để tăng áp lực của hơi khí thải từ thiết bị tách.
Hơi thải từ các thiết bị cuối cùng trong hệ thống ngưng tụ và hơi nước cấp có mức áp suất rất thấp không thể sử dụng trực tiếp trong quá trình làm khô.
Với máy nén nhiệt hơi nước, nước thải này được đẩy mạnh với hơi áp suất cao tới mức áp suất có thể giúp thu hồi nước thải để tái sử dụng ch quá trình làm khô. Hình bên cạnh MINH HOẠ các nguyên tắc tích hợp của máy nén nhiệt.

## Slide 42: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận xeo - Khác
Giảm yêu cầu khí
Tạo hình dạng khoảng trống
Tối ưu hoá hệ thống chân không
Thiếu bề mặt máy xeo sạch
Các cách khôi phục nhiệt lãng phí khác

## Slide 43: Thảo luận
Nếu lượng hơi tiêu thụ cho xeo tăng bất thường trong tuần vừa qua, theo bạn nguyên nhân kỹ thuật có thể đến từ đâu? Làm thế nào để kiểm tra và khắc phục? Chia lớp thành 3–4 nhóm, mỗi nhóm chọn 1 vị trí phân tích:
Ví dụ:
Nhóm 1: Kiểm tra dây nỉ
Nhóm 2: Kiểm tra bẫy hơi
Nhóm 3: Kiểm tra điều chỉnh trục sấy
Ghi kết quả thảo luận vào bảng sau:
Trình bày sau 10 phút thảo luận
Vị trí kiểm tra | Dấu hiệu bất thường | Giải pháp đề xuất
… | … | …

## Slide 44: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
      Hệ thống điều khiển – Điều khiển máy xeo tiên tiến
Hệ thống điều khiển là một cách thức nổi tiếng để tối ưu hóa các thay đổi của quá trình sản xuất giấy và do đó làm giảm tiêu thụ năng lượng, tăng năng suất và nâng cao chất lượng của quá trình công nghiệp .
Một ví dụ về một hệ thống điều khiển cho máy xeo là phần mềm điều khiển Dryer Management System TM, phần mềm này cung cấp cho hệ thống điều khiển tiên tiến về hệ thống máy xeo thiết lập và các thông số của quá trình nhằm giảm sử dụng hơi nước và tăng năng suất

## Slide 45: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
      Hệ thống điều khiển– Kiểm soát điểm ngưng tự
Điểm ngưng tụ của hơi nước (trong lò sấy) quyết định hiệu suất trao đổi nhiệt, nhưng bị ảnh hưởng bởi việc thiết lập các quạt thông gió
Điểm ngưng tụ trong các lò xeo giấy nên được đo lường và kiểm soát để tối ưu hóa quy trình sấy. Tối ưu hóa hoạt động của lò xeo giúp kiểm soát chất lượng tốt hơn, làm cho sản phẩm đồng nhất hơn.
Ví dụ:
Thiết bị ngưng đã giúp một công ty kiểm soát tỷ lệ bổ sung khi tái tuần hoàn hơi nhằm cải thiện hiệu quả năng lượng. Hệ quả có được có thể kể đến như cải thiện hiệu suất bộ gia nhiệt và đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt hơn do giảm tình trạng nhỏ giọt trên hood.
Công ty sử dụng điều khiển bằng tay, nhưng rõ ràng là người điều khiển trực tiếp thường không đủ thời gian để thực hiện những điều chỉnh kịp thời tỷ lệ hơi tuần hoàn / bổ sung trong điều kiện có biến động (như ảnh hưởng thời tiết) . Khi năng lực của máy được tăng lên đến giới hạn mà hood đã đạt đến tới công suất tới hạn, thì thường làm tăng lượng nước đọng sương cũng như nước ngưng trong hood.
Các giọt nước ngưng rơi xuống giấy đang chạy ở tốc độ 3.800 FPM bao quanh lô xeo có thể gây ra lỗi sản phẩm - các điểm yếu trên giấy, lỗ rỗ, rách, và chi phí do dừng máy. Trước khi lắp đặt cảm biến điểm sương, nhà máythường duy trì lưu lượng hơi bổ sung cao vào lô xeo để loại bỏ hiện tượng nước ngưng đọng trong thiết bị sấy,đây là một phương pháp gây tiêu tốn năng lượng quá mức.

## Slide 46: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Hệ thống điều khiển– Giảm hao phí thổi gió bằng cách giữ chênh lệch áp suất
Như đã đề cập trong mục trước đó, hao phí thổi gió có thể được phục hồi trong một hệ thống nhiều tầng ép. Để tối ưu hóa việc sử dụng hệ thống nhiều tầng ép, điều quan trọng là mỗi bộ phận của hệ thống phải cân bằng. Trong ví dụ dưới đây, hai nhóm máy xeo được cân bằng.
Sự cân bằng giữa hai hệ thống do van áp lực tạo ra. Áp lực trong buồng ngưng tự sẽ thấp hơn van áp suất

## Slide 47: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Hệ thống điều khiển– Giảm hao phí thổi gió bằng cách giữ chênh lệch áp suất
Các yếu tố mang tính kiểm soát khác có thể ảnh hưởng đến việc điều khiển (giữ chênh lệch áp suất) của hệ thống nhiều tầng ép
Ngắt giấy: Sự ngưng tụ trong các máy xeo giảm ngay lập tức, bởi vì máy xeo không còn được làm mát bởi giấy. Nếu không có gì ngưng tụ, không có gì chảy trong hệ thống, thì có nghĩa là mức tiêu thụ hơi nước giảm ngay sau khi ngắt giấy
Máy xeo bị ngập nước : Do nhân viên vận hành điều chỉnh sai tại hệ thống điều khiển quy trình, hoặc sai sót trong công nghệ đo lường và kiểm soát, hoặc do các hư hại tại các bộ phận thoát nước hoặc các mối ghép hơi nước, áp suất chênh lệch giảm. Sau đó, sự ngưng tụ trong máy xeo tang và làm ngập đế ống xi phông. Việc này cũng có thể xảy ra nếu hệ thống thoát nước không được thiết kế đúng cách hoặc đo lường kích thước không tương ứng với yêu cầu về hơi nước thực tế. Nếu kích thước của ống xi phông hoặc đế ống xi phông quá nhỏ thì lượng nước ngưng tụ không thể được xả hoàn toàn.
Làm nóng máy xeo giấy: Để làm nóng máy xeo giấy, chỉ cần một lượng hơi nước nhỏ và có các điều kiện tương tự như trường hợp ngắt giấy.

## Slide 48: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Hệ thống điều khiển– Giảm thời gian máy hỏng
Có một số cách để giảm thời gian máy hỏng trong ngành giấy. Phần này mô tả ví dụ về cách quan trọng nhất. Thời gian máy hỏng làm tăng mức tiêu thụ năng lượng cụ thể, chi phí lao động, mất sản phẩm, giảm sản lượng v.v.
Các trường hợp sau được chọn làm ví dụ về việc gây ra thời gian máy hỏng:
  Ngắt giấy: Ngắt giấy có thể được gây ra do có tạp chất (được mô tả chi tiết hơn trong phần tiếp theo), xơ giấy không đồng nhất trong thùng chứa dịch bột, hệ thống khử nước và xeo khô có hiệu suất kém v.v.
  Tạp chất: Mảnh vụn, cát, nhựa, bùn và cặn được xác định là tạp chất. Trong sản xuất giấy, quy trình làm bột giấy, quy trình sơ chế vật liệu và quy trình làm giấy phải được trang bị các thiết bị loại bỏ tạp chất. Tạp chất có thể gây ngắt giấy, tăng độ làm khô, giảm chất lượng và gây hỏng hóc thiết bị.
  Sản xuất thay đổi

## Slide 49: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Tiêt kiệm nước – Sử dụng hiệu quả nước trắng
Nước trắng thuộc về tài nguyên.
Điện năng để bơm lên, vận hành máy trộn bột giấy và tinh lọc được chuyển thành nhiệt năng, và được lưu trữ trong hệ thống, tại đó nhiệt độ hệ thống tăng lên. Sau đó, nhiệt năng được sử dụng để điều chỉnh hơi nước. Nước trắng được tách bởi bộ lọc tập trung và dây của máy làm giấy có chứa sợi xơ và chất phụ gia, có thể được tái sử dụng như nguyên vật liệu.
  Các điểm chính để tái sử dụng nước trắng
Các yêu cầu về chất lượng và sản xuất là khác nhau theo mỗi nhà máy, vì vậy tính chất, phân phối và mức độ chia nhỏ của nhiệt độ, nồng độ, giá trị pH, sợ xơ, chất phụ gia, v.v. cũng khác nhau. Vật liệu được thu hồi, việc sử dụng nước trắng, chất lượng sản phẩm sau khi sử dụng, các yêu cầu về sản xuất đối với sợi xơ phải được nghiên cứu căn cứ vào giá trị phân tích hiện tại, kiểm tra độ lắng và kiểm tra lọc. Dựa trên kết quả của nghiên cứu này, lập lưu trình và cân bằng vật liệu, cân bằng nước. Việc cải tiến thiết bị hiện có và giới thiệu thiết bị mới nên được xác định bằng nghiên cứu cẩn thận, xem xét ý kiến của người vận hành.

## Slide 50: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Tiết kiệm nước – Các biện pháp khác
Chương trình quản lý nước chiến lược
Quản lý nội bộ tốt.
Tháp làm mát.
Giảm sự tháo nước của tháp làm mát
Tái sử dụng nước làm mát một lần.
Giảm sử dụng nước từ vòi.
Sử dụng thiết bị công trình hiệu quả về nước
Tối ưu hóa việc sử dụng nước từ vòi xả.
Tẩy trắng hiệu quả về nước
Bảo lưu nước kín bằng bơm chân không.
Tái sử dụng trực tiếp nước trắng.
Bịt kín bơm cơ học
Máy rửa (đai truyền) hóa chất
Rửa bột dịch đen CO2

## Slide 51: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Công nghệ mới nổi về Hiệu quả Sử dụng Năng lượng
Khí hóa dung dịch đen.
Động cơ điều chỉnh được tốc độ được nối ghép bằng từ.
Cảm biến độ cứng súc giấy bằng laser-siêu âm.
Máy rửa chu kỳ hơi nước dùng cho bột giấy không tẩy trắng
Vi sóng súc gỗ.
Máy xeo giấy vận hành bằng khí đốt.
Chất phụ gia dạng sợi cao cấp.
Xử lý sinh học.

## Slide 52: Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Công nghệ mới nổi về Hiệu quả Sử dụng Năng lượng
Loại bỏ ô nhiễm bằng điện thủy lực.
Máy tạo gợn sóng hai bên.
Máy xeo nhiều cổng.
Tạo bột giấy sử dụng dung dịch màu xanh lá cây định hướng.
xeo xung lực

## Slide 53: Thảo luận
1. Nếu được giao khảo sát dây chuyền sản xuất tại nhà máy bạn đang làm việc, bạn sẽ chọn khu vực nào để bắt đầu đánh giá tiết kiệm năng lượng – vì sao? Theo bạn, 3 hành động ưu tiên có thể thực hiện ngay là gì?
2. Mỗi nhóm chọn 1 khu vực chính trong dây chuyền (Lò hơi / Máy xeo / Ép & xeo / Motor – quạt / Hệ thống khí nén)Xác định:Tổn thất năng lượng có thể xảy ra ở đâu?Tín hiệu kỹ thuật nào cần theo dõi?3 hành động ưu tiên có thể thực hiện ngay?
Thảo luận: 10–15 phút
Trình bày: 3 phút/nhóm

## Slide 54
CẢM ƠN