## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Hợp phần 9: Một số nghiên cứu thực tế điển hình về sử dụng năng lượng TK&HQ trong ngành giấy và bột giấy
Đối tượng: Cán bộ kỹ thuật

## Slide 2: Thảo luận nhóm và trình bày
Nghiên cứu điển hình về công việc của bạn trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng đã được chia thành 03 nhóm. Mỗi nhóm sẽ chuẩn bị một bài thuyết trình về những phát hiện của họ trong vòng 15 phút. Bài thuyết trình nên bao gồm thông tin nền về công ty, tình trạng hiện tại, thiết bị được sử dụng, quy trình thực hiện, so sánh kết quả trước và sau, và đánh giá tài chính.
Mỗi nhóm sẽ trình bày phát hiện của mình trước toàn bộ lớp trong vòng 10 phút.

## Slide 3: Trường hợp nghiên cứu– VINAPACO
Thành lập vào năm 1976
Tại xã Phong Châu huyện Phù Ninh , tỉnh Phú Thọ
Sản lượng:
  Bột giấy : 68.000 tấn/năm
  Giấy: 100.000 tấn/năm

## Slide 4: Hệ thống đồng phát nhiệt – điện CHP tại VINAPACO
Lò hơi | Nhiên liệu | Công suất thiết kế/vận hành tph | Áp suất và nhiệt độ hơi | Nhận xét
Tầng sôi | Than Antraxit | 145/90 | 62/450⁰C | Công nghệ năm 1970
Lò hơi thu hồi dịch đen | Dịch đen | 36/16-20 | 62/450⁰C | Công nghệ năm 1970
Lò hơi ghi bậc thang sinh khối | Vỏ cây, gỗ vụn | 20/16 | 13 bar | Công nghệ Trung Quốc năm 2017
Tua-bin | Đơn vị | Tuabin đối áp | Tuabin ngưng hơi
Lưu lượng hơi đầu vào (tph) | Tph | 95 | 85
Nhiệt độ hơi đầu vào | ⁰C | 450 | 450
Áp suất hơi đầu vào | Bar | 62 | 62
Áp suất hơi trích | Bar | 13 | -
Lưu lượng hơi trích | Tph | 15 | -
Áp suất hơi đầu ra | Bar | 4,5 | -0,85
Lưu lượng hơi đầu ra | Tph | 80 | 85

## Slide 5: Hiện trạng của VINAPACO
Các vấn đề của VINAPACO
  Lò hơi đốt than đã quá hạn sử dụng, hiệu suất thấp, làm việc ở mức công suất thấp so với thiết kế.
  VINAPACO có kế hoạch chiến lược trong tương lai là đầu tư một quy trình sản xuất mới và quy trình sản xuất này yêu cầu lượng hơi nước lớn hơn.
  VINAPACO có nguồn cung cấp sinh khối lớn với giá thấp nên có thể sử dụng để sản xuất ra ra hơi nước.
Kế hoạch của VINAPACO:
  Thay thế lò hơi đốt than và tuabin đối áp cho hệ thống CHP mới.
  Cải tạo hệ thống hơi và thu hồi nước ngưng.
  VINAPACO vẫn chưa quyết định CHP cụ thể nhưng mục đích sử dụng CHP cho tuabin đối áp với nhiệt độ và áp suất đầu vào tương tự so với lò hơi cũ.
  Tuy nhiên, với công nghệ gần đây, nhiệt độ và áp suất của hơi nước cao hơn nên được áp dụng.

## Slide 6: Đề xuất thay đổi CHP
Lò hơi | Nhiên liệu | Công suất thiết kế/ vận hành tph | Áp suất và nhiệt độ | Chú thích
Tầng sôi | 70% sinh khối; 30% than sub-bitum | 120 | 62/450⁰C hoặc 100/510oC | VINAPACO đề xuất. BEM team đề xuất
Lò hơi thu hồi dịch đen | Dịch đen | 36/16-20 | 62/450⁰C | Công nghệ 1970
Lò hơi ghi bậc thang đốt sinh khối | Vỏ cây, gỗ vụn | 20/16 | 13 bar | Công nghệ Trung Quốc, 2017
Tuabin | Đơn vị | Tuabin đối áp VINAPACO đề xuất | Tuabin đối áp BEM đề xuất
Lưu lượng hơi đầu vào (tph) | Tph | 120 | 120
Nhiệt độ hơi đầu vào | oC | 450 | 510
Áp suất hơi đầu vào | Bar | 62 | 100
Áp suất hơi trích | Bar | 13 | 13
Lưu lượng hơi trích | Tph | 40 | 40
Áp suất hơi đầu ra | Bar | 4,5 | 4,5
Lưu lượng hơi đầu ra | Tph | 80 | 80

## Slide 7: So sánh 3 trường hợp nghiên cứu của CHP
Mô tả | Đơn vị | Đồng phát nhiệt điện đốt than hiện tại | Đông phát nhiệt điện đề xuất bởi VINAPACO | Khuyến nghị của các chuyên gia tư vấn BEM
Nhu cầu nhiên liệu | MJ/giờ | 420.307 | 511.979 | 526.584
Hơi sản suất | MJ/giờ | 424,466 | 523.418 | 538.396
Năng lượng hơi nước thành điện năng | MJ/giờ | 46.104 | 55.254 | 69.054
Hơi nước có sẵn cho dây chuyền sản xuất | MJ/giờ | 297.843 | 363.514 | 364.659
Hiệu suất đồng phát nhiệt điện | % | 81,83 | 81,79 | 82,36
Hiệu suất phát điện | % | 10,97 | 10,79 | 13,11
Tính toán chi phí nhiên liệu | kVNĐ/giờ | 23.003 | 20.889 | 21.634
Công suất phát điện | kW | 12.807 | 15.348 | 19.182
Chi phí điện được hỗ trợ | kVNĐ/giờ | 23.052 | 27.627 | 34.527
Số giờ làm việc/ năm | giờ/năm | 7200 | 7200 | 7200
Giảm chi phí điện hằng năm | triệu VNĐ/năm | 165.974 | 198.914 | 248.595
 | $ | 7.062.710 | 8.464.424 | 10.578.515

## Slide 8: Đánh giá tài chính
Đề xuất về hệ thống đồng phát có thông số hơi nước với áp suất và nhiệt độ cao hơn được lựa chọn để nghiên cứu thêm về đánh giá tài chính.
Dựa trên tính toán sơ bộ của hệ thống hơi nước cho CHP, yêu cầu báo giá đã được gửi đến một số nhà cung cấp bao gồm: Công ty Công nghệ Năng lượng Sạch Vynvke; Enesco Jsc; Công ty TNHH giải pháp năng lượng xanh KPN; Thermax Limited; Công ty TNHH Martech.
Thời gian cho việc báo giá khá dài để có câu trả lời và hiện tại, chỉ có Enesco Jsc và Martech Jsc đưa ra câu trả lời cho Chi phí đầu tư dạng chìa khóa trao tay (CAPEX) cho hệ thống CHP.
Nhóm BEM cũng nhờ đến sự giúp đỡ của Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) để mô phỏng hệ thống CHP bằng phần mềm Thermo flow để tính toán chi tiết hệ thống CHP với ước tính chi phí. Ba giá trị được sử dụng để đánh giá tài chính cho nghiên cứu điển hình.

## Slide 9: Chi phí đầu tư và vận hành của hệ thống đồng phát CHP cho trường hợp điển hình
Công ty | Chi phí đầu tư (triệu USD) | USD/MWe net | Ch phí vận hành (million USD)
ENESCO | 23.5 ± 20% | 1,437 | 7.40
Martech | 36 | 2,200 | 7.60
PECC1 | 44.7 | 2,730 | 7.98
Chi phí đầu tư chìa khóa trao tay
Phương thức tính chi phí vận hành cho VINAPACO
Các chi phí | Đơn vị | Chi phí đơn vị (mVND) | Số đơn vị/năm | Tổng (triệu VND/năm)
Nhân lực | Làm việc toàn thời gian | 120 | 30 | 3,600
Chi phí bảo dưỡng | % thiết bị capex | 378,700 | 2.5% | 9,468
Điện | kWh | 1613 VND | 10,598,055 | 17,094
Than (30% nhiên liệu) | ton | 1.10 | 50,057 | 55,062
Sinh khối (70% Nhiên liệu) | ton | 0.45 | 116,799 | 52,559
Nước | m3 | 0.02 | 198,900 | 3,978
Tổng |  |  |  | 148,479
Dự phòng |  |  | 20% | 
Tổng OPEX |  |  |  | 170,113

## Slide 10: Các giả thuyết cho việc đánh giá kinh tế
 | Lượng phát ra | Chi phí đơn vị | Triệu VND/năm | USD/năm
Điện | 95,382,495 kWh | 1,613 VND/kWh | 170,935 | 7,431,968
Hơi | 780,000 ton steam | 380,000 VND/ton | 296,400 | 12,886,957
 |  |  | 467,335 | 20,318,925
Chi phí năng lượng phát ra bởi CHP
Các giả thuyết cho việc phân tích kinh tế
Hạng mục | Đơn vị | Giá trị | Ghi chú
Tỉ lệ dự phòng | % | 10 | Giả thiết
Vốn tự có | % | 30 | 
Vốn vay | % | 70 | Tỷ lệ cho vay tối đa (HD Bank khuyến nghị)
Lãi suất | % | 10 | Lãi suất cho các khoản cho vay thương mại (HD Bank)
Tỉ lệ chiết khấu | % | 14.5 | Phản ánh chi phí sử dụng vốn gia quyền, với giả định 70% vốn vay là 10% và 30% vốn chủ sở hữu với tỷ suất sinh lời 25% trên vốn chủ sở hữu
Thuế suất | % | N/A | Thuế suất công ty - tất cả tính theo EBIDTA
Giá điện | VND | 1613 | Giá trung bình 24 giờ cho các kết nối 110 kV

## Slide 11: Kết quả phân tích kinh tế cho trường hợp điển hình
Tổng hợp | NPV | IRR | Thời gian hoàn vốn
Enesco | $ 23,252,914 | 39% | 2.53
Martech | $ 6,454,649 | 19% | 4.58
PECC1 | $ -6,961,755 | 10% | 5.59
Chart: Tam giác Ginter cân bằng chi phí điện và hơi nước
| 445.68841259169074 | 0
Ginter ENESCO | 0 | 3280.1959
Ginter Matrec | 0 | 4096.1184
PPEC | 0 | 4525.229
Steam cost | 0 | 2000 | 6000
Electricity cost | 1612.8929 | 1612.8929 | 1612.8929
Biểu đồ Ginter

## Slide 12: Thảo luận Hỏi & Đáp về trường hợp trên

## Slide 13: Kết luận cho trường hợp điển hình
Tam giác Ginter là một cách tiếp cận để phân tách chi phí điện và nhiệt được đề xuất bởi kỹ sư người Nga - L.L. Ginter. Một tam giác được phát triển trong không gian giữa hai trục - chi phí cho điện và nhiệt. Hình tam giác cho phép ước tính đơn giá của sản phẩm thứ hai với giả định là đơn giá của sản phẩm đầu tiên.
Báo giá nhận được chênh lệch đáng kể phản ánh nhiều thông tin chưa rõ ràng khi xin báo giá. Bởi vậy, nó nên được coi là ước tính sơ bộ và cần có nghiên cứu sâu hơn để có được yêu cầu báo giá chi tiết với các thông số kỹ thuật rõ ràng hơn.
Tuy nhiên, dựa trên đánh giá ban đầu này, một hệ thống đồng phát là khả thi khi CAPEX từ ~ 36 triệu đô la trở xuống - trong trường hợp đó, cả sản xuất hơi và điện đều có thể thấp hơn giá hơi của ESCO và điện của EVN

## Slide 14: Kết luận và Kiến nghị
Giấy và bột giấy là ngành sản xuất tuần hoàn có thể thu hồi tới 80% sản phẩm đã qua sử dụng.
Ngành này phụ thuộc đáng kể vào phế liệu nhập khẩu nguyên liệu thô vàcó khó khăn trong việc quản lý phế liệu nhập khẩu.
Chi phí năng lượng cao trong chi phí sản suất. Lò hơi và hệ thống hơi nước là nguồn tiêu thụ nhiệt năng chính của ngành.
Việc sử dụng lò hơi sinh khối để sản xuất hơi nước hoặc hệ thống đồng phát CHP là cơ hội sử dụng năng lượng sinh học khả thi trong ngành này. Nguồn cung cấp nhiên liệu sinh khối đáng tin cậy là rất quan trọng cho quyết định lắp đặt lò hơi.
Hình thức mua bán hơi nước theo ESCO nên đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích ứng dụng lò hơi sinh khối cho ngành.
VINAPACO là một trường hợp nghiên cứu điển hình tốt cho việc ứng dụng đồng phát CHP sử dụng sinh khối là nhiên liệu chính. Tuy nhiên, cần có nghiên cứu sâu hơn để có được các tính toán chi tiết cho hệ thống đồng phát CHP của nhà máy.

## Slide 15
CẢM ƠN