## Slide 1: KHÓA TẬP HUẤN CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Module 4.5. Thực trạng, tiềm năng TKNL trong Ngành Gạch và Gốm
Đối tượng: Cán bộ kỹ thuật
DỰ ÁN THÚC ĐẨY TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

## Slide 2: Thảo luận nhóm và trình bày
Chia lớp thành 4 nhóm
Thảo luận trong 15 phút
Theo bạn, ngành nào sử dụng nhiều năng lượng nhất tại Việt Nam ?
Xác định những người sử dụng năng lượng được chỉ định trong công ty gạch/gốm?
Công ty của bạn chủ yếu sử dụng nguồn năng lượng nào ?
Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công ty của bạn ?
Trình bày trong 5 phút

## Slide 3: Nội dung
Thực trạng sử dụng năng lượng trong công nghiệp tại Việt Nam
Thực trạng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong ngành công nghiệp gạch/gốm tại Việt Nam

## Slide 4
Thực trạng sử dụng năng lượng trong công nghiệp tại Việt Nam

## Slide 5: Thảo luận nhóm và trình bày
Chia lớp thành 4 nhóm
Thảo luận trong 15 phút
Xác định những người sử dụng năng lượng được chỉ định trong đơn vị sản xuất gạch/gốm?
Công ty của bạn chủ yếu sử dụng nguồn năng lượng nào ?
Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công ty của bạn ?
Trình bày trong 5 phút

## Slide 6: Đặc điểm tiêu thụ năng lượng trong công nghiệp ở VN
Công nghiệp là lĩnh vực tiêu thụ Năng lượng hàng đầu ở Việt Nam tính theo tiêu thụ điện và tiêu thụ năng lượng cuối cùng
Việt Nam hiện có 3.491 (năm 2023) cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (DEUs) tổng tiêu thụ năng lượng khoảng 40.586.299 TOE. Trong đó DEUs thuộc ngành công nghiệp chiếm phần lớn và có 2.864 cơ sở và tổng tiêu thụ khoảng 39.583.611 TOE (97.5% trên tổng các DEU). Công nghiệp Việt Nam có ưu thế rất lớn về TKNL
Có 143 DEU trong ngành công nghiệp gạch và gốm tiêu thụ 1.332.655 TOE
Đến năm 2025, Việt Nam yêu cầu 100% doanh nghiệp trọng điểm phải áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định theo quyết định 280/Q Đ TTG của Thủ Tướng Chính Phủ về phê duyệt chương trình Quốc gia về sử dụng NLTKHQ giai đoạn 2019 – 2030.
Việc áp dụng hệ thống Quản lý Năng lượng ở Việt Nam còn rất thiếu và yếu. Nhiều doanh nghiệp chỉ thực hiện để đáp ứng khuôn khổ về luật.

## Slide 7: Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
Số lượng CSSD NLTD và năng lượng tiêu thụ tương ứng, giai đoạn 2017-2021
(Nguồn: Tổng hợp từ Danh sách CSSD NLTĐ)

## Slide 8: Bảng so sánh giá điện của Việt Nam với một số quốc gia trên thế giới (nguồn EVN)
Bảng so sánh giá điện của Việt Nam với một số nước trên thế giới (Nguồn: EVN 2022)
Chart: Biểu đồ giá điện từ năm 2009 đến năm 2024
| Năm 2009 | Năm 2010 | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024
 | 948 | 1058 | 1242 | 1369 | 1508 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1720 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1920 | 2103

## Slide 9: Thực trạng sử dụng năng lượng trong công nghiệp
Tỷ trọng tiêu thụ năng lượng: Ngành công nghiệp chiếm khoảng 52.4% tổng tiêu thụ năng lượng cả nước. (dữ liệu năm 2023).
Các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng:
  Ngành sản xuất thép, xi măng, dệt may, chế biến gỗ, hóa chất.
  Mặc dù gạch và gốm sứ không phải là ngành tiêu thụ năng lượng lớn nhất, tuy nhiên, quá trình chế biến gạch và gốm sứ rất phức tạp với nhiều thiết bị tiêu thụ năng lượng, đặc biệt là lò nung và máy sấy phun tiêu thụ lượng nhiệt lớn và khả năng tiết kiệm năng lượng cao.
Hiệu quả sử dụng năng lượng: Hiệu suất tiêu thụ năng lượng vẫn chưa cao, có sự lãng phí đáng kể do công nghệ lạc hậu và quản lý kém hiệu quả.
Notes: Tiết kiệm năng lượng - Chìa khóa bền vững cho ngành giấy

## Slide 10: Nguyên nhân tiêu thụ năng lượng cao
Công nghệ lạc hậu: Nhiều doanh nghiệp vẫn sử dụng công nghệ cũ, tiêu tốn nhiều năng lượng và gây ô nhiễm môi trường. Trong sản xuất gạch, có rất nhiều lò nung Hoffmann dưới dạng Công nghệ Trung Quốc tiêu tốn nhiều năng lượng để sản xuất gạch. Lò hầm cũ với đường hầm hẹp cũng cho chất lượng gạch thấp cũng như tiêu thụ than cao Thiếu đầu tư đổi mới sáng tạo: Không đủ vốn và động lực đầu tư thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng lượng. Có một năng lượng đáng kể có thể được tiết kiệm bằng cách tối ưu hóa quá trình nung trong lò. Các cơ hội thu hồi nhiệt thải vẫn tồn tại trong nhiều lò nung. Nhận thức về hiệu quả năng lượng thấp: Các doanh nghiệp gạch và gốm chưa ưu tiên các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong quy trình sản xuất của mình. Giá năng lượng vẫn chấp nhận được đối với công nghệ hiệu suất thấp. Nhận thức về cơ hội tiết kiệm năng lượng chưa cao.

## Slide 11: Những thách thức trong quản lý và SDNL
Thách thức công nghệ: Các doanh nghiệp gạch và gốm sử dụng công nghệ lạc hậu, dẫn đến hiệu suất năng lượng thấp và ô nhiễm môi trường. Thách thức về chi phí: Chi phí đầu tư ban đầu cho các công nghệ tiết kiệm năng lượng cao khiến nhiều doanh nghiệp ngần ngại thực hiện thay đổi. Thiếu các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ: Mặc dù có những chính sách khuyến khích sử dụng năng lượng hiệu quả, nhưng chúng vẫn chưa đủ hiệu quả để thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp gạch và gốm sứ.

## Slide 12: Xu hướng phát triển bền vững trong công nghiệp
Công nghiệp xanh: Các doanh nghiệp đang dần quan tâm hơn đến việc sử dụng năng lượng tái tạo và phát triển sản xuất bền vững. Xu hướng giảm chi phí năng lượng: Nhìn chung, các doanh nghiệp gạch gốm sứ có chi phí năng lượng cao có thể chiếm 20 – 40% tổng chi phí sản xuất. Với xu hướng chi phí năng lượng ngày càng cao trong tương lai, tiết kiệm năng lượng đang là xu hướng của nhiều doanh nghiệp gạch, gốm sứ. Chuyển đổi số, sử dụng robot và tối ưu hóa năng lượng: Ứng dụng công nghệ số để giám sát và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong sản xuất. Ngoài ra, gần đây, việc sử dụng robot để sắp xếp gạch vào xe lò để làm gạch có thể giảm chi phí nhân công cũng như tối ưu hóa việc sắp xếp gạch. Sử dụng quy trình tạo gạch khô để giảm yêu cầu cho mục đích sấy khô

## Slide 13
II. Thực trạng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong ngành công nghiệp gạch/gốm tại Việt Nam

## Slide 14
Ngành công nghiệp Gạch & Gốm tại Việt Nam

## Slide 15: Thực trạng sản xuất gạch nung
Thực trạng sản xuất gạch nung
  Số lượng cơ sở sản xuất: Khoảng 4.000 cơ sở sản xuất gạch đất sét nung với tổng công suất thiết kế đạt khoảng 25 tỷ viên/năm.
  Sản lượng hàng năm: Ước đạt 60-70% tổng công suất thiết kế.
  Phân bố địa lý: Tập trung chủ yếu ở Đồng bằng sông Hồng, miền Trung và Đông Nam Bộ
Xu hướng chuyển đổi sang gạch không nung
  Số lượng cơ sở sản xuất gạch không nung: Khoảng 2.500 cơ sở với tổng công suất thiết kế đạt khoảng 15 tỷ viên quy tiêu chuẩn/năm.
  Sản lượng hàng năm: Ước đạt 50-60% tổng công suất thiết kế.
  Lợi ích: Giảm tiêu thụ đất sét, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải CO₂ và bảo vệ môi trường.

## Slide 16: So sánh gạch nung và gạch không nung
Tiêu chí | Gạch nung | Gạch không nung
Nguyên liệu | Đất sét | Phế thải công nghiệp, xi măng, cát
Công nghệ sản xuất | Đốt ở nhiệt độ cao | Ép, rung nén, không qua nung
Tác động môi trường | Cao (phát thải CO₂, ô nhiễm không khí) | Thấp (giảm phát thải, bảo vệ môi trường)
Chi phí sản xuất | Thấp hơn | Cao hơn
Chất lượng sản phẩm | Độ bền cao, chịu lực tốt | Đa dạng, cách âm, cách nhiệt tốt

## Slide 17: Chính sách và quy định của nhà nước
Quyết định 2171/QĐ-TTg (2021): Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030, nhằm giảm sử dụng gạch đất sét nung và giảm phát thải CO₂.
Thông tư 13/2017/TT-BXD: Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.

## Slide 18: Tình hình ngành sản xuất gốm ở Việt Nam
Ngành sản xuất gốm Việt Nam có lịch sử lâu đời, đóng góp quan trọng vào văn hóa và kinh tế đất nước.
Sự đa dạng về loại hình gốm phản ánh sự phong phú trong nghệ thuật và ứng dụng.
Việt Nam có khoảng 2.000 làng nghề truyền thống, trong đó nhiều làng sản xuất gốm nổi tiếng như Bát Tràng, Chu Đậu, Phù Lãng.
Sản phẩm gốm sứ Việt Nam được xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, EU, với kim ngạch xuất khẩu đạt 711 triệu USD vào năm 2022.

## Slide 19: Các loại hình gốm Việt Nam
Các loại hình gốm ở Việt Nam
Gốm gia dụng: Bát, đĩa, chén, ấm trà, lọ hoa.
Gốm trang trí: Tượng, phù điêu, đèn gốm, bình phong.
Gốm xây dựng: Gạch ngói, gạch lát nền, gạch ốp tường.
Gốm mỹ nghệ: Tác phẩm nghệ thuật, quà lưu niệm.
Gốm kỹ thuật: Các sản phẩm sứ cách điện, Sứ vệ sinh, các sản phẩm kỹ thuật khác
Giải pháp phát triển ngành gốm
Đào tạo nghệ nhân: Bảo tồn và phát huy kỹ thuật truyền thống.
Đổi mới công nghệ: Áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất.
Mở rộng thị trường: Tăng cường xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ quốc tế.
Phát triển du lịch làng nghề: Kết hợp sản xuất gốm với du lịch trải nghiệm.

## Slide 20: Công nghệ sản xuất gạch nung
Lò thủ công: Đã bị xóa bỏ hoàn toàn do công nghệ lạc hậu và gây ô nhiễm môi trường.
Lò vòng cải tiến: Sử dụng nguyên liệu sét dẻo, nhưng sự tồn tại không lâu dài do nguồn nguyên liệu cạn kiệt.
Lò tuynel hiện đại: Sử dụng nguyên liệu đất bãi ven sông, đất đồi; năng suất cao, chất lượng tốt, tự động hóa cao, tiêu tốn ít năng lượng. Với đặc trưng của việc hiện đại hóa khâu chế biến tạo hình gạch, sử dụng robot gắp gạch trong việc vào lò và ra lò. Lò Tuynel hiện đại được chia thành 3 loại hình:
  Lò Tuynel theo công nghệ hầm truyền thống được xây dựng với trần lò cải tiến theo dạng phẳng và lòng lò rộng.
  Lò Tuynel di chuyển theo đó lò được thiết kế có thể chạy trên ray để lần lượt di chuyển qua các khối gạch được xếp cố định theo vòng tròn.
  Lò Tuynel trần di chuyển. Theo đó lò được thiết kế dạng hình chữ nhật đặt âm dưới đất. Tấm trần lò được thiết kế di chuyển được để đậy các khối gạch được xếp cố định

## Slide 21: Công nghệ sản xuất gạch nung
Lò gạch Tuynel kiểu cũ với trần vòm xây bằng gạch chịu lửa với lòng lò hẹp

## Slide 22: Công nghệ sản xuất gạch nung
Lò gạch Tuynel kiểu mới trần phẳng làm bằng bông gốm ép lòng lò rộng

## Slide 23: Công nghệ sản xuất gạch nung
Lò tuynel di chuyển

## Slide 24: Công nghệ sản xuất gạch nung
Lò tuynel trần phẳng di động

## Slide 25: Năng lượng sử dụng trong sản xuất gạch nung
Than đá: Chiếm hơn 80% nguồn năng lượng, sử dụng để nung gạch.
Củi và phụ phẩm nông nghiệp: Dùng để khởi động lò, bổ sung nhiệt tại một số cơ sở có sẵn nguồn.
Điện: Sử dụng trong vận hành thiết bị sản xuất.
Lò thủ công: 1.200-1.500 kcal/kg gạch.
Lò vòng và lò tuynel kiểu cũ: 700-900 kcal/kg gạch.
Lò tuy-nen kiểu mới và các loại hình lò tuynen di chuyển, Tuynel trần phẳng di chuyển : 400-600 kcal/kg gạch.
Sự khác biệt lớn giữa các loại công nghệ thể hiện tiềm năng tiết kiệm năng lượng.

## Slide 26: Tiềm năng TKNL trong sản xuất gạch nung
Cải tiến công nghệ:
  Chuyển đổi công nghệ lò nung sang các loại hình công nghệ lò nung tiên tiến như Tuynel trần phẳng, Tuynel di chuyển, Tuynel trần phẳng di chuyển.
  Sử dụng hệ thống chế biến tạo hình sản phẩm tiên tiến với các dây chuyền đùn ép kiểu bán khô làm giảm nhu cầu năng lượng cho bốc hơi nước.
  Tối ưu hóa quá trình phơi sấy giúp giảm ảnh hưởng của yếu tố thời tiết và tối ưu hóa sự tận dụng năng lượng mặt trời cho quá trình sấy.
  Thực hiện cân bằng năng lượng cho các lò nung nhằm tìm kiếm cơ hội giảm các tổn thất nhiệt của quá trình nung và tận dụng nhiệt tốt hơn giữa các giai đoạn sấy, gia nhiệt, nung và làm nguội.

## Slide 27: Tiềm năng TKNL trong sản xuất gạch nung
Sử dụng năng lượng tái tạo: Các loại hình lò thủ công trước đây sử dụng nhiều năng lượng sinh khối. Ở công nghệ hiện đại, nhiên liệu sử dụng đang chủ yếu là than. Việc tìm cách sử dụng nhiên liệu sinh khối (trấu, mùn cưa, phụ phẩm nông nghiệp khác) ở các lò nung hiện đại nên được sử dụng để bổ sung nhiệt trong quá trình nung gạch.
Ứng dụng hệ thống điều khiển tự động: Theo dõi và điều chỉnh nhiệt độ trong lò nung. Giảm lãng phí năng lượng do lỗi vận hành.
Tăng cường cách nhiệt: Sử dụng vật liệu cách nhiệt chất lượng cao trong hệ thống nung, sấy.
Hệ thống quản lý năng lượng (EMS): Theo dõi mức tiêu thụ năng lượng theo thời gian thực. Xác định và khắc phục các điểm tiêu tốn năng lượng không hiệu quả.

## Slide 28: Tiềm năng TKNL trong sản xuất gốm
Có nhiều loại doanh nghiệp sản xuất gốm bao gồm:
  Các nhà máy sản xuất các loại hình gốm xây dựng như gạch Ceramic, gạch trang trí, gạch định hình.
  Các nhà máy sản xuất các loại hình sứ vệ sinh bồn cầu v.v.
  Các nhà máy sản xuất các loại hình sứ kỹ thuật, sứ cách điện
  Các cơ sở sản xuất gốm mĩ nghệ và dân dụng loại lớn
  Rất nhiều cơ sở sản xuất nhỏ, làng nghề.
Đặc điểm tiêu thụ năng lượng của các máy móc thiết bị trong sản xuất gốm bao gồm:
  Thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng trong các công tác nghiền, bơm, băng tải v.v. trong tạo hình sản phẩm mộc
  Hệ thống lò nung, sấy đặc biệt tiêu thụ nhiều năng lượng dưới dạng khí LPG, LNG hoặc khí từ quá trình khí hóa than.
  Thiết bị tiêu thụ nhiều than hoặc sinh khối là lò đốt phục vụ cho quá trình sấy phun nguyên liệu.

## Slide 29: Tiềm năng TKNL trong sản xuất gốm
Hệ thống lò nung kiểu thanh lăn nhà máy gạch Ceramic
Hệ thống Sấy phun máy gạch Ceramic
Hệ thống nghiền nguyên liệu

## Slide 30: Tiềm năng TKNL trong sản xuất gốm
Các lò nung sản xuất gốm có nhiều loại hình bao gồm:
  Lò con thoi sử dụng Gas cho các sản phẩm có hình dạng phức tạp, đa dạng như gốm gia dụng và mĩ nghệ với khả năng điều chỉnh nhiệt độ nung và thời gian nung theo yêu cầu cao.
  Lò Tuynel sử dụng gas cho các sản phẩm có hình dáng phức tạp, đa dạng với sản lượng lớn như sứ vệ sinh, bồn cầu v.v.
  Lò thanh lăn sử dụng gas cho các sản phẩm đồng đều, mỏng như các loại gạch lát, gạch trang trí.
Các cơ hội TKNL trong các nhà máy nằm ở các khâu bao gồm:
  Hiệu chỉnh, tối ưu hóa quy trình nung, tránh tổn thất tại các lò nung.
  Tận dụng nhiệt từ lò nung cho sấy phun nguyên liệu, bổ sung nhiệt cho lò sấy, hóa khí LPG v.v.
  Tối ưu hóa các hệ thống khí nén, quạt, bơm sử dụng đa dạng trong nhà máy.
  Tối ưu hóa quá trình sấy trong các loại hình lò sấy sản phẩm mộc

## Slide 31: Tiềm năng TKNL trong sản xuất gốm
Thay thế lò truyền thống bằng lò gas hoặc lò phối hợp gas-điện:
  Giảm tiêu thụ năng lượng 30-50%.
  Kiểm soát nhiệt độ tốt hơn, giảm sản phẩm lỗi.
  Giảm ô nhiễm môi trường
Thu hồi nhiệt thải từ lò nung:
  Tận dụng nhiệt thừa để sấy khô sản phẩm trước khi nung.
  Giảm tiêu thụ năng lượng cho công đoạn sấy.
Khí hóa nhiên liệu sinh khối: Trấu, mùn cưa, vỏ hạt điều, phế phẩm nông nghiệp là nguồn năng lượng tái tạo, giá rẻ, thân thiện môi trường. Tuy nhiên, việc sử dụng sinh khối thô ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Quá trình khí hóa giúp biến đổi các nhiên liệu rắn thành nhiên liệu khí chất lượng cao hơn.

## Slide 32: Tiềm năng TKNL trong sản xuất gốm
Hệ thống điều khiển tự động:
  Theo dõi, điều chỉnh nhiệt độ và lưu lượng khí trong lò nung.
  Giảm lãng phí năng lượng do sai sót vận hành.
Máy móc hiện đại: Máy ép đất, trộn men tự động giúp giảm tiêu thụ điện và nhiên liệu.
Hệ thống quản lý năng lượng (EMS):
  Theo dõi mức tiêu thụ năng lượng theo thời gian thực.
  Phân tích và loại bỏ các điểm tiêu hao năng lượng không cần thiết.

## Slide 33: Thảo luận
Bạn thấy rằng các công đoạn sản xuất gạch nào tiêu tốn nhiều năng lượng nhất? Thảo luận về tiềm năng Tiết kiệm năng lượng cụ thể hơn từ các giải pháp đã nêu?

## Slide 34: Sản xuất gạch không nung
Mặc dù có một số loại gạch không nung. Tuy nhiên, chỉ có 2 loại có thể tồn tại và phát triển ở Việt Nam:
Khối bê tông hoặc gạch xi măng tổng hợp. Nó là một loại gạch không nung được sản xuất từ hỗn hợp bê tông (xi măng, cát, ve hoặc sỏi nhỏ, nước và phụ gia) thông qua quá trình ép hoặc đúc, không cần nồi hấp. Ở một số doanh nghiệp, tro xỉ, chất thải công nghiệp có thể được sử dụng để giảm chi phí nguyên vật liệu cũng như giảm chất thải rắn ra môi trường. AAC là một loại bê tông nhẹ chưng áp, được sản xuất từ hỗn hợp xi măng, vôi (hoặc xi măng), cát mịn (hoặc tro bay), thạch cao, nước và chất sục khí (thường là bột nhôm). Quá trình phản ứng hóa học tạo ra khí hydro, tạo thành các bọt khí nhỏ trong cấu trúc, làm cho vật liệu nhẹ, cách nhiệt, cách âm và chống cháy. Sau khi đúc, hỗn hợp được hấp tiệt trùng ở nhiệt độ và áp suất cao để tăng độ bền và độ ổn định..

## Slide 35: Quy trình sản xuất gạch bê tông

## Slide 36: Quy trình sản xuất gạch bê tông

## Slide 37: Quy trình sản xuất AAC
Quy trình buồng sản xuất bê tông nhẹ AAC

## Slide 38: Quy trình sản xuất AAC

## Slide 39: Giải pháp TKNL trong gạch bê tông và gạch xi măng cốt liệu
Việc sản xuất gạch bê tông và gạch xi măng cốt liệu (XMCL) không cần nung ở nhiệt độ cao (800-1200°C như gạch đất sét nung), giúp tiết kiệm 80-90% năng lượng tiêu thụ trong quá trình sản xuất. Gạch bê tông và gạch xi măng cốt liệu sử dụng tro quy hoạch nhiệt điện than, xỉ lò cao, mạt đá hoặc chất thải xây dựng làm cốt liệu, thay vì khai thác đất sét hoặc đá tự nhiên. Điều này làm giảm năng lượng tiêu thụ cho việc khai thác và vận chuyển nguyên liệu thô Dây chuyền sản xuất hiện đại (như máy ép thủy lực hoặc máy rung) được tối ưu hóa để giảm 20-30% điện năng tiêu thụ so với công nghệ cũ. Việc thay thế và chuyển đổi máy ép là một tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong sản xuất gạch bê tông hoặc xi măng cốt liệu Áp dụng hệ thống điều khiển tự động, tối ưu hóa thời gian hoạt động của máy, giảm điện năng 10-15%. Sử dụng biến tần trong máy ép giúp điều chỉnh công suất, tiết kiệm điện năng hơn 5-10%

## Slide 40: Giải pháp TKNL trong gạch bê tông và gạch xi măng cốt liệu
Việc sử dụng các chất phụ gia (ví dụ như chất hóa dẻo, chất kết dính nhanh) rút ngắn thời gian trộn và bảo trì, do đó giảm năng lượng cần thiết để vận hành máy trộn và máy ép. Phụ gia cũng tăng cường độ bền, cho phép giảm lượng xi măng (một thành phần tiêu tốn năng lượng để sản xuất), tiết kiệm 15-25% năng lượng trong sản xuất xi măng. Một số nhà máy tại Đồng Nai và Bình Dương đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời, cung cấp 20-30% nhu cầu điện cho dây chuyền sản xuất gạch xi măng cốt liệu. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, việc chuyển đổi từ gạch đất sét nung sang gạch không nung (bao gồm gạch bê tông và gạch xi măng cốt liệu) sẽ tiết kiệm được 1-1,5 triệu TOE (tấn dầu tương đương) năng lượng mỗi năm nếu đạt mục tiêu 40-45% thị phần vào năm 2030. Giảm phát thải từ 2-3 triệu tấn CO2/năm, góp phần vào mục tiêu trung hòa carbon của Việt Nam (COP26). Mỗi nhà máy gạch không nung có công suất 10 triệu QTC/năm có thể tiết kiệm 50-70% năng lượng so với các nhà máy gạch nung tương đương

## Slide 41: Giải pháp TKNL trong gạch bê tông chưng áp (AAC)
Gạch bê tông chưng áp (AAC) có tiềm năng tiết kiệm năng lượng lớn bằng cách loại bỏ quá trình nung ở nhiệt độ cao, sử dụng chất thải công nghiệp và cải tiến công nghệ nồi hấp. Nồi hấp là công đoạn tiêu tốn nhiều năng lượng nhất trong sản xuất AAC (do cần hơi áp suất cao), nồi hấp hiện đại được thiết kế để tuần hoàn hơi nước và nhiệt, giảm tiêu thụ năng lượng từ 15-25%. Tối ưu hóa hệ thống hơi nước trong nhà máy có thể tiết kiệm 20% năng lượng trong sản xuất hơi nước. Một số nhà máy ở miền Nam (như SAKO Việt Nam) tích hợp năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng cho lò hơi, tiết kiệm 20-30% điện lưới điện. Quá trình trộn nguyên liệu (xi măng, vôi, cát/tro bay, bột nhôm) sử dụng máy trộn công suất lớn nhưng được tối ưu hóa để giảm thời gian trộn, tiết kiệm 10-20% điện năng. Sử dụng biến tần trong máy trộn, máy cắt giúp điều chỉnh công suất theo tải, tiết kiệm 5-10% điện năng.

## Slide 42: Giải pháp TKNL trong gạch bê tông chưng áp (AAC)
Chất siêu dẻo làm giảm lượng nước từ 10-15%, rút ngắn thời gian trộn và tiêu thụ năng lượng của máy trộn Sử dụng xi măng pozzolan (kết hợp với tro bay) thay cho xi măng Portland truyền thống giúp giảm 20-25% năng lượng trong sản xuất xi măng (vì xi măng là thành phần tiêu tốn nhiều năng lượng nhất Gạch AAC có trọng lượng nhẹ (500-700 kg/m³, so với 1800-2400 kg/m³ gạch nung), giảm năng lượng vận chuyển đến tòa nhà (20-30% năng lượng vận chuyển) Kích thước lớn (600x200x100 mm) và khả năng cắt dễ dàng giúp giảm thời gian thi công (15-25%) và lượng vữa xây (2-3%), từ đó giảm năng lượng cho máy trộn vữa và nhân công tại công trường Kích thước lớn (600x200x100 mm) và khả năng cắt dễ dàng giúp giảm thời gian thi công (15-25%) và lượng vữa xây (2-3%), từ đó giảm năng lượng cho máy trộn vữa và nhân công tại công trường Gạch AAC có khả năng cách nhiệt tốt (dẫn nhiệt 0,1-0,2 W / mK), giảm nhu cầu sử dụng điều hòa không khí trong tòa nhà, tiết kiệm năng lượng trong thời gian dài

## Slide 43: Thảo luận ngắn về gạch không nung và Giải pháp TKNL
Làm thế nào để bạn biết về các cơ hội tiết kiệm năng lượng đã được mô tả? Bạn có kinh nghiệm nào liên quan đến việc tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất hệ thống của bạn không?

## Slide 44: Sản xuất gốm sứ
Có 3 loại hình sản xuất gốm sứ bao gồm:
Gốm sứ dân gian và mỹ thuật với bát, đĩa, ấm trà, bình hoa, bình hoa, tách trà, bộ đồ ăn, nồi, chảo gốm, tượng gốm, phù điêu, tranh gốm, bình gốm trang trí, vật dụng thờ cúng (lư hương, chân nến). Thường được sản xuất thủ công hoặc bán công nghiệp, sử dụng men căng, men màu hoặc men trong. Các lò được sử dụng thường là lò thủ công sử dụng than và sinh khối làm nhiên liệu và sau đó nhiều cơ sở đã chuyển đổi sang lò khí gián đoạn cho quá trình nung. Gốm sứ xây dựng với các sản phẩm Gạch men, gạch men, gạch trang trí, gạch terrazzo, gạch men men, gạch sứ (sứ xương). Được sản xuất công nghiệp với quy mô lớn, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật như TCVN 13113:2020 (ISO 13006:2018) và QCVN 16:2023/BX. Lò nung thanh lăn được sử dụng phổ biến cho quá trình nung. Gốm sứ công nghiệp với các sản phẩm Sứ cách nhiệt, sứ kỹ thuật, vật liệu chịu nhiệt, sứ vệ sinh (nhà vệ sinh, bồn rửa). Được sản xuất công nghiệp với công nghệ tiên tiến, đạt tiêu chuẩn quốc tế (như ISO 9001:2015). Thường sử dụng lò Tuynel cho quá trình nung

## Slide 45: Quy trình sản xuất gốm sứ
Chuẩn bị nguyên liệu
Tạo hình sản phẩm
Sấy
Nung sơ bộ
Tráng men
Nung hoàn thiện
Kiểm tra đóng gói
Phân phối

## Slide 46: Giải pháp TKNL trong chế biến gốm sứ
Chuyển đổi nhiên liệu. Lò gốm thủ công sử dụng than và củi chuyển đổi thành lò gas nung gốm giúp tiết kiệm năng lượng, dễ dàng kiểm soát nhiệt độ nung, giảm thiểu chất thải và không gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay hầu hết các lò gốm thủ công đã bị loại bỏ. Tận dụng nhiệt dư thừa trong các lò không liên tục sử dụng khí đốt. Quá trình nung gốm sứ trải qua 3 công đoạn bao gồm sấy khô, gia nhiệt, nung và làm nguội với nhiệt độ khói thải của công đoạn nung lên đến hàng nghìn oC. Tìm cách tận dụng nhiệt thải này từ khói hoặc nhiệt dư thừa từ quá trình làm nguội giúp tiết kiệm năng lượng. Sử dụng tro nhiệt điện, xỉ lò cao hoặc phế liệu gốm để thay thế cho đất sét, cao lanh hoặc fenspat làm giảm năng lượng khai thác và nghiền nguyên liệu thô (20-30% năng lượng) Công đoạn sấy (50-150°C) tiêu thụ 10-15% tổng năng lượng. Sử dụng lò sấy liên tục với hệ thống tuần hoàn không khí nóng và điều khiển nhiệt độ tự động có thể giảm năng lượng sấy từ 15-25%.

## Slide 47: Giải pháp TKNL trong chế biến gốm sứ
Công đoạn tạo hình (ép áp lực, đúc lỏng, ép phun đẳng áp) sử dụng máy ép hoặc máy đúc, chiếm 10-20% năng lượng. Máy ép hiện đại với biến tần và tự động hóa giúp giảm điện năng từ 10-15% so với máy cũ. Máy ép gạch áp lực của Viglacera (100-200 tấn) sử dụng biến tần, tiết kiệm 5-10% điện năng so với máy ép cơ truyền thống. Cải tiến công nghệ: Hệ thống điều khiển PLC (Programmable Logic Controller) giúp tối ưu hóa chu kỳ ép, giảm thời gian hoạt động của máy. Các chất phụ gia (ví dụ như chất hóa dẻo, chất giảm nhiệt độ làm mát) giúp giảm lượng cao lanh/xi măng hoặc giảm nhiệt độ nung (50-100°C), tiết kiệm 10-20% nhiệt năng Men công nghiệp hiện đại (men không chì, men nano) giúp giảm thời gian nung và nhiệt độ nung, tiết kiệm 5-10% năng lượng Hệ thống tuần hoàn nhiệt trong lò và máy sấy giúp tái sử dụng khí nóng, giảm nhiệt năng từ 15-25%. Sử dụng năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng cho máy ép, máy trộn hoặc nồi hơi, giảm sự phụ thuộc vào lưới điện (20-30% chi phí điện)

## Slide 48: Thảo luận ngắn về làm gốm sứ
Làm thế nào để bạn biết về các cơ hội tiết kiệm năng lượng đã được mô tả. Bạn có kinh nghiệm nào liên quan đến việc tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất hệ thống của bạn không.

## Slide 49: Kết thúc
  Việc sản xuất gạch đất sét nung, gạch chưa nung và gốm sứ đều có tiềm năng tiết kiệm năng lượng lớn, với gạch chưa nung (đặc biệt là bê tông và xi măng cốt liệu) dẫn đầu nhờ loại bỏ quá trình nung. Các giải pháp như lò nung hiện đại, tuần hoàn nhiệt, sử dụng chất thải công nghiệp, phụ gia giảm nhiệt độ lò và năng lượng tái tạo là chìa khóa để tối ưu hóa năng lượng. Với sự hỗ trợ từ các chính sách (Quyết định 2171/QĐ-TTg, Thông tư 13/2017/TT-BXD), ngành gạch gốm Việt Nam có thể đạt được mục tiêu tiết kiệm 1-1,5 triệu TOE/năm và giảm 2-3 triệu tấn CO2/năm, góp phần phát triển bền vững và xây dựng xanh

## Slide 50
CẢM ƠN