## Slide 1
Module 7: Giới thiệu đặc điểm dây chuyền công nghệ điển hình trong ngành sản xuất gạch gốm.
Đối tượng: Cán bộ kỹ thuật
KHÓA TẬP HUẤN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
DỰ ÁN THÚC ĐẨY TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

## Slide 2: NỘI DUNG
THÔNG TIN VỀ ĐẶC ĐIỂM DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GẠCH GỐM

## Slide 3
I. THÔNG TIN VỀ ĐẶC ĐIỂM DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU

## Slide 4
I. THÔNG TIN VỀ ĐẶC ĐIỂM DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU
Ngành gạch gốm sứ là một trong những ngành vật liệu xây dựng truyền thống tại Việt Nam. Đóng góp rất lớn cho xây dựng dân dụng và công nghiệp. Có rất nhiều cơ sở gạch và gốm sứ ở Việt Nam và hầu hết là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp lớn: Viglacera, Đồng Tâm, Prime Group, TTC, Mikado... Tùy thuộc vào loại sản phẩm, ngành gạch gốm sứ có thể được chia thành các loại sau:
Doanh nghiệp sản xuất gốm sứ dân gian, mỹ nghệ Doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng Doanh nghiệp sản xuất gốm sứ công nghiệp Doanh nghiệp sản xuất gạch nung phục vụ xây dựng Doanh nghiệp sản xuất khối bê tông phục vụ xây dựng Doanh nghiệp sản xuất bê tông nồi hấp khí (AAC)

## Slide 5: NGÀNH CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ
Lịch sử:
Gốm sứ Việt Nam xuất hiện từ thời kỳ đồ đá mới, phát triển mạnh mẽ qua các triều đại Lý, Trần, Lê. Thời Lý - Trần: Hình thành các dòng men gốm như men ngọc, men trắng, men nâu, men xanh, hoa nâu và men hoa xanh. Thời kỳ hiện đại: Kết hợp kỹ thuật truyền thống và công nghệ mới, mở rộng thị trường xuất khẩu.
Tình hình sản xuất gốm sứ hiện tại:
Việt Nam có khoảng 2.000 làng nghề truyền thống, trong đó có nhiều làng nghề gốm sứ nổi tiếng như Bát Tràng, Chu Dầu, Phù Lãng. Sản phẩm gốm sứ Việt Nam được xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, EU, với kim ngạch xuất khẩu đạt 711 triệu USD trong năm 2022. Tuy nhiên, trung tâm sản xuất gốm sứ lớn nhất Việt Nam hiện nay là tỉnh Bình Dương, với sản lượng gốm chiếm 70% sản lượng gốm sứ gia dụng.

## Slide 6: GỐM SỨ DÂN DỤNG VÀ MĨ NGHỆ
Gốm sứ dân dụng
Sản phẩm: Bát, đĩa, ấm chén, bình hoa, lọ hoa, chén trà, bộ đồ ăn, nồi, chảo gốm sứ.
Đặc điểm:
  Thường được sản xuất thủ công hoặc bán công nghiệp, sử dụng men rạn, men màu, hoặc men trong.
  Phổ biến ở các làng nghề như Bát Tràng (Hà Nội), Phù Lãng (Bắc Ninh), Thanh Hà (Hội An), Lái Thiêu (Bình Dương).
  Thiết kế mang tính thẩm mỹ cao, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc quà tặng.
Ví dụ: Gốm Bát Tràng với men rạn đặc trưng, bộ ấm chén in họa tiết hoa sen, hoặc bát đĩa sứ trắng cao cấp của Minh Long.
Gốm sứ mỹ nghệ
Sản phẩm: Tượng gốm, phù điêu, tranh gốm, bình gốm trang trí, đồ thờ cúng (lư hương, chân nến).
Đặc điểm:
  Tập trung vào tính nghệ thuật, thường được làm thủ công tại các làng nghề.
  Phù hợp làm quà tặng, trang trí nội thất, hoặc sử dụng trong nghi lễ tôn giáo.
  Kỹ thuật vẽ men, khắc họa tiết, hoặc đắp nổi được sử dụng để tạo sự độc đáo.
Ví dụ: Tượng gốm Bát Tràng, tranh gốm Bửu Minh (Huế), đồ thờ gốm Phù Lãng.

## Slide 7: GỐM SỨ DÂN DỤNG VÀ MĨ NGHỆ
Chart: Xuất khẩu gốm sứ của Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023
| Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023
Cột1
Kim ngạch(triệu USD) | 539.1 | 581 | 674.7 | 710.7 | 618.5
Tăng trưởng(%) | 5.9 | 7.8 | 16.1 | 5.3 | -13
Gốm sứ gia dụng
Gốm sứ trang trí
Gốm sứ nghệ thuật

## Slide 8: GỐM SỨ XÂY DỰNG
Gạch lát, trang trí
Gốm sứ xây dựng
Sản phẩm: Gạch ốp lát, ngói gốm, gạch trang trí, gạch terrazzo, gạch men ceramic, gạch porcelain (sứ xương).
Đặc điểm:
  Được sản xuất công nghiệp với quy mô lớn, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật như TCVN 13113:2020 (ISO 13006:2018) và QCVN 16:2023/BXD.
  Gạch porcelain có độ hút nước thấp (≤0.5%), bền, chống trầy xước, phù hợp cho nhà ở, khách sạn, trung tâm thương mại.
  Gạch men ceramic (độ hút nước 3-6%) phổ biến cho lát nền, ốp tường.
Ví dụ: Gạch ốp lát Viglacera, Prime, Tasa; ngói gốm Đồng Nai.

## Slide 9: Gốm sứ công nghiệp
Gốm sứ công nghiệp
Sản phẩm: Sứ cách điện, sứ kỹ thuật, vật liệu chịu nhiệt, sứ vệ sinh (bồn cầu, chậu rửa).
Đặc điểm:
  Yêu cầu độ bền cơ học cao, chịu nhiệt, chống ăn mòn hóa học.
  Sản xuất công nghiệp với công nghệ tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế (như ISO 9001:2015).
  Ứng dụng trong ngành điện, xây dựng, và thiết bị vệ sinh.
Ví dụ: Sứ cách điện của Dincer (Đồng Nai), bồn cầu sứ Viglacera hoặc Inax
Gốm kỹ thuật
Thiết bị vệ sinh
Sứ cách điện

## Slide 10: NGÀNH SẢN XUẤT GỐM SỨ
Các công đoạn trong quy trình sản xuất gốm
Gốm là sản phẩm từ các nguyên liệu dẻo bao gômg Đất sét, cao lanh, trường thạch, thạch anh, phụ gia v.v được tạo hình, tráng men, sấy, nung và hình thành sản phẩm có độ cứng, tính thẩm mĩ cao ứng dụng trong gia dụng, xây dựng và các kỹ thuật đặc thù. Quy trình cơ bản như sơ đồ dưới đây.
Chuẩn bị nguyên liệu
Tạo hình sản phẩm
Sấy
Nung sơ bộ
Tráng men và trang trí
Nung hoàn thiện
Kiểm tra đóng gói
Phân phối

## Slide 11: NGÀNH SẢN XUẤT GỐM SỨ
Công đoạn 1 - Khai thác và xử lý nguyên liệu
Nguyên liệu: Đất sét, cao lanh, thạch anh, trường thạch.
Khai thác:
  Chọn loại đất sét phù hợp, không chứa tạp chất.
  Để đất "ủ" nhằm tăng tính dẻo.
Xử lý: nghiền nguyên liệu; Trộn đất với nước và các chất phụ gia để tạo ra một hỗn hợp đồng nhất. Các máy móc khác nhau có thể được sử dụng trong quá trình chế biến tùy thuộc vào công suất và loại sản phẩm bao gồm: Máy mài, máy sàng, máy trộn, máy sấy phun, v.v. trong đó máy sấy phun có thể tiêu thụ một lượng lớn năng lượng nhiệt.

## Slide 12: NGÀNH SẢN XUẤT GỐM SỨ
Công đoạn 2 - Tạo hình sản phẩm
Kỹ thuật tạo hình:
  Nặn tay: Phù hợp cho các sản phẩm nghệ thuật.
  Dùng bàn xoay: Sử dụng cho đồ gia dụng như bát, chén, bình.
  Đúc khuôn: Tạo sản phẩm đồng loạt như tượng, phù điêu
  Nén: để sản xuất gạch.
Yêu cầu:
  Đảm bảo hình dáng chính xác, không méo mó.

## Slide 13: NGÀNH SẢN XUẤT GỐM SỨ
Công đoạn 3 - sấy khô
Sấy tự nhiên: Dưới ánh nắng mặt trời, thích hợp cho thời tiết khô ráo và cho các doanh nghiệp nhỏ. Sấy nhân tạo: Sử dụng lò sấy, tiết kiệm thời gian và hiệu quả hơn và sử dụng bình thường cho các nhà máy sản xuất số lượng lớn sản phẩm tương tự. Lò sấy có thể ở trong các Công nghệ sau:
Sấy liên tục (Lò sấy Tuynel)
Sấy gián đoạn (buồng sấy)
Sấy là công đoạn tiêu thụ nhiều năng lượng cho quá trình bốc hơi nước. Quá trình sấy cần được tiến hành cẩn thận với tốc độ sấy phù hợp để tránh nứt sấy. Sản phẩm có nhiều phụ gia gầy có thể giúp quá trình sấy nhanh hơn và giảm nứt sấy.

## Slide 14
Công đoạn 4 – Nung sơ bộ (nung mộc)
Nung mộc để có được sản phẩm nung cứng trước khi tráng men. Tùy sản phẩm, quá trình nung mộc có thể nung ở nhiệt độ 700- 900oC được tiến hành trong các lò Tuynel, lò con thoi đốt gas, lò thanh lăn.
Có thể có những sản phẩm không cần qua giai đoạn nung mộc chỉ cần qua sấy rồi đến tráng men.
Nung mộc cũng là một quá trình tiêu tốn nhiều năng lượng do cũng phải nâng lên nhiệt độ cao để có được tính kết khối cơ bản và sau đó làm nguội.

## Slide 15: NGÀNH SẢN XUẤT GỐM SỨ
Công đoạn 5 - Tráng men và trang trí
Tráng men:
  Nhúng sản phẩm vào men lỏng hoặc phun men lên bề mặt.
  Men tạo độ bóng, bảo vệ sản phẩm và tăng tính thẩm mỹ.
Trang trí thô:
  Khắc, dập nổi hoặc in hoa văn trực tiếp lên sản phẩm. Sử dụng kỹ thuật sơn lót, tạo nét độc đáo cho từng sản phẩm.
Công cụ: Cọ vẽ, dao khắc, bút mẫu, máy in, các loại men màu theo dự kiến
Đặc điểm: Sản phẩm có màu sắc, hoa văn trang trí theo thẩm mỹ.

## Slide 16: NGÀNH CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ
Bước 6 – Nung hoàn thiện
Lò nung: Có thể là lò tuynel, lò thanh lăn hoặc lò con thoi sử dụng gas. Nhìn chung loại lò nung hoàn thiện và loại lò nung sơ bộ trong một doanh nghiệp là giống nhau do cùng loại hình chuyển giao công nghệ. Quá trình nung: Quá trình nung đòi hỏi phải kiểm soát nhiệt độ cẩn thận cho từng bước nung. Thông thường, sản phẩm nên tăng nhiệt độ trong một khoảng thời gian có thể kiểm soát được cho đến khi đạt đến nhiệt độ cài đặt thông thường 800 – 1200 oC tùy thuộc vào sản phẩm và cũng từ từ hạ xuống cho đến khi có thể dỡ ra khỏi lò. Yêu cầu: Nhiệt độ ổn định, không bị sốc nhiệt gây nứt sản phẩm.

## Slide 17: NGÀNH CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ
Bước 7 – Kiểm tra đóng gói
Kết thúc sau khi nung:
Đánh bóng và làm mịn bề mặt nếu cần. Thêm trang trí bổ sung bằng cách vẽ tay hoặc in decal. Mài đảm bảo kích thước chính xác cho các sản phẩm sứ kỹ thuật và sứ vệ sinh
Kiểm tra: Loại bỏ các sản phẩm bị lỗi: vết nứt, men không đều hoặc hình dạng không chuẩn.
Đóng gói: Sản phẩm đủ tiêu chuẩn được đóng gói thành kiện để vận chuyển dễ dàng.
Bước 8 – Phân phối
Sản phẩm được vận chuyển đến thị trường nội địa (nhà ở, công trình xây dựng) hoặc xuất khẩu (EU, Mỹ, Nhật)

## Slide 18: QUY TRÌNH SẢN XUẤT GỐM SỨ DÂN GIAN VÀ MỸ THUẬT
Việc chuẩn bị nguyên liệu đòi hỏi nhiều loại nguyên liệu thô được sắp xếp hợp lý. Việc trộn đòi hỏi độ chính xác và đảm bảo độ dẻo, độ mịn, tiêu thụ điện năng hoặc nhân lực để nhào Việc tạo hình có thể có nhiều phương pháp cần phải thẩm mỹ. Việc sấy sản phẩm cần kiểm soát quá trình sấy phù hợp để tránh nứt và hư hỏng sản phẩm Kính giúp sản phẩm có màu sắc phù hợp Quá trình làm nóng sản phẩm tiêu thụ năng lượng chính cần được xem xét để tối ưu hóa. Việc bắn cần điều chỉnh đường cong bắn chính xác để đảm bảo chất lượng sản phẩm

## Slide 19: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GẠCH ỐP LÁT CERAMIC/POCELAIN

## Slide 20
máy nghiền bi kiểu ướt
hệ thống khuấy
hệ thống bơm piston
máy ép định hình
máy tráng men
máy in, trang trí

## Slide 21
máy Sấy phun
Lò đốt tầng sôi cung cấp khí nóng cho sấy phun

## Slide 22
Lò nung thanh lăn
Lò khí hóa than cung cấp khí cho lò nung

## Slide 23: QUY TRÌNH SẢN XUẤT SỨ VỆ SINH
Sản phẩm: lavabo, toilet, bồn rửa…
Thiết bị kỹ thuật:
- Khuôn đổ: cần kiểm tra định kỳ chống rò rỉ nước
- Buồng sấy: cần kiểm soát độ ẩm < 30%
- Lò nung: dùng khí LPG, cần theo dõi đường cong nhiệt và áp suất vòi đốt
Lò phải đảm bảo tăng nhiệt đều từ 25°C lên 1250°C trong 12 giờ, tránh sốc nhiệt.

## Slide 24: NHÀ MÁY GIA CÔNG GỐM SỨ SỐ LƯỢNG LỚN
Đối với các nhà máy, sản xuất số lượng lớn các sản phẩm tương tự như thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát, gốm kỹ thuật, gốm sứ gia dụng. Có nhiều quy trình tiêu thụ năng lượng trong nhà máy bao gồm:
Sản xuất khí nén cho các mục đích khác nhau của quá trình sản xuất. Băng tải để chuyển vật liệu. Máy bơm để chuyển các vật liệu sét dưới dạng bùn.
Các loại quạt dùng trong các lò nung, sấy và vận chuyển khí nóng cho các mục đích tận dụng nhiệt. Nghiền, sàng nguyên liệu để đảm bảo chất lượng nguyên liệu về độ mịn và tính kết dính. Máy sấy phun tiêu thụ một lượng lớn nhiệt năng để bay hơi nước. Lò sấy tiêu thụ một lượng nhiệt cao dưới dạng tiêu thụ nhiên liệu. Quá trình nung trong lò tiêu thụ lượng nhiệt năng cao nhất dưới dạng tiêu thụ nhiên liệu. Thông thường, nhiên liệu được sử dụng trong các cơ sở là khí đốt như LPG; CNG hoặc khí được sản xuất bằng máy khí hóa than. Trong một số trường hợp, máy khí hóa có thể sử dụng Sinh khối làm nhiên liệu.

## Slide 25: CÁC LOẠI LÒ NUNG CHO SẢN PHẨM GỐM
Lò Tuynel nung gốm
Lò con thoi nung gốm
Lò Thanh lăn nung các loại gạch lát

## Slide 26: QUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH BẰNG LÒ TUYNEL
Nguyên liệu đất khai thác
Bãi chứa đất ngoài trời cho phong hóa
Kho đất trong nhà có mái che
Cấp liệu thùng
Cán thô
Nhào trộn khô
Cán mịn
Nhào có lưới lọc và tưới nước ổn định độ ẩm
Nhào đùn hút chân không liên hợp
Sân phơi
Cắt gạch tự động
Lò sấy Tuynel
Lò nung Tuynel
Phân loại và ra bãi thành phẩm
Máy nghiền than
Kho than
Phễu cấp than
Lưu ý kỹ thuật:
- Độ ẩm gạch mộc phải đều (12–15%)
- Nên xếp gạch kiểu zíc zắc để khí lưu thông tốt
- Tận dụng khí nóng từ vùng làm nguội cho sấy → tiết kiệm năng lượng
Nhiệt độ không đều trong lò → gây gạch non hoặc quá già → cần giám sát sensor nhiệt độ tại các vùng.

## Slide 27: QUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH SỬ DỤNG LÒ TUYNEL
Sản xuất gạch nung là loại hình sản xuất tiêu tốn nhiều năng lượng trên các yếu tố sau:
Nguyên liệu đất cần được khai thác, bảo quản, khuấy và phong hóa trong thời gian dài. Các máy công cụ như máy xúc, máy ủi, v.v. cần được sử dụng cho công đoạn này. Nước cũng cần được sử dụng để thúc đẩy thời tiết để cải thiện chất lượng. Nhiều máy được sử dụng trong dây chuyền có mức tiêu thụ điện năng bao gồm máy cấp thùng, máy nghiền than, máy nhào hai trục, máy cán, máy đùn chân không kết hợp, máy cắt. Các dây chuyền mới theo xu hướng sử dụng thô khô hơn với quy trình ép bán khô giúp giảm nhu cầu sấy khô. Các nhà máy cũng đã thực hiện nhiều cải tiến và hiện đại hóa với việc sử dụng robot để nhặt gạch, xếp gạch vào xe đẩy để vào lò hoặc xếp gạch trực tiếp trong lò Quá trình nung tiêu tốn nhiều nhiên liệu, chủ yếu là than kém chất lượng, tro lò hơi, cacbon tĩnh,... Việc xếp gạch thành phẩm ra khỏi lò cũng có xu hướng sử dụng robot

## Slide 28: MỘT SỐ THIẾT BỊ CƠ BẢN TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GẠCH
Máy cấp liệu thùng
Băng tải
Máy cán
Máy nhào 2 trục
Máy nhào đùn hút chân không liên tục
Máy cắt gạch tự động

## Slide 29: VẤN ĐỀ VỀ SẤY SẢN PHẨM
Sân phơi có mái che
Lò sấy xếp cạnh lò nung Tuynel để tận dụng nhiệt lò nung cho quá trình sấy

## Slide 30: CÁC LOẠI LÒ NUNG CHO SẢN PHẨM GẠCH XÂY DỰNG
Lò gạch Tuynel trần phăng di động
Lò gạch Tuynel di động

## Slide 31
II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GẠCH GỐM

## Slide 32: NHẬN XÉT CHUNG VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM GẠCH/GỐM
Nguyên liệu chủ chốt là đất sét với các loại chất lượng khác nhau. Ngoài ra, các thành phần khác như trường thạch (feldspar), cao lanh, thạch anh, men gốm và các chất phụ gia khác cũng được sử dụng tùy thuộc vào loại hình sản phẩm được sản xuất.
Có nhiều công đoạn cơ học được sử dụng để làm biến đổi, nâng cao đặc tính của nguyên liệu bao gồm nghiền, cán, lọc v.v. để tăng độ mịn, độ dẻo và cơ tính của nguyên liệu giúp cho quá trình tạo hình sản phẩm được dễ dàng hơn và nâng cao cơ tính của sản phẩm. Các công đoạn này tiêu tốn nhiều điện năng cho các máy công cụ và hệ thống băng tải vận chuyển.
Công đoạn tạo hình sản phẩm có thể có nhiều phương thức như ép, đúc, tạo hình thủ công
Công đoạn trang trí hoặc tạo đặc tính bề mặt như tráng men, vẽ tạo hình, tráng màu giúp bề mặt có được đặc tính mang tính chất nghệ thuật như mong muốn.
Công đoạn phơi/ sấy giúp tách ẩm, thoát nước một phần. Công đoạn này cần tiến hành cẩn thận với tốc độ sấy được kiểm soát phù hợp giúp tránh được nứt, vỡ thành phẩm.
Công đoạn nung được thực hiện trong các lò nung giúp biến đổi đặc tính sản phẩm thành dạng cứng chắc thông qua quá trình kết khối khi nung ở nhiệt độ cao lên đến 1000oC. Quá trình nung đòi hỏi giám sát chặt chẽ tốc độ nâng nhiệt độ cũng như tốc độ hạ nhiệt độ tránh làm nứt, vỡ sản phẩm.

## Slide 33: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GẠCH
Các loại công nghệ sản xuất thủ công hiện nay khó tồn tại, không được phép hoạt động và đang dần bị loại bỏ. Loại công nghệ lò Hoffmann công suất lớn vẫn tồn tại do chi phí đầu tư thấp, năng lực sản xuất cao và khả năng cạnh tranh tốt. Tuy nhiên, công nghệ này cũng gây ô nhiễm môi trường cho người lao động và có tỷ lệ sản phẩm lỗi cao do kiểm soát quá trình đốt cháy kém. Có 3 loại công nghệ lò tuynel bao gồm:
  lò tuynel trần hẹp. Công nghệ này thường là các lò cũ, hiệu suất thấp và chi phí nhiên liệu cao, kiểm soát quá trình đốt cháy kém. lò tuynel trần phẳng với lò rộng. Công nghệ này mới hơn với cấu trúc trần làm bằng len gốm chịu lửa, dễ điều khiển, dung tích lớn hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Công nghệ lò tuynel di chuyển có cấu trúc lò làm bằng len gốm cách nhiệt chịu lửa có thể di chuyển theo vòng tròn trong khi gạch đứng yên. Công nghệ này được nhập khẩu từ Trung Quốc có công suất lớn, đa dạng các chế độ điều chỉnh lửa nên cho ra những viên gạch chất lượng cao hơn. Hệ thống sản xuất được tích hợp robot gắp gạch nên quy trình sản xuất có thể được tối ưu hóa. Công nghệ lò tuynel di chuyển trần phẳng có cấu trúc hình chữ nhật với trần len gốm chịu lửa di động, tạo khoang giúp robot gắp gạch và sắp xếp chúng trong lò để sản xuất liên tục.

## Slide 34: NĂNG LƯỢNG SỬ DỤNG TRONG NGÀNH GẠCH GỐM
Điện năng sử dụng nhiều cho các công đoạn của dây chuyền sản xuất với việc sử dụng đa dạng các loại thiết bị nghiền, cán, băm nhỏ, bơm, quạt, băng tải vận chuyển v.v.
Tiêu thụ nhiên liệu đóng vai trò rất lớn để nung sản phẩm đến nhiệt độ cao. Đối với sản phẩm gạch xây dựng, gốm thô thì than đóng vai trò là nhiên liệu chính.
Đối với sản phẩm gốm có men, nhiên liệu khí được sử dụng phổ biến.
Công đoạn sấy thuờng được tích hợp với công đoạn nung theo đó nhiệt tận dụng được của công đoạn nung góp phần quan trọng cho việc sấy giúp tiết kiệm năng lượng. Việc phân tích rõ yếu tố tận dụng nhiệt từng bước đối với các công đoạn sấy, gia nhiệt, nung, làm nguội giúp nâng cao khả năng tiết kiệm năng lượng và giảm tỉ lệ phế phẩm.
Trong một số trường hợp, các nhà máy có trang bị hệ thống khí hóa than giúp biến đổi than thành dạng nhiên liệu khí với thành phần chính là CO giúp giảm giá thành nhiên liệu so với việc sử dụng khí.
Có 3 loại hình lò nung được sử dụng phổ biến bao gồm lò con thoi nung gián đoạn theo mẻ để sản xuất gốm dân dụng; lò Tuynel được sử dụng cho các sản phẩm gốm đa dạng và lò thanh lăn sử dụng phổ biến hơn cho các loại hình gạch lát, ngói. Loại hình lò thanh lăn đem lại khả năng tiết kiệm năng lượng lớn hơn so với 2 loại hình lò nung kia.

## Slide 35: Quy trình sản xuất gạch bê tông

## Slide 36: Quy trình sản xuất gạch bê tông
Gạch bê tông hay xi măng cốt liệu là loại gạch được sản xuất từ nguyên liệu bao gồm xi măng, cát, mạt hoặc sỏi nhỏ, nước và các chất phụ gia cho gạch bê tông và xi măng, cát, đá ve, tro xỉ, hoặc chất thải công nghiệp (xỉ than, mạt đá) cho gạch xi măng cốt liệu. Quy trình sản xuất khá đơn giản, bao gồm trộn các nguyên liệu thô với lượng vừa phải, ép chúng vào khuôn tạo hình để sản xuất các sản phẩm gạch, và đóng rắn trên một cánh đồng rộng lớn trong một khoảng thời gian thích hợp để xi măng và cốt liệu được liên kết và đông cứng. Một điểm quan trọng trong hệ thống sản xuất là khả năng định lượng chính xác nguyên liệu thô và khả năng trộn đều để đảm bảo chất kết dính (xi măng) đồng đều trong toàn bộ khối và liên kết với tất cả các thành phần cốt liệu khác. Việc bố trí các silo chứa nguyên liệu, cân và máy trộn đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất Máy ép tạo hình cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thu được các sản phẩm đảm bảo chất lượng. Máy ép tĩnh kiểu thủy lực cho gạch có độ mịn cao, lực ép lớn nhưng công suất không đảm bảo trong khi máy ép rung cho công suất cao hơn nhưng lực ép sẽ thấp hơn. Công tác bảo trì đòi hỏi diện tích nhà xưởng phải có diện tích đất lớn do bảo trì lâu dài.

## Slide 37: Quy trình sản xuất AAC
Quy trình buồng sản xuất bê tông nhẹ AAC

## Slide 38: Quy trình sản xuất AAC

## Slide 39: Quy trình sản xuất AAC
Vật liệu. Xi măng (hoặc vôi), Thạch cao, Cát mịn (hoặc tro bay, xỉ lò), Chất sục khí: Bột nhôm (Al) hoặc hợp chất nhôm, Nước và phụ gia (tăng cường độ bền, độ dẻo). Nguyên liệu thô được cân và định lượng chính xác để đảm bảo chất lượng. Trộn hỗn hợp. Các nguyên liệu khô (xi măng, cát, thạch cao) được trộn đều trong máy trộn, Thêm nước để tạo thành hỗn hợp lỏng (bùn); Bột nhôm được thêm vào cuối cùng. Phản ứng giữa bột nhôm và vôi (hoặc xi măng) trong môi trường kiềm tạo ra khí hydro. Khí hydro tạo ra các bọt khí nhỏ, làm cho hỗn hợp nở ra, tăng thể tích và tạo thành sản phẩm xốp. Khí hydro tạo ra các bọt khí nhỏ, làm cho hỗn hợp nở ra, tăng thể tích. Đúc khuôn. Hỗn hợp sau khi nở được đổ vào khuôn lớn. Quá trình ủ diễn ra trong 30-60 phút, tạo ra cấu trúc bong bóng đều. Hỗn hợp bắt đầu đông đặc một chút, đạt trạng thái "bán rắn".

## Slide 40: Quy trình sản xuất AAC
Cắt định hình. Sau khi đông đặc sơ bộ (thường là 2-4 giờ), khối bê tông được lấy ra khỏi khuôn, Sử dụng dây thép hoặc máy cắt chuyên dụng để cắt thành gạch hoặc tấm có kích thước tiêu chuẩn. Quá trình cắt đảm bảo độ chính xác cao, bề mặt phẳng. Hấp tiệt trùng. Các viên gạch được đưa vào nồi hấp. Ở trong môi trường hơi nước bão hòa ở áp suất cao (8-12 bar) và 180-200 ° C trong 8-12 giờ. Quá trình này tăng cường liên kết hóa học, cải thiện độ bền và độ ổn định của gạch. Cấu trúc bọt khí được cố định, tạo ra một sản phẩm nhẹ và bền. Làm nguội và đóng gói. Sau khi hấp tiệt trùng, gạch được làm nguội dần để tránh nứt. Gạch thành phẩm được kiểm tra chất lượng (độ bền, kích thước, độ hút nước). Đóng gói và lưu trữ, sẵn sàng để phân phối.

## Slide 41: Tổng công nghiệp gạch không nung
Mặc dù có một số loại gạch không nung để thay thế gạch nung để xây dựng, nhưng chỉ có 2 loại có thể được phát triển là gạch bê tông và AAC Tiêu thụ năng lượng của gạch bê tông chủ yếu ở dạng điện cho máy nén và một số máy khác như máy trộn, băng tải. Trong trường hợp thay thế gạch nung, gạch không nung đã tiết kiệm năng lượng đáng kể do thiếu quy trình nung. Thay đổi độ sắc của gạch bê tông cũng có thể tiết kiệm năng lượng thay vì sử dụng gạch sắc nét tương tự như gạch nung. Trong nhiều trường hợp, chất lượng gạch thấp do thiếu đầu tư cân tự động và máy trộn để có hệ thống pha trộn đồng nhất. Máy nén có thể sử dụng động cơ máy chủ để tiết kiệm năng lượng hơn.

## Slide 42: Tổng công nghiệp gạch không nung
AAC là vật liệu xây dựng nhẹ có thể cách nhiệt và cách âm tốt, tuy nhiên, độ thấm nước cao đòi hỏi kỹ thuật xây dựng đặc biệt có thể ngăn chặn sự hấp thụ nước. Vì AAC là vật liệu xây dựng nhẹ nên nó có yêu cầu thấp hơn về kết cấu khung bê tông. Tuy nhiên, nhà thiết kế tại Việt Nam vẫn thiết kế ngôi nhà hoặc công trình có kết cấu khung bê tông nặng. Việc cải tiến thiết kế ngay từ đầu có thể tiết kiệm vật liệu khung bê tông của tòa nhà và nhà ở. Sản xuất AAC đòi hỏi một lượng hơi nước đáng kể ở áp suất và nhiệt độ cao. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ sử dụng hệ thống hơi nước thu hồi nước ngưng tụ ở áp suất khí quyển. Bằng cách cải thiện hệ thống hơi nước thành thu hồi nước ngưng áp suất cao, năng lượng đáng kể có thể được tiết kiệm dưới dạng hơi nước.

## Slide 43: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GẠCH NUNG
Các loại hình công nghệ sản xuất thủ công hiện nay khó tồn tại, không được phép hoạt động và đang dần bị loại bỏ.
Loại hình công nghệ lò vòng công suất lớn vẫn còn tồn tại do chi phí đầu tư thấp, công suất sản xuất cao với khả năng cạnh tranh tốt. Tuy nhiên, công nghệ còn gây ô nhiễm môi trường cho người lao động và tỉ lệ sản phẩm hỏng cao do khả năng điều chỉnh quá trình cháy không tốt.
Công nghệ lò tuy nen có 3 loại hình bao gồm:
  Lò tuy nel trần vòm lòng lò hẹp. Công nghệ này thuờng là các lò cũ, hiệu suất không cao và chi phí nhiên liệu lớn, khả năng điều khiển quá trình cháy không tốt.
  Lò tuynel trần phẳng lòng lò rộng. Công nghệ này mới hơn với cấu trúc trần được làm bằng bông gốm chịu lửa, dễ điều khiển, công suất lớn hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn.
  Công nghệ lò tuynel di chuyển có cấu trúc lò được làm bằng bông gốm cách nhiệt chịu lửa có thể di chuyển theo vòng tròn trong khi gạch đứng yên. Công nghệ này nhập từ Trung quốc có công suất lớn, chế độ điều chỉnh lửa đa dạng nên cho gạch chất lượng cao hơn. Hệ thống sản xuất tích hợp với robot gắp gạch nên có thể tối ưu hóa quá trình sản xuất.
  Công nghệ lò Tuynel trần phẳng di chuyển có cấu trúc hình chữ nhật với trần bằng bông gốm chịu lửa có thể di chuyển tạo khoang trống giúp robot gắp gạch xếp trong lò sản xuất liên tục.

## Slide 44: SO SÁNH CÁC LOẠI LÒ NUNG
Tiêu chí | Lò Tuynel | Lò Con Thoi (Shuttle Kiln) | Lò Con Lăn (Roller Kiln)
Hiệu suất năng lượng | Cao (sử dụng nhiệt tái sinh từ vùng làm mát) | Thấp hơn do chu kỳ nung gián đoạn | Rất cao nhờ kiểm soát nhiệt độ chính xác và liên tục
Chi phí đầu tư | Cao (yêu cầu đầu tư lớn ban đầu) | Trung bình đến thấp (phù hợp với sản xuất nhỏ) | Cao (đầu tư lớn cho hệ thống tự động hóa)
Chi phí vận hành | Thấp (vận hành liên tục, tiết kiệm nhiên liệu) | Cao hơn do tiêu tốn năng lượng cho mỗi chu kỳ nung | Thấp (vận hành hiệu quả, tiết kiệm năng lượng)
Khả năng kiểm soát | Trung bình (kiểm soát nhiệt độ theo vùng) | Cao (dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ cho từng mẻ) | Rất cao (kiểm soát nhiệt độ chính xác theo từng giai đoạn)
Ứng dụng | Sản xuất gạch xây, gạch ngói công nghiệp quy mô lớn | Sản xuất gốm mỹ nghệ, sứ vệ sinh, sản phẩm cần kiểm soát chất lượng cao | Sản xuất gạch ốp lát, gạch granite/porcelain với yêu cầu chất lượng cao
Notes: UNIDO – Technology Compendium for Energy Efficiency and Renewable Energy Opportunities in Ceramic Sector – Khurja Ceramic Cluster
Technology-Compendium-Ceramic-Khurja-Cluster_resized.pdf

## Slide 45: THẢO LUẬN
Chủ đề: “Tìm 3 điểm gây tổn thất năng lượng trong nhà máy của bạn.”
Thời gian: 15 phút
Yêu cầu: Vẽ sơ đồ dây chuyền nhà máy bạn và đánh dấu các vị trí có thất thoát năng lượng. Nêu ra một thay đổi kỹ thuật nhỏ có thể giảm điện/nhiên liệu mà họ từng thấy hoặc thực hiện.
Nhóm cử 1 người trình bày 3 phút.

## Slide 46
CẢM ƠN