## Slide 1
Module 9: Một số nghiên cứu thực tế điển hình về sử dụng năng lượng
Tiết kiệm và hiệu quả trong ngành gạch và gốm sứ
Đối tượng: Cán bộ kỹ thuật
KHÓA TẬP HUẤN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

## Slide 2: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU 1 – NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL ĐỒNG TÂM
Công ty TNHH Đồng Tâm có địa chỉ ở Km9, đường 391, Kỳ Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương được thành lập từ năm 2003 sản xuất gạch xây dựng bằng hệ thống nung sấy gạch theo kiểu Tuynel với tổng diện tích mặt bằng khoảng 40.000 m2 trong đó bố trí hệ thống sân phơi 6.000 m2 có mái che; 1000 m2 ngoài trời; khu vực tập kết đất 10000 m2; Nhà chứa đất nguyên liệu có mái che 1000 m2; Khu vực đùn ép gạch mộc 500 m2; hệ thống lò nung sấy Tuynel 1200m2; sân thành phẩm 10.000 m2 và hệ thống giao thông nội bộ, văn phòng.
Hệ thống lò nung sấy Tuynel của cơ sở sản xuất gạch Đồng Tâm được xây dựng từ năm 2003.

## Slide 3: ĐẶC ĐIỂM LÒ NUNG TUYNEL CỦA CÔNG TY
Lòng lò hẹp và cao được xây bằng gạch chịu lửa cách nhiệt bằng xỉ than và các lớp tường dày.
Chiều cao xếp gạch từ mặt trên xe goòng đến đỉnh vòm là cao gây ra phân lớp khí động trong lò khó điều chỉnh dẫn đến gạch bị non ở dưới, già ở trên.
Phần mái vòm với chiều cao cố định từ đầu này đến đầu kia lò tạo ra khe hở lớn thông suốt từ đầu lò đến cuối lò nên khí lưu động mạnh làm giảm nhiệt độ ở đỉnh goòng gây nên hiện tượng non gạch ở đỉnh goòng.
Lò nung được kết nối với lò sấy tuynel theo đó một phần khí sấy trích ra từ vùng làm nguội lò nung và toàn bộ khói thải lò nung có nhiệt độ cao sẽ được đưa sang hầm sấy phục vụ cho công tác sấy.
Lò nung Tuynel có hệ thống làm lạnh nhanh với quạt được bố trí ở đó tuy nhiên khi vận hành, lò nung không sử dụng cơ chế làm lạnh nhanh này. Cần khôi phục để sử dụng cho hợp lý.
Xe goòng của lò xây theo kiểu cũ khá nặng do lớp vật liệu chịu lửa lớn và các khối xây nặng nề. Tổn thất nhiệt do tích lũy tại xe goòng do vậy khá cao.

## Slide 4: CẤU TRÚC LÒ NUNG, LÒ SẤY

## Slide 5: HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT CỦA LÒ NUNG
Tỷ lệ gạch thành phẩm loại 1 thấp với khoảng 17% phế phẩm do nung (gạch non) tồn tại ở đỉnh xe goong và góc đáy xe goong.
Hoạt động sản xuất phụ thuộc nhiều vào thời tiết mùa vụ và gặp nhiều khó khăn trong mùa mưa do không có gạch mộc khô cung cấp cho sản xuất.
Hiệu quả vận hành của hầm sấy thấp và cần có hầm sấy phụ tiêu tổn nhiều năng lượng đáp ứng cho mùa mưa.
Lò có hệ thống đường ống và quạt cho làm lạnh nhanh nhưng không sử dụng được. Điều này cũng là nguyên nhân của tổn thất nhiệt do tồn trữ trong gạch và xe goòng ra khỏi lò cao hơn

## Slide 6: CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG CHO LÒ NUNG
Chart: Dòng năng lượng nhiệt trong lò (kW)
| Do khói thải | Không khí nóng đến hầm sấy | Không khí nóng đi đến hầm sấy phụ | Nhiệt để bốc hơi nước trong lò | Tổn thất do tỏa nhiệt ra môi trường | Tổn thất do tồn trữ trong gạch ra lò | Tổn thất do tồn trữ trong xe goòng | Tổn thất do sự hình thành CO
 | 432 | 664 | 116 | 102 | 46 | 7 | 27 | 57

## Slide 7: PHÂN PHỐI NĂNG LƯỢNG TRONG LÒ HẦM VÀ MÁY SẤY TRƯỚC KHI TRIỂN KHAI
Chart: 
| Lượng Nhiệt từ khói thải đi sang hầm sấy | Lượng Nhiệt từ không khí nóng trích sang hầm sấy chính | Lượng Nhiệt từ không khí nóng trích sang hầm sấy phụ | Lượng Nhiệt cần để bốc hơi nước cho gạch trong lò nung | Tổn thất do tỏa nhiệt ra môi trường | Tổn thất nhiệt do tích lũy trong gạch và xe goòng | Tổn thất nhiệt do quá trình cháy hình thành CO
 | 386 | 593 | 104 | 91 | 62 | 32 | 51
Chart: 
| Nhiệt lượng để nâng nhiệt độ gạch mộc | Nhiệt lượng để nâng nhiệt độ xe goòng | Nhiệt lượng khói thải mang ra ngoài | Tổn thất nhiệt do tỏa nhiệt ra môi trường | Lượng nhiệt sử dụng cho bốc hơi nước
 | 67.8089 | 76.5375 | 410.83 | 20 | 403.8236
Nhiệt năng sử dụng tại hầm sấy tuynel
Nhiệt năng sử dụng tại lò nung tuynel

## Slide 8: NHẬN XÉT TÌNH TRẠNG
  Hầm sấy ngắn hơn lò nung 26m, quá trình sấy diễn ra ngắn không đáp ứng được thời gian bốc hơi nước đến khô. Khi thời tiết ẩm doanh nghiệp phải vận hành lò sấy phụ với việc tiêu thụ năng lượng tăng thêm lên đến 410.83 kJ/kg gạch.
  Quạt hút hầm sấy vận hành với công suất cao nên đã hút thêm 35,438 kg/giờ không khí bên ngoài vào trong hầm sấy và hòa trộn với 41104 kg/giờ khí nóng đi sang từ lò nung. Lượng không khí đưa thêm vào này đã làm giảm nhiệt độ hỗn hợp sử dụng để sấy và do đó làm giảm hiệu quả sấy của hầm sấy; làm tăng tổn thất do khói thải.
  Tổn thất nhiệt do khói thải của hầm sấy tính toán được từ kết quả đo là 410.83 kJ/kg gạch tương đương với 42% lượng nhiệt đưa vào hầm sấy. Lượng Nhiệt sử dụng để bốc hơi nước trong gạch là 403.8kJ/kg gạch vào thời điểm đo. Nếu giảm được tổn thất nhiệt do khói thải của hầm sấy thì lượng Nhiệt có được sẽ tăng thêm để đẩy nhanh được tốc độ sấy làm tăng nhiệt độ gạch ra khỏi hầm sấy dẫn đến khả năng làm giảm thời gian nung và do đó tăng được công suất của lò.

## Slide 9: THẢO LUẬN
Bài tập phân tích trường hợp Đồng Tâm
Tên nhóm: ___________
Lựa chọn phân tích:
☐ Cải tạo lò ☐ Hầm sấy ☐ Xe goòng ☐ Quạt – khí động
1. Mô tả hiện trạng tại Đồng Tâm:(tự tóm tắt ngắn gọn từ slide)
2. Vấn đề kỹ thuật chính bạn rút ra là gì?
3. Nếu bạn làm kỹ thuật trưởng tại nhà máy tương tự, bạn sẽ làm gì?
4. Ước tính kết quả mong muốn (giảm điện, giảm phế phẩm…)

## Slide 10: DỰ KIẾN GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Cải tạo kéo dài hầm sấy thêm 26m, bố trí lại các kênh dẫn khí, khói của hầm sấy; thay thế quạt hút khói tổng của hầm sấy và thay đổi ống khói của lò.
Lắp đặt thêm các biến tần phù hợp cho các quạt để đảm bảo điều khiển lưu lượng khí, khói của hệ thống lò nung, hầm sấy theo phương thức tiết kiệm năng lượng và điều chỉnh nhanh.
Trang bị cho cơ sở sản xuất các thiết bị đo nhanh cần thiết và tập huấn việc sử dụng các thiết bị này cho cơ sở để có thể điều chỉnh việc vận hành một cách tối ưu.
Cải tạo lò nung theo hướng trang bị thêm các vách trần thả xuống để đảm bảo tính đồng đều về khí động trong lò, tăng cường khả năng tích nhiệt của lò qua đó tăng được tính đồng đều của sản phẩm gạch qua đó giảm được tỉ lệ phế phẩm của lò.
Cải tạo xe goòng theo hướng sử dụng gạch lỗ ở lõi, gạch chịu lửa bản to ở mặt trên và bao quanh giúp giảm đáng kể khối lượng xe goòng qua đó giảm được tổn thất nhiệt do tích lũy trên xe goòng
Điều chỉnh kết cấu xe goòng đồng loạt đảm bảo giảm thiểu hiện tượng lọt khí xuống dưới đáy goòng
Điều chỉnh để áp dụng hệ thống làm lạnh nhanh cho lò.

## Slide 11: NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN
Khảo sát và lên phương án kỹ thuật cho việc cải tạo hệ thống lò nung, hầm sấy
Lên danh mục các trang thiết bị cần mua và hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn các trang thiết bị như quạt hút, biến tần, bông gốm cách nhiệt
Lên danh mục các thiết bị đo cần thiết trong việc hiệu chỉnh chế độ làm việc trên lò để trang bị cho cơ sở.
Hướng dẫn cơ sở thực hiện việc sử dụng thiết bị đo để vận hành lò
Hướng dẫn cơ sở trong việc thực hành hiệu chỉnh lò nhằm có được hiệu quả nung sấy tối ưu và cho ra sản phẩm đạt chất lượng cao.

## Slide 12: CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN
Cấu trúc lò nung được cải tạo với trần thả để xếp gạch theo khối phẳng
Xe goòng sau cải tiến được xây bằng gạch lỗ và gạch chịu lửa to bản

## Slide 13: NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN
Cách thức xếp gạch trên xe goòng trước khi cải tạo
Cách thức xếp gạch trên xe goòng sau khi cải tạo

## Slide 14: NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN
Biến tần được lắp đặt sau khi cải tạo

## Slide 15: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA HOẠT ĐỘNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Mô tả | Đơn vị | Hệ thống trước cải tạo | Hệ thông sau cải tạo
Thông tin chung |  |  | 
Sản lượng gạch sản xuất | viên/giờ | 3825.00 | 4074
Sản lượng gạch sản xuất một năm | Viên/năm | 30,294,000 | 32,269,981
Suất tiêu hao năng lượng | kJ/kg gạch | 2,293.34 | 1,172.308922
Tiết kiệm năng lượng do cải tạo hệ thống sấy và phương pháp điều chỉnh lưu lượng khí trong hệ thống nung sấy |  |  | 
Suất tiêu hao năng lượng để bốc hơi nước trong hệ thống sấy | kJ/kg gạch | 694.78 | 755.56
Lượng năng lượng tiết kiệm được do cải tạo hệ thống sấy | kJ/kg gạch |  | 401.7
Năng lượng tiết kiệm được do tăng hiệu quả sấy | % |  | 58%

## Slide 16: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA HOẠT ĐỘNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Mô tả | Đơn vị | Hệ thống trước cải tạo | Hệ thông sau cải tạo
Tiết kiệm năng lượng do giảm tổn thất qua đường khói thải. |  |  | 
Năng lượng thoát ra qua đường khói thải | kJ/kg gạch | 394.55 | 215.4
Tổn thất năng lượng giảm được | kJ/kg gạch |  | 179.15
Tổn thất năng lượng giảm được | % |  | 45
Tiết kiệm năng lượng do giảm tổn thất tích lũy với xe goòng nhẹ hơn |  |  | 
Khối lượng gạch trên xe goòng | kg/goòng | 3,188 | 4,253
Khối lượng thể xây xe goòng | kg/ goòng | 6837 | 3636
Khối lượng khung thép xe goòng | kg/ goòng | 663 | 663
Tổn thất do tích lũy | kJ/wagon | 529397 | 391367
Tổn thất do tích lũy | kJ/kg gạch | 166.1 | 92.0
Tổn thất do tích lũy giảm được | kJ/kg gạch |  | 74.1
% năng lượng tiết kiệm được do tích lũy | % |  | 45%
Tổng tổn thất do tích lũy và khói thải trước khi thực hiện dự án | kJ/kg gạch | 560.6 | 307.4
Tổng tổn thất giảm được do tích lũy và khói thải | kJ/kg gạch |  | 253.21
% tổn thất giảm được do tích lũy và khói thải | % |  | 45%

## Slide 17: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA HOẠT ĐỘNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Mô tả | Đơn vị | Hệ thống trước cải tạo | Hệ thông sau cải tạo
Thay thế than rắc trên lò bằng mùn cưa |  |  | 
Lượng mùn cưa rắc vào lò | kg/viên |  | 0.008145
% năng lượng giảm được | % |  | 0.52
Chi phí nhiên liệu tiết kiệm được |  |  | 
Tổng chi phí nhiên liệu | VND/giờ | 632,100 | 253,438
Chi phí nhiên liệu giảm được | VND/giờ | 378,663 | 
Chi phí nhiên liệu giảm được | VND/năm | 2,999,010,647 | 
Phế phẩm nứt vỡ do nung | % | 2.15 | 0.88
Sản phẩm kém chất lượng do nung (non) | % | 15 | 10
Doanh thu | VND/giờ | 3,066,598 | 3,755,215
Chi phí | VND/giờ | 1,912,500 | 2,444,696
Lợi nhuận đạt được | VND/giờ | 1,154,098 | 1,310,520
Tổng lợi nhuận đem lại do cải tạo | VND/năm |  | 4,237,870,057
Chi phí đầu tư | VND |  | 4,851,205,350
Thời gian hoàn vốn | năm |  | 1.145

## Slide 18: KẾT LUẬN CHO TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH
Phương án tiết kiệm năng lượng ở đây là cách tiếp cận tổng thể để cải tiến toàn bộ hệ thống lò nung, sấy và hệ thống xe goòng nên đem lại hiệu quả cao về tiết kiệm năng lượng trong sản xuất gạch bằng Lò Tuynel.
Hiệu quả của việc cải tạo đã đưa đến những hiệu ứng đi kèm đáng kể bao gồm:
  Nâng cao được chất lượng thành phẩm
  Sản xuất được loại hình sản phẩm gạch đặc trong khi trước đây lò không sản xuất được loại hình sản phẩm này.
  Tiết kiệm được điện do sử dụng biến tần đồng thời thay đổi cách xếp gạch làm giảm trở lực đường khí/khói
Nhìn chung, mỗi loại hình công nghệ và nhà máy khi khảo sát, cân bằng năng lượng có thể giúp tìm ra các phương án tiết kiệm năng lượng khả thi.
Việc liên tục tìm kiếm những bài học kinh nghiệm những ứng dụng công nghệ mới, phương thức quản lý mới hiệu quả giúp cho tiến trình tiết kiệm năng lượng luôn được thực thi.

## Slide 19
NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 2 - CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

## Slide 20: CASE STUDY 2 – CÔNG TY CP SÔNG ĐA CAO CƯỜNG
Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL) là doanh nghiệp khoa học và công nghệ được thành lập năm 2007 tại tỉnh Hải Dương và có trụ sở chính tại Km 28+100 mét, Quốc lộ 18, Chiến tranh Phả Lại, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng mới như tro bay, vữa khô trộn sẵn, keo dán gạch đá, keo xây dựng, khối ánh sáng chưng áp AAC

## Slide 21
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG HƠI NƯỚC
PHÂN TÍCH THÔNG SỐ KỸ THUẬT
02
HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG HƠI NƯỚC TẠI NHÀ MÁY
Không có hệ thống thu hồi nước ngưng và nước cấp được xử lý ở nhiệt độ thấp.
Hệ thống bẫy hơi ở đáy nồi hấp hiện không hoạt động hiệu quả nên có hiện tượng tích tụ nước ngưng không được xả kịp thời.

## Slide 22
22
PHÂN TÍCH NỒI HƠI
PHÂN TÍCH THÔNG SỐ KỸ THUẬT
02
Nồi hơi | Đơn vị | Giá trị
Kiểu: lò hơi ống nước đốt sinh khối |  | Lò tầng sôi nhưng đốt kiểu ghi cố định
Áp suất hơi | Bar | 14
Áp suất hơi vận hành | Bar | 12.5
Năng lực thiết kế | tph | 8
Nhiệt độ nước cấp lò hơi | o C | 30
Hiệu suất nồi hơi | Giá trị
Phương pháp trực tiếp | 73.37%
Phương pháp gián tiếp | 88.55%
Trong tính toán, lượng nước được lấy trong 5 ngày liên tục khi nhà máy hoạt động ổn định. | 
Sử dụng quạt để phân phối dăm gỗ trong lò hơi không hiệu quả.
Điều này dẫn đến việc trộn không khí và nhiên liệu không hiệu quả. Hệ số không khí dư thừa tương đối cao dẫn đến thất thoát khí thải tăng lên.
Nồng độ CO đo được trong khí thải cao (280 ÷ 16.593 ppm) và hàm lượng cacbon chưa cháy trong tro cao.

## Slide 23
1) CẢI THIỆN HỆ THỐNG HƠI NƯỚC
CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT
03
LẮP BÌNH BỐC HƠI (FLASH TANK) ĐỂ HOẠT ĐỘNG Ở ÁP SUẤT KHOẢNG 1 - 3 BAR
Tận dụng nhiệt từ nước ngưng tụ: P = 10 – 12 bar; T = 189 °C để cung cấp cho dây chuyền công nghệ
Thu hồi hơi nước thoát ra từ quá trình xả nồi hấp
Đun nóng nước trước khi cung cấp cho lò hơi thông qua bộ trao đổi nhiệt được lắp đặt bên trong bộ định vị.

## Slide 24
1) CẢI THIỆN HỆ THỐNG HƠI NƯỚC
CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT
03
Lắp đặt thiết bị khử khí hoạt động ở áp suất 0.1 barg
Khử khí nước cấp và tăng nhiệt độ nước cấp cho lò hơi
Sử dụng hơi nước được tạo ra từ bể flash và từ khí thải của nồi hấp để tăng nhiệt độ nước cấp
Cần có đường ống hơi từ lò hơi để duy trì nhiệt độ và áp suất trong thiết bị khử khí.

## Slide 25
1) CẢI THIỆN HỆ THỐNG HƠI NƯỚC
CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT
03
Dự kiến chi phí đầu tư của dự án | 
1. Chi phí đầu tư: | Dự kiến chi phí đầu tư bao gồm thiết bị, lắp đặt, thử nghiệm và nghiệm thu: 1.199.000.000 đồng
2. Chi phí vận hành: | Hệ thống hoạt động hoàn toàn bằng áp suất hơi và áp suất nước ngưng nên không có chi phí vận hành hệ thống
3. Chi phí bảo trì | Chi phí bảo trì trong vòng 7 năm: không có vì thiết bị chính là thiết bị cơ khí

## Slide 26
2) KIỂM SOÁT CHẾ ĐỘ ĐỐT
CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT
03
HÌNH MINH HỌA PHƯƠNG THỨC CẤP GIÓ MỚI
MẶT CẮT LÒ SAU KHI CẢI CÁCH TẠO

## Slide 27
2) KIỂM SOÁT CHẾ ĐỘ ĐỐT
CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT
03
Dự kiến chi phí đầu tư của dự án | 
1. Chi phí đầu tư : | Dự kiến chi phí đầu tư bao gồm thiết bị, lắp đặt, thử nghiệm và nghiệm thu: 100.000.000 đồng
2. Chi phí vận hành: | Hệ thống hoạt động hoàn toàn dựa trên điều khiển và vận hành cơ học. Do đó, không có chi phí vận hành.
3. Chi phí bảo trì | Chi phí bảo trì trong vòng 7 năm: không có vì thiết bị chính là thiết bị cơ khí
CÁCH THỰC HIÊN: Thay thế cấu trúc phân phối nhiên liệu | Chia buồng cấp gió chính thành 2 buồng, để điều khiển tăng lượng gió cung cấp về phía nhiên liệu và giảm lượng gió cung cấp về phía không phân phối nhiên liệu
 | Điều chỉnh lượng gió phân phối bên dưới lò tăng sự tiếp xúc giữa không khí và nhiên liệu

## Slide 28
3) LẮP ĐẶT BỘ HÂM NƯỚC BỔ SUNG ĐỂ TẬN DỤNG NHIỆT THẢI TỪ LÒ SẤY TRO BAY VÀ TRO BAY
CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT
03
Dự kiến chi phí đầu tư của dự án | 
1. Chi phí đầu tư: | Dự kiến chi phí đầu tư bao gồm thiết bị, lắp đặt, thử nghiệm và nghiệm thu: 1.589.500.000 VNĐ
2. Chi phí vận hành: | Chi phí vận hành cho hệ thống chỉ bao gồm chi phí điện để cung cấp nước bổ sung cho lò hơi. Công suất điện của động cơ bơm (kW): 15. Số giờ hoạt động mỗi năm (h/năm): 6.800. Giá điện công nghiệp (đồng/kWh): 1.611. Chi phí vận hành máy bơm (đồng/năm): 164.322.000
3. Chi phí bảo trì | Chi phí bảo trì trong vòng 7 năm: 10% chi phí dầu bôi trơn cho hệ thống bơm

## Slide 29
VỐN ĐẦU TƯ
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
04
CAPEX |  |  |  | 
STT | Khoản | Đơn vị | Giá trị trước VAT | Giá trị sau VAT
1 | Chi phí thiết bị | VND | 2,192,500,000 | 2,411,750,000
2 | Chi phí nhân công | VND | 299,500,000 | 329,450,000
3 | Chi phí khác (bao gồm chi phí quản lý, thiết kế) | VND | 134,000,000 | 147,400,000
4 | Chi phí dự phòng | VND | 131,300,000 | 144,430,000
5 |  |  |  | 
 | Tổng chi phí đầu tư | VND | 2,757,300,000 | 3,033,030,000
Dự án 1 - Cải thiện hệ thống hơi nước | Chi phí thiết bị và lắp đặt | VND | 897,000,000 | 986,700,000
 | Chi phí nhân công | VND | 90,000,000 | 99,000,000
 | Các chi phí khác (bao gồm cả chi phí quản lý) | VND | 103,000,000 | 113,300,000
 | Tất cả | VND | 1,090,000,000 | 1,199,000,000
Dự án 2 - Kiểm soát chế độ ghi | Chi phí nhân công | VND | 90,000,000 | 99,000,000
 | Các chi phí khác | VND | 1,000,000 | 1,100,000
 | Tất cả | VND | 91,000,000 | 100,100,000
Tiểu dự án 3 - Lắp đặt bộ hâm nước | Chi phí thiết bị | VND | 1,295,500,000 | 1,425,050,000
 | Chi phí nhân công | VND | 119,500,000 | 131,450,000
 | Các chi phí khác (bao gồm cả chi phí quản lý) | VND | 30,000,000 | 33,000,000
 | Tất cả | VND | 1,445,000,000 | 1,589,500,000

## Slide 30
PHỤ LỤC TIỂU DỰ ÁN 1
Bản vẽ của máy khử khí
Bản vẽ của bể flash
Bản vẽ bể thu hồi nước ngưng

## Slide 31
PHỤ LỤC TIỂU DỰ ÁN 1
BẢN VẼ BỐ TRÍ THIẾT BỊ DỰ ÁN CẢI TẠO HỆ THỐNG HƠI NƯỚC

## Slide 32
PHỤ LỤC TIỂU DỰ ÁN 2
PHÒNG MINH HỌA GIÓ MỚI
SAO CHÉP VẼ KHUÔN MẶT CẮT LÒ SAU KHI CẢI CÁCH TẠO HƯỚNG DẪN KÊNH KHÔNG PHẢI LÀ GAS

## Slide 33
Hệ thống hơi nước hiện tại với ba nguồn nhiệt chưa được sử dụng: - Nước ngưng thoát ra ở áp suất cao (11 bar) với nhiệt độ cao; - Hơi nước thừa tại buồng chưng áp xả ra khi kết thúc mẻ chưng.
Hệ thống hơi nước được đề xuất: - Trang bị bình bốc hơi (flash tank) để tận dụng nhiệt từ nước ngưng áp suất cao;
2. Cải thiện hệ thống hơi nước
STT | Thông số | Đơn vị | Giá trị
1 | Lưu lượng hơi tận thu từ bốc hơi thứ (flash steam) | kg/h | 115.6
2 | Lưu lượng hơi áp suất cao tận thu | kg/h | 65.9
3 | Lưu lượng hơi áp suất thấp tận thu | kg/h | 36.6
4 | Tổng lưu lượng hơi tận thu | kg/h | 218.2
5 | Lượng nhiệt tiết kiệm trong 1 năm | MJ/năm | 4,967,962
6 | Trị số nhiệt thấp của nhiên liệu | kJ/kg | 12,777
7 | Hiệu suất lò hơi | % | 0.84
8 | Lượng nhiên liệu tiết kiệm trong 1 năm | tấn/năm | 464.7
9 | Giá nhiên liệu | VNĐ/tấn | 1,450,000
10 | Chi phí tiết kiệm được | VNĐ/năm | 673,831,402
11 | Chi phí đầu tư | VNĐ | 400,000,000
12 | Thời gian hoàn vốn đơn giản | năm | 0.6
13 | Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) | % | 167
14 | Giá trị hiện tại ròng (NPV) | VNĐ | 2,154,351,163

## Slide 34
2.2 Kết quả tính toán bình khử khí
2.1 Kết quả tính toán bình bốc hơi (flash tank)
STT | Thông số | Đơn vị | Giá trị
1 | Áp suất sau bẫy hơi | bar | 11
2 | Áp suất bình tách bốc hơi | bar | 6
3 | Áp suất hơi xả áp suất cao | bar | 12
4 | Áp suất hơi xả áp suất thấp | bar | 3
5 | Nhiệt độ hơi bão hòa tại 3 bar | °C | 133.5
6 | Nhiệt độ hơi bão hòa tại 12 bar | °C | 178.9
7 | Khối lượng riêng của hơi ở 3 bar | kg/m³ | 1.651
8 | Khối lượng riêng của hơi ở 12 bar | kg/m³ | 6.126
9 | Thể tích nồi hấp (autoclave) | m³ | 197
10 | Thể tích bê tông trong nồi hấp | m³ | 62
11 | Thể tích bogie | m³ | 1.8
12 | Thể tích hơi xả ở 3 bar | m³ | 133.1
13 | Lưu lượng hơi xả ở 3 bar | kg/h | 36.6
14 | Thể tích hơi xả ở 12 bar | m³ | 133.1
15 | Thể tích hơi xả ở 3 bar (tạo thành từ hơi 12 bar) | m³ | 479.1
16 | Lưu lượng nước cấp vào lò hơi | kg/h | 2349.2
17 | Lưu lượng nước ngưng thu hồi (từ buồng điều kiện và nồi hấp, không tính xả đáy và rò rỉ) | kg/h | 2313
18 | Tỷ lệ hơi bốc hơi tạo thành ở 3 bar | - | 0.05
19 | Lưu lượng hơi bốc hơi ở 3 bar | kg/h | 115.6
20 | Lưu lượng hơi bốc hơi ở 3 bar (tạo thành từ hơi 12 bar) | kg/h | 65.9
21 | Tổng lưu lượng hơi tận thu | kg/h | 181.5
22 | Loại bình tách bốc hơi | - | FV8
STT | Thông số | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị
1 | Công suất vận hành của lò tại nhiệt độ nước cấp ban đầu | m | kg/h | 2340
2 | Nhiệt độ nước cấp ban đầu | t₁ | °C | 25
3 | Nhiệt độ nước cấp yêu cầu | t₂ | °C | 105
4 | Áp suất hơi xả | pₓₐ | bar | 3
5 | Áp suất hơi bình tách | pᶠˡ | bar | 6
6 | Áp suất hơi mới | pₘ | bar | 12
7 | Entanpi của nước ở nhiệt độ ban đầu | h₁ | kJ/kg | 30
8 | Entanpi của nước ở nhiệt độ yêu cầu | h₂ | kJ/kg | 440
9 | Entanpi của hơi xả | hₓₐ | kJ/kg | 2725
10 | Entanpi của hơi bốc hơi | hᶠˡ | kJ/kg | 2757
11 | Entanpi của hơi mới | hₘ | kJ/kg | 2785
12 | Lưu lượng hơi xả | mₓₐ | kg/h | 36.64
13 | Lưu lượng hơi bốc hơi | mᶠˡ | kg/h | 181.54
14 | Lưu lượng hơi mới | mₘ | kg/h | 194.058
15 | Thời gian lưu | t | h | 0.25
16 | Khối lượng nước chứa trong bình khử khí | M | kg | 585
17 | Thể tích riêng của nước | v | m³/kg | 0.00105
18 | Thể tích nước chứa trong bình khử khí | V | m³ | 0.61273
19 | Thể tích bình khử khí | Vₖₖ | m³ | 1.22546
20 | Đường kính ngoài của bình khử khí | OD | m | 0.9
21 | Chiều dày thép | SCH | m | 0.0079
22 | Áp suất làm việc lớn nhất của ống thép | pₘₐₓ | bar | 3.69
23 | Đường kính trong của bình khử khí | ID | m | 0.88
24 | Chiều dài của bình khử khí | L | m | 2.00

## Slide 35
3. Kiểm soát chế độ ghi
Hệ thống cấp gió không hiệu quả gây ra một số vấn đề:
Sinh khối cháy không hoàn toàn; Đặc biệt là hạt nhiên liệu nhỏ chưa cháy bị thổi ra; Không đạt tiêu chuẩn nồng độ CO trong khí thải; Môi trường làm việc bị ô nhiễm
STT | Thông số | Đơn vị | Giá trị
1 | Giá sinh khối (biomass) | VNĐ/tấn | 1,450,000
2 | Thời gian vận hành | giờ/năm | 7,200
3 | Nồng độ CO trong khí thải – hiện tại | ppm | 7,228
4 | Nồng độ CO trong khí thải sau khi điều chỉnh | ppm | 250
5 | Tổn thất nhiệt do carbon chưa cháy trong tro – hiện tại | % | 1.00
6 | Tổn thất nhiệt do carbon chưa cháy trong tro – sau điều chỉnh | % | 0.10
7 | Lượng sinh khối tiết kiệm do giảm tổn thất | kg/kg sinh khối | 0.90
8 | Mức tiêu thụ sinh khối – trước | tấn/năm | 4,800
9 | Mức tiêu thụ sinh khối – hiện tại | tấn/năm | 4,742
10 | Lượng sinh khối tiết kiệm ước tính hàng năm | tấn/năm | 58
11 | Chi phí tiết kiệm sinh khối ước tính hàng năm | VNĐ/năm | 84,340,503
12 | Chi phí đầu tư | VNĐ | 100,000,000
13 | Thời gian hoàn vốn đơn giản | năm | 1.19

## Slide 36
4. Các giải pháp khác không tính toán kinh tế
Lắp đặt Bình tích hơi
Thay đổi tải hơi
Thường xuyên hoạt động ở chế độ tải thấp
Nhu cầu hơi nước đột ngột tăng nguồn cung cấp nước ở nhiệt độ môi trường
Chế độ cấp gió không hiệu quả
Khả năng đáp ứng tải chậm
STT | Thông số | Đơn vị | Giá trị
1 | Công suất vận hành của lò hơi | kg/h | 2,350
2 | Áp suất thiết kế | bar | 14
3 | Nhu cầu hơi tức thời lớn nhất | kg/h | 3,000
4 | Thời gian | phút | 90
5 | Áp suất làm việc | bar | 12.5
6 | Dung tích bể tích hơi (steam accumulator) | kg/h | 650
7 | Entanpi nước bão hòa tại áp suất thiết kế | kJ/kg | 830
8 | Entanpi nước bão hòa tại áp suất làm việc | kJ/kg | 806.4
9 | Nhiệt hóa hơi tại áp suất làm việc | kJ/kg | 1980
10 | Tỷ lệ hơi bốc hơi | kg/kg nước | 0.0119
11 | Lượng nước cần ở nhiệt độ bão hòa | kg | 54,534
12 | Thể tích riêng của nước ở nhiệt độ bão hòa | m³/kg | 0.00115
13 | Thể tích nước yêu cầu ở nhiệt độ bão hòa | m³ | 63
14 | Tỷ lệ nước trong bể tích hơi | % | 90
15 | Thể tích bể tích hơi | m³ | 70
16 | Ứng suất cho phép | MPa | 138
17 | Hiệu suất hàn | - | 1
18 | Chiều dày thép | mm | 15.311
19 | Áp suất làm việc lớn nhất của ống thép | bar | 19.275
20 | Đường kính trong bể tích hơi | m | 3
21 | Đường kính ngoài bể tích hơi | m | 3.03
22 | Chiều dài bể tích hơi | m | 10
23 | Diện tích bề mặt nước trong bể tích hơi | m² | 30
24 | Tốc độ sinh hơi tối đa | kg/m²h | 22
25 | Lưu lượng hơi vào | kg/h | 1656
26 | Số lượng vòi phun | cái | 2

## Slide 37
Nghiên cứu điển hình 3: Ứng dụng của dầu nhiệt cho lò con lăn ở Ấn Độ

## Slide 38: Ứng dụng của dầu nhiệt cho lò con lăn ở Ấn Độ
Nghiên cứu được thực hiện bởi Cục Hiệu quả Năng lượng (BEE) trong chương trình SAMEEEKSHA (Chia sẻ kiến thức về hiệu quả năng lượng của doanh nghiệp vừa và nhỏ), tập trung vào cụm công nghiệp gốm sứ ở Morbi, Gujarat, Ấn Độ. Trong nghiên cứu ở Ấn Độ, dầu nhiệt được sử dụng để thu hồi nhiệt thải từ vùng làm mát (khí thải 200-400°C) và ống xả (khí thải 250-500°C) của lò con lăn trong sản xuất gạch. Dầu nhiệt đạt nhiệt độ 200-300°C sau khi hấp thụ nhiệt, được tái sử dụng để làm khô nguyên liệu thô và làm nóng không khí đốt, dẫn đến giảm 10-25% năng lượng tổng thể (từ 1.200-1.500 MJ/m² xuống 800-1.000 MJ/m²). Cơ chế này dựa trên khả năng truyền nhiệt hiệu quả của dầu nhiệt, tối ưu hóa dòng nhiệt và giảm nhiệt thải. Áp dụng giải pháp này trong nhà máy lớn có thể tiết kiệm hàng nghìn MWh/năm, với thời gian hoàn vốn từ 2-3 năm. Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi UNIDO và các đối tác trong ngành gốm sứ Ấn Độ, với mục tiêu thúc đẩy các giải pháp năng lượng bền vững trong ngành gốm sứ.

## Slide 39: Ứng dụng của dầu nhiệt cho lò thanh lăn ở Ấn Độ
Tiết kiệm năng lượng tổng thể: 10-25%, tương đương giảm từ 1.200-1.500 MJ/m² xuống 800-1.000 MJ/m² gạch Giảm phát thải CO2: 15-20%, tương đương 0,5-1 tấn CO2/m² gạch/năm Thời gian hoàn vốn: 2-3 năm đối với hệ thống dầu nhiệt (chi phí đầu tư khoảng 1-2 triệu USD đối với nhà máy có công suất 1 triệu m² gạch/năm)

## Slide 40
CẢM ƠN