## Slide 1
Module 4.6: Thực trạng, tiềm năng TKNL trong ngành Dệt may
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
Cán bộ kỹ thuật doanh nghiệp
DỰ ÁN THÚC ĐẨY TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

## Slide 2: Nội dung
Thực trạng sử dụng năng lượng trong công nghiệp tại Việt Nam
Thực trạng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong ngành dệt may tại Việt Nam

## Slide 3
Thực trạng sử dụng năng lượng trong công nghiệp tại Việt Nam

## Slide 4: Thảo luận
Chia lớp thành 4 nhóm
Thảo luận trong 15 phút
Theo bạn, lĩnh vực nào sử dụng nhiều năng lượng nhất ở Việt Nam?
Xác định các đối tượng sử dụng năng lượng trong ngành dệt may?
Công ty của bạn chủ yếu sử dụng nguồn năng lượng nào?
Tiềm năng tiết kiệm năng lượng (TKNL) của công ty bạn là gì?
Thuyết trình trong 5 phút

## Slide 5: Đặc điểm tiêu thụ NL trong công nghiệp ở VN
Công nghiệp là lĩnh vực tiêu thụ Năng lượng hàng đầu ở Việt Nam tính theo tiêu thụ điện và tiêu thụ năng lượng cuối cùng
Việt Nam hiện có 3.491 (năm 2023) cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (DEUs) tổng tiêu thụ năng lượng khoảng 40.586.299 TOE. Trong đó DEUs thuộc ngành công nghiệp chiếm phần lớn và có 2.864 cơ sở và tổng tiêu thụ khoảng 39.583.611 TOE (97.5% trên tổng các DEU). Công nghiệp Việt Nam có ưu thế rất lớn về TKNL
Đến năm 2025, Việt Nam yêu cầu 100% doanh nghiệp trọng điểm phải áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định theo quyết định 280/Q Đ TTG của Thủ Tướng Chính Phủ về phê duyệt chương trình Quốc gia về sử dụng NLTKHQ giai đoạn 2019 – 2030.
Việc áp dụng hệ thống QLNL ở Việt Nam còn rất thiếu và yếu. Nhiều doanh nghiệp chỉ thực hiện để đáp ứng khuôn khổ về luật.

## Slide 6: Tiêu thụ năng lượng cuối cùng theo ngành ở VN
Chart: 2022
| Công nghiệp | Nông nghiệp | GTVT | Dịch vụ | Dân dụng | Phi năng lượng
 | 0.519 | 0.05 | 0.208 | 0.037 | 0.139 | 0.047
Chart: 2023
| Công nghiệp | Nông nghiệp | GTVT | Dịch vụ | Dân dụng | Phi năng lượng
 | 0.523 | 0.05 | 0.206 | 0.037 | 0.135 | 0.048

## Slide 7: CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM
Số lượng CSSD NLTD và năng lượng tiêu thụ tương ứng, giai đoạn 2017-2023
(Nguồn: Tổng hợp từ Danh sách CSSD NLTĐ)
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023
Năng lượng tiêu thụ | 24126 | 26750 | 35997 | 34294 | 51394 | 40586
Số lượng DEU | 2496 | 2605 | 3006 | 2961 | 3068 | 3491

## Slide 8: Mục tiêu TKNL cho các ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2030
Các ngành công nghiệp | Đến năm 2025 |  | Đến năm 2030 | 
 | Từ | Đến | Từ | Đến
Công Nghiệp thép (%) | 3 | 10 | 5 | 16.5
Công nghiệp hóa chất (%) | 7 |  | 10 | 
Công nghiệp sản xuất nhựa (%) | 18 | 22.46 | 21.55 | 24.81
Xi măng (%) | 7.5 |  | 10.89 | 
Dệt may (%) | 5 |  | 6.8 | 
Rượu bia nước giải khát (%) | 3 | 6.88 | 4.6 | 8.44
Giấy (%) | 8 | 15.8 | 9.9 | 18.48

## Slide 9: Bảng so sánh giá điện của Việt Nam với một số quốc gia trên thế giới (nguồn EVN)
Bảng so sánh giá điện của Việt Nam với một số nước trên thế giới (Nguồn: EVN 2022)
Chart: Biểu đồ giá điện từ năm 2009 đến năm 2024
| Năm 2009 | Năm 2010 | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024
 | 948 | 1058 | 1242 | 1369 | 1508 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1720 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1920 | 2103

## Slide 10: Tiêu thụ năng lượng cụ thể và tiềm năng tiết kiệm năng lượng
C3 Energy efficiency scenario of the Vietnam Energy Outlook 2019 report
Ngành | Sản phẩm | Tiềm năng tiết kiệm (%)
Đồ uống | Bia | 9 - 12
 | Đồ uống không có cồn | 4 - 9
Nhựa | Nhựa tiêu dùng | 9 - 13
 | Nhựa xây dựng | 5 - 14
 | Bao bì | 4 - 12
 | Chai nhựa | 5 - 14.5
 | Túi nhựa | 11 - 17
Giấy | Bột giấy | 6.8
 | Bao bì | 3.8
 | Giấy in | 4.4
 | Giấy vệ sinh | 3.8
Hóa chất | Cao su SVR 10CV, 20CV | 9.4 - 32.7
 | Cao su SSVR 10, 20 | 9.8 - 32.7
 | Phân bón | 1.4 - 5.4
 | Sơn nước | 20 - 30
Sản phẩm ngành công nghiệp nặng | Thép thành phẩm | 13
 | Xi măng | 14
 | Sợi dệt | 14

## Slide 11: Thực trạng sử dụng năng lượng trong công nghiệp
Tỷ trọng tiêu thụ năng lượng: Ngành công nghiệp chiếm khoảng 52.4% tổng tiêu thụ năng lượng cả nước.
Các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng:
Ngành sản xuất thép, xi măng, dệt may, chế biến gỗ, hóa chất.
Các ngành này tiêu thụ khoảng 70% năng lượng của toàn ngành công nghiệp.
Hiệu quả sử dụng năng lượng: Hiệu suất tiêu thụ năng lượng vẫn chưa cao, có sự lãng phí đáng kể do công nghệ lạc hậu và quản lý kém hiệu quả.
Chart: Tỉ lệ tIêu thụ năng lượng các nhóm ngành công nghiệp 2023
| Khai khoáng | Chế biến thực phẩm, đồ uống, thuốc lá | Dệt may và đồ da | Gỗ và các sản phẩm từ gỗ | Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy, in ấn | Sản xuất hóa chất | Sản xuất kim loại và các sản phẩm kim loại | Sản xuất máy móc, thiết bị | Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác | Sản xuất xe có động cơ | Xây dựng | Các ngành công nghiệp còn lại
 | 0.077058 | 0.13376 | 0.098892 | 0.036884 | 0.026728 | 0.036938 | 0.1643 | 0.092841 | 0.088185 | 0.010804 | 0.029959 | 0.20358
Notes: BÁO CÁO THỐNG KÊ NĂNG LƯỢNG NĂM 2023

## Slide 12: Nguyên nhân tiêu thụ năng lượng cao
Công nghệ lạc hậu: Nhiều doanh nghiệp vẫn sử dụng công nghệ cũ, tiêu thụ năng lượng cao và gây ô nhiễm môi trường.
1
Thiếu đầu tư vào đổi mới: Thiếu nguồn vốn và động lực đầu tư vào các thiết bị, công nghệ tiết kiệm năng lượng.
2
Nhận thức thấp về tiết kiệm năng lượng: Một số doanh nghiệp chưa chú trọng đến các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong quy trình sản xuất.
3

## Slide 13: Những thách thức trong quản lý và SDNL
Thách thức về công nghệ: Nhiều doanh nghiệp sử dụng công nghệ cũ, gây ra hiệu suất năng lượng thấp và ô nhiễm môi trường.
Thách thức về chi phí: Chi phí đầu tư ban đầu cho các công nghệ tiết kiệm năng lượng cao, khiến nhiều doanh nghiệp ngần ngại thay đổi.
Thiếu chính sách hỗ trợ đủ mạnh: Mặc dù có các chính sách khuyến khích, nhưng vẫn chưa đủ hiệu quả để thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng rộng rãi.

## Slide 14: Xu hướng phát triển bền vững trong công nghiệp
Chuyển dịch năng lượng
2027
2023
Current State
2025
2027
Tăng trưởng thị trường
2030
Thị trường trưởng thành
2023
Thực trạng
Chuyển đổi sớm
2030
2025
2027
Xu hướng điện khí hóa
Tăng tỷ trọng điện trong tiêu thụ cuối cùng
Xe điện: 5-10% doanh số bán hàng mới vào năm 2030
Điện khí hóa công nghiệp của các ứng dụng nhiệt
Lưới điện thông minh và tích hợp năng lượng phân tán
Tác động của số hóa
Triển khai đồng hồ thông minh: 30% người tiêu dùng vào năm 2030
Hệ thống quản lý năng lượng: Tăng trưởng 25-30% hàng năm
Áp dụng IoT công nghiệp để tối ưu hóa năng lượng
Tự động hóa tòa nhà: 15-20% tòa nhà thương mại
Sự phát triển của thị trường năng lượng
Phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh
Đáp ứng nhu cầu và thị trường dịch vụ phụ trợ
Sự phát triển của các công ty dịch vụ năng lượng (ESCO)
Sự xuất hiện của người tiêu dùng chuyên nghiệp và giao dịch ngang hàng

## Slide 15: Thảo luận
Ngành công nghiệp chiếm bao nhiêu % tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng tại Việt Nam?
Vì sao số lượng DEU (doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm) tăng nhanh trong vài năm gần đây?
Theo bạn, ngành nào có tiềm năng tiết kiệm năng lượng cao nhất trong công nghiệp?

## Slide 16
II. Thực trạng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong ngành công nghiệp dệt may tại Việt Nam

## Slide 17
Ngành dệt may Việt Nam

## Slide 18: Tổng quan ngành dệt may Việt Nam
Vị trí trong nền kinh tế: Ngành xuất khẩu chủ lực, đóng góp quan trọng vào GDP.
Đóng góp GDP: Chiếm khoảng 12% GDP công nghiệp và 5% tổng GDP quốc gia.
Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2023: Ước đạt 40,3 tỷ USD, giảm 9,2% so với năm 2022
Phân khúc sản xuất:
  Sợi: Sản xuất xơ, sợi dệt.
  Dệt vải: Dệt và nhuộm vải.
  May mặc: Sản xuất quần áo, thời trang.
Thị trường:
  Xuất khẩu: Chiếm khoảng 80% tổng sản lượng (Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Asean,…
  Nội địa: Chiếm khoảng 20% tổng sản lượng.

## Slide 19: Công nghệ trong sản xuất
Mức độ ứng dụng tự động hóa và số hóa: 30% doanh nghiệp áp dụng công nghệ 4.0.
Đầu tư vào máy móc hiện đại:
  Tăng năng suất lên 20%
  Giảm chi phí 15%.
Hướng đi mới:
  Sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng
  Sử dụng nguyên liệu tái chế.

## Slide 20: Thách thức và cơ hội
Thách thức:
  Chuỗi cung ứng bị gián đoạn: Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và xung đột địa chính trị.
  Phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu: 70% nguyên liệu dệt may phải nhập khẩu.
Cơ hội:
  Hiệp định thương mại tự do (FTAs): RCEP, EVFTA mở rộng thị trường và giảm thuế.
  Nhu cầu tăng từ các thị trường mới nổi: Châu Phi, Trung Đông.

## Slide 21: Tiêu thụ năng lượng
Tiêu thụ năng lượng lớn: Ngành dệt may là một trong những ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng nhất.
Chi phí năng lượng: chiếm từ 8-10% tổng chi phí sản xuất.
Các giai đoạn sản xuất chính cần năng lượng:
  Kéo sợi.
  Nhuộm và hoàn thiện vải.
  Sản xuất hang may mặc.

## Slide 22: Các nguồn năng lượng chính được sử dụng
Năng lượng điện: Vận hành máy móc, dây chuyền sản xuất.
Nhiên liệu hóa thạch: Than, dầu, khí đốt (sấy khô, nhuộm vải).
Hơi nước: Hỗ trợ trong quá trình xử lý nhiệt.
Nguồn năng lượng tái tạo (mới được áp dụng): Điện mặt trời, năng lượng sinh khối.
Các nguồn năng lượng chính được sử dụng trong ngành dệt may

## Slide 23: Tình hình tiêu thụ năng lượng hiện nay
Số liệu thực tế:
  Mức tiêu thụ điện trung bình của các nhà máy dệt nhuộm: khoảng 0,2-0,4 kWh/kg vải.
  Sử dụng nước nóng và hơi: 80-100 kg hơi/tấn vải.
Tỷ lệ năng lượng trong giá thành sản phẩm:
  Năng lượng có thể chiếm 20-25% chi phí vận hành ở một số công đoạn như nhuộm, giặt là.

## Slide 24: Các vấn đề trong sử dụng năng lượng
Chi phí năng lượng cao: Do giá điện và nhiên liệu tăng.
Hiệu suất năng lượng thấp: Nhiều thiết bị cũ tiêu thụ năng lượng lớn.
Ảnh hưởng môi trường: Phát thải CO₂ và tiêu thụ tài nguyên lớn.
Sử dụng chưa hết năng lượng tái tạo: Các nguồn năng lượng tái tạo chưa được tối ưu hóa để sử dụng.

## Slide 25: Nguyên nhân – Hệ quả và giải pháp chung
Nguyên nhân | Hệ quả | Giải pháp
Công nghệ lạc hậu, hiệu suất thấp | Tiêu thụ nhiều năng lượng → chi phí tăng, phát thải lớn | Thay thế máy móc, nâng cấp công nghệ, tự động hóa
Thiếu vốn & khó tiếp cận nguồn tài chính | Chậm đổi mới, trì hoãn các dự án tiết kiệm | ESCO, tín dụng xanh, quỹ hỗ trợ TKNL
Nhận thức & năng lực quản lý thấp | Không triển khai EMS/ISO50001, lãng phí | Đào tạo, nâng cao năng lực, xây EMS
Phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch | Phát thải CO₂, rủi ro giá nhiên liệu | Chuyển dịch sang NL tái tạo (PV, sinh khối)
Quản lý sản xuất chưa tối ưu | Lãng phí nguyên liệu, nước, năng lượng | Số hóa, giám sát năng lượng, tối ưu quy trình

## Slide 26: Thảo luận
Thảo luận trong nhóm: Đâu là 3 lý do chính dẫn đến hiệu suất năng lượng thấp trong các nhà máy dệt may?

## Slide 27: Tiềm năng TKNL trong ngành dệt may
Giải pháp công nghệ:
  Cải tiến máy nhuộm, máy sấy giảm tiêu thụ năng lượng.
  Sử dụng hệ thống thu hồi nhiệt.
  Tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm lãng phí năng lượng.
  Áp dụng giải pháp số hóa: Hệ thống giám sát và quản lý năng lượng thông minh.
  Thay thế máy móc cũ bằng công nghệ hiện đại
  Sử dụng năng lượng tái tạo (điện mặt trời, năng lượng sinh khối)

## Slide 28: Các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả
  Giải pháp quản lý:
  Tăng cường đào tạo nhân viên về tiết kiệm năng lượng.
  Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng (EMS).
Giải pháp tài chính:
  Tham gia các chương trình hỗ trợ tài chính, ESCO.
  Tiết kiệm năng lượng trong sản xuất
  Sử dụng hệ thống máy móc tiết kiệm năng lượng.
  Tận dụng ánh sáng tự nhiên tại nhà xưởng.
  Lắp đặt cảm biến tự động để tắt đèn và thiết bị khi không sử dụng.

## Slide 29: Các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả
Sử dụng nguồn nguyên liệu hiệu quả
  Đánh giá chuỗi cung ứng để giảm thiểu lãng phí nguyên vật liệu.
  Áp dụng kỹ thuật cắt vải tối ưu nhằm giảm phế liệu.
  Tái sử dụng vải thừa và phụ liệu.
Ứng dụng công nghệ số
  Quản lý tồn kho thông minh để giảm chi phí lưu trữ.
  Tối ưu hóa sản xuất qua hệ thống tự động hóa.
  Phân tích dữ liệu để dự báo nhu cầu và sản lượng chính xác.
Đào tạo và nâng cao tay nghề lao động
Tổ chức các khóa học đào tạo kỹ năng cho công nhân.
Nâng cao nhận thức về tiết kiệm và sử dụng hợp lý tài nguyên.
Khuyến khích ý tưởng cải tiến từ đội ngũ lao động.

## Slide 30: Các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả
Tiết kiệm nước trong quy trình nhuộm và giặt
  Áp dụng công nghệ nhuộm ít nước hoặc nhuộm không nước.
  Tái sử dụng nước thải sau khi xử lý.
  Kiểm soát chặt chẽ lượng nước sử dụng trong từng khâu.
Giảm phát thải và tiết kiệm chi phí xử lý
  Sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.
  Xử lý khí thải và nước thải bằng công nghệ hiện đại.
  Tích hợp các quy trình xanh để giảm chi phí và tăng hiệu quả.
  Loại bỏ lãng phí trong mọi khâu sản xuất.

## Slide 31: Thảo luận
Điền nhanh bảng sau (ít nhất 5-7 vấn đề và cơ hội cho nhà máy):
Vấn đề tiêu thụ năng lượng | Ví dụ thực tế tại DN | Cơ hội cải thiện
Máy nén khí rò rỉ | Nhà máy kéo sợi XYZ | Kiểm tra rò rỉ định kỳ,…
Hơi thất thoát qua ống | ... | Bọc cách nhiệt,…
… | … | …

## Slide 32: Ví dụ về TKNL tại nhà máy dệt may ở Việt Nam
1. Một nhà máy may mặc tại TP. Hồ Chí Minh đã lắp đặt hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà xưởng.
Chi tiết:
  Công suất lắp đặt: 500 kWp (kilowatt peak).
  Tạo ra hơn 2.000 kWh mỗi ngày, đáp ứng 40% nhu cầu điện năng của nhà máy.
Lợi ích:
  Tiết kiệm 1,2 tỷ đồng mỗi năm tiền điện.
  Giảm đáng kể lượng phát thải CO2, góp phần vào phát triển bền vững.

## Slide 33: Ví dụ về TKNL tại nhà máy dệt may ở Việt Nam
2. Một công ty dệt may tại Bắc Ninh đã thay thế toàn bộ hệ thống đèn huỳnh quang cũ bằng đèn LED hiệu suất cao.
Chi tiết:
  Thay thế 1.000 bóng đèn LED trong toàn bộ nhà xưởng.
  Lắp đặt cảm biến chuyển động tại các khu vực ít sử dụng như kho hàng và hành lang.
Lợi ích:
  Giảm 50% chi phí điện dành cho chiếu sáng.
  Kéo dài tuổi thọ hệ thống đèn, giảm chi phí bảo trì và thay thế.

## Slide 34: Ví dụ về TKNL tại nhà máy dệt may ở Việt Nam
3. Một nhà máy dệt nhuộm tại Bình Dương đã nâng cấp hệ thống nồi hơi và cách nhiệt đường ống dẫn hơi.
Chi tiết:
  Thay thế nồi hơi cũ bằng nồi hơi đốt khí tự nhiên hiệu suất cao.
  Bọc cách nhiệt toàn bộ đường ống dẫn hơi để giảm thất thoát nhiệt.
Lợi ích:
  Giảm tiêu thụ nhiên liệu đốt tới 20%.
  Tiết kiệm hơn 500 triệu đồng chi phí nhiên liệu mỗi năm.

## Slide 35: Ví dụ về TKNL tại nhà máy dệt may ở Việt Nam
4. Một doanh nghiệp dệt nhuộm tại Bình Dương đã đầu tư hệ thống tái chế nước thải.
Kết quả:
  70% lượng nước sử dụng được tái chế để dùng lại.
  Giảm chi phí nước sạch và phí xử lý nước thải.
Thực tế:
  Kết hợp công nghệ xử lý sinh học và hóa học.
  Lắp đặt hệ thống kiểm soát lưu lượng nước để tránh lãng phí.

## Slide 36: Ví dụ về TKNL ngành dệt may trên thế giới
Công ty: Tamijuddin Textile Mills Limited Địa điểm: Gazipur, Bangladesh Ngành: Textile Manufacturing
Bối cảnh
Tamijuddin Textile Mills Limited đã tìm cách nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính trong hoạt động của mình. Công ty nhận thấy rằng việc triển khai hệ thống Kết hợp nhiệt và điện (CHP) có thể tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng bằng cách đồng thời tạo ra điện và nhiệt hữu ích từ cùng một nguồn năng lượng.
Lắp đặt Nhà máy đồng phát khí tự nhiên:
Công ty đã lắp đặt một nhà máy đồng phát chạy bằng khí tự nhiên sử dụng động cơ khí INNIO’s Jenbacher JMS 420 GS NL, với tổng công suất là 6 MWe. Hệ thống này tạo ra điện một cách hiệu quả đồng thời thu hồi nhiệt thải để sử dụng cho các mục đích khác.
Notes: Nguồn: https://www.energy-xprt.com/articles/tamijuddin-textile-mills-reduce-waste-and-increase-energy-efficiency-case-study-1146411?utm_source=chatgpt.com

## Slide 37: Ví dụ về TKNL ngành dệt may trên thế giới
Case study | Giải pháp | Kết quả
Nhà máy may (TP.HCM) | Lắp PV mái (500 kWp) | >2.000 kWh/ngày → tiết kiệm ~1,2 tỷ đồng/năm; giảm CO₂
Công ty dệt (Bắc Ninh) | Thay đèn huỳnh quang bằng LED + cảm biến | Giảm 50% chi phí chiếu sáng; giảm bảo trì
Nhà máy nhuộm (Bình Dương) | Nâng cấp nồi hơi + bọc cách nhiệt | Giảm 20% nhiên liệu; tiết kiệm >500 triệu/năm
DN nhuộm (Bình Dương) | Hệ thống tái chế nước thải | Tái sử dụng 70% nước → giảm phí nước & xử lý
Tamijuddin Textile (Bangladesh) | Lắp CHP (6 MWe) | Đồng phát điện và hơi → tăng hiệu suất, giảm phát thải

## Slide 38
CẢM ƠN