## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NGÀNH DỆT MAY
Module 7. Giới thiệu đặc điểm dây chuyền công nghệ điển hình trong ngành dệt may.
DỰ ÁN THÚC ĐẨY TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Cán bộ kỹ thuật

## Slide 2: Nội dung
Giới thiệu chung ngành dệt may
Đặc điểm sản xuất sợi và kéo sợi
Đặc điểm ngành dệt

## Slide 3
I. Giới thiệu về ngành dệt may

## Slide 4: Sơ bộ về ngành dệt may
Công nghiệp dệt may là một trong những ngành công nghiệp sản xuất chính và đóng góp chủ lực cho nền kinh tế quốc gia, kim ngạch xuất khẩu hiện đang đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc.
Số lượng công ty trong ngành: khoảng 7,000 công ty
Số lượng lao động: khoảng 3 triệu lao động.
Kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2024: 44 tỷ USD. Mỹ là thị trường lớn nhất của ngành, tiếp theo là Nhật Bản, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc và ASEAN.
Ngành dệt may tiêu thụ lượng lớn tài nguyên thiên nhiên như nước, năng lượng và hóa chất. Dựa trên danh mục các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2023, ngành Dệt may có:
7% số lượng DN DEU trên cả nước, trong đó 53% là DN sản xuất sợi, 22% DN may mặc và 25 DN dệt nhuộm
Tiêu thụ khoảng 5% năng lượng trên tổng số các DEU
Notes: PowerPoint Presentation STK-Ban-tin-IR-ky-39-Q3-9M2024-vie.pdf Ngành Dệt May năm 2024: Xuất khẩu ước đạt 44 tỷ USD, nhiều thách thức trong chuyển đổi xanh Tầm Quan Trọng Của Ngành Dệt May Việt Nam Trong Nền Kinh Tế Xanh

## Slide 5: Chuỗi giá trị ngành dệt may
Chuỗi giá trị ngành dệt may Việt Nam với 3 mảng chính:
Mảng sợi
Mảng dệt nhuộm
Mảng may mặc

## Slide 6: Chuỗi giá trị ngành dệt may
 | SẢN XUẤT SỢI THÔ |  | SẢN XUẤT SỢI | SẢN XUẤT VẢI MỘC | HOÀN THIỆN | ĐÓNG GÓI
Quy trình | Sản xuất sợi tự nhiên | Sản xuất sợi nhân tạo | Kéo Xoắn | Dệt thoi Dệt kim | Tiền xử lý Nhuộm In Hoàn tất | Cắt Ghép Hoàn tất Đóng gói
Tác động môi trường | Sử dụng đất Thuốc trừ sâu Chất bảo quản Nước | Ô nhiễm nước thải Khí thải Chất phụ trợ khó phân huỷ sinh học | Chất phụ trợ, chất hoá học Chất thải từ sợi Tiếng ồn Bụi | Chất phụ trợ, chất hoá học Tiếng ồn Bụi Chất thải Tác nhân khó phân huỷ | Nước Nước thải Chất phụ trợ Chất hoá học Năng lượng | Nhu cầu năng lượng Chất thải

## Slide 7: Sơ đồ quy trình từ Sợi đến sản phẩm may mặc
Sắp xếp và mô tả từng công đoạn trong quy trình từ Sợi đến sản phẩm may mặc:
May
Vải đã xử lý
Vận chuyển & giao hàng
Sợi
Kiểm tra & Sửa lỗi
Gia công giá trị
Là (ủi) & đóng gói
Thiết kế rập & Cắt vải
Sợi thô
Vải thô
Xử lý vải
Thành phẩm

## Slide 8: Sơ đồ quy trình từ Sợi đến sản phẩm may mặc
Sợi thô
  Thu hoạch, xử lý sợi tự nhiên (bông, lanh)
  Sản xuất sợi tổng hợp.
Sợi
  Kéo sợi
  Xe xợi
  Xử lý sợi
Vải thô
  Dệt hoặc đan vải
    Dệt thoi
    Dệt kim
Xử lý vải
  Nhuộm, in hoa văn
  Hoàn tất vải đạt yêu cầu kỹ thuật
Vải đã xử lý
Thiết kế rập & Cắt vải
  Tạo mẫu rập và cắt vải theo thiết kế sản phẩm
Gia công giá trị
  Thêu, in ấn, hoặc trang trí để tăng tính thẩm mỹ
May
  Ráp lại bằng máy may công nghiệp
  May viền, lắp khóa kéo, nút áo,…
Thành phẩm
Kiểm tra & Sửa lỗi
Là (ủi) & đóng gói
  Ủi phẳng sản phẩm
  Gắn nhãn mác, đóng gói sản phẩm
Vận chuyển & giao hàng
  Phân phối đến cửa hàng/ xuất khẩu

## Slide 9: Mức tiêu thụ năng lượng trong các công đoạn khác nhau của ngành dệt may
Ngành dệt may | Điện năng (kWh/kg) | Nhiên liệu (dầu tải nhiệt) , L/kg
Xe sợi | 3,6 – 3,8 | -
Đan | 0,3 – 0,4 | -
Dệt | 2 – 2,2 | 0,02 – 0,03
Nhuộm & Thành phẩm | 1,6 – 1,7 | 0,6 – 1
Hàng may mặc | 0,8 – 1 | 0,1 – 0,2
Nguồn: Chiến lược tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp dệt may – Nghiên cứu điển hình của Mauritius

## Slide 10
II. Đặc điểm của sản xuất sợi, kéo sợi

## Slide 11: Sản xuất sợi, kéo sợi

## Slide 12: Sản xuất sợi
Nguyên liệu đầu vào như bông và polyester chủ yếu được nhập khẩu từ các quốc gia như Australia,Hoa Kỳ, Brazil,…
Quá trình sản xuất: Sợi xơ, bông sẽ được các nhà máy dệt, kéo sợi thành sợi tự nhiên. Loại sợi còn lại là sợi tổng hợp được tạo nên từ việc hóa dầu nguyên liệu dầu, khí đốt.
Việt Nam là quốc gia xuất khẩu xơ sợi đứng thứ 6 thế giới

## Slide 13: Sản xuất sợi, kéo sợi
Nguồn: Tính toán chi phí nguyên vật liệu của một nhà máy kéo sởi bởi Espire Consult
Ví dụ: sơ đồ dòng nguyên vật liệu
QC 1 | Trộn, tuốt, pha
QC 2 | Trộn, đập
QC 3 | Phân loại, đập, tước
QC 4 | Chải
QC 5 | Kéo breaker
QC 6 | Kéo finisher
QC 7 | Máy simplex
QC 8 | Máy kéo sợi nồi khuyên (ring)
QC 9 | Máy côn chỉ tự động (auto cone)
SẢN XUẤT SỢI

## Slide 14
Nguồn: Tính toán chi phí nguyên vật liệu của một nhà máy kéo sởi bởi Espire Consult
QC 1 | Trộn, tuốt, pha
QC 2 | Trộn, đập
QC 3 | Phân loại, đập, tước
QC 4 | Chải
QC 5 | Kéo breaker
QC 6 | Kéo finisher
QC 7 | Máy simplex
QC 8 | Máy kéo sợi nồi khuyên (ring)
QC 9 | Máy côn chỉ tự động (auto cone)
Ví dụ: sơ đồ dòng nguyên vật liệu
Sản xuất sợi, kéo sợi

## Slide 15: Sợi Cotton
Hai công nghệ phổ biến để sản xuất sợi cotton
      Sản xuất sợi nhung (CD)
Sản xuất sợi OE
Chất lượng của sợi đầu ra phụ thuộc phần lớn vào nguyên liệu đầu vào (70% nguyên liệu từ cotton).
Máy móc và thiết bị có tác dụng giảm thiểu độ đứt của chỉ trong quá trình sản xuất. Thiết bị càng mới và hiện đại thì tỷ lệ sợi lỗi thấp hơn.
Bông
Xé mịn, trộn, chải
Ghép sợi
Sợi con
Đánh ống
Hấp định hình
Sợi CD
Bông
Xé mịn, trộn, chải
Ghép sợi
Máy kéo sợi OE
Hấp định hình
Sợi OE

## Slide 16: Sợi Polyester
Sợi polyester bao gồm sợi ngắn (xơ staple) và sợi dài (sợi filament).
Sợi ngắn hoặc dài được liên tục pha trộn với sợi bông để sản xuất các loại sợi khác nhau.
Sợi dài hơn được áp dụng nhiều hơn do sự liên tục của sợi và chi phí sản xuất thấp hơn.

## Slide 17: Một số loại sợi
Sợi sinh học: DuPont™ Sorona® EP - Poly Trimethylene Terephthalate, polymer nhiệt dẻo, Sorona được sản xuất, một phần, với thành phần có nguồn gốc tái tạo hàng năm
Sorona® EP: Có đặc tính đúc tương đương với PBT hiệu suất cao
Biopolyester:
  Biopolymer bán phần
  Polyethylene Furanoate (PEF)
  TPA sinh học cho PET từ đường
Bio Nylon 6: Nylon bền vững hơn với nguyên liệu tái tạo thay cho dầu thô
Bio Nylon 6,6

## Slide 18: Cân bằng năng lượng trong quy trình kéo sợi
Cân bằng năng lượng
Năng lượng chính: điện
Hệ thống phụ trợ chính: khí nén và điều hòa ẩm
Thiết bị sử dụng nhiều năng lượng nhất: máy kéo sợi nồi khuyên (ring frames)
7%
14%
17%
49%
13%
Các quy trình phía sau (từ trộn tới phòng cung bông)
Chải
Kéo & Simplex
Máy kéo sợi nồi khuyên
Máy côn chỉ tự động
Nguồn: Tính toán chi phí dòng nguyên vật liệu của một nhà máy kéo sởi bởi Espire Consult

## Slide 19
III. Đặc điểm ngành dệt

## Slide 20: Dệt

## Slide 21
Dệt
Phương pháp phổ biến
Máy dệt có động cơ
Máy dệt tia nước (đa phần dùng cho vải tổng hợp)
Dệt khí
Dệt kiếm
Dệt khí phù hợp cho:
Vải trơn, vải có thớ dệt
Vải mật độ cao cao cấp
Sản xuất nhanh, hàng loạt
Dệt kiếm phù hợp cho:
Vải dệt ngang nhiều màu
Vải nhuộm sợi (yarn-dyed)
Vải nhung hai lớp
Vải thun vảy cá (terry)
Vải trang trí
Chậm hơn nhiều so với dệt khí
Lượng năng lượng tiêu thụ: vừa phải

## Slide 22
Cân bằng năng lượng

## Slide 23: Quy trình ướt

## Slide 24: Quy trình ướt
HOÀN THIỆN
Căng định hình
Chống nước
Chống nhăn
Làm mềm
Chống lửa
Chống mùi
Chống dầu
Kháng khuẩn
Cán láng
Hoàn tất
Nhuộm
In
Nhuộm và in
Cắt
Chải
Đốt lông, Giũ hồ
Nấu, Tẩy trắng hoặc Nấu và Tẩy trắng cùng lúc (Solomatic Bleaching)
Giặt
Kiềm bóng, Sấy khô
Căng định hình
Phòng co
Tiền xử lý

## Slide 25: Công nghệ dệt nhuộm
Kéo sợi, chải, ghép, đánh ống
  Nguyên liệu đầu vào
Hồ sợi
  Nước, tinh bột, phụ gia, hơi nước
Dệt vải
Giũ hồ
  Enzym, NaOH
Nấu
  NaOH, hóa chất, hơi nước
Xử lý acid, giặt
  H2SO4, H2O2, chất tẩy giặt
Tẩy trắng
  H2SO4, CaOCl2 hóa chất
Giặt
  H2SO4, H2O2, chất tẩy giặt
Làm bóng
  NaOH, hóa chất
Nhuộm, in hoa
  Dung dịch nhuộm
Giặt
  H2SO4, H2O2, chất tẩy giặt
Hoàn tất, văng khô
  Hơi nước, hồ, Hóa chất
Sản phẩm
Nước thải
Nước thải chứa hồ tinh bột, bị thủy phân, NaOH

## Slide 26: A - Tiền xử lý vải (nhuộm kiểu căng rộng)
Vật liệu nhuộm
Twine
Sợi
Vải dệt kim/dệt thoi
Quần áo
Quy trình
Theo mẻ
Liên tục
Kỹ thuật nhuộm
Gel (trong sản xuất sợi nhân tạo)
Pigment (với chất gắn màu)
Phân tán
Nhuộm tận trích
Ozone
Ozone có thể được dùng trên vải nhuộm chàm hoặc vải nhuộm lưu huỳnh đen.
Để sử dụng ozone, cần đầu tư vào máy ozone và máy tạo ozone, kèm đào tạo an toàn cho nhân viên
Các phương pháp nhuộm
Đốt lông-Giũ hồ
Chia mẻ
Giặt sau giũ hồ
Nấu
Tẩy trắng
Giặt
Sấy khô
Kiềm bóng (nếu cần nhuộm cotton)

## Slide 27: B-Nhuộm vải
Vải tự nhiên (Cotton, Viscose, lyocell, lanh, gai dầu,...)
  Thuốc nhuộm hoạt tính
  Cần nhiệt độ khoảng 65 độ C để máy hoạt động ở áp suất khí quyển
Vải nhân tạo/vải pha (Polyester, PC, Nylon,...)
  Thuốc nhuộm phân tán
  Cần nhiệt độ trên 100 độ C để máy hoạt động trên áp suất khí quyển
Gián đoạn/Không liên tục
  Nhuộm kiểu căng rộng: Máy nhuộm jigger hở, jigger cao cáp, máy nhuộm trục (beam)
  Nhuộm dây (Rope dyeing): Máy jet, máy winch, máy nhuộm Soft Flow/cao áp (vải dệt kim)
Bán liên tục
  Nhuộm cuộn / Nhuộm cuộn ủ lạnh (Cold Pad Batch - CPB) (Cho vải cellulose và thay thế cho nhuộm hoạt tính)
  Pad Jig
  Pad Roll
Liên tục
  Chemical Steam Pad
  Pad Dry Steam (PDS)
  Pad Dry Pad Steam (PDPS)
  Pad Dry Cure (PDC)
  Pad Thermosol Dyeing

## Slide 28: Nhuộm – Các bước cơ bản
Bước 1
  Chất tạo màu (hầu hết dạng bột, thuốc nhuộm) tan trong dung dịch nhuộm tùy theo công thức
  Thuốc nhuộm khuếch tán từ dung dịch tới sợi
Bước 2
  Thuốc nhuộm bám trên bề mặt sợi/vải => độ bám của thuốc nhuộm lên sợi
Bước 3
  Thuốc nhuộm thấm vào sợi (tốc độ thấm chậm hơn so với tốc độ bám trên bề mặt) => điều kiện tiên quyết cho sợi ưu nước (lỗ xốp nhỏ); với sợi kị nước => cần tăng nhiệt độ (thường trên 100 độ C)
  Bổ sung muối để thấm qua bề mặt tĩnh điện
Bước 4
  Gắn màu (nhiệt độ, chất trợ nhuộm)

## Slide 29: C- In vải
Có 03 loại máy in vải:
  In trục
  In phẳng
  In kỹ thuật số
Thông thường vải được in bằng hai cách sau:
  In pigment: Bề mặt in khi thiết kế được cố định với sự trợ giúp của chất kết dính và chất nền. Công đoạn sấy được thực hiện bằng nhiệt khô trong phòng lưu hoá (curing chambers) trên 100 oC (tuỳ thuộc vào công thức màu)
  In hoạt tính: màu được in trên vải thông qua phản ứng hóa học. Phơi vải ở nhiệt độ cao (gần 100 độ C) trong môi trường ẩm. Loại vải này cần được giặt trước khi in.

## Slide 30: D- Hoàn tất
Có hai cách hoàn tất
  Hóa học bằng máy căng định hình: làm nóng trực tiếp bằng lửa từ khí ga hoặc gián tiếp bằng dầu truyền nhiệt
  Cơ học: Trong hầu hết trường hợp, hơi nước được sử dụng để làm nóng gián tiếp các máy sau
    Cán bóng
    Máy comfort
    Cán phòng co

## Slide 31: Nhu cầu năng lượng điển hình cho quy trình ướt
(Carbon Trust, 1997)

## Slide 32: Phân bố tiêu thụ năng lượng trong một nhà máy dệt nhuộm
Chart: 
| Xe sợi | Chuẩn bị dệt | Dệt | Làm ẩm | Quy trình ướt | Chiếu sáng | Khác
 | 0.41 | 0.05 | 0.13 | 0.19 | 0.1 | 0.04 | 0.08
Chart: 
| Tẩy trắng và hoàn thiện | Nhuộm và in | Làm ẩm, xử lý mặt, khác | Tổn thất lò hơi | Tổn thất phân phối hơi
 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.1

## Slide 33: Thảo luận
Máy nào trong dây chuyền kéo sợi tiêu thụ điện nhiều nhất?
Dệt kiếm và dệt khí khác nhau ra sao về chi phí năng lượng?
Vì sao nhiệt độ trong in hoạt tính phải cao tới 100 độ C?

## Slide 34: Ngành may

## Slide 35: Công nghệ may và tiêu thụ năng lượng trong nhà máy may
Kho nguyên liệu thô
Chia lô vải
Gắn nhãn
Ép keo
In ấn
Thêu
Chuẩn bị may
May
Ép trung gian
Cắt chỉ
Kiểm tra chất lượng
Tẩy vết bẩn
Ép sản phẩm
Gấp sản phẩm
Dán nhãn
Đóng gói
Hoàn thiện và đóng gói
Giặt, nhuộm, sấy, …
Xử lý
Trải vải
Cắt vải
Cắt vải
Thiết kế
Xây dựng rập mẫu
Chuẩn bị cắt vải
Thiết kế, xây dựng mẫu, chuẩn bị, cắt vải
Kho thành phẩm
Hơi, LNG, LPG, CNG,…
Khí nén
Điện năng

## Slide 36: Công nghệ may và tiêu thụ năng lượng trong nhà máy may
Nhiên liệu
Lò hơi
Trạm biến áp
HVAC
Chiếu sáng
Khí nén
Hút bụi và chân không
Logistics
Kho nguyên liệu thô
Chia lô vải
Gắn nhãn
Ép keo
In ấn
Thêu
Chuẩn bị may
May
Ép trung gian
Cắt chỉ
Kiểm tra chất lượng
Tẩy vết bẩn
Ép sản phẩm
Gấp sản phẩm
Dán nhãn
Đóng gói
Hoàn thiện và đóng gói
Giặt, nhuộm, sấy, …
Xử lý
Trải vải
Cắt vải
Cắt vải
Thiết kế
Xây dựng rập mẫu
Chuẩn bị cắt vải
Thiết kế, xây dựng mẫu, chuẩn bị, cắt vải
Kho thành phẩm
Hơi, LNG, LPG, CNG,…
Khí nén
Điện năng
Quản trị/ Xã hội

## Slide 37: Phân bố tiêu thụ năng lượng tại 1 nhà máy may – thế giới
Chart: 
| 50 | 16 | 26 | 1.5 | 3.5 | β | 45 | 25 | 17 | 2 | 7 | 1 | 42 | 17 | 24 | 3 | 9 | 5 | 45 | 22 | 21 | 2 | 5 | 4 | 44 | 16 | 13 | 6 | 4 | 2 | 51 | 26 | 12 | 5 | 4 | 2 | Air Conditioning | Lighting | Sewing Machines | Pumps/Fans/Blowers | Compressor | Other Equipment
Energy Consumption(%) Avg | 46 | 20 | 19 | 3 | 5 | 3

## Slide 38: Cơ cấu tiêu hao Năng lượng trong nhà máy may – Việt Nam
Nhà máy may túi ở Binh Duong (2.440 công nhân)
Nhà máy may quần áo ở Hải Phòng (728 công nhân)

## Slide 39: Thảo luận
Công đoạn | Thiết bị chính | Nguồn năng lượng chính | Ghi chú/Tiêu thụ NL lớn nhất
1. Kéo sợi |  |  | 
2. Máy chải sợi |  |  | 
3. Simplex |  |  | 
4. Côn chỉ tự động |  |  | 
5. Hồ sợi |  |  | 
6. Dệt khí |  |  | 
7. Dệt kiếm |  |  | 
8. Nhuộm liên tục |  |  | 
9. Hoàn tất |  |  | 
10. May mặc |  |  | 
Điền thông tin vào bảng sau:

## Slide 40: TRÂN TRỌNG CẢM ƠN