## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NGÀNH DỆT MAY
Module 8. Các cơ hội tiết kiệm năng lượng điển hình trong ngành dệt may.
Cán bộ kỹ thuật

## Slide 2: Sản xuất sợi, kéo sợi

## Slide 3: NỘI DUNG
Cơ hội hiệu quả năng lượng trong sản xuất sợi Cơ hội hiệu quả năng lượng trong chế biến ướt Cơ hội hiệu quả năng lượng trong sản xuất hàng may mặc

## Slide 4: Sản xuất sợi
Các giải pháp tăng hiệu suất năng lượng
Hệ thống khí nén
  Tối ưu hóa áp suất (từ phía cầu)
  Giảm rò rỉ
Hệ thống thông gió và điều hòa ẩm
  3-5% áp suất dương giữa khí cung cấp và khí thải ra
  Điều khiển tự động hệ thống tạo ẩm
    Tối ưu hóa quạt cấp và quạt hồi, ví dụ: quạt FRP, trao đổi gió,...
    Tối ưu hóa hệ thống phun sương, ví dụ: hệ thống phun sương, kiểm soát độ ẩm,…
Máy móc
  Tự động hóa và đồng bộ hóa các quạt vận chuyển trong phòng cung bông
  Tránh lông tơ ở trong máy để giảm ma sát và giảm đứt sợi (đặc biệt là trong máy kéo sợi nồi khuyên và máy côn chỉ tự động (Auto Cone)
  Tự động hóa tốc độ máy theo độ căng của sợi và lượng sợi trong máy kéo sợi nồi khuyên

## Slide 5: Sử dụng nguyên liệu hiệu quả và các quy trình
Sản phẩm sợi Polyme với các tính chất tối ưu hóa bao gồm khả năng nhuộm được cải thiện.
Có thể giảm thời gian sản xuất và lượng nước tiêu thụ cho công đoạn giặt sau nhuộm so với hệ thống thông thường.

## Slide 6: Ứng dụng các quy trình hiệu suất cao
Hoàn thiện bền màu (BASF), là một quy trình nhuộm giảm thời gian sản xuất và giảm lượng khí thải CO2.
BASF HOÀN THIỆN BỀN MÀU
Cải tiến thiết bị áp dụng cho công động hoàn tất với các loại vải sử dụng foam, giúp tiết kiệm nước.
Công nghệ bọt xốp Gaston cũng có thể được sử dụng cho quá trình nhuộm foam và hoàn thiện

## Slide 7: Ứng dụng các quy trình hiệu suất cao
Công nghệ sử dụng khí mang tính cách mạng cho công đoạn nhuộm vì chỉ cần ¼ lượng nước và cũng làm giảm tiêu thụ năng lượng, hóa chất.
In kỹ thuật số, sử dụng mực in từ thuốc nhuộm, không lãng phí vải cũng như mực in và không sử dụng muối có hại và làm giảm đáng kể tác động môi trường.
Hệ thống in sắc tố không chứa formaldehyde, đảm bảo "không bổ sung" formaldehyde trong quá trình sản xuất và không cần xử lý thêm.
Các enzym công nghiệp để thay thế các hóa chất độc hại, làm giảm chi phí năng lượng, tiêu thụ nước và cũng cải thiện chất liệu của vải.

## Slide 8: Tái sử dụng nước làm mát
Nước giải nhiệt được xả từ các công đoạn như đốt long và co rút thường sạch và có nhiệt độ đủ cao để thu hồi và tái sử dụng trực tiếp cho quá trình nhuộm và hoàn thiện như rũ hồ, rửa, giặt hoặc xả.
Điều này có thể giúp giảm tiêu thụ năng lượng (nhiệt) và tiêu thụ nước, tiết kiệm năng lượng liên quan do giảm nhu cầu bơm.
8
Thực hiện | Tiết kiệm nước | Tiết kiệm hơi | Thời gian hoàn vốn điển hình
Tái sử dụng nước làm mát | 1 - 5% | 1 - 3% | < 1,2 năm

## Slide 9: Thu hồi nhiệt từ nước xả
Trong nhà máy dệt, vải được xả sạch với một lượng lớn nước có nhiệt độ cao (thường là 80 °C).
Nhiệt thải từ nước xả đã qua sử dụng có thể được thu hồi để làm nóng sơ bộ nước cấp cho lần xả nóng tiếp theo.
Điều này cũng giúp giảm nhiệt độ của nước thải trước khi xử lý do có thể giảm hoặc loại bỏ nhu cầu sử dụng năng lượng trong các tháp làm mát của hệ thống xử lý.
9
Thực hành | Tiết kiệm năng lượng | Thời gian hoàn vốn điển hình
Thu hồi nhiệt từ nước xả | 2 - 12% | 2 - 4 tháng
The Textile Industry Sustainability Platform (TISP)

## Slide 10: Quản lý Độ ẩm - 3X DRY
3XDRY công nghệ từ schoeller

## Slide 11: Dệt

## Slide 12: Giải pháp tăng hiệu quả năng lượng tại máy dệt khí
Kiểm soát việc rò rỉ khí tại máy dệt
  Có thể rò rỉ tới 15-20% lượng không khí cần thiết
Tối ưu hóa áp suất khí nén dựa trên chỉ số sợi
  Trong hầu hết các trường hợp, nhà máy tăng áp suất của không khí lên để bù cho áp suất bị mất do rò rỉ, dẫn đền nhiều rò rỉ hơn
Tự động hóa các thông số điều hòa dựa trên nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian thực
  Cần nhớ điều chỉnh luồng khí dựa trên số lượng máy đang hoạt động và nhiệt độ, độ ẩm
Duy trì cân bằng khí giữa khí cấp và khí hồi
  Việc duy trì áp suất dương (~3-5%) sẽ hỗ trợ loại bỏ lông tơ trong không khí, giảm tích tụ lông trong máy dệt, từ đó duy trì hiệu suất năng lượng
Lên kế hoạch sản xuất
  Tăng thời gian hoạt động của máy để tăng hiệu quả năng lượng
Những điểm dễ xảy ra rò rỉ khí trong máy dệt khí
Van chuyển tiếp
Thiết bị Tuck In
Miệng hút
Phà vải (Prewinder)
Ống nối PVC bên trong

## Slide 13: Quy trình ướt

## Slide 14: Quy tắc kết hợp giải pháp tiết kiệm nước

## Slide 15: Tiềm năng tối ưu hóa và tăng hiệu suất
Các van điều khiển hơi tự động trong quá trình khử, nhuộm và hoàn thiện vải denim
Thu hồi nước ngưng trong quy trình ướt
Sử dụng các bộ trao đổi nhiệt để thu hồi nhiệt từ nước thải của quá trình ướt
Hiệu chỉnh hệ số công suất
15
Sử dụng nước tiết kiệm trong các nhà máy
Các thành phần trong hệ thống hơi nước
Các bẫy hơi
Các yếu tố trong hiệu suất lò hơi
Các hệ thống thu hồi nhiệt
Hệ thống thu hồi nhiệt thải
Công suất tiêu thụ

## Slide 16: Đốt lông
Phương pháp
Đốt trực tiếp trên vải
Đưa vải qua tấm/con lăn bằng đồng đã được hun nóng
Giải pháp tăng hiệu quả năng lượng
Kiểm soát kích thước ngọn lửa và tốc độ lăn vải
Thay đổi chiều rộng ngọn lửa
Cải thiện hiệu suất của đầu đốt
Thu hồi và tái sử dụng nước làm mát
Thông số | O2 | CO | NOx | NO | NO2 | CO2 | SO2 | Nhiệt độ khói
 | % | ppm | ppm | ppm | ppm | % | ppm | ◦C
Tiêu chuẩn (PEQs) |  | 649 | 195 |  |  |  | 603 | 
Máy đốt mới | 19.22 | 145 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.99 | 0 | 139

## Slide 17: Giũ hồ
Trong trường hợp có đốt lông, giũ hồ được thực hiện trong bể giặt nguội của máy đốt lông
Phương pháp phụ thuộc vào loại hồ
Enzyme (Kiểm soát quy trình!; dành cho hồ từ tinh bột)
Ôxy hóa (thường cho các loại vải khác nhau, dùng hydrogen peroxides, kiềm) – Hiếm khi dùng
Axit (axit sulfuric hoặc hydrochloric)
Giặt bằng nước nóng và soda
Giải pháp tăng hiệu quả năng lượng
Thu hồi nhiệt từ nước thải
Cải thiện cách nhiệt của bồn nước nóng
Tối ưu hóa quy trình thông qua pH, nhiệt độ và tốc độ bằng cách tự động hóa

## Slide 18: Tẩy trắng
Phương pháp phổ biến
Hydrogen peroxide (H2O2)
Sodium hypochlorite (dung dịch kiềm tẩy clo, NaClO)
Sodium chlorite (NaClO2)
Sulphur dioxide (SO2)
Giải pháp tăng hiệu quả năng lượng
Thu hồi nhiệt từ nước thải (hoàn vốn sau khoảng 6 tháng)
Sử dụng vật liệu trao đổi nhiệt tốt hơn (ví dụ: thép không gỉ) sẽ kéo dài tuổi thọ máy mọc và giảm ăn mòn; từ đó tăng hiệu suất trao đổi nhiệt

## Slide 19: Kiềm bóng
Quy trình tinh chế với mục đích cải thiện độ bền căng, ổn định kích thước và cải thiện khả năng thấm hút thuốc nhuộm
Phương pháp
Bể sodium hydroxide kèm nhiệt và lực căng vải hoặc không có lực căng, sau đó trung hòa bằng axit và giặt
Ammonia (rất hiếm)
Giải pháp tăng hiệu quả năng lượng
Tối ưu hóa lượng hơi nước cấp cho trống sấy, nhà cung cấp tuyên bố tiết kiệm ~14% hơi nước nhưng nhận định này không thể kiểm chứng; các công ty đã nhận thấy cải tiến trong chất lượng và kiểm soát quy trình
Thu hồi nhiệt từ nước thải
Thu hồi kiềm (slide tiếp theo)
Tái sử dụng nước thải từ kiếm bóng trong công đoạn nấu

## Slide 20: Thu hồi lãng phí (NPOs) – Bộ phận thu hồi xút
NaOH được tái sử dụng trong công đoạn kiếm bóng (24 – 30 Baume)
Việc sử dụng H2SO4 trong xử lý chất thải giảm
Có nước nóng để sử dụng trong các công đoạn khác – tiết kiệm hơi nước
Hoàn vốn trong ~ 3 năm
Kiềm được thu hồi về máy kiềm bóng
Hơi nước đi vào
Nước mát đi vào
Bộ phận thu hồi xút
Kiềm yếu từ máy kiềm bóng
Hơi nước ngưng tụ tới máy kiềm bóng
Nước nóng và hơi nước ngưng tụ tới nồi hơi
và bộ phận xử lý ướt

## Slide 21: Tiền xử lý
Hydrogen peroxide tẩy
Quy trình phổ biến nhất cho cotton
Mất từ 2 - 5 giờ ở nhiệt độ 75-100°C
Yêu cầu “làm sạch“
Có thể làm giảm sức căng của nguyên liệu
Enzyme tẩy: Bền vững hơn
Sự đổi màu có thể đạt được trong 60 phút
Không cần nhiệt độ cao
Giảm lượng Caustic Soda tiêu thụ cho kết hợp tẩy và tẩy trắng. (Tẩy không kiềm)
Nồng độ muối trong nước thải giảm
Giảm việc xả vải
Combo tẩy
Tẩy “xanh hơn”

## Slide 22: Công nghệ Xử lý Bền vững
Quy trình Cadira từ DyStar
Xử lý bằng Plasma

## Slide 23: Giải pháp tăng hiệu quả năng lượng khi nhuộm
Sử dụng nước có tổng lượng chất rắn hòa tan (TDS) thấp cho nhuộm và các công đoạn sau nhuộm giúp giảm:
  Lượng thuốc nhuộm, hóa chất, chất trợ nhuộm sử dụng
  Thời gian nhuộm
  Tỷ lệ dung dịch nhuộm
Sử dụng vật liệu trao đổi nhiệt tốt hơn (ví dụ: thép không gỉ) sẽ kéo dài tuổi thọ máy mọc và giảm ăn mòn; từ đó tăng hiệu suất trao đổi nhiệt
Dung tỷ thấp và thuốc nhuộm có độ gắn màu cao giúp giảm
  Lượng hơi nước sử dụng
  Chi phí bơm nước
  Thời gian nhuộm ◻ điện
Cải thiện cách nhiệt của máy móc
Thu hồi nhiệt từ nước thải
  Ngoài ra, có thể cần một bể chứa nước nóng cách nhiệt nếu sử dụng nước nóng trong quy trình nhuộm
Thu hồi và tái sử dụng nhiệt từ nước làm mát

## Slide 24: Chuyển nhuộm cuộn ủ lạnh (Cold Pad Batch) thay vì nhuộm hoạt tính
Nhuộm cuộn ủ lạnh không thể thay thế cho nhuộm hoạt tính trong mọi trường hợp (yêu cầu độ chính xác và kiểm soát cao)
Tuy nhiên, các lợi ích sẽ khuyến khích các nhà máy hơn
  Giảm tới 50% lượng năng lượng tiêu thụ
  Giảm tới 50% lượng nước tiêu thụ và giảm nước thải
  Không cần muối, giảm ô nhiễm của nước thải
  Vải không bị mài mòn nên vải nhuộm xong có bề mặt mịn hơn

## Slide 25: Tầm quan trọng của Nhuộm đúng từ lần đầu tiên
Tiêu chí | Rs / 100 Kg | Sản lượng T/day | Chi phí liên quan
Nhuộm không kiểm tra | 3.000 | 1 | 100
Nhuộm + Lấy mẫu (Nếu màu OK) | 3.145 | 0,92 | 105
Nhuộm + bổ sung 1 lần (Cùng Mẻ) | 3.513 | 0,74 | 117
Nhuộm + bổ sung 1 lần (Mẻ Mới) | 4.000 | 0,63 | 134
Nhuộm, sấy và nhuộm lại (Sửa lại) | 4.974 | 0,54 | 166
Nhuộm, tẩy & Nhuộm lại | 5.658 | 0,53 | 189
Nhuộm, Sấy & Nhuộm đen hơn | 6.500 | 0,45 | 217

## Slide 26: Nhuộm với dung tỷ thấp
Máy nhuộm với dung tỷ thấp (máy nhuộm khí) sử dụng khí nén thay vì nước.
Giảm sử dụng nước và hóa chất
Dung tỷ bằng 1: 3 hoặc 1: 4, so với các máy cũ 1: 8 hoặc thậm chí 1:12.
Máy nhuộm khí, nhuộm Evenflow, và các máy nhuộm có dung tỷ thấp khác có thể tiết kiệm được
Khoảng 50% lượng nước,
Khoảng 15% hơi nước, và
15 đến 50% các chất phụ trợ được sử dụng trong quá trình nhuộm,
Tiết kiệm 2 đến 3 giờ thời gian sản xuất cho mỗi mẻ nhuộm.

## Slide 27: Nhuộm dung tỷ thấp
Air Jet:
Phát triển các máy sử dụng cuộn rời kết hợp của khí phun ở áp suất cao.
Thuốc nhuộm được phun lên vải với một lớp sương mịn.
Dung tỷ thấp nhất trên thị trường:
Sợi nhân tạo xấp xỉ 1: 2,
Sợi tự nhiên 1: 3 đến 1: 4, tùy thuộc vào sản phẩm và cấu trúc.
AM-ICD trang bị một băng tải để vận chuyển các loại vải cho phép nó đạt được dung tỷ cực kỳ thấp.
Các máy AM-ICD loại bỏ sự cần thiết phải có máy nhuộm riêng biệt cho cotton và polyester
Notes: Máy nhuộm dung tỷ thấp- Air Jet:
Để có được dung tỷ rất, rất thấp, một số nhà sản xuất máy đã phát triển các máy sử dụng cuộn rời kết hợp của khí phun ở áp suất cao để vận chuyển vải bên trong máy.
Thuốc nhuộm được phun lên vải với một lớp sương mịn.
Dung tỷ thấp nhất trên thị trường:
Sợi nhân tạo xấp xỉ 1: 2,
Sợi tự nhiên 1: 3 đến 1: 4, tùy thuộc vào sản phẩm và cấu trúc.
AM-ICD là một sự đổi mới mang tính cách mạng với một sự khác biệt cơ bản so với máy thông thường, mà thường dùng rất nhiều nước để vận chuyển vải trong các máy nhuộm truyền thống.
AM-ICD trang bị một băng tải để vận chuyển các loại vải cho phép nó đạt được dung tỷ cực kỳ thấp.
Các máy AM-ICD loại bỏ sự cần thiết phải có máy nhuộm riêng biệt cho cotton và polyester

## Slide 28: Nhuộm không nước
Thuốc nhuộm hòa tan tự nhiên
Do thuốc nhuộm dễ dàng khuếch tán nên làm giãn nở các sợi Polyme
Đảm bảo thuốc nhuộm ngấm sâu
Hiệu quả màu sắc cho các polyme kỵ nước.
CO2 nhuộm sợi PES và PP đã được phát triển trên quy mô công nghiệp
CO2 có lợi thế hơn các loại khí khác là không dễ cháy, không nổ và không độc hại.

## Slide 29: Nhuộm không nước – Nike & Dyecoo
Nhuộm không nước của PES | Nhuộm với CO2 Các lợi ích sinh thái/Nhuộm
Không sử dụng nước Không nước thải Giảm đến 50%-75% lượng khí thải CO2 Không hóa chất | 

## Slide 30: Các phương pháp tiếp cận bền vững: Giải pháp nhuộm (Dope)
Sợi được ép đùn với các sắc tố đã được bao gồm, vì vậy không cần thêm bước nhuộm riêng.
Màu được kết hợp trong sợi
Các sợi màu chống hóa chất, thuốc tẩy và thậm chí là phai màu

## Slide 31: Nhuộm Xanh hơn
Quy trình sinh học chủ yếu dựa trên các enzym:
Rũ hồ: amylase, lipase.
Cọ rửa: pectinase, cellulase.
Tẩy trắng: oxidoreductase. xylanase.
Nhuộm: oxidoreductase.
Hoàn thiện: cellulase, oxidoreductase, lipase.
Ủ compost (phân hủy sinh học chất thải dệt): cellulase, protease, nylonase, polyesterase.
Khử lignin, khử màu thuốc nhuộm: laccases
Hóa chất xanh (Hóa chất thay thế)
Notes: Quy trình sinh học có thể đơn giản được định nghĩa là ứng dụng của các sinh vật sống và thành phần của chúng đối với các sản phẩm và quy trình công nghiệp, chủ yếu dựa trên các enzym.
Rũ hồ: amylase, lipase.
Cọ rửa: pectinase, cellulase.
Tẩy trắng: oxidoreductase. xylanase.
Nhuộm: oxidoreductase.
Hoàn thiện: cellulase, oxidoreductase, lipase.
Ủ compost (phân hủy sinh học chất thải dệt): cellulase, protease, nylonase, polyesterase.
Khử lignin, khử màu thuốc nhuộm: laccases

## Slide 32: Giải pháp tăng hiệu quả năng lượng khi in
Cần quan tâm chính vào buồng phơi:
  Tự động hóa các buồng phơi bằng việc liên kết các quạt và nhiên liệu đốt với độ ẩm khí thải và nhiệt độ của từng buồng
  Thu hồi nhiệt từ khí thải
  Cách nhiệt các buồng phơi
  In kỹ thuật số
  Thân thiện với môi trường.
  Đặc biệt thích hợp cho các nhà máy với các đơn hàng nhỏ, chu kỳ ngắn, chất lượng cao và các sản phẩm khác nhau.
  Có thể in trên một loạt các loại vải: cotton, linen, lụa, len và polyester.
Notes:   In kỹ thuật số
  Thân thiện với môi trường bởi vì dùng mực in trực tiếp lên vải và không gây lãng phí.
  Đặc biệt thích hợp cho các nhà máy với các đơn hàng nhỏ, chu kỳ ngắn, chất lượng cao và các sản phẩm khác nhau.
  Có thể được sử dụng để in trên một loạt các loại vải bao gồm cotton, linen, lụa, len và polyester.
Cần quan tâm chính vào buồng phơi, đây là nơi không khí được làm nóng trực tiếp bằng lửa từ khí ga hoặc gián tiếp bằng dầu truyền nhiệt
  Tự động hóa các buồng phơi bằng việc liên kết các quạt và nhiên liệu đốt với độ ẩm khí thải và nhiệt độ của từng buồng
  Thu hồi nhiệt từ khí thải
  Cách nhiệt các buồng phơi

## Slide 33: Giặt sinh học trong tiền xử lý của vải cotton
Giảm tiêu thụ nước và lượng ô nhiễm trên dòng nước thải.
tiết kiệm 33% nước và tiết kiệm chi phí 48% trong quá trình cọ rửa.
Năng suất cao hơn với sự cải thiện về chất lượng.
Soda thông thường được sử dụng để phá vỡ lớp pectin.
Ngoài ra, các enzyme pectinase có thể được sử dụng, tiêu thụ ít nước hơn và giảm tổn thất chất xơ.
Pectinase enzyme phản ứng với pectin và thủy phân nó thành các sản phẩm hòa tan, do đó làm lộ cellulose dưới neath.

## Slide 34: Tẩy sinh học trong tiền xử lý vải cotton
Công thức | Liều lượng (g/l) | Nhiệt độ ( 0c) | Time (phút | Các ghi chú
Dyesofter PL | 1,5 | 95 | 30 | Chất bôi trơn
HICLEAN 33 | 1,0 |  |  | Chất tẩy rửa
 |  |  |  | Chất tẩy rửa
SK-PRA 50 | 1,5 |  |  | Scouring agent
NaOH (45%) | 2,0 |  |  | Alkali
Axit Acetic | 0,7 | 40 | 8 | Neutralization
Nước | 3 lần/mẻ |  |  | 
Chi phí hóa chất | $0,0246/kg |  |  | 
Thời gian chạy | 120 phút/mẻ |  |  | 
QUÁ TRÌNH TẨY RỬA TRUYỀN THỐNG ALKALI
Công thức | Liều lượng (g/l) | Nhiệt độ ( 0c) | Thời gian (phút | Các ghi chú
Sampol BS | 1,5 | 95 | 10 | Peptidase enzyme
Skoclean SOL | 1,0 |  |  | 
Skoclean SOL | 1.0 |  |  | Chất tẩy rửa
Axit Acetic | - | - |  | Không cần
Nước | 1 lần /mẻ |  |  | 
Chi phí hóa chất | $0,0234/kg |  |  | 
Thời gian chạy | 80 phút/mẻ |  |  | 
QUÁ TRÌNH TẨY RỬA SINH HỌC MỚI

## Slide 35: Hệ thống thu hồi kiếm CRP (Caustic Recovery Plant)
Một giai đoạn của một hệ thống bay hơi đa giai đoạn với bộ sấy sơ bộ cho dung dịch kiềm yếu

## Slide 36: Các hệ thống ZLD (Zero Liquid Discharge)

## Slide 37: (RO) HỆ THỐNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI
Thẩm thấu là một hiện tượng tự nhiên trong đó một dung dịch muối yếu hơn có xu hướng di chuyển đến một dung dịch muối mạnh hơn.
Thẩm thấu ngược chỉ đơn giản là thẩm thấu ngược lại.
Trong khi thẩm thấu xảy ra tự nhiên, để đảo ngược quá trình cần sử dụng năng lượng cho dung dịch nước muối nhiều hơn
Osmosis process
Reverse Osmosis process

## Slide 38: Làm bóng Áp dụng công nghệ dòng chảy ngược
Tái sử dụng trong quá trình làm bóng: áp dụng mô hình chảy ngược của quá trình làm bóng để tái sử dụng nước.

## Slide 39: Hệ thống định lượng hóa chất tự động
Cần phải xem xét một số các điều kiện khi chuẩn bị đầu tư và xây dựng một hệ thống đinh lượng tốt:
Độ tin cậy
Tốc độ
Độ chính xác
Cấp thuốc nhuộm tự động
Tự động cân và định lượng hóa chất lỏng
Lợi ích:
Nâng cao hệ số đúng từ đầu, giảm nhu cầu làm lại.
Tiết kiệm thời gian, hóa chất, nước và năng lượng.
Hệ thống tự động giảm ô nhiễm và lãng phí hóa chất.
Tạo môi trường làm việc an toàn, không tiếp xúc hóa chất độc hại.
Notes: Nâng cao hệ số đúng ngay từ đầu
Giảm thiểu các biện pháp khắc phục như làm lại, nhuộm lại, tẩy và điều chỉnh màu.
Tiết kiệm thời gian, hóa chất, nước và năng lượng đáng kể .
Các hệ thống tự động với việc chuẩn đúng thời gian cấp của các chất lỏng và phối trộn riêng các hóa chất khác nhau (tức là không pha trộn lẫn vào nhau) cho phép giảm đáng kể ô nhiễm nước thải và lãng phí hóa chất.
Một vấn đề quan trọng khác cần xem xét là một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh hơn.
Loại bỏ tiếp xúc của con người có nghĩa là không có công nhân xử lý và hít phải các chất độc hại.

## Slide 40: Máy căng định hình
Thất thoát nhiệt từ máy căng định hình
Điều chỉnh nhiệt độ lò dầu/mỏ phun theo yêu cầu máy căng (≥ 50°C).
Tự động hóa khí thải theo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ nạp vải.
Cài biến tần cho quạt ID/FD và cảm biến độ ẩm.
Lắp hệ thống thu hồi nhiệt khí thải kèm bộ lọc và điều khiển an toàn.
Đóng đường xả khi chờ máy căng, tối ưu chuyển mẻ.
Lập kế hoạch giảm dừng máy, tối ưu gia nhiệt/làm nguội.
Tận dụng ≥ 75–80% chiều rộng, làm sạch bộ lọc, cách nhiệt tốt.
Khóa liên động quạt với máy chính.
Notes: Close exhaust streams during idling in Máy căng
It is common practice to leave the exhaust systems running during the changing of batches, which may take 10 – 15 minutes or more and in some extreme cases (in some commission dyers) could happen every hour.
Since Máy căngs have a large air-heating requirement, it is important, whenever possible, to isolate the exhausts, or at least partially close them during idle periods (Carbon Trust, 1997).
Proper scheduling in finishing minimizes machine stops and heating-up/cooling-down steps and is therefore a prerequisite for energy savings (European Commission, 2003).
Giải pháp tăng hiệu quả năng lượng Điều chỉnh lò dầu truyền nhiệt/mỏ phun khí dựa trên yêu cầu nhiệt độ trong máy căng định hình: Nhiệt độ dầu phải trên 50 độ C Tự động hóa khí thải từ máy căng định hình dựa trên nhiệt độ, độ ẩm và tốc độ nạp vải (feed rate) Cần cài đặt biến tần trên quạt ID/FD và cảm biến độ ẩm vải Lợi ích khác: giảm chênh lệch giữa các sắc thái, từ đó cải thiện chất lượng Hệ thống thu hồi nhiệt từ khí thải Cần lắp bộ lọc hiệu quả trước hệ thống thu hồi nhiệt LƯU Ý: lắp đặt hệ thống điều khiển thích hợp để tránh cháy bộ lọc Đóng đường xả khi ở chế độ chờ cho Máy căng Thông thường nên để các đường xả hoạt động trong quá trình chuyển mẻ vải. Cô lập các đường xả, hoặc ít nhất đóng một phần đóng trong thời gian chờ (Carbon Trust, 1997). Lập kế hoạch sản xuất thích hợp để tối thiểu thời gian dừng máy và các bước gia nhiệt/làm nguội (European Commission, 2003).
Một số giải pháp thường gặp: Sử dụng ít nhất 75 - 80% chiều rộng Làm sạch bộ lọc định kỳ để giữ ổn định hiệu suất sấy. Đảm bảo cửa buồng không bị rò rỉ cũng như cách nhiệt thích hợp cho phía trên, dưới và hai bên. Động cơ quạt gió nên được khóa liên động với bộ điều khiển chính, tức là sẽ dừng khi máy dừng hoạt động

## Slide 41: Thu hồi nhiệt máy căng định hình
Bộ trao đổi nhiệt khí/ khí
Sơ đồ của một Máy căng định hình có và không có bộ thu hồi nhiệt Khí/Khí
Trao đổi nhiệt không khí với không khí như bộ trao đổi nhiệt dạng tấm, bộ trao đổi nhiệt ống thủy tinh hoặc bánh xe nhiệt
Hiệu suất thường đạt khoảng 50 - 60%,
Có thể xảy ra các vấn đề với khí bypass, ô nhiễm và ăn mòn.
Notes: Close exhaust streams during idling in Máy căng
It is common practice to leave the exhaust systems running during the changing of batches, which may take 10 – 15 minutes or more and in some extreme cases (in some commission dyers) could happen every hour.
Since Máy căngs have a large air-heating requirement, it is important, whenever possible, to isolate the exhausts, or at least partially close them during idle periods (Carbon Trust, 1997).
Proper scheduling in finishing minimizes machine stops and heating-up/cooling-down steps and is therefore a prerequisite for energy savings (European Commission, 2003).
Giải pháp tăng hiệu quả năng lượng Điều chỉnh lò dầu truyền nhiệt/mỏ phun khí dựa trên yêu cầu nhiệt độ trong máy căng định hình: Nhiệt độ dầu phải trên 50 độ C Tự động hóa khí thải từ máy căng định hình dựa trên nhiệt độ, độ ẩm và tốc độ nạp vải (feed rate) Cần cài đặt biến tần trên quạt ID/FD và cảm biến độ ẩm vải Lợi ích khác: giảm chênh lệch giữa các sắc thái, từ đó cải thiện chất lượng Hệ thống thu hồi nhiệt từ khí thải Cần lắp bộ lọc hiệu quả trước hệ thống thu hồi nhiệt LƯU Ý: lắp đặt hệ thống điều khiển thích hợp để tránh cháy bộ lọc Đóng đường xả khi ở chế độ chờ cho Máy căng Thông thường nên để các đường xả hoạt động trong quá trình chuyển mẻ vải. Cô lập các đường xả, hoặc ít nhất đóng một phần đóng trong thời gian chờ (Carbon Trust, 1997). Lập kế hoạch sản xuất thích hợp để tối thiểu thời gian dừng máy và các bước gia nhiệt/làm nguội (European Commission, 2003).
Một số giải pháp thường gặp: Sử dụng ít nhất 75 - 80% chiều rộng Làm sạch bộ lọc định kỳ để giữ ổn định hiệu suất sấy. Đảm bảo cửa buồng không bị rò rỉ cũng như cách nhiệt thích hợp cho phía trên, dưới và hai bên. Động cơ quạt gió nên được khóa liên động với bộ điều khiển chính, tức là sẽ dừng khi máy dừng hoạt động

## Slide 42: Thu hồi nhiệt máy căng định hình Bộ thu hồi nhiệt kiểu Khí/Nước – Nguyên lý

## Slide 43: Tiết kiệm năng lượng cho máy căng định hình
Một số giải pháp thường gặp:
Sử dụng ít nhất 75 - 80% chiều rộng
Làm sạch bộ lọc định kỳ để giữ ổn định hiệu suất sấy.
Đảm bảo cửa buồng không bị rò rỉ cũng như cách nhiệt thích hợp cho phía trên, dưới và hai bên.
Động cơ quạt gió nên được khóa liên động với bộ điều khiển chính, tức là sẽ dừng khi máy dừng hoạt động
Notes: Some good housekeeping measures:-
Utilize at least 75 – 80% of the width
Periodic cleaning of filters is necessary since clogged filters will impair drying efficiency,
Ensure leak proof chamber doors and the adequate insulation of the top, bottom, and sides.
The blower motor should be interlocked with the main drive, i.e. it will stop when the machine stops

## Slide 44: Công đoạn sấy
Điều chỉnh áp suất hơi theo yêu cầu về nhiệt độ (sắc thái, trọng lượng vải, kích thước mẻ, v.v.) để tối ưu hóa việc sử dụng hơi nước: Phần lớn các công ty còn không lắp đặt van giảm áp suất hơi nước với máy sấy; tất cả máy sấy đều được cấp hơi cùng áp suất
Lắp đặt máy thổi chạy bằng điện và có áp suất cao, kèm với vòi phun có thể tùy chỉnh, thay vì sử dụng khí nén
Đánh giá khả năng tuần hoàn khí thải của máy
  Sẽ cần lắp đặt một túi lọc thu gom lông tơ (giống loại trong bộ lọc của máy chải trong ngành kéo sợi) và bổ sung 30 ~ 40% khí tươi
  Có thể dẫn đến trao đổi nhiệt tốt hơn cũng như giảm thời gian sấy và giảm tiêu thụ hơi nước

## Slide 45: Làm sạch bằng cách thổi khí tạo hiệu ứng đặc biệt
Lắp đặt máy thổi chạy bằng điện và có áp suất cao, kèm với vòi phun có thể tùy chỉnh, thay vì sử dụng khí nén
Ví dụ tính toán:
  03 ống có đường kính trong là 4mm tại mỗi khu vực
  Lượng khí tiêu thụ = 94 m3/giờ/trạm làm việc
  Chi phí tiết kiệm được/trạm làm việc = ~6.000 USD/năm
  Chi phí cho một máy thổi chạy bằng điện, có áp suất cao = 500 USD
  Hoàn vốn = ngay lập tức

## Slide 46: Bảo trì Bảo dưỡng ngăn ngừa
Đây là một hành động được thực hiện theo thời gian hoặc dựa trên lịch trình máy chạy, phát hiện hoặc loại bỏ sự xuống cấp của một thiết bị hoặc hệ thống với mục đích duy trì hoặc kéo dài thời gian sử dụng hữu ích của nó lên mức chấp nhận được.
Ưu điểm:
Tăng vòng đời thiết bị.
Linh hoạt trong việc điều chỉnh chu kỳ bảo trì.
Giảm lỗi của thiết bị hoặc quy trình và ước tính tiết kiệm chi phí từ 12% đến 18% so với chương trình bảo trì khắc phục.
Khuyết điểm:
Cần nhân công có chuyên môn.
Tăng thêm một số hoạt động bảo trì không cần thiết.
Có khả năng gây thiệt hại ngẫu nhiên cho các thiết bị nếu tiến hành bảo trì không cần thiết.

## Slide 47: Ngành may

## Slide 48: Các biện pháp Hiệu quả cho máy may
Ưu điểm:
Không thất thoát năng lượng
Động cơ chạy không rung và tiếng ồn nhỏ
Kiểm soát tốc độ tốt hơn
Hiệu quả năng lượng:
Sử dụng động cơ servo cho máy may có thể giúp tiết kiệm 60 – 80% điện năng tiêu thụ cho máy may.
Chi phí đầu tư trung bình từ 1,8 triệu – 3 triệu VNĐ/ 1 động cơ.
Do giá điện tại Việt Nam hiện vẫn còn thấp, giải pháp thường có thời gian thu hồi vốn từ 3 – 5 năm
Nhiều trường hợp cho thấy ngoài tiết kiệm điện, động cơ servo còn giúp tăng sản lượng do có tốc độ cao hơn
      Động cơ Servo Motor

## Slide 49: Các biện pháp Hiệu quả cho máy may
Năng lượng tiết kiệm cho mỗi máy may phụ thuộc vào cách sử dụng.
Tùy vào thời gian vận hành và chi phí điện năng, thời gian hoàn vốn có thể nhỏ hơn hoặc bằng 2 năm cho việc đầu tư một máy may mới với động cơ servo thay vì động cơ ly hợp.
      Động cơ Servo Motor
Giải pháp | Năng lượng tiết kiệm | Thời gian hoàn vốn điển hình
Động cơ servo cho máy may | 10 – 15% | 8 – 16 tháng
Đồ thị phụ tải máy may động cơ thường
Đồ thị phụ tải động cơ Servo

## Slide 50: Thu hồi nhiệt từ bàn là hơi nước
Ví dụ | Tiết kiệm năng lượng | Thời gian thu hồi vốn điển hình
Thu hồi nhiệt từ bàn là hơi nước | 10 – 30% | 8 tháng - 1 năm
The Textile Industry Sustainability Platform (TISP)
Các giải pháp tiết kiệm hơi nước:
Điều chỉnh áp suất hơi phù hợp.
Lắp thêm thiết bị hạn dòng.
Bảo ôn.
Thu hồi nhiệt.

## Slide 51: Các giải pháp khác cho nhà máy may
Sử dụng bẫy hơi cho bàn là
Thay thế hệ thống hơi trung tâm bằng hệ thống hơi cục bộ sử dụng điện

## Slide 52: Công nghệ giặt cho sản phẩm denim
Giặt cơ học
Giặt hóa học
Giặt rửa
Làm mờ water jet
Giặt đá
Giặt Whisker
Giặt vi đá
Mài cơ học
Xử lý laser
Giặt axit, đá
Giặt hydrogen peroxide/ giặt tẩy
Giặt enzyme
Làm mờ ozone
Kỹ thuật phun
Nhuộm và phủ
Máy giặt thùng quay
Máy giặt Tumbler

## Slide 53: Công nghệ giặt
Công nghệ giặt ozone:
Tẩy trắng hiệu quả, dùng cho denim.
Giặt bằng nước lạnh → tiết kiệm nước & năng lượng.
Giảm lượng bột giặt và số lần xả.
Nhẹ với vải → kéo dài tuổi thọ.
Giảm COD, cải thiện nước thải.
Có thể xử lý cục bộ bằng khí ozone.
Công nghệ phun sương (Fabcare – Mist Spray – Resinator):
Áp dụng cho hoàn tất vải: làm mềm, nhuộm, kháng khuẩn...
Thân thiện môi trường, tiết kiệm chi phí.
Giảm 90% nước, 47% năng lượng, loại bỏ chất thải hóa học.

## Slide 54: Công nghệ bọt Nano cho mặt hàng Jean theo hướng bền vững
54
 | Công nghệ thông thường - 1 sản phẩm Jean | Công nghệ theo hướng bền vững Jeanologia– 1 sản phẩm Jean
Nước | 70L | 20L
Điện | 1,5 kWh | 1kWh
Nhiên liệu | 150g | 50g
Tiết kiệm

## Slide 55: Hiệu quả sử dụng tài nguyên trong quá trình giặt
Đá bọt với trống được phủ lớp mài mòn, được gắn chặt vào trống bên trong máy giặt, có thể tạo ra một số xử lý thông qua điều chỉnh mài mòn linh động.
55

## Slide 56: Công nghệ Laser
  Sao chép kiểu dáng, mẫu vải phức tạp mà không dùng nước, hóa chất, đá.
  Chi phí cao, mỗi sản phẩm phải xử lý riêng lẻ, chỉ xử lý một lần.
  Hiệu quả cho hiệu ứng cục bộ, ít lợi ích cho tẩy trắng tổng thể.
Máy laser FLEXIPRO (quy trình khô):
Công nghệ Ultra fast scan (UFS) tăng tốc độ và độ chính xác.
Camera tầm nhìn nhân tạo định vị và bố trí sản phẩm.
Hệ thống quang 3D tự động điều chỉnh kích thước và cải thiện chất lượng.
Lợi ích:
Tăng năng suất và tối ưu hóa chi phí
Tăng khả năng thiết kế và sáng tạo
Kiểm soát chính xác thời gian sản xuất
Giảm tiêu thụ nước, năng lượng và hóa chất.

## Slide 57: Tăng năng suất bằng cách cải thiện quản lý
R&D, nghiên cứu công việc và kiểm tra hiệu suất vận hành hàng giờ
Áp dụng các hệ thống như 5S và Kaizen
Chọn bố trí dây chuyền phù hợp, nâng cao sự cân bằng trên chuyền
Giảm thời gian chuẩn bị, loại bỏ thời gian chết
Sử dụng UBT (Under Bed Trimmer) và sử dụng các công cụ trợ giúp
Cấp liệu liên tục cho dây chuyền may
Không cấp bán thành phẩm lỗi vào dây chuyền
Đào tạo kỹ năng cho công nhân vận hành máy may
Kiểm tra chất lượng nội bộ trong khoảng thời gian nghỉ
Tạo môi trường làm việc dễ chịu, tạo động lực cho người vận hành
Sử dụng phần mềm ERP
Chart: Xác định các cơ hội theo từng bậc
| Máy móc, thiết bị, phụ kiện | Thực hiện bảo trì tốt hơn | Tối ưu hóa quy trình | Tái sử dụng nước | Cải tiến
 | 0.43 | 0.34 | 0.06 | 0.14 | 0.03

## Slide 58: Thảo luận
Điền vào bảng so sánh sau:
Giải pháp TKNL | Chi phí đầu tư | Hiệu quả tiết kiệm NL (%) | Tính khả thi | Ghi chú áp dụng (phù hợp với công đoạn nào)
Máy nhuộm dung tỷ thấp |  | 30–50% |  | 
Thu hồi nhiệt nước thải |  | 15–25% |  | 
Định lượng hóa chất tự động |  | 5–10% |  | 
Cách nhiệt hệ thống hơi |  | 10–15% |  | 
Kiểm soát khí nén (giảm rò rỉ) |  | 8–12% |  | 
Máy in kỹ thuật số thay in lưới |  | Không hao nước, giảm hóa chất |  | 

## Slide 59: Thảo luận
Chia nhóm 4–6 người, thảo luận sau đó mỗi nhóm trình bày 3–5 phút.
Khuyến khích mỗi nhóm vẽ sơ đồ, bảng tính nhanh hoặc chia sẻ kinh nghiệm thực tế phù hợp với nội dung mỗi câu hỏi
1. Nhà máy anh/chị đã áp dụng những giải pháp tiết kiệm năng lượng nào trong các công đoạn (sợi, dệt, nhuộm, hoàn tất, may, …)
Đánh giá hiệu quả năng lượng
Đánh giá hiệu quả tài chính
Đánh giá khả năng nhân rộng
2. Tính toán: Ước lượng sơ bộ mức tiết kiệm nếu áp dụng một giải pháp đã học hôm nay (ví dụ: dùng máy nhuộm dung tỷ thấp, lắp servo cho máy may, thu hồi nhiệt nước thải...).
3. Theo nhóm anh/chị, đâu là rào cản lớn nhất khi triển khai tiết kiệm năng lượng tại doanh nghiệp mình? Làm thế nào để khắc phục?

## Slide 60: Thảo luận
Thông số | Đơn vị | Giá trị
Số lượng máy may sử dụng động cơ thường | Cái | 50
Công suất định mức của mỗi máy | kW | 0,25
Phần trăm tiết kiệm | % | 80%
Điện năng tiết kiệm hàng năm | kWh/năm | 30.000
Tiền điện tiết kiệm trong năm | Triệu đồng/năm | 56
Chi phí một động cơ servo | Triệu đồng | 3,8
Tổng chi phí đầu tư | Triệu đồng | 190
Thời gian hoàn vốn | Năm | 3,4
Tham khảo làm bài tập: Ví dụ tính toán TKNL khi thay thế động cơ máy may thường sang động cơ Servo

## Slide 61
Trân trọng cám ơn!