## Slide 1
Hợp phần 7:
Giới thiệu đặc điểm dây chuyền công nghệ điển hình trong ngành chế biến thủy sản
KHÓA TẬP HUẤN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Đối tượng: Cán bộ kĩ thuật
DỰ ÁN THÚC ĐẨY TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

## Slide 2: NỘI DUNG
Thành phần hóa học của thủy sản
Biến đổi của thủy sản sau khi chết
Kỹ thuật lạnh đông thuỷ sản
Kỹ thuật áp suất cao (HPP) trong chế biến và bảo quản thủy sản
Kỹ thuật nhiệt độ cao trong chế biến và bảo quản thủy sản

## Slide 3
 |  | Thành phần | Protein (%) | Lipid (%) | Glucid (%) | Tro (%) | Canxi mg% | Phospho mg% | Sắt mg% | 
 |  | Loài |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Mực | 17 - 20 | 0,8 | - | - | 54 | - | 1,2 | 
 |  | Tôm | 19 - 23 | 0,3 - 1, | 2 | 1,3 - 1,8 | 29 - 30 | 33 - 67 | 1,2 - 5,1 | 
 |  | Hào | 11 - 13 | 1 - 2 | - | 2,2 | 0,21 | - | - | 
 |  | Sò | 8,8 | 0,4 | 3 | 4 | 37 | 82 | 1,9 | 
 |  | Trai | 4,6 | 1,1 | 2,5 | 1,9 | 668 | 107 | 1,5 | 
 |  | Cua | 16 | 1,5 | 1,5 | - | 40 | - | 1 | 
 |  | Ốc | 11 – 12 | 0,3 - 0,7 | 3,9 - 8,3 | 1 - 4,3 | 1310 - 1660 | 51 - 1210 | - | 
Thành phần hóa học chính: nước, protein, lipid, glucid, vitamin, khoáng,…
Thành phần hóa học của một số loài thủy sản
Thành phần hóa học của thủy sản

## Slide 4: Thành phần hóa học của cơ thịt trong các loài cá béo và cá gầy (%)
Loài
Kích cỡ
Môi trường sống
Nguồn thức ăn
Đặc tính di truyền
 | Nước Water | Protein Protein | Lipit Lipids | Gluxit Carbohydrate | Khoáng Minerals | 
Cá gầy | 80 | 16-19 | 0,1-2 | <0,5 | 0,5-2 | 
Cá béo | 60-80 | 16-19 | 2-22 | <0,5 | 0,5-2 | 
Các yếu tố ảnh hưởng đến thành phần hóa hoc:
Giới tính
Mức độ thuần thục
Mùa vụ
Tuổi
-….
Thành phần hóa học của thủy sản

## Slide 5: SỰ BIẾN ĐỔI CƠ BẮP THỊT
Thủy sản chết
Tiết nhớt
Ngưng tuần hoàn máu
Oxi cung cấp kém
Giảm thế oxi hóa khử
Hô hấp yếm khí ( 30 ATP)
Glycogen tạo acid lactic
Giảm lượng ATP và
creatine photphat
pH giảm
Khởi đầu sự co cứng
Biến tính protein
Cathepsin phóng
thích & hoạt động
Phân cắt
protein
VSV phát triển
Thoát nước, mất màu
Tích tụ chất chuyển hóa
Ngưng tác động thực bào
Biến đổi của thủy sản sau khi chết

## Slide 6: Biến đổi của thủy sản sau khi chết
Rất tươi
Tươi
Kém tươi
trước tê cứng
tê cứng
mềm hóa
tác dụng tự phân giải
tác dụng của vi khuẩn
Bắt đầu chết
Bắt đầu thối
Thối rữa
Sống

## Slide 7: Kỹ thuật lạnh đông thuỷ sản
    Mục đích của quá trình lạnh đông
      Hạ nhiệt độ xuống thấp nhằm làm chậm lại sự ươn hỏng
      Sản phẩm được tan giá sau thời gian bảo quản lạnh đông có chất lượng gần giống với nguyên liệu ban đầu.
Bảo quản lạnh và lạnh đông thường được áp dụng khi thủy sản xuất khẩu
Tiến trình lạnh đông
Nhiệt động học trong quá trình lạnh đông thực phẩm dựa vào sự biến đổi tính
chất của nước trong sản phẩm do tác động của nhiệt độ thấp.
      Lạnh đông là tiến trình chuyển đổi hầu hết lượng nước trong cá thành nước đá.
- Thủy sản chiếm khoảng 75% trọng lượng nước.
      Nước trong thủy sản tồn tại dạng dung môi hòa tan và dạng keo.
Điểm lạnh đông hạ xuống dưới 00C (-10C đến -20C)

## Slide 8: Kỹ thuật lạnh đông thuỷ sản
1
Tiến trình lạnh đông
Trong suốt quá trình lạnh đông:
Nước dần dần chuyển đổi thành nước đá
Nồng độ muối hữu cơ và vô cơ hòa tan tăng lên
Điểm lạnh đông tiếp tục hạ thấp
- Ở -10C đến -50C Khoảng
75-80% nước đóng băng.
Quá trình lạnh đông trải qua 3 giai đoạn chủ yếu:
 Giai đoạn 1: Nhiệt độ sản phẩm giảm nhanh đến 00C, dung dịch được làm lạnh nhanh và hình thành mầm kết tinh.
2
0

## Slide 9: Kỹ thuật lạnh đông thuỷ sản
 Giai đoạn 2: (giai đoạn ngưng nhiệt)
Một lượng lớn nhiệt đựơc tách ra để chuyển phần lớn nước liên kết thành nước đá.
Sự thay đổi nhiệt độ rất ít.
Các tinh thể đá hình thành và có kích thước tăng dần.
Có khoảng ¾ nước trong thuỷ sản chuyển thành nước đá.
 Giai đoạn 3:
Nhiệt độ sản phẩm tiếp tục giảm.
Một lượng nhỏ nhiệt được tách ra.
Một lượng nhỏ tinh thể đá được hình thành.
12
1

## Slide 10: XỬ LÝ & SƠ CHẾ
CHỜ ĐÔNG
TÁCH KHUÔNG
LẠNH ĐÔNG CỰC
NHANH (IQF)
CẤP ĐÔNG
DẬP BLOCK
MẠ BĂNG
BĂNG CHUYỀN
THÀNH PHẨM
12
8

## Slide 11: Kỹ thuật áp suất cao (HPP) trong chế biến và bảo quản thủy sản
Sơ đồ kỹ thuật áp suất cao HPP
    Giới thiệu
      HPP: High Pressure Processing
      Sử dụng áp suất cao ( 400 - 1000 Mpa) để tạo ra sản phẩm thực phẩm mới.
      Áp suất vô hoạt hầu hết vi sinh vật là ≥ 60.000 pounds /inch2
      Duy trì chất lượng, sự tươi mát tự nhiên, và kéo dài thời hạn sử dụng sản phẩm.
      Áp suất tác dụng đồng nhất trên toàn sản phẩm thực phẩm.
thì an toàn và tốt sức khỏe.

## Slide 12: Kỹ thuật áp suất cao (HPP) trong chế biến và bảo quản thủy sản
166
Những đặc trưng của quá trình chế biến áp suất cao
Tiến hành ở nhiệt độ thấp nhưng vô hoạt được các vi sinh vật và enzyme.
Chất lượng thực phẩm chế biến tương tự như sản phẩm tươi.
Sản phẩm chế biến từ kỹ thuật HPP thì an toàn và tốt sức khỏe.

## Slide 13: Kỹ thuật áp suất cao (HPP) trong chế biến và bảo quản thủy sản
16
7
Những đặc trưng của quá trình chế biến áp suất cao
Giúp cải thiện chức năng của sản phẩm.
Lực tác động là lực nén đa hướng.
Sự truyền tải áp lực không bị cản trở.
Sự nén ép là thuận nghịch.
Tách vỏ nhuyễn thể và giáp xác → dễ dàng cho việc tách lấy thịt.

## Slide 14
    Sản phẩm cá sấy khô
Giảm hàm lượng nước trong sản phẩm từ 70 – 80% xuống 8 - 10%
Làm giảm sự phát triển của vi sinh vật
Làm chậm lại tốc độ của các phản ứng không mong muốn
Những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến tốc độ làm khô
      Nhiệt độ không khí:
+ Nhiệt độ không khí tăng, tốc độ làm khô nhanh
+ Nhiệt độ quá cao làm cho sản phẩm bị sậm màu
      Ẩm độ không khí:
+ Độ ẩm càng thấp, tốc độ sấy càng nhanh
+ Khi độ ẩm không khí khoảng 80% thì quá trình sấy sẽ ngừng và có sự hút ẩm vào sản phẩm.
Kỹ thuật nhiệt độ cao trong chế biến và bảo quản thủy sản

## Slide 15
Những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến tốc độ làm khô (tt)
- Tốc độ gió:
+ Tốc độ gió lớn → nhiệt độ sấy không đều.
+ Vận tốc nhỏ → thời gian sấy dài và phẩm chất thịt kém.
+ Vận tốc trung bình khoảng 0,4 - 0,6 m/s
Không khí lưu thông song song với bề mặt cá, quá trình làm khô nhanh hơn. Không khí lưu thông tạo góc 45 độ so với bề mặt cá, tốc độ sấy chậm nhất.
- Ủ ấm:
+ Xúc tiến sự chuyển động của nước trong thịt cá
+ Rút ngắn được thời gian sấy và nâng cao được hiệu suất
- Nguyên liệu
Kỹ thuật nhiệt độ cao trong chế biến và bảo quản thủy sản

## Slide 16
Mối quan hệ giữa hàm ẩm và độ hoạt động của nƣớc
- Nhiệt độ và sự tấn công của côn trùng.
Những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến thời gian bảo quản sản phẩm sấy khô
- Độ hoạt động của nước
+ Cá muối: ẩm cao – aw thấp
+ Cá khô: ẩm thấp – aw thấp
Kỹ thuật nhiệt độ cao trong chế biến và bảo quản thủy sản

## Slide 17
Công nghệ chế biến sản phẩm cá sấy khô
Kỹ thuật nhiệt độ cao trong chế biến và bảo quản thủy sản

## Slide 18
Công nghệ chế biến sản phẩm cá sấy khô
Xử lý nguyên liệu Cá sau khi thu nhận cần được phân loại theo khối lượng và chất lượng. Cá có trọng lượng trên 5kg/con thì chặt đầu, lọai bỏ vẩy, cắt vây, mổ bụng, lọai bỏ nội tạng, cắt thành khúc 15cm. Cá dầy mình thì phi lê lấy phần thịt 2 bên, loại bỏ xương sống. Cá có trọng lượng trên 0,5kg/con thì mổ lưng dọc theo xương sống, bỏ nội tạng. Cá mình dẹp như cá chim thì mổ một đường dọc xương sống, bỏ nội tạng. Sau khi xử lý thì rửa sạch để ráo, có thể khử mùi tanh của cá: dùng dung dịch nước 40%, dấm ăn 0,3%, nước gừng 1%.
Xếp cá lên giàn: trước khi phơi cần dùng khăn sạch chà vào vết mổ cho mặt cắt mịn, nhẵn. Lúc đầu úp bụng xuống, sau đó lật lại. Sau 2 - 3 ngày sấy, ủ một ngày rồi lại sấy tiếp 2 - 3 ngày nữa.
Sấy khô: tùy thuộc vào kích thước nguyên liệu có thời gian sấy khác nhau, nhiệt độ sấy cũng khác nhau. Trong quá trình sấy phải luôn đảo trộ
Kỹ thuật nhiệt độ cao trong chế biến và bảo quản thủy sản

## Slide 19
- Kéo dài thời gian bảo quản
  Sản phẩm cá xông khói
Mục đích của xông khói
Phát triển mùi cho sản phẩm.
Tạo ra dạng sản phẩm mới.
tiêu diệt các vi sinh vật trên bề mặt
giảm ẩm của sản phẩm
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xông khói
Nguồn nhiên liệu
Không dùng gỗ có nhiều nhựa vì trong khói có nhiều bồ hóng làm cho sản phẩm cá màu sậm, vị đắng, làm giảm giá trị cảm quan của sản phẩm.
+ Nhiên liệu được dùng để xông khói là sồi, mít, dẻ,…
+ Cần phải khống chế nhiên liệu trong điều kiện cháy không hoàn toàn
+ Độ ẩm nhiên liệu thích hợp khoảng 25 – 30%.
Kỹ thuật nhiệt độ cao trong chế biến và bảo quản thủy sản

## Slide 20
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xông khói
Thành phần khói
Ảnh hưởng đến chất lượng + khả năng bảo quản sản phẩm
Có khoảng 300 hợp chất trong thành phần của khói: phenol, acid hữu cơ,
carbonyl, hydro carbon và một số khí khác như CO2, CO, O2, N2 ...
Các hợp chất phenol: Có khoảng 20 hợp chất phenol
chống lại các quá trình oxy hóa, tạo màu, mùi cho sản phẩm và tiêu diệt các vi sinh vật nhiểm vào thực phẩm.
Hợp chất alcohol:
tạo mùi cho sản phẩm xông khói
tiêu diệt vi sinh vật
Các acid hữu cơ: có tác dụng bảo quản và làm đông tụ protein
Các chất cacbonyl: tạo mùi và màu cho sản phẩm
Kỹ thuật nhiệt độ cao trong chế biến và bảo quản thủy sản

## Slide 21
Công nghệ chế biến sản phẩm cá xông khói
Kỹ thuật nhiệt độ cao trong chế biến và bảo quản thủy sản

## Slide 22
Công nghệ chế biến sản phẩm cá xông khói
Chuẩn bị nguyên liệu: cá dùng để xông khói gồm cá hồng, cá thu, cá ngừ, cá chép ... Sau khi xử lý, bỏ đầu, vây, vảy, nội tạng, rửa sạch. Nếu cá lớn phi lê lấy 2 lườn, cá nhỏ để cá nguyên con.
Ướp muối: tùy theo nguyên liệu to nhỏ khác nhau mà quyết định tỉ lệ ướp sao cho khi ướp cá phải đạt độ mặn 1,5 - 2%
Xông khói: treo cá lên các móc treo trong phòng, cá nhỏ xếp vàp khay cách đều đặn để khói bám đều. Nhiệt độ xông khói khoảng 40 – 60oC đối với xông khói nguội và 120 – 140oC đối với xông khói nóng. Thời gian xông khói nguội khoảng 3 - 4 ngày, xông khói nóng khoảng 2 - 4 giờ Đối với phương pháp xông khói nguội, thường người ta áp dụng phương pháp gián đoạn (ban ngày xông khói, ban đêm ủ ấm, sáng hôm sau mở cửa phòng xông khói cho hơi nước thoát ra ngoài)
Kỹ thuật nhiệt độ cao trong chế biến và bảo quản thủy sản

## Slide 23
Sản phẩm cá đóng hộp
Nguyên lý của quá trình xử lý nhiệt đồ hộp: phá hủy hay vô hoạt enzyme và vi khuẩn, tránh sự lây nhiễm trở lại từ môi trường bên ngoài.
- Sản phẩm cá vẫn giữ được chất lượng tốt mà không cần bảo quản lạnh.
- Kéo dài thời gian bảo quản và tăng giá trị thương phẩm của sản phẩm.
a. Chọn lựa tiến trình chế biến nhiệt
Sản phẩm có độ acid cao (pH < 4,5): chế độ xử lý nhiệt vừa phải.
Sản phẩm có độ acid trung bình (pH = 4,5 – 5,3)
Tiến trình tiệt trùng nhiệt đòi hỏi phải kiểm soát cẩn thận (thường dựa trên
sự phá hủy bào tử Clostridium botulinum).
Sản phẩm có độ acid thấp (pH>5,3): yêu cầu chế độ xử lý nhiệt cao.
Kỹ thuật nhiệt độ cao trong chế biến và bảo quản thủy sản

## Slide 24
    Sản phẩm cá đóng hộp
b. Quá trình chế biến nhiệt
      Quá trình truyền nhiệt trong sản phẩm đồ hộp cá
- Ở cá, quá trình truyền nhiệt bằng dẫn nhiệt chiếm ưu thế
- Để tránh cá bị quá nhiệt ở điểm gần vách hộp và để gia tăng tốc độ truyền nhiệt đến điểm nguội nhất, sauce, dầu hoặc nước muối được bổ sung vào hộp.
Ảnh hưởng của nhiệt độ chế biến
  Nhiệt độ làm cho cá bị mềm và mất những chất dễ bay hơi.
  Sự biến tính protein ở nhiệt độ cao làm mất 9 - 28% nước.
  Các vitamin nhóm B như B1, B2, B12, acid forlic, acid nicotinic bị mất nhiều.
  Sự thay đổi mùi vị
- Sự biến đổi màu sắc của cá xảy ra khi sử dụng nguyên liệu kém chất lượng.
Kỹ thuật nhiệt độ cao trong chế biến và bảo quản thủy sản

## Slide 25: Hấp
Độ chín tôm hấp phụ thuộc lớn vào tỉ lệ đồng dạng lớn/nhỏ Đồng dạng càng cao càng dễ rớt cỡ
Đồng dang bằng 10% tôm lớn chia cho 10%tôm nhỏ
Kỹ thuật nhiệt độ cao trong chế biến và bảo quản thủy sản

## Slide 26: Quy trình chế biến tôm
Nguyên liệu
Lột vỏ, rút tim, cạo xẻ
IQF, hấp
Quy trình chế biến cá thịt trắng
Phân cỡ
Lặt đầu
Chẻ cỡ
Kỹ thuật nhiệt độ cao trong chế biến và bảo quản thủy sản

## Slide 27: Quy trình chế biến cá thịt trắng
Tiền xử lý Tiền xử lý cá bao gồm việc loại bỏ đá, rửa, phân loại theo kích thước và loại bỏ đầu, nếu điều này chưa được thực hiện trước đó. Cá lớn cũng có thể được đóng vảy trước khi chế biến thêm. Khai thác Bước tiếp theo trong quy trình là phi lê, thường được thực hiện bằng máy phi lê cơ học. Bộ phận phi lê thường được ngăn cách với khu vực tiền xử lý bằng một bức tường, để ngăn công nhân và hàng hóa đi từ khu vực tiền xử lý không vô trùng đến khu vực phi lê vô trùng. Máy phi lê bao gồm các cặp dao vận hành bằng cơ học để cắt phi lê khỏi xương sống và loại bỏ xương đòn. Một số phi lê cá cũng có thể bị lột da ở giai đoạn này. Cắt tỉa Trong bộ phận cắt tỉa, xương ghim được loại bỏ và người vận hành kiểm tra phi lê, loại bỏ các khuyết tật và bất kỳ bộ phận nào kém chất lượng. Các phần cắt được thu thập và băm nhỏ. Tùy thuộc vào sản phẩm cuối cùng, phi lê có thể được cắt thành nhiều phần theo trọng lượng hoặc chia thành các phần như thăn, đuôi và vạt bụng. Bước cuối cùng trước khi đóng gói, phi lê được kiểm tra để đảm bảo chúng đáp ứng tiêu chuẩn sản phẩm. Đóng gói / bảo quản Sản phẩm tươi sống được đóng gói trong hộp có đá, đá được ngăn cách với sản phẩm bằng một lớp nhựa. Sản phẩm đông lạnh có thể được đóng gói theo một số cách. Phi lê hoặc miếng có thể được đông lạnh riêng lẻ và bọc trong nhựa, nhưng phương pháp phổ biến nhất là chúng được đóng gói dưới dạng khối 6–11 kg trong thùng carton sáp. Các khối thường được đông lạnh và sau đó được giữ trong kho lạnh.

## Slide 28
Học viên trao đổi theo nhóm về:
Mô tả tóm tắt dây chuyền sản xuất chính tại doanh nghiệp của anh / chị
Các loại năng lượng được sử dụng tại doanh nghiệp của anh / chị
Thời gian thực hiện: 20 phút
Thảo luận

## Slide 29
CẢM ƠN