## Slide 1
Hợp phần 7.8: Giới thiệu đặc điểm dây chuyền công nghệ điển hình trong ngành sản xuất nhựa
Cán bộ kỹ thuật
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

## Slide 2: SƠ BỘ VỀ VẬT LIỆU NHỰA
Nhựa là một loại hình vật liệu dẻo cấu trúc từ các hợp chất hữu cơ có khả năng biến đổi hình dạng dưới sự tác dụng của nhiệt hoặc áp suất và vẫn giữ nguyên được sự biến dạng đó khi kết thúc quá trình. Vật liệu dẻo có đặc tính bền, nhẹ, khó vỡ và màu sắc đa dạng.
Nhựa là các hợp chất hữu có nguồn gốc từ nguyên liệu hóa thạch như dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá hoặc có nguồn gốc từ nguyên liệu sinh học mà điển hình là tinh bột ngô, khoai, sắn. Nhựa có khả năng tái chế để hoàn thành một vòng tuần hoàn của sản phẩm. Hiện nay chủ yếu nguyên liệu nhựa được sử dụng trên thế giới có nguồn gốc từ nguyên liệu hóa thạch

## Slide 3: PHÂN LOẠI VẬT LIỆU NHỰA
Nhựa nhiệt dẻo: Là loại vật liệu nhựa khi nung nóng đến nhiệt độ nóng chảy sẽ bị biến đổi về hình dạng vật lý và giữ lại hình dạng đó khi giảm nhiệt độ. Quá trình này có thể áp dụng nhiều lần khiến cho nhựa nhiệt dẻo là loại vật liệu có khả năng tái sinh rất cao. Một số loại nhựa nhiệt dẻo phổ biến là PolyEthylene (PE) và các dẫn xuất (HDPE, LDPE và LLDPE), PolyPropylene (PP), PolyStyren (PS), PolyVinyl Clorua (PVC). Nhựa nhiệt dẻo chiếm khoảng 75% trong cơ cấu tiêu thụ chất dẻo toàn cầu.Các loại nhựa nhiệt dẻo được sử dụng nhiều nhất là PE, PP, PVC và PET. Trong cơ cấu tiêu thụ vật liệu nhựa toàn cầu năm 2017, PE (với các dẫn xuất HDPE, LDPE, LLDPE) và PP chiếm tỉ trọng cao nhất với lần lượt 28% và 20%. Đứng thứ 3 trong cơ cấu tiêu thụ là PVC với 12%.
Nhựa nhiệt rắn: là loại vật liệu nhựa khi nung nóng đến nhiệt độ nhất định sẽ biến đổi cả về hình dạng vật lý lẫn tính chất hóa học tạo ra cấu trúc không gian ba chiều và không thể nóng chảy lại được nữa. Do đó nhựa nhiệt rắn không có khả năng tái sinh. Một số loại nhựa nhiệt rắn phổ biến là Epoxy, Vinyl Este, Melamine, PolyUrethane.

## Slide 4: CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA NGÀNH NHỰA

## Slide 5: CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA PHÂN KHÚC HẠ NGUỒN

## Slide 6: CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH NHỰA VIỆT NAM

## Slide 7: CƠ CẤU SẢN PHẨM NHỰA

## Slide 8: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH NHỰA
- Chuyển đổi sản phẩm:
+ Giảm tỷ trọng nhựa bao bì, tăng nhựa xây dựng và nhựa kỹ thuật.
- Đầu tư công nghệ:
+Áp dụng công nghệ tiên tiến, tự động hóa trong sản xuất.
- Phát triển sản phẩm xanh:
+ Sản xuất nhựa tái chế, nhựa sinh học, thân thiện với môi trường.

## Slide 9: QUY TRÌNH SẢN XUẤT
- Quy trình sản xuất nhựa bao gồm nhiều công đoạn liên quan chặt chẽ, từ xử lý nguyên liệu đến tạo hình và hoàn thiện sản phẩm.
- Mỗi công đoạn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và hiệu quả sản xuất.

## Slide 10: TỔNG QUAN QUY TRÌNH SẢN XUẤT NHỰA
Quy trình sản xuất nhựa thông thường bao gồm các bước:
Lựa chọn và xử lý nguyên liệu.
Pha trộn và tạo hạt nhựa.
Gia nhiệt và ép đùn.
Tạo hình sản phẩm.
Làm nguội và cắt gọt.
Hoàn thiện sản phẩm.
Kiểm tra chất lượng.
Đóng gói và lưu kho.

## Slide 11: CÔNG ĐOẠN 1 - LỰA CHỌN VÀ XỬ LÝ NGUYÊN LIỆU
- Nguyên liệu chính:
+ Nhựa nguyên sinh (PE, PP, PVC, ABS...).
+ Nhựa tái chế (sử dụng trong một số sản phẩm).
- Xử lý:
+ Làm sạch, sấy khô để loại bỏ tạp chất và độ ẩm.
+ Đảm bảo nguyên liệu đạt tiêu chuẩn trước khi sản xuất.

## Slide 12: CÔNG ĐOẠN 2 - PHA TRỘN VÀ TẠO HẠT NHỰA
- Pha trộn:
+ Trộn nhựa với phụ gia (chất hóa dẻo, chất ổn định, màu, phụ gia tăng tính chất cơ học).
- Tạo hạt nhựa:
+ Hỗn hợp được đùn qua máy tạo hạt để sản xuất nhựa dạng hạt.
+ Dễ dàng lưu trữ và sử dụng trong các công đoạn tiếp theo.

## Slide 13: CÔNG ĐOẠN 3 - GIA NHIỆT VÀ ÉP ĐÙN
- Gia nhiệt:
+ Hạt nhựa được gia nhiệt trong máy đùn, nhiệt độ dao động từ 180-280°C tùy loại nhựa.
- Ép đùn:
+ Nhựa nóng chảy được đùn qua khuôn định hình, tạo thành dải nhựa liên tục.
+ Thường áp dụng cho sản xuất bao bì nhựa, ống nhựa, màng nhựa.

## Slide 14: CÔNG ĐOẠN 4 - TẠO HÌNH SẢN PHẨM
- Phương pháp tạo hình:
- Ép phun: Nhựa nóng chảy được bơm vào khuôn, làm mát và định hình.
- Thổi màng: Tạo hình các sản phẩm màng nhựa (túi, bao bì).
- Ép đùn-kéo sợi: Sản xuất sợi nhựa, ống nhựa, tấm nhựa.
- Ứng dụng: Tạo hình các sản phẩm nhựa gia dụng, công nghiệp, bao bì.

## Slide 15: Công đoạn 5 - Làm nguội và cắt gọt
- Làm nguội:
+ Sản phẩm nhựa được làm nguội nhanh trong nước hoặc không khí để giữ hình dạng.
- Cắt gọt:
+ Cắt bỏ phần dư thừa, điều chỉnh kích thước theo tiêu chuẩn.
+ Đảm bảo sản phẩm có bề mặt mịn, không lỗi.

## Slide 16: CÔNG ĐOẠN 6 - HOÀN THIỆN SẢN PHẨM
- Gia công hoàn thiện:
+ In ấn logo, thông tin sản phẩm.
+ Phủ bề mặt bằng các lớp bảo vệ (nếu cần).
- Tăng cường đặc tính:
+ Sử dụng công nghệ gia cố để tăng độ bền, khả năng chịu nhiệt, chịu lực.

## Slide 17: CÔNG ĐOẠN 7 - KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
- Kiểm tra tiêu chuẩn:
+ Độ dày, kích thước, độ bền cơ học, độ chịu nhiệt.
+ Kiểm tra tính đồng nhất và màu sắc của sản phẩm.
- Loại bỏ sản phẩm lỗi:
+ Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn được tái chế hoặc xử lý.

## Slide 18: CÔNG ĐOẠN 8 - ĐÓNG GÓI VÀ LƯU KHO
- Đóng gói:
+ Sản phẩm được đóng gói thành lô hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
- Lưu kho:
+ Lưu trữ trong kho sạch, khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Chuẩn bị vận chuyển:
+ Đảm bảo sản phẩm được bảo vệ trong quá trình vận chuyển đến khách hàng.

## Slide 19: THIẾT BỊ TIÊU THỤ NHIỀU NĂNG LƯỢNG TRONG DÂY CHUYỀN NHỰA
Thiết bị | Vị trí sử dụng trong dây chuyền | Đặc điểm tiêu thụ năng lượng
Máy ép đùn / ép phun | Công đoạn tạo hình sản phẩm | Gia nhiệt ở 180–280°C, động cơ chạy liên tục, tiêu thụ điện rất cao,…
Hệ thống làm nguội | Sau tạo hình để ổn định hình dạng sản phẩm | Gồm quạt cưỡng bức, bơm nước, chiller – tiêu thụ điện cao, đặc biệt trong sản xuất liên tục,…
Máy nén khí | Hệ thống phụ trợ toàn nhà máy (van, thổi bụi, điều khiển khí) | Có thể chiếm 10–25% tổng điện năng nếu không kiểm soát tốt thời gian không tải
Máy trộn & hệ thống sấy | Giai đoạn xử lý nguyên liệu (trước tạo hình) | Tiêu tốn nhiều điện cho quạt, điện trở nhiệt – thường hoạt động liên tục cả khi không cần

## Slide 20: THẢO LUẬN NHANH – VAI TRÒ KỸ THUẬT VIÊN
1. Kỹ thuật viên có thể làm gì để tiết kiệm điện trong công đoạn gia nhiệt?
2. Nếu hệ thống làm mát hoạt động yếu, kỹ thuật viên nên kiểm tra gì đầu tiên?
3. Có cần ghi nhận số liệu tiêu thụ điện hằng ngày không? Tại sao? Thời gian: 10 phút

## Slide 21
CẢM ƠN