## Slide 1
Hợp phần 8.8 Cơ hội tiết kiệm năng lượng trong dây chuyền sản xuất nhựa.
CÁN BỘ KỸ THUẬT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

## Slide 2: NỘI DUNG
Giới thiệu về tiêu thụ năng lượng trong ngành nhựa Giải pháp TKNL trong ngành nhựa

## Slide 3
Giới thiệu về tiêu thụ năng lượng trong ngành nhựa

## Slide 4: 1. Giới thiệu
Ngành công nghiệp nhựa là một trong những ngành tiêu thụ năng lượng lớn, đặc biệt là trong các giai đoạn sưởi ấm, đùn và tạo hình. Việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng không chỉ giảm chi phí sản xuất mà còn bảo vệ môi trường và nâng cao khả năng cạnh tranh.
HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH NHỰA

## Slide 5: 2. Thực trạng tiêu thụ năng lượng trong ngành nhựa
Nguồn năng lượng sơ cấp:
+ Điện: Chiếm 60-70% năng lượng tiêu thụ, sử dụng trong máy móc và hệ thống sản xuất. + Nhiên liệu hóa thạch: Than, dầu, khí đốt trong các giai đoạn gia nhiệt.
Thách thức:
+ Hiệu quả năng lượng thấp trong nhiều cơ sở sản xuất. + Lãng phí năng lượng do máy móc lạc hậu, quản lý kém hiệu quả.
Electricity
60 – 70%
WASTE ENERGY
FOSSIL FUEL

## Slide 6
II. Giải pháp TKNL trong ngành nhựa

## Slide 7: Giải pháp 1 - Tối ưu hóa hệ thống gia nhiệt
Đặc điểm:
+ Gia nhiệt chiếm tỷ trọng lớn trong tiêu thụ năng lượng.
Giải pháp:
+ Sử dụng hệ thống sưởi tuần hoàn: Sử dụng nhiệt thải để tái sử dụng trong quá trình sản xuất. + Cách nhiệt tốt: Giảm thất thoát nhiệt từ các thiết bị sưởi ấm.
Lợi ích:
+Tiết kiệm 20-30% năng lượng trong quá trình gia nhiệt.

## Slide 8: Giải pháp – Sử dụng máy móc hiệu suất cao
- Đặc điểm:
+ Máy móc cũ tiêu thụ nhiều năng lượng và hoạt động không hiệu quả.
- Giải pháp:
+ Đầu tư vào máy móc thế hệ mới, tiết kiệm năng lượng.
+ Bảo trì định kỳ để duy trì hiệu suất hoạt động.
- Lợi ích:
+Giảm 15-25% điện năng tiêu thụ.
+Tăng năng suất sản xuất.

## Slide 9: Giải pháp 3– Ứng dụng biến tần
- Đặc điểm:
+ Các máy móc như máy đùn, máy ép phun hoạt động liên tục, tiêu tốn điện năng lớn.
- Giải pháp:
+ Lắp đặt bộ biến tần (VFD) để điều chỉnh tốc độ động cơ theo nhu cầu thực tế.
-Lợi ích:
+ Giảm 20-40% điện năng tiêu thụ.
+ Kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

## Slide 10: Ví dụ 1 cho các Giải pháp
Trong sản xuất ống nhựa, Nhựa Tiền Phong áp dụng công nghệ ép đùn hai lớp, đặc biệt là cho sản phẩm ống gân xoắn HDPE. Công nghệ này cho phép:​
  Tạo ra ống nhựa có lớp ngoài gân xoắn để tăng cường độ bền cơ học.
  Lớp trong trơn láng giúp giảm ma sát và tăng hiệu quả dẫn lưu chất lỏng.
  Sử dụng nguyên liệu hiệu quả hơn, giảm lượng nhựa cần thiết mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.​
Việc sử dụng công nghệ ép đùn hai lớp không chỉ cải thiện tính năng sản phẩm mà còn giúp tiết kiệm năng lượng bằng cách tối ưu hóa quá trình sản xuất và giảm nhiệt lượng cần thiết cho việc gia công nhựa

## Slide 11: Phân tích chi phí – lợi ích Ví dụ 1
Công nghệ đùn hai lớp cho ống HDPE
Chi phí thực hiện ước tính
Thành phần chi phí | Mức chi phí | Ghi chú
Dây chuyền đùn hai lớp | Cao | $ 800,000- $ 1 triệu tùy thuộc vào kích thước, tự động hóa và quốc gia xuất xứ (ví dụ: Trung Quốc, Đức, Đài Loan)
Hệ thống phụ trợ (làm mát, khuôn, kéo, bộ điều khiển) | Trung bình–Cao | $100,000 – $300,000
Lắp đặt, đào tạo, vận hành | Trung bình | $30,000 – $50,000
Tổng mức đầu tư dự kiến | Cao | Khoảng $ 400,000 - $ 1 triệu (cho một nhà máy ống cỡ vừa)

## Slide 12: Phân tích chi phí – lợi ích Ví dụ 1
Công nghệ đùn hai lớp cho ống HDPE
Thời gian hoàn vốn
Danh mục lợi ích | Tác động | Ghi chú
Tiết kiệm năng lượng | Trung bình (~10–15%) | Do hiệu quả đùn cao hơn, kiểm soát nhiệt tốt hơn, dòng vật liệu được tối ưu hóa
Giảm chi phí vật liệu | Cao (15–30%) | Lớp bên trong có thể sử dụng vật liệu rẻ hơn (ví dụ: tái chế, HDPE tái chế) mà không ảnh hưởng đến hiệu suất
Cải thiện năng suất | Cao | Tốc độ dây chuyền nhanh hơn, ít thời gian chết hơn, tính nhất quán của sản phẩm tốt hơn
Tiết kiệm lao động | Trung bình | Tự động hóa giảm các điều chỉnh thủ công và lỗi
Thời gian hoàn vốn ước tính | 2–4 năm | Tùy thuộc vào khối lượng sản xuất và tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu

## Slide 13: Giải pháp 4 – Tăng khả năng tự động hóa
- Đặc điểm:
+ Quá trình sản xuất thủ công gây lãng phí năng lượng và không đồng đều.
- Giải pháp:
+ Sử dụng hệ thống điều khiển tự động để tối ưu hóa vận hành máy móc.
+ Ứng dụng cảm biến thông minh trong quản lý năng lượng.
- Lợi ích:
+ Tăng hiệu suất hoạt động lên 15-20%.
+ Giảm sai sót và tiêu thụ năng lượng không cần thiết.

## Slide 14: Giải pháp 5 - Tối ưu hóa hệ thống làm mát
- Đặc điểm:
+Hệ thống làm mát chiếm tỷ trọng đáng kể trong năng lượng tiêu thụ.
Giải pháp:
Sử dụng hệ thống làm mát tuần hoàn kín để giảm thất thoát nước và năng lượng.
Cải tiến công nghệ làm mát bằng không khí thay vì nước.
Lợi ích:
Giảm 10-15% chi phí làm mát.
Bảo vệ môi trường nhờ giảm tiêu thụ nước.

## Slide 15: Ví dụ 2 cho Giải pháp TKNL 4,5
Công ty Nhựa Thăng Long (2009–2010)
Theo báo cáo của Dự án VEEIE (MOIT), Nhựa Thăng Long đã khảo sát và đầu tư các biện pháp cải tiến bao gồm::
Lắp đặt Biến tần (VFD) cho máy ép nhựa, Thêm hệ thống điều khiển tự động, Cải thiện hệ thống làm mát và chiếu sáng bên trong.
Kết quả tiết kiệm năng lượng (chỉ áp dụng VFD trên máy phun)
Tiết kiệm năng lượng: gần 716 triệu đồng/năm (dựa trên giá điện 968 đồng/kWh) – nguồn: vneec.gov.vn Chi phí đầu tư VFD: Chi phí đầu tư thấp – cụ thể không được công ty tiết lộ. Giá thị trường dao động từ 20–60 triệu đồng/máy. Thời gian hoàn vốn ước tính: Ngắn (có thể <1,5 năm) đối với thành phần VFD. Tiết kiệm điện: khoảng 20–30%.
Notes: Source: https://vneec.gov.vn/tin-tuc/international-cooperation/t9158/thang-long-plastic-seeks-opportunities-to-save-energy?utm_source=chatgpt.com

## Slide 16: Ví dụ 3
Công ty Nhựa Bình Minh:
Ứng dụng hệ thống SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) là hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu tự động trong hệ thống trộn nguyên liệu đầu vào. SCADA điều khiển van định lượng, cân điện tử và máy trộn theo công thức trộn được lập trình sẵn Kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ thành phần, tốc độ trộn, nhiệt độ trộn, thời gian đảm bảo chất lượng đồng đều. Đầu tư máy ép phun sử dụng động cơ servo thay vì máy ép thủy lực truyền thống. Nhờ hệ số điều khiển chính xác trong quá trình sản xuất và chỉ hoạt động dưới tải thay vì vận hành liên tục như máy ép thủy lực, máy ép phun sử dụng động cơ servo có khả năng tiết kiệm 30-50% điện năng tiêu thụ. Hiệu quả đạt được của công ty là tiết kiệm 30-50% điện năng tiêu thụ của quá trình ép nhựa và Tăng độ chính xác, giảm lỗi kỹ thuật và tối ưu hóa quy trình sản xuất

## Slide 17: Phân tích chi phí – lợi ích Ví dụ 3 (1)
Mức đầu tư: Trung bình Phần mềm SCADA + PLC: $20,000–$50,000 Tích hợp với máy trộn/cân/van hiện có Kỹ thuật, vận hành và đào tạo
Tiêu chí | Đánh giá
Chi phí vốn | Trung bình
Tiết kiệm năng lượng | Thấp–Trung bình (gián tiếp)
Tiết kiệm vật liệu | Trung bình–Cao
Cải tiến chất lượng | Cao
Thời gian hoàn vốn | Ngắn (1–3 năm)
Hiệu quả chi phí | Rất tốt, đặc biệt là đối với các nhà máy vừa / lớn
Đánh giá:
Kiểm soát giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA)

## Slide 18: Phân tích chi phí – hiệu quả Ví dụ 3 (2)
Máy ép phun dựa trên động cơ Servo
Kích thước máy (lực kẹp) | Thủy lực truyền thống | Dựa trên động cơ Servo
Nhỏ (100–250 tấn) | $40,000–$60,000 | $55,000–$80,000
Trung bình (300–500 tấn) | $60,000–$90,000 | $85,000–$120,000
Lớn (>600 tấn) | $90,000–$130,000 | $120,000–$160,000
Chi phí trả trước bổ sung: cao hơn ~ 20–35% so với máy thủy lực truyền thống.
Chi phí đầu tư

## Slide 19: Phân tích chi phí – hiệu quả Ví dụ 3 (2)
Yếu tố | Phạm vi điển hình
Tiết kiệm năng lượng hàng năm | $5,000–$15,000/máy
Tiết kiệm bảo trì | $ 1,000 – $ 3,000 / năm
Tiết kiệm nguyên vật liệu (gián tiếp) | $ 2,000 – $ 5,000 / năm
Tổng số tiền tiết kiệm/năm | $8,000–$20,000+
Thời gian hoàn vốn | 1,5 đến 3,5 năm
Ước tính thời gian hoàn vốn Phụ thuộc vào kích thước máy, giờ sử dụng/ngày, giá điện và loại bộ phận.
Máy ép phun dựa trên động cơ Servo

## Slide 20: Phân tích chi phí – hiệu quả Ví dụ 3 (2)
Tiêu chí | Đánh giá
Đầu tư ban đầu | Trung bình–Cao
Hiệu quả năng lượng | Cao (giảm 30–60%)
Tiết kiệm bảo trì | Trung bình
Tính nhất quán của sản phẩm | Cao (tỷ lệ loại bỏ ít hơn)
Lợi ích môi trường | Cao (ít tiếng ồn, không dầu, ít nhiệt)
Thời gian hoàn vốn | Ngắn–Trung bình (1,5–3,5 tuổi)
Hiệu quả chi phí tổng thể | Rất tốt, đặc biệt là cho các hoạt động 2+ ca
Đánh giá hiệu quả chi phí
Máy ép phun dựa trên động cơ Servo

## Slide 21: Giải pháp 6 – Sấy nhựa bằng không khí nóng tuần hoàn
Công ty CP Nhựa Á Đông (TP.HCM) Áp dụng máy sấy nhựa bằng khí nóng tuần hoàn.
Tiết kiệm năng lượng: Nhờ việc tái sử dụng khí nóng, hệ thống giảm thiểu nhu cầu năng lượng để làm nóng không khí mới, tiết kiệm khoảng 35% năng lượng tiêu thụ so với máy sấy điện trở truyền thống.​
Hiệu suất sấy cao: Nhiệt độ trong buồng sấy được duy trì ổn định, giúp quá trình sấy diễn ra nhanh chóng và đồng đều.

## Slide 22: Giải pháp 7 – Xem xét tiềm năng EE của hệ thống phụ trợ
Một nhà máy sản xuất trong ngành nhựa tùy theo loại hình sản phẩm luôn cần có những trang thiết bị phụ trợ như hệ thống khí nén, hệ thống bơm, hệ thống quạt, hệ thống điều hòa v.v. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các hệ thống phụ trợ là cần thiết. Một số giải pháp sau có thể được liệt kê cho các hệ thống phụ trợ.
Với hệ thống khí nén.
  Kiểm soát rò rỉ của các hệ thống khí nén.
  Đảm bảo nhiệt độ không khí đầu vào máy nén khí thấp nhất có thể bằng việc giữ cho phòng máy nén khí được thông thoáng và không bị quẩn không khí làm mát dẫn đến phòng máy nén khí bị nóng.
  Áp dụng biến tần và điều khiển máy nén khí theo nhóm.
  Hiệu chỉnh tối ưu cho máy sấy khí.
Với hệ thống bơm, quạt.
  Xem xét điều khiển lưu lượng của hệ thống bơm, quạt bằng biến tần.

## Slide 23: Ví dụ 4 cho Giải pháp TKNL 6,7
Một nhà máy nhựa tại Việt Nam áp dụng hệ thống quản lý năng lượng trong sản xuất, tập trung vào hệ thống khí nén, điều khiển động cơ, thu hồi nhiệt thải và tối ưu hóa HVAC. Những điều này minh họa cách các chiến lược thông minh, thường là chi phí thấp có thể mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng và chi phí đáng kể.
Trường hợp | Sự đầu tư | Tiết kiệm hàng năm | Thời gian hoàn vốn | Hiệu quả chi phí
Sửa chữa rò rỉ khí nén | Rất thấp | USD 30,000 | <6 tháng | ⭐⭐⭐⭐⭐
Tối ưu hóa máy nén khí | USD 50,000 | USD 27,000 | ~ 2 năm | ⭐⭐⭐⭐
VFD trên quạt 30 kW | USD 8,000 | USD 13,100 | 9 tháng | ⭐⭐⭐⭐⭐
Tối ưu hóa HVAC | Gần bằng không | USD 50,000 | Ngay lập tức | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (Thước đo hành vi)

## Slide 24: Giải pháp 8 - Sử dụng năng lượng tái tạo
- Đặc điểm:
+ Các cơ sở sản xuất thường phụ thuộc vào điện lưới và nhiên liệu hóa thạch.
- Giải pháp:
+ Lắp đặt hệ thống điện mặt trời để giảm phụ thuộc vào điện lưới.
+ Ứng dụng năng lượng sinh khối (biomass) trong gia nhiệt.
- Lợi ích:
+Giảm phát thải khí CO₂ và chi phí năng lượng dài hạn.

## Slide 25: Ví dụ 5 (1)
Nghiên cứu điển hình: Nhựa Duy Tân – Điện mặt trời áp mái (2.17 MWp)
a. Bối cảnh
Duy Tân đã lắp đặt 2,17 MWp điện mặt trời áp mái tại nhà máy Bình Dương theo Hợp đồng mua bán điện (PPA), với BayWa r.e. và Vũ Phong Energy. Hệ thống bao gồm 3.289 tấm pin và biến tần.
b. Hiệu suất và tác động
Tạo ra hơn 3 triệu kWh/năm và loại bỏ ~2.000 tCO₂ hàng năm Hơn nữa, nhà máy Long An của Duy Tân có hệ thống mái nhà 9,93 MWp sản xuất 13 triệu kWh/năm, cắt giảm CO₂ ~8.740 tấn và tiết kiệm tới 5,3 tỷ đồng/năm (~225.000 USD)

## Slide 26: Ví dụ 5 (2)
Yếu tố | Nhựa Duy Tân (2,17 MWp)
Công suất lắp đặt | 2,170 kWp
Thế hệ hàng năm | ~3.000 MWh/năm
Giảm chi phí điện | ~25% (2.17/9.93 MW = ~22% of Long An)
Giảm CO₂ | ~2.000 tấn/năm
Mô hình đầu tư | PPA- zero CAPEX (Chi phí vốn) cho Duy Tân
Hoàn vốn | Tiết kiệm OPEX (Chi phí hoạt động) ngay lập tức thông qua PPA
Phân tích kinh tế (điển hình cho năng lượng mặt trời trong ngành nhựa)
Duy Tân: Theo PPA, không có chi phí trả trước; Tiết kiệm bắt đầu ngay lập tức, hợp đồng đảm bảo điện năng ổn định, chi phí thấp hơn.

## Slide 27: Giải pháp TKNL 9 - Cải thiện quản lý năng lượng
- Đặc điểm:
+ Quản lý năng lượng chưa hiệu quả dẫn đến lãng phí đáng kể.
- Giải pháp:
+ Áp dụng hệ thống quản lý năng lượng (ISO 50001).
+ Theo dõi và đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng trong từng công đoạn.
- Lợi ích:
+Tiết kiệm 5-10% năng lượng thông qua quản lý tốt hơn.

## Slide 28: Kết luận và khuyến nghị
Kết luận:
Tiết kiệm năng lượng trong ngành nhựa không chỉ giúp giảm chi phí mà còn bảo vệ môi trường, đáp ứng xu hướng sản xuất bền vững. Có rất nhiều cơ hội để cải thiện EE và có nhiều ví dụ đã được chứng minh về việc triển khai thành công Giải pháp TKNL.
Khuyến nghị:
Doanh nghiệp cần đầu tư công nghệ hiện đại và hệ thống quản lý năng lượng hiệu quả. Chính phủ cần hỗ trợ các chính sách ưu đãi, cho vay để khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

## Slide 29: Bài tập nhóm
Tình huống
Tình huống 1: Máy ép đùn trong dây chuyền chạy rất nóng, vỏ máy cũng nóng, lớp nhựa đầu ra không đồng đều.
Tình huống 2: Hệ thống khí nén luôn chạy 3 máy nén cùng lúc, kể cả khi chỉ 1 máy hoạt động.
Tình huống 3: Hệ thống sấy nguyên liệu chạy cả ngày, kể cả khi không có nguyên liệu bên trong.
Tình huống 4 (nâng cao): Nước trong bồn làm nguội quá nóng vào buổi chiều, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
Chia nhóm, mỗi nhóm 3-5 người
Các nhóm xem xét các tình huống trên.
Thảo luận và trả lời:
Tình huống xảy ra ở công đoạn nào trong dây chuyền?
Giải pháp tiết kiệm năng lượng nào phù hợp nhất? (có thể xem xét từ giải pháp đã học)
Nêu các bước để triển khai giải pháp đó
Tình huống số | Công đoạn | Giải pháp chọn | Bước triển khai
1 |  |  | 
2 |  |  | 

## Slide 30
CẢM ƠN!